## Slide 1
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03
Cache 性能分析与优化
从平均访存时间出发，逐个学习 17 种优化技术
平均访存时间与 CPU 时间
降低不命中率的 8 种方法
减少不命中开销的 5 种方法
减少命中时间的 4 种方法
重制讲义 · 自学复习版｜据吉林大学《计算机原理与体系结构》体系结构部分“缓存优化”课件整理

## Slide 2
体系结构 03 缓存优化
本讲学习路线
01
存储体系回顾
存储层次、局部性、Cache 映射与写策略
02
Cache 性能分析
平均访存时间、CPU 时间，两道性能例题
03
降低不命中率
3C 模型与 8 种方法，伪相联和编译器预取例题
04
减少不命中开销
两级 Cache、读优先、写缓冲合并、请求字、非阻塞 Cache
05
减少命中时间
小而简单、虚拟 Cache、流水化访问、踪迹 Cache
06
总结与自测
17 种技术对照表，8 道自测题
学习目标
用平均访存时间和 CPU 时间两个公式比较不 同的 Cache 设计
说出 3C 不命中的含义，以及块大小、容量、 相联度各影响哪一类
计算伪相联 Cache、两级 Cache 的平均访存 时间，区分局部与全局不命中率
统计循环程序的 Cache 失效次数，说明预取 和编译优化怎样减少失效
说出 17 种优化技术各自改进的指标和付出的 代价
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
2

## Slide 3
01
第一部分
存储体系回顾
本讲的公式都建立在存储层次和 Cache 基本概念之上
存储层次与局部性原理
存储器技术
Cache 映射、替换与写策略
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
3

## Slide 4
体系结构 03 缓存优化 · 存储体系回顾
存储层次：缓存弥补速度，辅存弥补容量
CPU
约 10 ns
缓存
约 20 ns
主存
约 200 ns
辅存
ms 级
缓存—主存：解决速度问题
主存—辅存：解决容量问题
存储系统
解决的问题
地址
Cache 存储系统
CPU 快、主存慢
按主存地址访问
虚拟存储系统
程序大、主存小
虚地址（逻辑地址）变换为实 地址（物理地址）
局部性原理
时间局部性：刚被访问过的数据，很快可能再次被 访问
空间局部性：被访问地址附近的数据，很快可能被 访问
存储层次有效的前提：绝大部分访问落在最快的那一层。
器件
原理与特点
用途
SRAM
触发器存储；快、贵
Cache
DRAM
电容存储；较慢、集成度高
主存
闪存、 EEPROM
可电擦写，断电不丢失
固件、固态盘
磁盘
容量大、慢、便宜
辅存
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
4

## Slide 5
体系结构 03 缓存优化 · 存储体系回顾
Cache 回顾：映射方式决定地址怎样切分
例：主存地址 32 位，Cache 64 KB，块大小 32 B（同后面的例 2）
直接映射
标记 16 位
块号 11 位
块内偏移 5 位
2 路组相联
标记 17 位
组号 10 位
块内偏移 5 位
全相联
标记 27 位
块内偏移 5 位
块内偏移
块大小 32 B = 2⁵，占 5 位
块数
64 KB ÷ 32 B = 2¹⁶ ÷ 2⁵ = 2¹¹ 块，块号 11 位
2 路组数
2¹¹ ÷ 2 = 2¹⁰ 组，组号 10 位
标记
32 减去其余字段的位数
问题
做法
查找
按块号或组号定位，再比较标记；组内各块并行比 较
替换
直接映射不用选择；组相联、全相联用随机法或 LRU
写命中
写直达：同时写 Cache 和主存；写回：只写 Cache，块被替换时再写回主存
写不命中
写分配：先把块调入 Cache 再写；写不分配：直接 写主存，不调块
性能由命中时间、不命中率、不命中开销三项决 定。第二部分先把这三项写进公式，后面每种优化 技术都对应其中一项。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
5

## Slide 6
02
第二部分
Cache 性能分析
平均访存时间只看存储器，CPU 时间才反映整机
平均访存时间与 CPU 时间
例 1：不命中率 2% 对 CPI 的影响
例 2：直接映像与两路组相联
三条改进路线与 17 种技术
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
6

## Slide 7
体系结构 03 缓存优化 · Cache 性能分析
衡量 Cache 性能的两个公式
平均访存时间
不命中率（失效率）= 不命中次数 ÷ 访存总次数
命中时间：访问 Cache 本身所需的时间
不命中开销：不命中时额外花的时间（到下一级存 储器取块、替换）
平均访存时间只衡量存储器。改变 Cache 结构 时，时钟周期也可能跟着变，比较整机性能要用 CPU 时间。
CPU 时间
存储器停顿周期数 = 读次数 × 读不命中率 × 读不命中开销 + 写次数 × 写不命中率 × 写不命中开销
读写合并后 = 访存次数 × 不命中率 × 不命中开销
按指令展开
IC 为指令条数；CPI执行 是不计存储器停顿时的 CPI；这里的不命中开 销以时钟周期数为单位。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
7

## Slide 8
体系结构 03 缓存优化 · Cache 性能分析
例 1：不命中率只有 2%，CPI 却从 2.0 涨到 3.33
题目
用一台与 Alpha AXP 类似的机器分析 Cache 对性能的影 响：Cache 不命中开销为 50 个时钟周期；不考虑存储器 停顿时，所有指令的执行时间都是 2.0 个时钟周期；访 问 Cache 的不命中率为 2%；平均每条指令访存 1.33 次。
情形
CPI 的计算
CPI
理想 Cache（不 计停顿）
2.0
2.0
有 Cache
2.0 + 1.33 × 2% × 50
3.33
没有 Cache
2.0 + 1.33 × 50
68.5
1
2
3
4
写公式
CPU 时间 = IC × (CPI执行 + 每条指令访存次数 × 不命中率 × 不命中开销) × 时钟周期
代入
= IC × (2.0 + 1.33 × 2% × 50) × 时钟周期 = IC × 3.33 × 时钟周期
与理想 Cache 比
实际 CPI 为 3.33，3.33 ÷ 2.0 ≈ 1.67，CPU 时间增加为原来的 1.67 倍
与不用 Cache 比
每次访存都付 50 个周期：CPI = 2.0 + 50 × 1.33 = 68.5，约为有 Cache 时的 20.6 倍
单位检查：访存次数/条 × 不命中率 × 开销（周期）得到每 条指令的停顿周期，和 CPI执行 单位相同才能相加。开销按 ns 给出时（如例 2），先统一单位。
停顿周期 1.33 占了 CPI 3.33 的 40%。不命中率看起来很小，乘上几十个周期的开销后影响很大。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
8

## Slide 9
体系结构 03 缓存优化 · Cache 性能分析
为什么 Cache 对低 CPI、高时钟频率的 CPU 更重要
双重影响
1
CPI执行 越低，固定周期数的不命中开销所占 的比例越大。
2
时钟频率越高，影响越大。计算 CPI 时不命中 开销以时钟周期数为单位。两台机器存储层次 完全相同时，不命中开销的纳秒数相同，时钟 频率高的那台折合的周期数更多，CPI 中存储 器停顿部分也就更大。
判断改进 Cache 值不值得：看存储器停顿周期 占 CPI 的比例，比例越大，降低不命中率或不 命中开销的收益越大。
情形（其余同例 1）
每条指令停顿周 期
CPI
相对理想
例 1 原参数
1.33 × 2% × 50 = 1.33
3.33
1.67 倍
CPI执行 降为 1.0
1.33
2.33
2.33 倍
时钟频率加倍，开销 变为 100 个周期
1.33 × 2% × 100 = 2.66
4.66
2.33 倍
补充对照：每次只改一个条件
时钟频率加倍后整机仍然更快：4.66 × T/2 = 2.33T，小于 原来的 3.33T。但存储器停顿在 CPI 中的比例从 40% 升到 57%，Cache 的好坏对性能的影响更大。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
9

## Slide 10
体系结构 03 缓存优化 · Cache 性能分析
例 2：直接映像与两路组相联，先比平均访存时间
已知条件
直接映像
两路组相联
理想 Cache 的 CPI
2.0
2.0
时钟周期
2 ns
2 × 1.10 = 2.2 ns
每条指令访存
1.3 次
1.3 次
容量 / 块大小
64 KB / 32 B
64 KB / 32 B
不命中率
1.4%
1.0%
不命中开销
70 ns
70 ns
命中时间
1 个时钟周期
1 个时钟周期
组相联 Cache 的多路选择器处在关键路径上，使时钟周期增加到 1.10 倍
1
2
3
公式
平均访存时间 = 命中时间 + 不命中率 × 不命中开销，命中时间取各自的 1 个 时钟周期
直接映像
2.0 + 0.014 × 70 = 2.0 + 0.98 = 2.98 ns
两路组相联
2.0 × 1.10 + 0.010 × 70 = 2.2 + 0.70 = 2.90 ns
结构
命中时间
不命中率 × 开销
平均访存时间
直接映像
2.0 ns
0.98 ns
2.98 ns
两路组相联
2.2 ns
0.70 ns
2.90 ns
只看平均访存时间，两路组相联更低。可它把所有指令的时钟 周期都拉长了 10%，这一点只有在 CPU 时间里才体现出来。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
10

## Slide 11
体系结构 03 缓存优化 · Cache 性能分析
例 2（续）：算到 CPU 时间，直接映像反而略快
解
不命中开销给的是纳秒数，所以先把 CPI执行 乘上时钟周期，统一成 ns。
直接映像：IC × (2.0 × 2 + 1.3 × 0.014 × 70) = IC × (4.0 + 1.274) ≈ 5.27 × IC
两路组相联：IC × (2.0 × 2 × 1.10 + 1.3 × 0.010 × 70) = IC × (4.4 + 0.91) = 5.31 × IC
两者之比：5.31 ÷ 5.27 ≈ 1.01，直接映像 Cache 的平均性能好一 些
直接映像
平均访存时间 2.98 ns
CPU 时间 5.27 × IC
时钟周期短，所有指 令受益
两路组相联
平均访存时间 2.90 ns
CPU 时间 5.31 × IC
周期拉长 10%，每 条指令变慢
VS
补充：开销取整为整数个周期
直接映像：70 ÷ 2 = 35 个周期，不变。两路组相联： 70 ÷ 2.2 ≈ 31.8，取 32 个周期 = 70.4 ns，CPU 时间 = 4.4 + 1.3 × 0.010 × 70.4 ≈ 5.32 × IC，结论不 变。
易错：平均访存时间低不等于程序跑得快。会影响时钟周期的改动，必须用 CPU 时间比较。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
11

## Slide 12
体系结构 03 缓存优化 · Cache 性能分析
改进 Cache 性能的三条路线，共 17 种技术
命中时间
不命中率
不命中开销
平均访存时间
CPU 执行周期数
访存次数
不命中率
不命中开销（周期数）
存储器停顿周期数
CPU 时间
Cache 性能评价
改进方向
技术
降低不命中率（8 种）
增加块大小、增加 Cache 容量、提高相联度、伪相联 Cache、硬件预取、编译器控制的预取、编译器优化、牺牲 Cache
减少不命中开销（5 种）
两级 Cache、让读不命中优先于写、写缓冲合并、请求字处理技术、非阻塞 Cache
减少命中时间（4 种）
小容量且结构简单的 Cache、虚拟 Cache、Cache 访问流水化、踪迹 Cache
学每一种技术时问两个问题：它改进的是公式里的哪一项？它让哪一项变差？
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
12

## Slide 13
03
第三部分
降低不命中率
先把不命中分成三类，再对症选择 8 种方法
3C 不命中模型
增加块大小、容量与相联度
伪相联 Cache 与例题
硬件预取、编译器预取与例题
编译器优化与牺牲 Cache
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
13

## Slide 14
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
三种不命中（3C）：第一次访问、装不下、撞了位置
类型
何时发生
别名
强制性不命中 Compulsory miss
第一次访问一个块时，该块不在 Cache 中， 必须从下一级存储器调入
冷启动不命 中、首次访 问不命中
容量不命中 Capacity miss
程序执行所需的块不能全部调入 Cache，某 些块被替换后又被重新访问
—
冲突不命中 Conflict miss
组相联或直接映像 Cache 中，太多块映像到 同一组（块），某块被替换后又被访问，即 使别的组或块还有空位
碰撞不命 中、干扰不 命中
分类方法：Cache 无限大时仍会发生的是强制性不命中；换成同 容量的全相联 Cache 后消失的是冲突不命中；剩下的是容量不 命中。
书桌是 Cache：第一次取书是强制性，桌子太小是容量，书只能放固 定格是冲突
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
14

## Slide 15
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
相联度只影响冲突不命中，容量只影响容量不命中
原课件图表的结论
1
相联度越高，冲突不命中就越少
2
强制性不命中和容量不命中不受相联度的影响
3
强制性不命中不受 Cache 容量的影响，容量不命中随 容量的增加而减少
改变的因素
强制性
容量
冲突
提高相联度
不变
不变
减少
增大 Cache 容量
不变
减少
减少
怎样读原课件的两张图
绝对值图：横轴是 Cache 容量 1～128 KB，纵轴是不 命中率。最上层是直接映像比 2 路多出的冲突不命 中，往下依次是 2 路比 4 路、4 路比 8 路多出的部 分，再下面是容量不命中，贴着横轴的一条细带是强制 性不命中
相对值图：把各类不命中换算成占总数的比例。容量越 大，强制性不命中所占比例越高（128 KB 时约 20%），因为另外两类都在减少
对症下药：强制性不命中靠增加块大小，容量不命中靠增加 Cache 容量，冲突不命中靠提高相联度。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
15

## Slide 16
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
降低不命中率的八种方法一览
方法
思路
代价或限制
方法一 增加块大小
针对强制性不命中：块大一点，一次调入更多相邻数据
块数变少，冲突不命中可能增加；不命中开销 增大
方法二 增加 Cache 容量
针对容量不命中
成本增加，命中时间可能增加
方法三 提高相联度
针对冲突不命中
命中时间增加
方法四 伪相联 Cache
兼得直接映像的命中时间和组相联的不命中率
命中时间分快慢两种
方法五 硬件预取
在访问之前由硬件把指令块、数据块预先调入
占用存储器带宽，不能妨碍正常不命中的处理
方法六 编译器控制的预取
编译时插入预取指令
每条预取指令都有开销，需要非阻塞 Cache
方法七 编译器优化
重排代码和数据、改写循环，改善局部性
硬件不变，对编译器提出新要求
方法八 牺牲 Cache
用小的全相联 Cache 保存刚被替换的块
增加少量硬件
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
16

## Slide 17
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
方法一：块大小增加，不命中率先降后升
块大小
4 KB
16 KB
64 KB
256 KB
16 B
8.57%
3.94%
2.04%
1.09%
32 B
7.24%
2.87%
1.35%
0.70%
64 B
7.00%
2.64%
1.06%
0.51%
128 B
7.78%
2.77%
1.02%
0.49%
256 B
9.51%
3.29%
1.15%
0.49%
不同容量 Cache 的不命中率（原课件曲线的 H&P 数据），绿色为最低值
4 KB 和 16 KB 在 64 B 时最低，64 KB 和 256 KB 在 128 B 时最低。容量越大，最佳块大小越大，曲线也越平。
为什么先降后升
下降：块大，一次调入更多相邻数据，利用空间局部 性，减少强制性不命中
上升：容量固定时块越大，Cache 中块的数目越 少，更多块争抢同一位置，冲突不命中增加
另一个不良后果
块越大，每次不命中要调入的数据越多，不命中开销 增大。所以选块大小要让平均访存时间最小，只看不 命中率不够。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
17

## Slide 18
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
方法二、三：增加容量与提高相联度
方法二
增加 Cache 的容量
最直接的方法，主要减少容量不命中。
缺点：增加成本；可能增加命中时间
这种方法在片外 Cache 中用得比较多
方法三
提高相联度
主要减少冲突不命中。
代价：命中时间增加（要比较的标记更多，多路选择器 更大）
采用相联度超过 8 的方案，实际意义不大
2:1 Cache 经验规则
容量为 N 的直接映像 Cache，其不命中率与容量为 N/2 的两路组相联 Cache 差不多相同。
回顾例 2
两路组相联把不命中率从 1.4% 降到 1.0%，平均访存时 间少了 0.08 ns；但时钟周期变为 1.10 倍，CPU 时间反 而多了约 1%。
提高相联度以增加命中时间为代价。容量和相联度都 要结合命中时间、成本一起权衡。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
18

## Slide 19
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
方法四：伪相联 Cache，先按直接映像查，不中再查另一半
结构
优点
缺点
直接映像
命中时间小
不命中率高
组相联
不命中率低
命中时间大
伪相联 Cache（又称列相联 Cache）想兼得两者的优点：命中时间小、不命中率低
1
2
3
4
逻辑分区
在逻辑上把直接映像 Cache 的空间上下平分为两个区
先按直接映像查
若命中，访问过程与直接映像 Cache 完全一样（快速命中）
再查另一区
不命中时到另一区的相应位置查找，找到了称为伪命中（慢速命中）
都没找到
只好访问下一级存储器
按索引查本区的块
命中？
快速命中
查另一区的相应位置
命中？
伪命中（慢）
访问下一级存储器
是
否
是
否
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
19

## Slide 20
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
伪相联的代价：命中时间分快慢两种
快速命中
1
伪命中
1
+2
失效
1
+50
情况（按右边例题的参数）
花费的时钟周期
快速命中：本区命中
1
伪命中：另一区命中
1 + 2 = 3
失效：访问下一级存储器
1 + 50 = 51
与第 21 页的公式口径一致：失效只计命中时间和 50 个周期的失效开销
缺点是有多种命中时间。要保证绝大多数命中 都是快速命中，否则慢速命中会把平均访存时 间拖长。
例题
假设在按直接映像找到的位置处没有发现匹配、而在另一个位置 才找到数据（伪命中）需要 2 个额外的周期。当 Cache 容量分 别为 2 KB 和 128 KB 时，直接映像、2 路组相联和伪相联这三种 组织结构中，哪一种速度最快？
Cache 容量
1 路失效率
2 路失效率
失效开销
2 KB
0.098
0.076
50 个周期
128 KB
0.010
0.007
50 个周期
原课件给出的平均访存时间：2 KB 时 1 路 5.90、2 路 4.90；128 KB 时 1 路 1.50、2 路 1.45（单位：周期）
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
20

## Slide 21
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
推导伪相联的平均访存时间
1
2
3
4
标准公式
平均访存时间伪相联 = 命中时间伪相联 + 失效率伪相联 × 失效开销伪相联
失效率
两个位置都查不到才算失效，所以 失效率伪相联 = 失效率2路
命中时间
命中时间伪相联 = 命中时间1路 + 伪命中率 × 2
伪命中率
伪命中率 = 命中率2路 − 命中率1路 = (1 − 失效率2路) − (1 − 失效率1路) = 失效率1路 − 失效率2路
以 2 KB 为例：伪命中率 = 0.098 − 0.076 = 0.022，即 2.2% 的访问是伪命中，每次多花 2 个周期；另有 7.6% 的访 问失效，每次付 50 个周期。
合并得到
t₁
直接映像（1 路）的命中时间，1 个周期
m₁、m₂
1 路、2 路 Cache 的失效率
P
失效开销，50 个周期
伪相联查找的命中率等于 2 路组相联的命中率 减去直接映像的命中率，多出来的这部分命中 每次要多花 2 个周期。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
21

## Slide 22
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
代入数据：两种容量下伪相联都最快
结构
2 KB
128 KB
直接映像
1 + 0.098 × 50 = 5.90
1 + 0.010 × 50 = 1.50
2 路组相联
1.1 + 0.076 × 50 = 4.90
1.1 + 0.007 × 50 = 1.45
伪相联
1 + 0.022 × 2 + 0.076 × 50 = 4.844
1 + 0.003 × 2 + 0.007 × 50 = 1.356
平均访存时间，单位为时钟周期
表中 2 路的数值是按命中时间 1.1 个周期算的（组相联使时钟周期变 为 1.10 倍），例如 1.1 + 0.076 × 50 = 4.90。原课件没有写出这一 假设。
结论依赖前提
128 KB 时伪相联只比 2 路快 1.45 − 1.356 = 0.094 个周期。若 2 路命中 时间也按 1 个周期算，2 路为 1 + 0.35 = 1.35，反而比伪相联快。伪相联 的优势来自“组相联会拉长命中时间”。
结论
对于 2 KB 和 128 KB 两种容量，伪相联 Cache 都是 速度最快的：它的失效率与 2 路相同，而绝大多数命 中仍是 1 个周期的快速命中。
2 KB 伪相联的组成
周期
占比
基准命中时间
1
21%
伪命中 0.022 × 2
0.044
1%
失效 0.076 × 50
3.8
78%
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
22

## Slide 23
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
方法五：硬件预取，在访问之前把块调进来
要点
指令和数据都可以预取
预取的内容既可放入 Cache，也可放在外部缓冲器 中，例如指令流缓冲器
指令预取通常由 Cache 之外的硬件完成
预取应利用存储器的空闲带宽，不能影响对正常不 命中的处理，否则可能降低性能
例：Alpha AXP 21064
发生指令不命中时取两个块：被请求的指令块和顺 序的下一个指令块。被请求的块返回时放入 Cache，预取的块放入缓冲器。
研究
配置
捕获的不命中
Jouppi 指令预取
4 KB 直接映像 Cache，块 16 B；1 个块的 指令流缓冲器
15%～25%
4 个块的指令流缓冲器
50%
16 个块的指令流缓冲器
72%
Jouppi 数据预取
4 KB 直接映像 Cache；1 个数据流缓冲器 （还可用多个）
25%
Palacharla 和 Kessler
两个 64 KB 四路组相联 Cache；8 个流缓 冲器，指令和数据都预取
50%～70%
更正
原课件把研究者的名字写作 Joppi，应为 Jouppi（N. P. Jouppi， 牺牲 Cache 也是他提出的）。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
23

## Slide 24
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
方法六：编译器控制的预取，从一道例题看效果
主要思想
在编译时加入预取指令，在数据被用到之前发出预取请求。
例题程序
for (i = 0; i < 3; i = i + 1) for (j = 0; j < 100; j = j + 1) a[i][j] = b[j][0] * b[j+1][0];
假定
1
8 KB 直接映像 Cache，块大小 16 B，采用写回法并且按写 分配
2
a 是 3×100（3 行 100 列）、b 是 101×3 的双精度浮点数 组，每个元素 8 B；程序开始执行时这些数据都不在 Cache 内
问
1
哪些访问可能导致数据 Cache 失效？
2
加入预取指令以减少失效
3
计算所执行的预取指令条数，以及通过预取避免的失 效次数
Cache 块数
8 KB ÷ 16 B = 512 块
每块元素数
16 B ÷ 8 B = 2 个
数组 a
3 × 100 × 8 B = 2400 B，占 150 块
数组 b
101 × 3 × 8 B = 2424 B，占 152 块
按写分配：写 a[i][j] 不命中时，先把所在块调入 Cache 再写，所以写操作的失效计数方式与读相同。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
24

## Slide 25
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
第 1 问：这个程序只会发生强制性失效
a 的块
a[0][0] a[0][1]
a[0][2] a[0][3]
…
a[2][98] a[2][99]
b 的块
b[0][0] b[0][1]
b[0][2] b[1][0]
b[1][1] b[1][2]
b[2][0] b[2][1]
0
1
2
3
Cache
a 的 150 块
b 的 152 块
其余 210 块空闲
每格是一个 16 B 的块，b 行下方是 b 内的块号，橙色块含 b[j][0]。b[j][0] 距 b 的起址 24j 字节，位于第 ⌊1.5j⌋ 块，所以 b[0][0]～b[100][0] 各在不 同的块中。
1
2
容量失效
a、b 共 150 + 152 = 302 块，少于 Cache 的 512 块，不会发生
冲突失效
直接映像，a、b 在内存中连续按行存储，302 个块映像到 302 个不同的 Cache 块，不会发生
结论
只能发生强制性失效：每个块第一次被访问时失效 一次。
按行存储的地址
a[i][j] 的地址 = a 的起址 + (100i + j) × 8
b[j][k] 的地址 = b 的起址 + (3j + k) × 8
前提是题目假设：a 和 b 在内存中连续、按行存储。若两个 数组映像到同一 Cache 块，就会出现冲突失效。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
25

## Slide 26
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
不加预取：a 失效 150 次，b 失效 101 次，共 251 次
迭代
执行的语句
a
b[j][0]
b[j+1][0]
i=0, j=0
a[0][0]=b[0][0]*b[1][0]
失效
失效
失效
i=0, j=1
a[0][1]=b[1][0]*b[2][0]
命中
命中
失效
i=0, j=2
a[0][2]=b[2][0]*b[3][0]
失效
命中
失效
i=0, j=3
a[0][3]=b[3][0]*b[4][0]
命中
命中
失效
i=0, j=4
a[0][4]=b[4][0]*b[5][0]
失效
命中
失效
i=1、2
访问的 b 元素与 i=0 时相同
j 为偶数 时失效
命中
命中
写 a[0][0] 失效时整块调入，a[0][1] 随之在 Cache 中；读 b[1][0] 失效后，下一次迭代把它当作 b[j][0] 读时就命中了。
数组
访问规律
失效次数
a
按行顺序写 a[i][0]、 a[i][1]……每块 2 个元素，每块 第一次写时失效
150 块， 150 次
b
i=0 时依次读 b[0][0]～ b[100][0]，每个都在不同的 块；i=1、2 时这些块都已在 Cache 中
101 次
一共失效 150 + 101 = 251 次。
i = 1、2 时 b 为什么全命中：302 块少于 512 块，又连续存放互不冲突，调入的块不 会被替换出去。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
26

## Slide 27
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
第 2 问：提前 7 次循环预取，失效降到 19 次
加入预取指令
/* 第一段：i = 0 */ for (j = 0; j < 100; j = j+1) { prefetch(b[j+7][0]); /* 7 次循环后要用 */ prefetch(a[0][j+7]); /* 7 次循环后要用 */ a[0][j] = b[j][0] * b[j+1][0]; } /* 第二段：i = 1、2，b 已无失效，不必预取 */ for (i = 1; i < 3; i = i+1) for (j = 0; j < 100; j = j+1) { prefetch(a[i][j+7]); a[i][j] = b[j][0] * b[j+1][0]; }
为什么提前 7 次：假设失效开销很大，从发出预取到数据真 正进入 Cache 要经过若干次循环，所以每次预取 7 次循环 之后才用到的元素。
循环段
仍会失效的访问
次数
第一段 b
从 b[7][0] 开始预取，b[0][0]～ b[6][0] 可能失效
7
第一段 a
从 a[0][7] 开始预取，a[0][0]～ a[0][6] 占 ⌈7/2⌉ = 4 块
4
第二段 a
每行 a[i][0]～a[i][6] 失效 4 次，i = 1、2 两行
4 × 2 = 8
合计
4 + 7 + 4 + 4
19
更正
原课件把 a 的失效次数写作“7/2 = 4”，7/2 = 3.5，应写成向上取整 ⌈7/2⌉ = 4：a[i][0]～ a[i][6] 这 7 个元素占 4 个块。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
27

## Slide 28
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
第 3 问：用 400 条预取指令换掉 232 次失效
1
2
3
4
第一段的预取条数
循环 100 次，每次 2 条预取指令：100 × 2 = 200 条
第二段的预取条数
i = 1、2 各循环 100 次，每次 1 条：2 × 100 × 1 = 200 条
预取指令合计
200 + 200 = 400 条
避免的失效
251 − 19 = 232 次
方案
数据 Cache 失效
额外执行的指令
不加预取
251 次
0
加入预取（教材口径）
19 次
400 条预取指令
每条预取指令只花一条指令的开销，而一次失效要付出很 大的不命中开销，这笔交易通常划算。
补充：计数口径
原课件第 3 问只算了失效次数，这里补上预取指令条数。
19 次是教材的简化口径：认为每段循环中下标 0～6 的元素 得不到预取。
若假设预取瞬间完成并逐块按地址模拟：a[i][6] 与被预取 的 a[i][7] 在同一块；第一段末尾预取的 a[0][100]～ a[0][106] 就是 a[1][0]～a[1][6] 的地址。这样算失效 只有 10 次。
计数口径
a 的失效（i = 0、1、 2）
b
合计
教材口径
4、4、4
7
19
逐块模拟
3、0、0
7
10
答题时按教材口径写 19 次，同时要能说明预取提前量和“一块两个元素”对计数的影响
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
28

## Slide 29
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
预取的分类与使用要点
分类依据
类型
说明
预取数据放在 哪里
寄存器预取
把数据取到寄存器中
Cache 预取
只把数据取到 Cache 中
预取的处理方 式
故障性预取
预取时若出现虚地址故障或违反保 护权限，就会发生异常
非故障性预取
遇到这些情况不发生异常，而是放 弃预取、变成空操作；也叫非绑定 预取。本节假定 Cache 预取都是非 故障性的
对照例题：第一段的 prefetch(b[j+7][0]) 在 j ≥ 94 时要取 b[101][0] 以后的地址，已越过数组 b 的末尾。 非故障性预取遇到这种情况直接放弃，不会引发异常。
预取数据的同时处理器应能继续执行，预取才有意义
这需要非阻塞 Cache（非锁定 Cache）
编译器控制预取的目的
使执行指令和读取数据能重叠执行
循环是预取优化的主要对象
不命中开销小时：循环体展开 1～2 次
不命中开销大时：循环体展开许多次
每次预取要花费一条指令的开销
保证这种开销不超过预取带来的收益
编译器把重点放在可能不命中的访问上，避免不必要的预取
不命中开销大时，数据要更早开始调入，需要为更 靠后的迭代预取，所以循环展开的次数多。例题假 设失效开销很大，预取就提前了 7 次循环。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
29

## Slide 30
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
方法七：编译器优化，不改硬件也能降低不命中率
基本思想
通过对软件进行优化来降低不命中率，特点是无需对硬件做任 何改动。
程序代码和数据重组
重新组织程序而不影响正确性：把程序中的过程重新排序， 可以减少冲突不命中，降低指令不命中率（McFarling 用配 置文件 profile 做这种优化）
基本块对齐：让程序的入口点与 Cache 块的起始位置对齐， 减少顺序执行代码时的 Cache 不命中
数据对存储位置的限制更少，更便于调整顺序
分支很可能成功转移时
1
把转移目标处的基本块和紧跟在分支指令后的基本块 对调
2
把该分支指令换成操作语义相反的分支指令
紧跟分支指令的块
转移目标块
重排前
小概率执行
大概率执行
重排后
大概率执行
小概率执行
两步的效果都是把大概率执行的代码放在分支失败处 （顺序往下执行的位置），改善空间局部性。
数据方面的编译优化技术有四种：数组合并、内外循环交换、循环融合、分块，接下来逐个看例子。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
30

## Slide 31
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
数组合并：一起访问的数据放在一起
（1）数组合并
把本来相互独立的多个数组合并成一个复合数组，提高 访问它们的局部性。适用于 x[i] 和 y[i] 经常一起访问 的情况。
C
/* 修改前 */ int x[100]; int y[100]; /* 修改后 */ struct merge { int x; int y; }; struct merge merged_array[100];
修改前
x[0]
x[1]
…
x[99]
y[0]
y[1]
…
修改后
x[0]
y[0]
x[1]
y[1]
x[2]
y[2]
…
修改前 x[i] 与 y[i] 相距 100 个元素（400 B），同 一轮计算要访问两个不同的块；修改后两者紧挨着， 通常落在同一个块里，一次调入就够。
修改后的典型用法
for (i = 0; i < 100; i = i+1) sum = sum + merged_array[i].x * merged_array[i].y;
这里假设 int 占 4 B。块至少 8 B 时，x[i]、y[i] 合 并后多数情况在同一块中。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
31

## Slide 32
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
内外循环交换：按存储顺序访问数组
（2）内外循环交换
基本思想是提高访问的局部性。C 语言的二维数组按行存储， 内层循环应当遍历列下标，让相邻两次访问的地址也相邻。
C
/* 修改前：外层 j、内层 i */ for (j = 0; j < 100; j = j+1) for (i = 0; i < 5000; i = i+1) x[i][j] = 2 * x[i][j]; /* 修改后：外层 i、内层 j */ for (i = 0; i < 5000; i = i+1) for (j = 0; j < 100; j = j+1) x[i][j] = 2 * x[i][j];
第 0 行
x[0][0]
x[0][1]
…
x[0][99]
第 1 行
x[1][0]
x[1][1]
…
x[1][99]
写法
相邻两次访问
地址间隔
修改前
x[0][0] → x[1][0]
100 个元素
修改后
x[0][0] → x[0][1]
1 个元素
行优先存储
x[i][j] 的地址 = 起址 + (100i + j) × 元素大小
内层变 j
地址每次加 1 个元素，顺序访问
内层变 i
地址每次加 100 个元素，跳跃访问
修改后每调入一块，都能被接下来的几次访问连续用 上；修改前几乎每次访问都换到另一块。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
32

## Slide 33
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
循环融合：数据在被换出之前反复使用
修改前：两个循环各扫一遍 a、b
for (j = 0; j < 100; j = j+1) x[i][j] = a[i][j] + b[i][j]; for (j = 0; j < 100; j = j+1) y[i][j] = a[i][j] - b[i][j];
修改后：一次扫描完成两种运算
for (j = 0; j < 100; j = j+1) { x[i][j] = a[i][j] + b[i][j]; y[i][j] = a[i][j] - b[i][j]; }
能融合的前提：几个循环的迭代范围相同，而且融合后改变 语句的执行次序不会改变计算结果。本例两条语句只读 a、 b，分别写 x、y，互不影响。
（3）循环融合
把若干个独立的循环融合为单个循环。这些循环访问同样 的数组，对相同的数据作不同的运算。融合后，读入 Cache 的数据在被替换出去之前能得到反复使用。
修改前
第二个循环要重新访 问 a[i][j]、b[i][j]
这时它们可能已被替 换出 Cache
同一批数据可能调入 两次
修改后
两条语句紧挨着使用 同一批数据
第一次访问调入，第 二次必然命中
循环控制开销也减半
VS
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
33

## Slide 34
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
分块：矩阵乘法按整行整列访问，最坏情况每次都不命中
（4）分块
把对数组的整行或整列访问改为按块进行，尽量集中访问，减 少替换，提高访问的局部性。
修改前：x = y × z
for (i = 0; i < N; i = i+1) for (j = 0; j < N; j = j+1) { r = 0; for (k = 0; k < N; k = k+1) r = r + y[i][k] * z[k][j]; x[i][j] = r; }
内层循环里 y[i][k] 按行访问，而 z[k][j] 是 k 变、j 不 变，按列访问按行存储的 z，相邻两次访问相隔 N 个元素。 N 很大时 Cache 放不下整行整列，就会反复替换。
1
2
3
4
最内层
y 的第 i 行乘 z 的第 j 列：读 y、z 各 N 次，共 2N 次访问
对每个 j
j 取 N 个值：y 的一行依次乘 z 的第 1～N 列，2N × N = 2N² 次
对每个 i
y 共 N 行，重复上述过程：2N² × N = 2N³ 次
写 x
x[i][j] 共写 N² 次
最坏的情况是所有访问都不命中，不命中次数为 2N³ + N²。
N = 100 时
访问次数
读 y、z：2N³
2 000 000
写 x：N²
10 000
最坏不命中合计
2 010 000
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
34

## Slide 35
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
分块后：每次只算 B×B 的子矩阵
修改后（B 为分块因子，x 各元素事先清 0）
for (jj = 0; jj < N; jj = jj+B) for (kk = 0; kk < N; kk = kk+B) for (i = 0; i < N; i = i+1) for (j = jj; j < min(jj+B, N); j = j+1) { r = 0; for (k = kk; k < min(kk+B, N); k = k+1) r = r + y[i][k] * z[k][j]; x[i][j] = x[i][j] + r; }
最坏情况的不命中次数降为 2N³/B + N²。例如 N = 100、B = 10 时，从 2 010 000 次降到 210 000 次。
z 第 0 行
z00
z01
z02
z03
z 第 1 行
z10
z11
z12
z13
z 第 2 行
z20
z21
z22
z23
z 第 3 行
z30
z31
z32
z33
N = 4、B = 2 时，kk = 0、jj = 0 这一轮只用到 z 左上角 2×2 的子块（橙色）
为什么有效
选 B 使参与运算的子块能放进 Cache。内层 i、j、k 循 环反复访问的是 y、z 的一小块区域，这些数据调入后 在处理完这一块之前不会被换出。
x[i][j] 要累加各个 kk 块的结果，所以写成 x[i][j] + r。
更正
原课件的循环条件写作 j < min(jj+B-1, N)、k < min(kk+B-1, N)，每块会漏掉最后一列（行），乘积 结果错误。应为 min(jj+B, N) 和 min(kk+B, N)。已 用 7×7 矩阵、B = 3 与普通乘法对比验证。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
35

## Slide 36
体系结构 03 缓存优化 · 降低不命中率
方法八：牺牲 Cache，给被换出的块留一个回收站
基本思想
在 Cache 和它从下一级存储器调数据的通路之间设置一个全相 联的小 Cache，称为“牺牲”Cache（Victim Cache），存放被替 换出去的块（牺牲者），以备重用。
CPU 访存
Cache 命中？
直接使用
牺牲 Cache 命中？
与 Cache 中的块交换
从下一级存储器调块，被替换的块放入牺牲 Cache
是
否
是
否
牺牲 Cache 像案板旁的小托盘，刚推下去的食材伸手就能拿回来
作用
减少冲突不命中而又不影响时钟频率。对小容量 的直接映像数据 Cache 作用尤其明显：项数为 4 的 Victim Cache 能使 4 KB Cache 的冲突不命中 减少 20%～90%。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
36

## Slide 37
04
第四部分
减少不命中开销
不命中已经发生，想办法少等一会儿
两级 Cache 与局部、全局不命中率
让读不命中优先于写
写缓冲合并
请求字处理技术
非阻塞 Cache
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
37

## Slide 38
体系结构 03 缓存优化 · 减少不命中开销
方法一：两级 Cache，第一级求快，第二级求大
应把 Cache 做得更快还是更大？
二者兼顾，再增加一级 Cache：第一级 Cache （L1）小而快，第二级 Cache（L2）容量大。
CPU
L1
小而快
L2
容量大
主存
L1 的不命中开销，就是去 L2 取数据的平均时 间。
性能分析
代入得：
t
命中时间
m
不命中率（公式中 L2 的不命中率是局部不命中率）
P
不命中开销
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
38

## Slide 39
体系结构 03 缓存优化 · 减少不命中开销
局部不命中率与全局不命中率
指标
定义
两级 Cache 中
局部不命中 率
该级 Cache 的不命中次数 ÷ 到达该级 Cache 的访问次数
上页公式中 L2 用的就 是它
全局不命中 率
该级 Cache 的不命中次数 ÷ CPU 发出的访存总次数
L2 全局不命中率 = L1 不命中率 × L2 局 部不命中率
哪个更有意义
全局不命中率。它指出在 CPU 发出的访存中，究竟有多大比 例穿过了各级 Cache、最终到达主存。
易错：L1 的局部和全局不命中率相同；L2 的局部不命中 率往往很高（下页例题是 50%），不能直接拿来和单级 Cache 比。
每条指令的平均访存停顿时间
第一项：L1 不命中后都要去查 L2，付出 L2 的命中 时间
第二项：L2 也不命中时，还要付出 L2 的不命中开 销
每条指令的不命中次数 L2 按全局口径计：每条指令访存次数 × 全局不命中率。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
39

## Slide 40
体系结构 03 缓存优化 · 减少不命中开销
例：1000 次访存中 L1 不命中 40 次、L2 不命中 20 次
题目
1
求各种局部不命中率和全局不命中率。
2
L2 命中时间为 10 个时钟周期，L2 的不命中开 销为 100 个时钟周期，L1 的命中时间为 1 个 时钟周期，平均每条指令访存 1.5 次，不考虑 写操作的影响。平均访存时间是多少？每条指 令的平均停顿时间是多少个时钟周期？
CPU 访存 1000 次
L1
L2
主存
不命中 40 次
不命中 20 次
1
2
3
4
(1) L1
不命中率（全局和局部相同）= 40 ÷ 1000 = 4%
(1) L2
局部不命中率 = 20 ÷ 40 = 50%；全局不命中率 = 20 ÷ 1000 = 2%
(2) 平均访存时间
1 + 4% × (10 + 50% × 100) = 1 + 4% × 60 = 3.4 个时钟周期
(2) 每条指令停顿
每次访存平均停顿 3.4 − 1.0 = 2.4；每条指令访存 1.5 次，停顿 2.4 × 1.5 = 3.6 个时钟周期
用停顿时间公式验算：1.5 × 4% × 10 + 1.5 × 2% × 100 = 0.6 + 3.0 = 3.6 个时钟周期，结果一致。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
40

## Slide 41
体系结构 03 缓存优化 · 减少不命中开销
设计第二级 Cache：用全局不命中率评价
关于第二级 Cache 的结论
L2 比 L1 大得多时，两级 Cache 的全局不命中率和 容量与 L2 相同的单级 Cache 的不命中率非常接近
局部不命中率不是衡量 L2 的好指标，评价 L2 时应 该用全局不命中率
L2 不会影响 CPU 的时钟频率，设计空间更大
设计 L2 时权衡两个问题
1
它能否降低 CPI 中的平均访存时间部分？
2
它的成本是多少？
参数
第二级 Cache 的选择
容量
一般比 L1 大许多。大容量意味着 L2 可能实际上没有容 量不命中，只剩一些强制性不命中和冲突不命中
相联度
可采用较高的相联度或伪相联方法（下页例题）
块大小
可采用较大的块，如 64、128、256 B。为减少平均访存 时间，可以让小容量的 L1 用较小的块，大容量的 L2 用 较大的块
多级包容性
L1 中的数据是否总是同时存在于 L2 中；如果是，就说 L2 具有多级包容性
L1 用小块、L2 用大块时，维护多级包容性要多做工作， 这是总结表说“两级 Cache 的块大小不同时实现困难”的 一个原因。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
41

## Slide 42
体系结构 03 缓存优化 · 减少不命中开销
例：第二级 Cache 用两路组相联，L1 的不命中开销更小
已知
直接映像 L2
两路组相联 L2
L2 命中时间
10 个周期
10.1 个周期
L2 局部不命中率
25%
20%
L2 不命中开销
50 个周期
50 个周期
两路组相联使 L2 的命中时间增加 0.1 个时钟周期
问：第二级 Cache 的相联度对不命中开销的影响如 何？这里的不命中开销指 L1 的不命中开销。
L2 的结构
L1 的不命中开销
直接映像
22.5 个周期
两路组相联（命中 10.1）
20.1 个周期
两路组相联（取整为 10 或 11）
20.0 或 21.0 个周期
1
2
3
4
公式
L1 的不命中开销 = L2 命中时间 + L2 局部不命中率 × L2 不命中开销
直接映像 L2
10 + 25% × 50 = 22.5 个时钟周期
两路组相联 L2
10.1 + 20% × 50 = 20.1 个时钟周期
命中时间取整
取 10：10 + 20% × 50 = 20.0；取 11：11 + 20% × 50 = 21.0
三种算法下两路组相联都小于 22.5 个周期，对于第二级 Cache，两 路组相联优于直接映像。
为什么划算
L2 的命中时间只多 0.1 个周期；局部不命中率降低 5 个百分点，每次 L1 不命中少付 5% × 50 = 2.5 个周期。净省 2.5 − 0.1 = 2.4 个周期， 正是 22.5 − 20.1。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
42

## Slide 43
体系结构 03 缓存优化 · 减少不命中开销
方法二：让读不命中优先于写
写缓冲器带来的问题
Cache 中的写缓冲器使对存储器的访问复杂化：读不命中 时，所读单元的最新值有可能还在写缓冲器中，尚未写入主 存。
读不命中的处理方法
评价
推迟对读不命中的处理，直到写缓冲器清空
读不命中的开销增加
检查写缓冲器中的内容，若没有相同地址且存 储器可用，就继续处理读不命中
常用方案
写回法 Cache 中也可以采用写缓冲器，同样存在这个问题。
发生读不命中
写缓冲器中有该地址？
先发出读请求，写操作随 后进行
不能抢先读，等该项写入 主存
无（且存储器可用）
有
读不命中会让 CPU 停下来等，写缓冲器里的写操作 晚一点做不影响 CPU，所以让读优先。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
43

## Slide 44
体系结构 03 缓存优化 · 减少不命中开销
方法三：写缓冲合并，连续地址的写入并进同一项
写直达 Cache 依靠写缓冲器减少写下一级存储器的时间
1
写缓冲器为空：把数据和地址写入缓冲器，从 CPU 看写操作就算完成了
2
缓冲器中已有待写数据：把这次的写地址与缓冲 器中所有地址比较，若有匹配且对应位置空闲， 就把数据并入该项，这叫写缓冲合并
3
缓冲器满且没有能合并的项：必须等待
作用
连续写入多个字的速度快于每次只写入一个字
提高写缓冲器的空间利用率，减少因缓冲器满而 等待的时间
例：写缓冲器有 4 项，每项可放 4 个 64 位的字；依次写地址 100、108、 116、124
(a) 项 1 写地址 100
Mem[100]
项 2 写地址 108
Mem[108]
项 3 写地址 116
Mem[116]
项 4 写地址 124
Mem[124]
(b) 项 1 写地址 100
Mem[100]
Mem[108]
Mem[116]
Mem[124]
项 2～4 空闲
64 位的字占 8 B，地址 100、108、116、124 恰好连续。 不合并要占满 4 项，缓冲器已满；合并后只占 1 项，还剩 3 项可用。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
44

## Slide 45
体系结构 03 缓存优化 · 减少不命中开销
方法四：请求字处理，先把 CPU 要的那个字送过去
请求字
从下一级存储器调入 Cache 的块中，只有一个字是立即需 要的，这个字称为请求字。应尽早把请求字发送给 CPU。
技术
做法
尽早重启动
请求字没有到达时 CPU 处于等待状态；请求字一到达 就立即送给 CPU，让等待的 CPU 尽早重启动，继续执 行
请求字优先
调块时让存储器首先提供 CPU 所要的请求字；请求字 一到达就立即送给 CPU，同时从存储器调入该块的其 余部分
原课件总结表里称为“尽早重启动和关键字优先”，关键 字就是请求字（critical word）。
普通调块
w0
w1
w2
w3
整块到齐才继续
尽早重启动
w0
w1
w2
w3
w2 到就继续
请求字优先
w2
w0
w1
w3
最先到达
设 CPU 要的是块中的 w2，格子从左到右是字到达的先后顺序。
以下情况用不用差别不大
Cache 块较小
下一条指令正好访问同一 Cache 块的另一部分
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
45

## Slide 46
体系结构 03 缓存优化 · 减少不命中开销
方法五：非阻塞 Cache，不命中时 CPU 不必停下来
非阻塞 Cache
采用记分牌或 Tomasulo 类控制方式，允许指 令乱序执行，CPU 无需在 Cache 不命中时停顿
允许多次不命中同时存在，进一步提高性能
可以同时处理的不命中次数越多，性能提高越 大
问题：同时处理的不命中次数越多越好吗？右 边的模拟研究给出了答案。
测试程序
重叠 1 次
重叠 2 次
重叠 64 次
浮点程序（14 个）
76%
51%
39%
整数程序（4 个）
81%
78%
78%
比值 = 非阻塞 Cache 的平均存储器等待时间 ÷ 阻塞 Cache 的平均存储器等待时间（周期为 单位）；8 KB 直接映像 Cache，块 32 B，SPEC92
结论
浮点程序：允许重叠的不命中越多，等待时间下降越多
整数程序：重叠次数对性能提高影响不大，简单的“一次不命中 下命中”（只允许 1 次重叠不命中）就几乎可以得到所有的好 处
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
46

## Slide 47
05
第五部分
减少命中时间
命中时间直接影响处理器的时钟频率，很多计算机正是被 Cache 的访 问时间限制了时钟频率
小容量、结构简单的 Cache
虚拟 Cache 与虚拟索引加物理标识
Cache 访问流水化
踪迹 Cache
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
47

## Slide 48
体系结构 03 缓存优化 · 减少命中时间
方法一：使用小容量、结构简单的 Cache
做法
硬件越简单，速度就越快
应使 Cache 足够小，以便可以与 CPU 一起放在同一 块芯片上
折衷方案：把 Cache 的标识放在片内，而把 Cache 的数据存储器放在片外
采用结构简单的 Cache，比如直接映像 Cache
例 2 就是这条规则的数字证明：两路组相联把时钟 周期拉长 10%，CPU 时间反而比直接映像多约 1%。
措施
为什么能缩短命中时间
与 CPU 同在一块芯 片上
省去信号跨芯片传输的延迟
标识放片内、数据 放片外
标识比较在片内快速完成，数据存储器可以做大
直接映像
每个地址只有一个候选块，只需一个比较器、不 需多路选择器，数据可以与标识比较同时送出
代价
容量小、相联度低会让不命中率升高（总结表中该项的不命 中率为“−”），要在命中时间和不命中率之间折中。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
48

## Slide 49
体系结构 03 缓存优化 · 减少命中时间
方法二：虚拟 Cache，命中时省掉地址转换
物理 Cache
使用物理地址进行访问的传统 Cache。标识存储器中存放 的是物理地址，进行地址检测用的也是物理地址。
缺点：地址转换和访问 Cache 串行进行，访问速度很 慢
CPU
MMU
Cache
主存
虚拟地址
物理地址
数据或指令
物理 Cache 存储系统
虚拟 Cache
可以直接用虚拟地址进行访问的 Cache。标识存储器中存 放的是虚拟地址，进行地址检测用的也是虚拟地址。
优点：命中时不需要地址转换；即使不命中，地址转换 和访问 Cache 也是并行进行的，比物理 Cache 快很多
CPU
MMU
Cache
主存
虚拟地址
虚拟地址
数据或指令
物理地址
虚拟 Cache 存储系统
物理 Cache 的 MMU 串在 CPU 与 Cache 之间，每次访存先转换；虚拟 Cache 的 MMU 与 Cache 并列，命中时用不上。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
49

## Slide 50
体系结构 03 缓存优化 · 减少命中时间
虚拟 Cache 的清空问题，与虚拟索引加物理标识
为什么并非都采用虚拟 Cache
清空问题：新进程的虚拟地址可能与原进程相 同，切换进程时要清空 Cache
解决方法：在地址标识中增加 PID（进程标识 符）字段
PID 的问题：为了减少位数，PID 可能循环使 用，多个进程可能使用同一个 PID，此时也需要 清空 Cache
虚拟索引 + 物理标识
原理：用虚地址中的页内位移生成 Cache 索引；虚实转换后的 实页地址作为标识 tag
优点：兼得虚拟 Cache 和物理 Cache 的好处
局限：Cache 容量受到限制，Cache 容量 ≤ 页大小 × 相联度
IBM 3033
31～12 位：页地址（地址标识）
11～0 位：页内位移（索引＋块内位移）
页大小 4 KB，相联度 16，Cache 容量 = 16 × 4 KB = 64 KB
容量上限的由来：索引和块内位移只能取自页内位移，所以组 数 × 块大小 ≤ 页大小；要增大容量，只能增加每组的路数 （或增大页）。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
50

## Slide 51
体系结构 03 缓存优化 · 减少命中时间
方法三、四：Cache 访问流水化与踪迹 Cache
方法三
Cache 访问流水化
对第一级 Cache 的访问按流水方式组织，访问 Cache 需要多个时钟周期才可以完成。每一级的 延迟变短，时钟频率可以提高。
处理器
访问指令 Cache 所需时钟 周期
Pentium
1
Pentium Pro 到 Pentium Ⅲ
2
Pentium 4
4
方法四
踪迹 Cache（Trace Cache）
挑战：开发指令级并行性时，每个时钟周期要流出超过 4 条指 令，很难提供足够多条彼此互不相关的指令
做法：存放 CPU 所执行的动态指令序列，包含由分支预测展开 的指令；该分支预测是否正确，需要在取到该指令时进行确认
缺点
地址映像机制复杂
相同的指令序列有可能被 当作条件分支的不同选择 而重复存放
优点
能够提高指令 Cache 的 空间利用率
VS
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
51

## Slide 52
06
第六部分
总结与自测
把 17 种技术放在一张图、一张表里对照
知识结构图
各技术对三项指标的影响
8 道自测题
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
52

## Slide 53
体系结构 03 缓存优化 · 总结与自测
知识结构：三个方向，17 种技术
强制性不命中
容量不命中
冲突不命中
三种不命中（3C）
增加块大小
增加 Cache 容量
提高相联度
伪相联 Cache
硬件预取
编译器控制的预取
编译器优化
牺牲 Cache
8 种方法
降低不命中率
两级 Cache
让读不命中优先于写
写缓冲合并
请求字处理技术
非阻塞 Cache
减少不命中开销
小容量、结构简单的 Cache
虚拟 Cache
Cache 访问流水化
踪迹 Cache
减少命中时间
3C 与前三种方法对应：强制性不命中靠增加块大小，容量不命中靠增加容量，冲突不命中靠提高相联度。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
53

## Slide 54
体系结构 03 缓存优化 · 总结与自测
优化技术对照表（一）：降低不命中率
“+”表示改进了该指标，“−”表示使该指标变差，空格表示无影响；硬件复杂度 0 最容易，3 最复杂
优化技术
不命中率
不命中开销
命中时间
硬件复杂度
说明
增加块大小
+
−
0
实现容易；Pentium 4 的第二级 Cache 采用了 128 字节的块
增加 Cache 容量
+
1
被广泛采用，特别是第二级 Cache
提高相联度
+
−
1
被广泛采用
牺牲 Cache
+
2
AMD Athlon 采用了 8 个项的 Victim Cache
伪相联 Cache
+
2
MIPS R10000 的第二级 Cache 采用
硬件预取指令和数据
+
2～3
许多机器预取指令，UltraSPARC Ⅲ 预取数据
编译器控制的预取
+
3
需同时采用非阻塞 Cache；有几种微处理器提供了对 这种预取的支持
用编译技术减少不命中次数
+
0
向软件提出了新要求；有些机器提供了编译器选项
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
54

## Slide 55
体系结构 03 缓存优化 · 总结与自测
优化技术对照表（二）：减少不命中开销
优化技术
不命中率
不命中开销
命中时间
硬件复杂度
说明
使读不命中优先于写
+
−
1
在单处理机上实现容易，被广泛采用
写缓冲归并
+
1
与写直达合用，广泛应用，例如 21164、UltraSPARC Ⅲ
尽早重启动和关键字优先
+
2
被广泛采用
非阻塞 Cache
+
3
在支持乱序执行的 CPU 中使用
两级 Cache
+
2
硬件代价大；两级 Cache 的块大小不同时实现困难；被 广泛采用
更正
原课件总结表把两级 Cache 的“+”标在命中时间一栏。两级 Cache 是减少不命中开销的方法（原课件第四部分和知识结构图都这样归 类），“+”应标在不命中开销一栏。
表中“尽早重启动和关键字优先”就是第四部分的请求字处理技术，“写缓冲归并”就是写缓冲合并。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
55

## Slide 56
体系结构 03 缓存优化 · 总结与自测
优化技术对照表（三）：减少命中时间，以及按复杂度归类
优化技术
不命中率
不命中开销
命中时间
硬件复杂度
说明
容量小且结构简单的 Cache
−
+
0
实现容易，被广泛采用
对 Cache 索引时不必进行地址变换
+
2
对小容量 Cache 实现容易，已被 Alpha 21164 和 UltraSPARC Ⅲ 采用
流水化 Cache 访问
+
1
被广泛采用
Trace Cache
+
3
Pentium 4 采用
硬件复杂度
技术（据三张对照表归类）
0
增加块大小、用编译技术减少不命中次数、容量小且结构简单的 Cache
1
增加 Cache 容量、提高相联度、使读不命中优先于写、写缓冲归并、流水化 Cache 访问
2
牺牲 Cache、伪相联 Cache、尽早重启动和关键字优先、两级 Cache、索引时不必地址变换
2～3
硬件预取指令和数据
3
编译器控制的预取、非阻塞 Cache、Trace Cache
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
56

## Slide 57
体系结构 03 缓存优化 · 总结与自测
自测（一）：性能计算
Q1
某 Cache 命中时间为 1 个时钟周期，不命中率 5%，不命中 开销 40 个周期。平均访存时间是多少？
答：代入平均访存时间 = 命中时间 + 不命中率 × 不命中开 销：1 + 5% × 40 = 1 + 2 = 3 个时钟周期。
Q3
例 2 中两路组相联的平均访存时间更低，为什么 CPU 时间反 而更长？
答：时钟周期变为 1.10 倍，每条指令的执行部分从 4.0 ns 增至 4.4 ns；不命中率降低只省下 1.274 − 0.91 = 0.364 ns，抵不上多出的 0.4 ns。
Q2
理想 CPI 为 1.5，每条指令访存 1.2 次，不命中率 3%，不 命中开销 40 个周期。实际 CPI 是理想情况的几倍？
答：每条指令停顿 1.2 × 3% × 40 = 1.44 个周期；CPI = 1.5 + 1.44 = 2.94，是理想情况的 2.94 ÷ 1.5 = 1.96 倍。 停顿占 CPI 的 49%。
Q4
两级 Cache 中 L1 不命中率 5%，L2 局部不命中率 40%， L1 命中 1 个周期、L2 命中 8 个周期、L2 不命中开销 80 个 周期。求 L2 的全局不命中率和平均访存时间。
答：全局不命中率 = 5% × 40% = 2%；平均访存时间 = 1 + 5% × (8 + 40% × 80) = 1 + 5% × 40 = 3 个周期。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
57

## Slide 58
体系结构 03 缓存优化 · 总结与自测
自测（二）：概念辨析
Q1
直接映像 Cache 中两个经常交替访问的块映像到同一位 置，由此产生的不命中属于哪一类？可以用哪些方法降 低？
答：冲突不命中。可提高相联度，或用伪相联 Cache、牺 牲 Cache，也可以由编译器重排代码和数据。
Q3
页大小 8 KB，采用“虚拟索引 + 物理标识”，4 路组相联 时 Cache 容量最大是多少？想再增大容量怎么办？
答：8 KB × 4 = 32 KB。要更大只能提高相联度（或增大 页）。
Q2
增加块大小为什么可能让不命中率上升？它还有什么副作 用？
答：容量固定时块数变少，冲突不命中增加；每次不命中 要调入的数据更多，不命中开销增大。
Q4
编译器预取例题中，为什么 i = 1、2 的循环不需要预取 b？
答：i = 0 时 b[0][0]～b[100][0] 所在的块已全部调入 Cache；a、b 共 302 块少于 512 块且连续存放，不会被 替换，之后访问 b 都命中。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
58

## Slide 59
体系结构 03 缓存优化
本讲小结：公式与结论速查
主题
要记住的公式或结论
平均访存时间
命中时间 + 不命中率 × 不命中开销；会改变时钟周期的设计要用 CPU 时间比较
CPU 时间
IC × (CPI执行 + 每条指令访存次数 × 不命中率 × 不命中开销) × 时钟周期
3C 模型
强制性不命中靠增加块大小，容量不命中靠增加容量，冲突不命中靠提高相联度
伪相联 Cache
命中时间1路 + (失效率1路 − 失效率2路) × 额外周期 + 失效率2路 × 失效开销
两级 Cache
L1 命中时间 + L1 不命中率 × (L2 命中时间 + L2 局部不命中率 × L2 不命中开销)；L2 全局不命中率 = L1 不命中率 × L2 局部不命 中率
编译器优化
数组合并、内外循环交换、循环融合、分块（最坏不命中从 2N³ + N² 降到 2N³/B + N²）
减少开销与命中时间
读优先、写缓冲合并、请求字、非阻塞 Cache 缩短等待；小而简单、虚拟 Cache、流水化、踪迹 Cache 缩短命中时间
虚拟索引 + 物理标识
Cache 容量 ≤ 页大小 × 相联度
易错汇总：只比平均访存时间不比 CPU 时间；局部与全局不命中率混用；分块循环上界应为 min(jj+B, N)；两级 Cache 改进的是不 命中开销。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 03 Cache 性能分析与优化
59