## Slide 1
并行与分布式计算 · 第7章
体系结构
多处理器怎样组织存储、保持 Cache 一致、互连与评测
共享与非共享存储结构
监听式与目录式一致性协议
静态与动态互连网络
性能指标与三个加速比定律
重制讲义 · 自学复习版｜据吉林大学《并行与分布式计算》第7章课件整理

## Slide 2
第7章 体系结构
本章学习路线
01
多处理器结构
共享与非共享存储、COW 与 MPP、UMA 与 NUMA
02
超算与多核处理器
神威·太湖之光、申威众核、四种多核 Cache 组织
03
监听式一致性协议
三组协议选择、写作废与写更新、MSI 三状态与两张状态表
04
目录式一致性协议
请求、目录、远程三类节点，九种消息，三类目录结构
05
互连结构
拓扑参数、静态网络、总线与交叉开关、Ω 网络、常用互连协议
06
性能评测
性能指标、通信开销、Amdahl、Gustafson 与 Sun-Ni 定律
学习目标
区分共享存储与非共享存储多处理器，说出 UMA 与 NUMA、COW 与 MPP 的差别
说明 Cache 一致性问题的成因，比较写作废 与写更新、监听式与目录式
按 MSI 状态表推演一串读写操作下各 Cache 的状态和总线消息
说出目录协议中 A、B、C 三类节点间的消息 往来，算出三类目录的存储开销
算出常见静态网络的节点度、直径和对剖宽 度，用 Ω 网络做目标地址路由
用 Amdahl、Gustafson、Sun-Ni 定律算加 速比与效率，说明各自的适用条件
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
2

## Slide 3
01
第一部分
多处理器结构
存储是否共享，决定了编程模型、耦合程度，也决定要不要处理 Cache 一致性
7.1 多处理器结构
非共享存储：COW 与 MPP
超算实例：神威·太湖之光与申威众核处理器
共享存储：UMA、NUMA 与多核的 Cache 组织
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
3

## Slide 4
第7章 体系结构 · 多处理器结构
存储是否共享：多处理器的第一道分界线
对比项
非共享存储多处理器
共享存储多处理器
内存
每个处理器私有，逻辑上独立编址
所有处理器共享，逻辑上统一编址
Cache 一致 性
没有这个问题
有，要靠一致性协议（第二部分）
耦合程度
松散耦合
紧密耦合
编程模型
消息传递，如 MPI（第3章）
共享存储，如 OpenMP（第2章）
处理器在哪
分布在多台计算机中
在同一台计算机中
实质
多进程 MIMD
多线程 MIMD
典型系统
工作站机群 COW、大规模并行处理 机 MPP
UMA、NUMA
非共享存储：每台机器只能直接访问自己的内存
互连网络（传递消息）
P₁ + 私有内存
P₂ + 私有内存
P₃ + 私有内存
共享存储：所有处理器访问同一个地址空间
总线 / 互连网络
共享存储器（统一编址）
P₁
P₂
P₃
判断方法：一个处理器能否直接用 load/store 指令读写另一个处理器的内存。能就是共享存储，只能发消息就是非共享存储。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
4

## Slide 5
第7章 体系结构 · 多处理器结构
COW 与 MPP：都靠消息传递，差在网络和系统软件
对比项
工作站机群 COW
大规模并行处理机 MPP
节点
完整的计算机（SMP 或工作 站），有本地磁盘和完整 OS
处理器节点，由一个 OS 管理全 部硬件
互连
低成本的商用网络
高带宽、低延迟的专用网络
规模
廉价、大规模、易扩展
可扩放性好，支持数百到千万级 处理器
作业组成
大量服务，各有私有地址空间
大量进程，各有私有地址空间
协作方式
服务间用 RPC 或 RESTful API 调 用，消息队列协调流程
进程间消息传递，常用阻塞式报 文交互
典型应用
企业级应用，如 Hadoop 上的 MapReduce（第5章）
超级计算机，如神威·太湖之光
三高目 标
手段
怎样检验
高可用
多活实例保证结构鲁棒；热备与 副本保证数据可靠；多点协同可 重构
节点宕机与链路 断路实验
高性能
反向代理做负载均衡；Web 服 务弹性计算；消息队列与分布式 缓存降低延迟
峰值性能暴力测 试
高可信
数据加密、身份认证、权限控制
—
原课件第7页：COW 上的企业级系统追求的三高目标
原课件第6页是一个网格预测系统的部署图：计算 资源、预测节点、信息节点各是一台独立计算 机，通过网络和服务调用协作，属于 COW 的用 法。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
5

## Slide 6
第7章 体系结构 · 多处理器结构
神威·太湖之光：把性能参数逐项算一遍
指标
数值
说明
峰值性能 Rₚₑₐₖ
125.436 PFlops
理论上每秒 1.25 × 10¹⁷ 次浮点运算
持续性能 Rₘₐₓ
93.015 PFlops
Linpack 实测，2016 年 6 月世界第一
性能功耗比
6051 MFlops/W
同期世界第一
指令系统
64 位自主申威指 令系统
操作系统 Sunway RaiseOS 2.0.5
处理器
40960 个申威 26010
每个 260 核，全机约 1065 万核
国产化程度：天河系列约 70%，济南超算中心的神 威蓝光 85%，神威·太湖之光 100%。
1
2
3
4
处理器个数
2 个/板 × 4 板/插件 × 32 插件/组 × 4 组/机柜 × 40 机柜 = 40960
单芯片峰值
主频 1.45 GHz；每周期 256 个从核各做 8 次、4 个主核各做 16 次双 精度运算，共 2112 次，1.45 GHz × 2112 ≈ 3.0624 TFlops
全机峰值
40960 × 3.0624 TFlops ≈ 125.436 PFlops，与官方数字一致
利用率与功耗
U = 93.015 / 125.436 ≈ 74.2%；功耗 ≈ 93.015 PFlops ÷ 6051 MFlops/W ≈ 15.4 MW
原课件说它比第二名天河二号“快出近两倍”（第13 页）、“3 倍于第二名”（第14页），说的是同一件事： 93.0 / 33.9 ≈ 2.75 倍。能效约是天河二号的 3.2 倍 （6051 / 1902）。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
6

## Slide 7
第7章 体系结构 · 多处理器结构
从被限制出口到登顶 TOP500：中国超算的时间线
时间
事件
1989 年
美国严格限制对华出口高性能计算机，已售机器放在玻璃房里，每次使用都要 美方核准
1993 年
曙光一号诞生，3 天后西方解除对华高性能计算机出口限制
2013–2015 年
天河二号在 TOP500 六连冠
2015 年 4 月
美国把国防科大和长沙、广州、天津三个国家超算中心列入实体清单，禁售至 强 Phi 计算卡
2016 年 6 月
神威·太湖之光登顶 TOP500，处理器全部国产
2016 年 11 月
基于太湖之光的“全球大气非静力云分辨模拟”获戈登贝尔奖，中国首次获奖
2017 年 11 月
太湖之光第四次夺冠（9.3 亿亿次/秒），加上天河二号，中国连续十次居榜 首
应用成果
百万核规模的全球 10 公里高分辨率地球系统数 值模拟
天宫一号返回路径的数值模拟
白血病、癌症、禽流感等方向的药物筛选与机 理研究
三个课题入围 2016 年戈登贝尔奖：全球大气非静力云分辨 模拟、全球高分辨率海浪数值模式、钛合金微结构演化相场 模拟。
核心技术受制于人
2018 年中兴被禁购美国元器件，最终缴纳 22.92 亿美元罚款并撤换领导层；2019 年华为被列入实 体清单，海思的“备胎”芯片转正。两件事的根源 都是核心芯片依赖进口。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
7

## Slide 8
第7章 体系结构 · 多处理器结构
申威 26010：四个核组挂在片上互连网络上
片上互连网络
核组 0
主核 + 8×8 从核
核组 1
主核 + 8×8 从核
核组 2
主核 + 8×8 从核
核组 3
主核 + 8×8 从核
DDR3 存储器
DDR3 存储器
DDR3 存储器
DDR3 存储器
系统
接口
iMC
iMC
iMC
iMC
PCIe、以太 网、维护接口
主从异构
少量通用主核 MPE 负责运行操作系统、分配任务
大量精简的从核负责计算，不支持硬件线程切换， 不能运行操作系统，由主核分配任务
每个核组 = 1 个主核 + 8×8 = 64 个从核，4 个核组 共 260 核
每个核组有自己的存储控制器 iMC 和协议处理部 件，核组之间经片上互连网络相连，系统接口对外 提供 PCIe、以太网和维护接口
从核在原课件第21页写作 SPE（Synergistic Processor Element），第45页写作 CPE，指的是同一类核。
“少量控制核 + 大量计算核”的分工和 CPU 配 GPU 的思路一样，计算峰值主要来自从核。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
8

## Slide 9
第7章 体系结构 · 多处理器结构
从核内部：计算核心加传输代理
部件
职责
相关流水段
指令部件 IBOX
取指、译码、指令分派
IF1、IF2、ID1、ID2
执行部件 EBOX
取操作数并执行指令
RO、EX、WB
访存部件 MBOX
管理存储访问（LDM、主存）
访存
IO 管理部件 IOBOX
管理从核内 IO 寄存器的访问
外部访问 PE 的通路
一级指令 Cache（L1 ICache）
存放执行中用到的指令
为流水线供指令
局部数据存储 LDM
存放执行中用到的数据
为流水线供数据
流水段
IF1
IF2
IF3
ID1
ID2
RO
EX
WB
地址仲裁 → Tag 查询 → 指令读出 → 译码并缓存 → 译码并分派 → 读操作数 → 执行 → 写回。执行段有两条流水线：ALU/FPU 一条，ALU/访存一条。
从核 PE 的组成
8 行 8 列从核组成从核阵列，每个从核分为从核核 心和传输代理 TA 两部分
从核核心负责处理指令流；碰到异常、错误、取指 脱靶、硬件断点、性能计数中断等特殊事件，交给 外界处理
传输代理是从核核心与外界交互的接口，负责异常 处理、指令管理和 IO 访问
CSW
从核通信网络
TC
阵列数据网络
GC
阵列控制网络
以上是传输代理对外连接的三个网络（原课件第24页）。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
9

## Slide 10
第7章 体系结构 · 多处理器结构
取指脱靶：把指令装进 L1 ICache 的两种模式
SBMD 模式：由全局控制器集中管理
1
2
3
4
5
① 冲突查询
从核经阵列控制网络向全局控制器 GC 的 SBMD 集中管理部件发起查询
② 返回结果
GC 把查询结果送回从核
③ 启动 DMA
GC 通知传输控制器 TC 的指令 DMA 引擎
④ 取入 L2
TC 经协议处理部件把指令读进 L2 指令 cache
⑤ 指令装填
经阵列数据网络装填到从核的 L1 ICache
从核自主模式：从核直接发脱靶请求
1
2
3
4
① 脱靶请求
从核经阵列控制网络直接向 GC 发出脱靶请求（附 GPC 高位）
② 取指合并
GC 把请求交给 TC 的取指合并器
③ 取入 L2
TC 经协议处理部件把指令读进 L2 指令 cache
④ 指令装填
经阵列数据网络装填到从核的 L1 ICache
图中 TC 是传输控制器，GC 是全局控制器，GPC 是从核的 取指地址。
两种模式的差别在第一步：SBMD 模式先到 GC 做冲突查询、由 GC 统一安排取指；自主模式省去查询，由从核直接请求，后面 的取入 L2 与装填步骤相同。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
10

## Slide 11
第7章 体系结构 · 多处理器结构
申威 26010 的参数：核数、缓存与内存
部件
参数
整体
4 个核组，每组 1 个主核 MPE + 64 个从核 CPE，共 260 核
主核 MPE
64 位 RISC，256 位向量指令；L1 指令、数据 Cache 各 32 KB，L2 Cache 256 KB
从核 CPE
64 位，256 位向量指令；L1 指令 Cache 16 KB，本地存储 LDM 64 KB
片内互连
4 个核组经片上网络互联
片外连接
PCIe 3.0；通过虚拟网卡拥有独立 IP
内存
每核组一个 128 位 DDR3 控制器，接 8 GB DDR3-2133；4 个核组共 32 GB
更正
原课件第45页写“264 位矢量指令集”“CPE 62 位协处理器”。申威 26010 的向量宽度是 256 位，从核是 64 位核，264、62 是笔误。
技术来源
由江南计算技术研究所（无锡，1951 年创建）设计
技术源自 DEC 的 Alpha 21164（专利过期、公司转 让），是 Alpha 阵营中仅存的一支
在“核高基”重大专项支持下扩展了自主指令集，有发 展路线的自主权
配套自研的神威睿智编译器和基于 Linux 的神威睿思 操作系统
每个核组的峰值 = (64 × 8 + 16) × 1.45 GHz ≈ 766 GFlops，4 个核组约 3.06 TFlops，算法见第6 页。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
11

## Slide 12
第7章 体系结构 · 多处理器结构
UMA 与 NUMA：访问存储器的时间是否一样
互连结构
CPU
CPU
CPU
CPU
Cache
Cache
Cache
Cache
存储器
存储器
存储器
存储器
UMA 集中式共享存储
别名 CSM（Centralized Shared-Memory）、SMP （Symmetric）、UMA（Uniform Memory Access）
所有处理器经同一互连结构访问同一组存储器，访问时间相同 （均匀）
互连结构
CPU
CPU
CPU
CPU
Cache
Cache
Cache
Cache
存储器
存储器
存储器
存储器
NUMA 分布式共享存储
别名 DSM（Distributed Shared-Memory）、NUMA （Non-Uniform Memory Access），原课件还列了 AMP
每个处理器旁有本地存储器，全部存储器统一编址；访问本地 快，经互连访问远程慢（非均匀）
在 NUMA 机器上，数据最好由将来使用它的线程初始化：Linux 默认按“首次写入”（first-touch）把物理页分配到写入线程所在的节点。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
12

## Slide 13
第7章 体系结构 · 多处理器结构
单核提速走不通：功耗、制程、复杂度三道坎
问题
表现
需求
每次性能突破都换来更高的需求：大规模多线程、海量事务处 理，以及油气勘探、气象预报、虚拟现实、人工智能
功耗
芯片密度和时钟频率不断提高，系统功耗呈指数性增长
制程
CPU 制程精度逐步逼近制造设备的物理极限，摩尔定律难以为继
复杂度
超长流水线、超标量、同时多线程等 ILP 技术让逻辑电路复杂度 指数级增加，流水线深度和宽度的扩展遇到瓶颈
更正
原课件写“芯片发热量 = k&芯片密度*时钟频率”，其中的“&”应 为乘号：发热量 ≈ k × 芯片密度 × 时钟频率。更精确的动态 功耗公式是 P = αCV²f，见第1章功耗墙一页。
多核技术
在一枚处理器中集成两个或多个完整的计算内核
沿用原来单 CPU 的硬件体系结构，不必变更硬件 技术就能提升计算能力
2006 年起在 Intel、AMD 推动下普及，个人计算 机处理器 90% 以上是多核
多核架构研究什么
1
片内处理核心的个数
2
Cache 的层次和容量分布
3
核与核之间的互连结构
4
晶体管在核与 Cache 之间分配的平衡度
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
13

## Slide 14
第7章 体系结构 · 多处理器结构
多核的四种 Cache 组织：共享从哪一级开始
核 1
核 m
L1 I/D
L1 I/D
L2 Cache
主存
I/O
(a) 专用 L1
每核只有私有 L1（分指 令、数据），片内没有共 享 Cache，L2 在片外。 例：ARM11 MPCore。
核 1
核 m
L1 I/D
L1 I/D
L2
L2
主存
I/O
(b) 专用 L2
每核有私有 L1 和 L2，片 内没有共享 Cache，片内 面积够放多个 L2。例： AMD Opteron。
L2 Cache（共享）
核 1
核 m
L1 I/D
L1 I/D
主存
I/O
(c) 共享 L2
每核私有 L1，片内共享一 个 L2，存储空间分配与专 用 L2 结构类似。例： Intel Core Duo。
L3 Cache（共享）
核 1
核 m
L1 I/D
L1 I/D
L2
L2
主存
I/O
(d) 共享 L3
出于性能考虑分出独立的 三级 Cache：每核有私有 L1、L2，再共享 L3。例： Intel Core i7。
共享的层次越靠近核，核间交换数据越不用绕到主存；但共享的那一级要被所有核同时争用，容量和带宽都得跟上。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
14

## Slide 15
第7章 体系结构 · 多处理器结构
共享 Cache 的好处与三款典型多核产品
基于共享 Cache 结构的优点
全局数据在共享 Cache 这一级只存一份，不必复制， 核间通信开销低
层次化 Cache 降低整个系统的不命中概率，一个线程 忙时能用到更多 Cache 空间
Cache 在芯片面积中的占比增大（从 Pentium I 到 Pentium IV 的芯片照片看得很清楚），而 Cache 阵列 的功耗密度低于逻辑电路，整体功耗随之下降
对比项
私有 Cache
共享 Cache
同一数据
每核各存一份
只存一份
核间交换数据
靠一致性协议或下一 级存储
在共享级直接完成
容量分配
各核固定一份
按需动态占用
延迟与争用
延迟短，无争用
延迟较长，多核争用
产品
架构
Cache 组织与规模
Intel Core i7 （第一代，2008 年 11 月）
x86
4 个 SMT 核；每核专用 L2，4 核共享 8 MB L3
ARM11 MPCore
ARM
最多配置 4 个处理器，每个有私有的 L1 指 令 Cache 和 L1 数据 Cache
申威 26010
申威指令 集
主核有私有 L1、L2；从核只有 16 KB L1 ICache 和 64 KB LDM，数据靠软件搬运
SMT（同时多线程）让一个物理核同时执行多个硬件线程的指令，操作 系统看到的逻辑处理器数是物理核数的整数倍。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
15

## Slide 16
02
第二部分
Cache 一致性问题
同一块数据在多个 Cache 里有副本，写操作要让所有处理器看到新值
7.2 Cache 一致性问题
协议的三组选择与两种实现方式
监听式协议：MSI 三状态与两张状态表
目录式协议：三类节点与九种消息
三类目录结构及其存储开销
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
16

## Slide 17
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
共享数据进 Cache：一个处理器写了，别人手里还是旧值
两类数据
私有数据：只供一个处理器使用，进入 Cache 不会引入新问题
共享数据：多个处理器共同使用，处理器之间靠读写共享数据 通信
共享数据进入 Cache 后，同一存储块在多个 Cache 中有副本。 某个处理器修改了自己的副本，其他副本就和它不一致，这就是 多处理机的 Cache 一致性问题。
位置
A 写入前
A 写 p（写直达）
A 写 p（写回）
Cache A
m
p
p
Cache B
m
m（旧）
m（旧）
存储器 X
m
p
m（旧）
原课件第49页的图是写直达那一列：存储器跟着更新了，Cache B 仍是旧值
每人一份复印件，一人改了自己那份，另外两人手里仍是旧价格
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
17

## Slide 18
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
一致性协议要做三组选择
选择
什么时候起作用
选项一
选项二
写作废 vs 写更新
写命中（WtHit）时
写作废：把其他所有副本作废
写更新：把新数据同步更新到所有副本
写直达 vs 写回
每次写操作
写直达：写 Cache 的同时写存储器，存 储器总是最新
写回：只写 Cache，块被替换时才写 回，最新值可能只在某个 Cache 里
按写分配 vs 不按写分 配
写缺失（WtMiss） 时
按写分配：先把块调入本地 Cache 再写
不按写分配：绕过 Cache，直接写到数 据所在处
原课件把“写直达 vs 写回”说成“发生 RdMiss/WtMiss 时，去存储器取最新数据，还是从远程 Cache 取”。这是两种写策略带 来的结果：写直达下存储器总是最新，缺失时找存储器即可；写回下最新值可能在别的 Cache 里，要从那里取。
本章监听式实例
写作废 + 写回 + 按写分配 + 监听（第23–27页）
本章目录式实例
写作废 + 写回 + 按写分配 + 目录（第29–37页）
课后习题 2
写更新 + 写直达 + 按写分配 + 监听（第28页）
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
18

## Slide 19
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
监听式与目录式：广播给所有人，还是只通知有副本的人
监听式（Snooping）
基于总线传递信息，一对 多广播（1vN）
共享状态分散保存在各个 Cache 中
利用已有的总线和 Cache 状态位，实现容易、成本 低
规模变大后广播成为瓶 颈，可扩放性差
目录式（Directory）
基于互连网络传递信息， 点对点（1v1）
共享状态集中记在目录 中，目录物理上分布在各 节点
要额外的目录存储空间
不依赖广播，适合大规模 分布式共享存储
VS
两种方式只是记录和传递状态的办法不同，要保证的是同一件 事：写之前拿到独占权，读的时候拿到最新值。监听式多用于总 线型 UMA，目录式多用于 NUMA。
左：拿喇叭喊，每家都得听；右：查登记簿，只给有副本的人打电话
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
19

## Slide 20
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
写作废与写更新：CPU A 把 X 从 m 改成 p 之后
CPU A
CPU B
CPU C
Cache A
Cache B
Cache C
存储器
位置
写入前
写作废 + 写直达
写更新 + 写直达
Cache A
m
p
p
Cache B
m
作废
更新为 p
Cache C
m
作废
更新为 p
存储器 X
m
p
p
总线上传的
—
地址 + 作废信号
地址 + 新数据
原课件第52、53页两张图的结果
写作废
A 写之前先让别的副本失效，之后 A 独占这一块，再 写不必通知任何人
B、C 再读 X 时发生缺失，重新取得 p
写更新
A 每写一次都把新值广播出去，B、C 的副本始终是 最新的
B、C 读 X 直接命中
两种协议在写直达下存储器都会更新；换成写回， 写作废后存储器仍是旧值，最新值只在 Cache A 里。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
20

## Slide 21
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
作废还是更新：看写和读怎样交替
原课件给出的三个比较指标
1
占用总线传状态信息的次数、内容和数据量
2
占用总线传数据的次数、内容和数据量
3
同一数据从被写到被读之间的延迟
例题
A 连写同一块 4 次，然后 B 读一次（B 原有副本）
指标
写作废
写更新
总线状态消息
1 次作废（第一次写 时）
无
总线数据传送
B 读缺失时传 1 次整 块
4 次，每次广播一个 字
B 读到新值的延 迟
要等一次缺失处理
读命中，几乎没有延 迟
怎样选
同一处理器连续多次写、别人很少读：写作废只在第 一次写时发一次作废，总线负担轻
生产者写一次、消费者马上读：写更新让读者直接命 中，延迟小，但每次写都占总线
写更新的广播量随写的次数线性增长，总线带宽更紧 张，所以绝大多数商用多处理器采用写作废
估算总线负担时把消息分成两类分别计数：只带地 址的状态消息（作废、缺失请求），以及带数据的 传送（整块或单字）。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
21

## Slide 22
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
实现监听协议：Cache 里现成的位几乎都能复用
Cache 由查找表和数据表组成，一项对应一行：
查找表项
EF
DF
Tag
数据表项
Data
主存地址
Tag
Index
Offset
用地址的 Index 找到对应表项，比较表项里的 Tag 与地址的 Tag 是 否相等来判断命中（原课件第55页）。EF、DF 是表项的标志位，监 听要用的有效位、修改位就在其中。
监听时，控制器拿总线上出现的地址做同样的 Tag 比对，就知道别人要的块自己有没有。
保存什么
替换写回法的修改位直接表示“唯一最新副本”；原有的有效 位直接实现作废；原有的 Tag 直接用于比对监听到的地址； 每块再加一个共享位（独占为 0，共享为 1）
传递什么
总线上只有三种消息：RdMiss、WtMiss、Invalidate
怎样动作
每个 Cache 控制器内嵌一个有限状态机，动作包括改 Cache 状态、经总线访问存储器、经总线发作废
写的先后
多个处理器同时要写时，靠争夺总线控制权排出先后，写操 作因此串行化
例题
32 位地址，32 KB 直接映射 Cache，块大小 64 B
Offset：块内 64 B，需 log₂64 = 6 位
Index：32 KB / 64 B = 512 行，需 log₂512 = 9 位
Tag：32 − 9 − 6 = 17 位，存在查找表项里，监听时拿它和总线上 的地址比对
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
22

## Slide 23
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
实例协议：写作废 + 写回 + 按写分配 + 监听
共享总线
本地 CPU
Cache 控制器
地址表 · 数据表
状态表
存储器
探针 1
探针 2
每个 Cache 有四个部件：控制器、地址表（lookup table）、数据表 （data table）、状态表
控制器有两个探针：一个监听本地 CPU，一个监听共享总线
CPU 只和本地 Cache 控制器交互，不直接连总线，所有远程访问都经 本地控制器完成
状态
副本情况
存储器中的值
权限
I 无效 Invalid
本 Cache 无 副本
—
无
S 共享 Shared
至少 1 个副本
最新（clean）
只读
M 修改 Modified
唯一副本
旧值（dirty）
可读可写
RdHit / RdMiss
读命中 / 读缺失
WtHit / WtMiss
写命中 / 写缺失
Invalidate
作废，总线上只带地址不带数据
这三个状态合称 MSI 协议。M 块是系统中唯一的最新 副本，被替换或别人来要时必须把它交出去。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
23

## Slide 24
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
CPU 侧状态表：本地 CPU 读写时控制器做什么
当前
事件
控制器操作
新状态
I
读命中
不可能
—
S
读命中
读数据
S
M
读命中
读数据
M
I
读缺失
发 RdMiss，调入新块，读数据
S
S
读缺失
发 RdMiss，调入新块替换旧 S 块， 读数据
S
M
读缺失
旧 M 块写回存储器，发 RdMiss，调 入新块，读数据
S
读操作
当前
事件
控制器操作
新状态
I
写命中
不可能
—
S
写命中
发 Invalidate，写数据
M
M
写命中
写数据
M
I
写缺失
发 WtMiss，调入新块，写数据
M
S
写缺失
发 WtMiss，调入新块替换旧 S 块， 写数据
M
M
写缺失
旧 M 块写回存储器，发 WtMiss，调 入新块，写数据
M
写操作
表中“S 读缺失”指这一行放着另一块（状态 S），要访问的块不在，于是旧块被替换：旧块是 S 直接丢弃，是 M 必须先 写回。凡是写，结束后都是 M；凡是读缺失，结束后都是 S。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
24

## Slide 25
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
总线侧状态表：看到别人的请求时控制器做什么
本地状态
总线上的请求
控制器操作
新状态
I
RdMiss / WtMiss / Invalidate
不理会
I
S
RdMiss
与其他有副本的 Cache 竞争， 把块传给请求者
S
S
WtMiss
竞争把块传给请求者
I
S
Invalidate
不传数据
I
M
RdMiss
把块同时传给请求者和存储器
S
M
WtMiss
把块传给请求者
I
M
Invalidate
不可能：M 是唯一副本，别人 没有 S 副本可写
—
别的 Cache 的读命中、写命中不上总线，这里看不到
监听式协议小结
两种情况把块写回存储器：M 块被替换；M 变 S 之前
两种情况作废本地副本：收到 Invalidate；收 到 WtMiss
调入新块时优先从远程 Cache 调，没有才从存 储器调；多个 Cache 都有 S 副本时要竞争
直接利用系统中已有的总线和 Cache 状态位， 实现容易、成本低
一个 Cache 广播、其他 Cache 监听，规模变大 后广播成为瓶颈，可扩放性差
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
25

## Slide 26
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
MSI 状态转换图：左边响应 CPU，右边响应总线
I
无效
S
共享
M
修改
读缺失 / 发 RdMiss
写缺失 / 发 WtMiss
写命中 / 发 Invalidate；写缺失 / 发 WtMiss
读缺失 / 写回 + 发 RdMiss
读命中；读缺失 / 发 RdMiss
读写命中；写缺失 / 写回 + 发 WtMiss
响应本地 CPU 的请求（对应第24页的表）
I
无效
S
共享
M
修改
收到 WtMiss 或 Invalidate
收到 WtMiss / 传块
收到 RdMiss / 传块并写回
收到 RdMiss / 竞争传块
响应总线上别人的请求（对应第25页的表），I 对任何请求都不理会，省略了自环
原课件习题 1 要求手绘的就是这两张图。对照原课件第172页的教材图时注意：教材的总线侧在 M 收到写缺失时也把块写回存储器， 本讲义按原课件第59页的表只把块传给请求者。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
26

## Slide 27
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
例题：两个处理器轮流读写 X，逐步跟踪 MSI 状态
初始时 X 只在存储器中（值 0），P1、P2 的 Cache 都没有 X；P1 的 Cache 中 X 和 Y 映射到同一行。
步
操作
总线消息
数据从哪来
P1 中 X
P2 中 X
存储器中的 X
1
P1 读 X
RdMiss
存储器（没有 Cache 有副本）
S
I
最新（0）
2
P2 读 X
RdMiss
P1 的 Cache（S 块竞争传送）
S
S
最新（0）
3
P1 写 X = 1
Invalidate
—
M
I
旧（0）
4
P2 读 X
RdMiss
P1 传给 P2，同时写回存储器
S
S
最新（1）
5
P2 写 X = 2
Invalidate
—
I
M
旧（1）
6
P1 写 X = 3
WtMiss
P2 传给 P1（P2 变 I）
M
I
旧（1）
7
P1 读 Y
写回 X，再发 RdMiss(Y)
存储器
被替换
I
最新（3）
存储器只在两个时刻被更新：第 4 步 M 变 S，第 7 步 M 块被替换。其余时间最新值只在某一个 Cache 里，写回法正是靠一致性协议 保证别人能取到它。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
27

## Slide 28
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
课后习题：换成写更新 + 写直达，状态只剩两个
习题 2（与习题 1 二选一）：把实例改成“写更新 + 写直达 + 按写分配 + 监听”，写出两张状态表。习题 1 的答案就是第26页的两张图。
当前
事件
控制器操作
新状态
V
读命中
读数据
V
I
读缺失
发 RdMiss，从存储器调入新块（被替换的旧 块直接丢弃），读数据
V
V
写命中
写本地 Cache，同时经总线写存储器并广播 新值（Update）
V
I
写缺失
发 WtMiss 调入新块，写本地 Cache，再经 总线写存储器并广播新值
V
CPU 侧参考答案（V 有效，I 无效）
代价
每次写都占用总线，既写存储器又广播新值，总线流量远大于写 作废 + 写回，处理器一多总线就饱和。
本地状态
总线上的请求
控制器操作
新状态
V
RdMiss / WtMiss
不理会，由存储器供数
V
V
Update
用总线上的新值更新本地副本
V
I
任何请求
不理会
I
总线侧参考答案
为什么只剩两个状态
写直达让存储器永远是最新值，不存在“唯一脏副本”，M 状态 没有意义
写更新不作废别人的副本，不需要区分共享和独占，有效 V、 无效 I 就够
块被替换时不用写回，直接丢弃
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
28

## Slide 29
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
目录：给每个存储块记一笔账，谁有副本一查便知
目录
一种逻辑上集中的数据结构：存储器中每个可调 入 Cache 的数据块都有一条目录项，记录该块的 状态以及哪些 Cache 有副本
对任何一个数据块，都能在唯一的一个位置快速 找到相关信息
物理上分布：目录和存储器一起分布在各节点， 每个目录只记本地存储器中的块，对不同目录的 访问可以在不同节点上并行
目录协议用于分布式共享存储多处理器 （NUMA），这类机器靠互连网络通信，没有能让 所有节点同时听到的总线。
互连网络
CPU · Cache
存储器 · 目录
CPU · Cache
存储器 · 目录
CPU · Cache
存储器 · 目录
CPU · Cache
存储器 · 目录
CPU · Cache
存储器 · 目录
CPU · Cache
存储器 · 目录
CPU · Cache
存储器 · 目录
CPU · Cache
存储器 · 目录
原课件第64页：分布式共享存储多处理器，每个节点在存储器旁增加一个目 录。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
29

## Slide 30
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
三类节点：请求节点 A、目录节点 B、远程节点 C
请求节点 A
CPU + Cache
远程节点 C
Cache 有副本
目录节点 B
存储器 + 目录
RdMiss / WtMiss / Invalidate
Data
Invalidate / FetchS / FetchI
Update / Quit / Invalidate
A
发出访问请求（地址 K）的节点
B
维护地址 K 所在存储器目录的节点，唯一确定，不分本地还 是远程
C
Cache 中有 K 所在块副本的节点（逻辑上的远程）
A 怎样找到 B
所有存储器采用高位交叉编址：地址 K 的高位是存储 器节点号，低位是节点内偏移。N 个存储器节点时，同 一个存储器中地址的高 log₂N 位都相同。
地址 K
节点号（高 log₂N 位）
节点内偏移
例：4 个节点、32 位地址，K = 0x9ABC0040。最高 2 位是 10， 所以 B 是节点 2，节点内偏移为 0x1ABC0040。
B 查目录后，要么直接从自己的存储器取数据给 A，要么先从共享集中选一个远程节点 C，取回它 Cache 中的副本再交给 A。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
30

## Slide 31
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
目录项三种状态，Cache 块三种状态
记录方
状态
含义
目录
U 未缓存 Uncached
所有 Cache 都没有副本
目录
S 共享 Shared
至少 1 个副本，存储器中是最新值 （clean，只读）
目录
E 独占 Exclusive
拥有者 Cache 有唯一副本，存储器中是 旧值（dirty，可读写）
Cache
I 无效 Invalid
本 Cache 无副本
Cache
S 共享 Shared
至少 1 个副本，存储器中是最新值（只 读）
Cache
M 修改 Modified
唯一副本，存储器中是旧值（可读写）
目录的 U/S/E 与 Cache 的 I/S/M 一一对应，只是站的位置不同
共享集与位向量
目录状态信息记录哪些 Cache 有副本，最常用的 实现是位向量：每个存储块一个位向量，每一位 对应一个处理器
位向量指定的处理器集合称为共享集 G
N 个处理器、每节点 m 个存储块：目录共 N × m 项，每项 N 位，总信息量 m × N²，是 O(N²)
可以只给进入 Cache 的块设目录项（动态法）， 也可以让目录项的位向量长度固定（静态法）
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
31

## Slide 32
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
节点之间的九种消息
源
目标
消息
含义
A
B
RdMiss(K)
请求数据块 K，并申请 A 加入共享集 G
A
B
WtMiss(K)
请求数据块 K，并申请 A 独占（G 中只留 A）
B
A
Data(K)
返回所请求的数据
B
C
Invalidate(K)
请 C 作废数据块 K 的副本
B
C
FetchS(K)
索取 K 的唯一副本，并让 C 的副本变为共享
B
C
FetchI(K)
索取 K 的唯一副本，并让 C 的副本变为无效
C
B
Quit(K)
C 的 clean 副本将被替换，申请退出共享集
C
B
Update(K)
C 的 dirty 副本将被替换，或响应 Fetch，用 C 的唯一副本更新存储器
C
B
Invalidate(K)
C 要写自己的 clean 副本，申请由 C 独占
数据块 K 指包含地址 K 的那个数据块
记法：A 只跟 B 说话，C 也只跟 B 说话，B 夹在中间同时面对两边。监听协议里的广播，在这里全部换成点对点消息。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
32

## Slide 33
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
请求节点 A：本地 CPU 读写时 Cache 控制器发什么消息
K1 是被替换的旧块、B1 是它的目录节点；K2 是要访问的新块、B2 是它的目录节点。“→ B”表示发给 B。
当前
事件
Cache 控制器操作
新状态
I
读命中
不可能
—
S
读命中
读数据
S
M
读命中
读数据
M
I
读缺失
RdMiss(K) → B；收到 Data(K) 后读
S
S
读缺失
Quit(K1) → B1；RdMiss(K2) → B2；收到 Data(K2) 后读
S
M
读缺失
Update(K1) → B1；RdMiss(K2) → B2；收 到 Data(K2) 后读
S
读操作
当前
事件
Cache 控制器操作
新状态
I
写命中
不可能
—
S
写命中
Invalidate(K) → B；写数据
M
M
写命中
写数据
M
I
写缺失
WtMiss(K) → B；收到 Data(K) 后写
M
S
写缺失
Quit(K1) → B1；WtMiss(K2) → B2；收 到 Data(K2) 后写
M
M
写缺失
Update(K1) → B1；WtMiss(K2) → B2； 收到 Data(K2) 后写
M
写操作
更正：原课件第71页写缺失的最后两行写的是 send RdMiss(K2) to B2。写缺失要申请独占，应发 WtMiss(K2)；若发 RdMiss，B2 只把 A 加进共享集而不作废其他副本，A 随后写入就破坏了一致性。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
33

## Slide 34
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
远程节点 C 与目录节点 B：收到请求后怎样动作
C 响应 B 的请求
C 状态
B 的请求
操作
新状态
I
任何请求
不可能：C 没有副本， B 不会找它
I
S
Invalidate
作废
I
S
FetchS / FetchI
不需要：S 时 B 自己 有最新数据
S / I
M
Invalidate
不可能：会毁掉唯一 副本
—
M
FetchS
发 Update(K) 给 B
S
M
FetchI
发 Update(K) 给 B
I
B 响应 A 的请求
目录
收到
B 的操作
新状态
U
RdMiss
发 Data 给 A，G = {A}
S
U
WtMiss
发 Data 给 A，G = {A}
E
S
RdMiss
发 Data 给 A，G += {A}
S
S
WtMiss
发 Data 给 A，给 G 中所有 C 发 Invalidate，G = {A}
E
E
RdMiss
向唯一拥有者 C 发 FetchS，收到 Update 后更新 存储器，发 Data 给 A，G += {A}
S
E
WtMiss
向 C 发 FetchI，收到 Update 后发 Data 给 A，G = {A}
E
目录为 E 时 A 读缺失最费事：RdMiss（A→B）、FetchS（B→C）、Update（C→B）、Data（B→A），一次读要 4 条消息。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
34

## Slide 35
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
目录节点 B 响应远程节点 C
目录
收到
B 的操作
新状态
U
Quit / Update / Invalidate
都不可能：没有 Cache 有副本
U
S
Quit
G −= {C}；G 变空则转 U
S / U
S
Update
不可能：S 时存储器是新值，拥有 dirty 副本的情况目录应为 E
S
S
Invalidate
先给 G 中除 C 以外的节点发 Invalidate，再令 G = {C}
E
E
Quit
不可能：拥有者手里是 dirty 副本，替换 时发的是 Update
E
E
Update
更新存储器。响应 FetchS：G = {C}，转 S；响应 FetchI：G = { }，转 U；C 替换 dirty 块：G = { }，转 U
S / U
E
Invalidate
不可能
E
更正
原课件第74页解释“S 下收不到 Update”时说 “此目录项状态应该为 M”。目录项只有 U、S、 E 三种状态，M 是 Cache 块的状态，这里应为 E。
原课件“S 收到 Invalidate”一行先写 G={C}， 再写 send Invalidate(K) to all other Cs in G。先改 G 就找不到其他副本了，应先向其余节 点发作废，再令 G = {C}。
E 收到 Update 后转 U 只是中间一步：若是响 应 A 的请求，紧接着按上一页的表把 A 加进 G，最后是 S（FetchS）或 E（FetchI）。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
35

## Slide 36
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
目录协议状态转换图：Cache 端与目录端
I
无效
S
共享
M
修改
CPU 读 / 发 RdMiss
收到 Invalidate
CPU 写 / 发 WtMiss
收到 FetchI / 发 Update
写命中 / 发 Invalidate
收到 FetchS / 发 Update
读命中
读写命中
Cache 端：I、S、M 三个状态，外来消息都来自目录节点 B
U
未缓存
S
共享
E
独占
RdMiss / G = {A}
Quit 后 G 为空
WtMiss / G = {A}
Update（替换写回）
WtMiss 或 C 的 Invalidate / 作废其余副本
RdMiss / FetchS，G = {C, A}
RdMiss / G += {A}
WtMiss / FetchI，G = {A}
目录端：U、S、E 三个状态，边上写的是 B 收到的消息和它做的事
为了图面清楚，Cache 端省略了块被替换时发 Quit / Update 的转换，替换规则见第33页的表；与原课件第173页的教材图对照时， “提取”对应 Fetch，“数据值回复”对应 Data。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
36

## Slide 37
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
例题：两个节点轮流访问块 K，跟踪目录和消息
块 K 的宿主是节点 B，P1、P2 轮流当请求节点或远程节点。初始目录状态 U，G = { }。
步
操作
消息序列
P1
P2
目录状态
G
1
P1 读 K
P1→B RdMiss；B→P1 Data
S
I
U → S
{P1}
2
P2 读 K
P2→B RdMiss；B→P2 Data
S
S
S
{P1, P2}
3
P2 写 K
P2→B Invalidate；B→P1 Invalidate
I
M
S → E
{P2}
4
P1 读 K
P1→B RdMiss；B→P2 FetchS；P2→B Update；B 更新存储 器；B→P1 Data
S
S
E → S
{P1, P2}
5
P1 替换 K
P1→B Quit
I
S
S
{P2}
6
P2 替换 K
P2→B Quit
I
I
S → U
{ }
第 3 步 P2 的身份是 C（它有 clean 副本，要求独占），第 4 步又成了被 B 索取数据的 C；同一个节点对不同操作扮演不同角色。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
37

## Slide 38
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
三类目录结构：位向量、有限指针、链表
结构
每块的目录项存什么
每块目录位数
特点
全映像
N 位位向量，每位对 应一个处理器
N
精确；总开销 m × N²
有限映 像
固定 c 个指针，每 个存一个处理器号
c × ⌈log₂N⌉
副本超过 c 个时 要替换掉一个
链式目 录
表头指针指向第一个 有副本的 Cache，各 Cache 再串成链表
⌈log₂N⌉，另 加各 Cache 里 的指针
链长随副本数变 化；可用单向或 双向链表
记号说明
原课件写有限映像、链式目录的“目录所占空间 N × m × log₂N”， 其中的 m 是每项的指针个数或平均链长，和上一页“每节点 m 个块” 的 m 不是同一个量。本页把指针个数改记作 c。
例题
块大小 64 B（512 位），每块的目录开销
N
全映像
有限映像 c = 4
链式表头
64
64 位 （12.5%）
24 位 （4.7%）
6 位 （1.2%）
1024
1024 位 （200%）
40 位 （7.8%）
10 位 （2.0%）
N = 64、每节点 1 GB 时，全映像目录共 8 GB，占 64 GB 总内 存的 12.5%。
N = 1024 时位向量比数据块本身还大一倍，全映像只适合处 理器不多的系统。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
38

## Slide 39
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
同一个共享集的三种记法
全映像（N = 8）
位向量
1
0
1
0
0
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
第 i 位为 1 表示 Pᵢ 有副本，这里 G = {P1, P3, P7}。
特点
能精确记录任意多个副本，作废时 直接按位向量逐个通知
每块 N 位，总开销 O(N²)，处理 器多了就放不下
有限映像（c = 4，N = 16）
指针
0001
0011
0100
0111
4 个指针各存一个处理器号，G = {P1, P3, P4, P7}，每个指针 ⌈log₂16⌉ = 4 位。
更正
原课件第77页图中第三个指针写作 0101（即 5），与共享集 {P1, P3, P4, P7} 不符，P4 应编码为 0100。
链式目录（单链表）
表头
P1
P4
P2
∧
目录里只存表头指针（⌈log₂N⌉ 位），各 Cache 再存下一个的指针，最后一个指向空：G = {P1, P4, P2}。
特点
目录开销小，副本个数不受限制
作废要沿链表逐个传下去，副本越 多延迟越长；用双向链表可加快中 间节点的退出
副本数很少时，有限映像几乎不损失信息；若有被很多处理器同时读的数据（例如只读查找表），指针会频繁溢出，这时全映 像或链式目录更合适。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
39

## Slide 40
第7章 体系结构 · Cache 一致性问题
目录式协议小结：同一套状态，换成点对点消息
1
Cache 块的基本状态和状态转换规则，与监听式协议实质相同
2
写一个 Cache 块之前，该块必须处于独占状态
3
处于共享态的块，目录节点存储器里的值一定是最新值
4
监听式的“消息广播”改为“点对点通信”
5
块被替换写回时，旧块有唯一目录节点 B1，新调入的块有唯一目 录节点 B2；Cache 与 B1、B2 各自单线联系，两者逻辑上不同， 地址分布重合时也可能落在同一物理节点
操作
监听式
目录式
读缺失
1 次广播
2 条消息（目录为 E 时 4 条）
写有 k 个副本的共享块
1 次广播作废
1 + (k − 1) = k 条消息
消息条数对比：目录式条数多，但每条只占一段链路
角色是相对的
缺副本的 Cache 都把自己看成 A，把有副本的看 成 C
有副本的 Cache 都把自己看成 C，把来请求的看 成 A
同一个节点对不同的块可以同时是 A、B、C：它 是自己本地存储器中那些块的目录节点 B，同时 又可能在请求别处的块
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
40

## Slide 41
03
第三部分
互连结构
用开关把处理器和存储器连起来：拓扑决定距离，开关决定谁能同时 通信
7.3 互连结构
拓扑参数与静态互连网络
总线、交叉开关与多级互连网络
互连规模与常用互连协议
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
41

## Slide 42
第7章 体系结构 · 互连结构
互连结构：三要素、两大类、七个拓扑参数
定义
由开关元件按一定拓扑结构连接、按一定控制方式工作的结 构，用来连接计算机系统内的多个功能部件。
互连拓扑
连接通路的拓扑结构
开关元件
连接通路的开关状态
控制方式
连接通路的操作规则
静态互连
节点固定地与开关单 元相连，建立被动连 接通路
一维、环、带弦环、 树、网格、超立方
动态互连
节点只连网络边界上 的开关，开关之间可 按需改变连接组态
总线、交叉开关、多 级互连网络
VS
参数
含义
网络规模
节点个数 N
链路数
所有节点间链路的总数
链路冗余度
连接两个特定节点的所有通路个数
节点度
与节点相连的边数；有向图中度 = 入边数 + 出边数
直径
任意两节点之间距离的最大值（距离按最短路径算）
对剖宽度
把网络分成节点数相等的两半，最少要去掉的边数
对称性
从任一节点看整个网络是否都一样
静态网络的设计要求：度小且与规模无关，直径小且增长慢， 尽量对称，编址便于路由，路径冗余高，扩展代价低。度和直 径互相牵制，多加链路能缩短直径，每个节点的端口也跟着增 多。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
42

## Slide 43
第7章 体系结构 · 互连结构
从线到环再到全连接：链路越多，直径越小
一维线性阵列（N = 8）
0
1
2
3
4
5
6
7
每个节点只连左右近邻（二近邻连接）。度 2（两端 为 1），直径 N − 1，对剖宽度 1。
环（N = 8）
0
1
2
3
4
5
6
7
首尾再加一条链路。度 2，对剖宽度 2；双向环直径 ⌊N/2⌋，单向环直径 N − 1。
度为 3 的带弦环（N = 16）
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
奇数号节点 i 再连 i + 3（橙色弦）。直径 5、对剖宽 度 4，同样 16 个节点的环分别是 8 和 2。
全连接（N = 8）
0
1
2
3
4
5
6
7
度 N − 1，直径 1，链路 N(N − 1)/2，对剖宽度 N²/4。N = 8 时 28 条链路、对剖宽度 16。
更正：原课件第87页写单向环直径为 N。单向环从节点 i 走到 i − 1 要绕 N − 1 步，直径是 N − 1（N = 16 时为 15）。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
43

## Slide 44
第7章 体系结构 · 互连结构
循环移数网络与树形连接
循环移数网络（N = 8）
0
1
2
3
4
5
6
7
环上每个节点再连到距离为 2 的整数幂的节点（橙色 ±2，绿色 4）。N = 2ⁿ，度 2n − 1；N = 8 时度 5、直 径 2。
更正
原课件写直径 D = n/2，只在 n 为偶数 时成立；逐点搜索得 n = 3、5 时直径 为 2、3，一般是 ⌈n/2⌉。
二叉树（15 个节点）
内节点只连父节点和两个孩子（三近邻）。度 3，对 剖宽度 1，直径 2 ×（层数 − 1），约 2log₂N；图中 4 层，直径 6。
星形：一个中心连其余 N − 1 个节点，中心度 N − 1， 直径 2，中心是瓶颈。
二叉胖树
离根越近链路越多（图中自上而下 4、2、1 条），缓 解二叉树里根节点附近的通信瓶颈。方框是开关，圆 点是处理器。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
44

## Slide 45
第7章 体系结构 · 互连结构
网格家族：网格、Torus 与 Illiac 网孔
二维网格（4 × 4）
k 维网格 N = nᵏ，直径 k(n − 1)，内部节点度 2k。4 × 4 网格：度 2～4，直径 6，对剖宽度 4。
Torus 环形网格（4 × 4）
每行、每列首尾相连（虚线短线表示环回链 路）。所有节点度都是 2k；k × k 时直径 2⌊ k/2⌋，对剖宽度 2k。
Illiac 网孔（4 × 4）
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
列方向带状环形连接，行方向跨行蛇形连接。 按蛇形编号排成一圈，就是 i ± 1、i ± k 相连 的带弦环。度 4，直径 k − 1，对剖宽度 2k。
更正：原课件说网格的边、角节点度为 3 或 2，只对二维成立（三维网格角 3、棱 4、面 5）；环形网格有环回链路，所 有节点度都是 2k。Torus 直径写作 k，k 为奇数时应为 2⌊k/2⌋（5 × 5 为 4）。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
45

## Slide 46
第7章 体系结构 · 互连结构
超立方体：相邻节点的地址只差一位
000
001
010
011
100
101
110
111
3-立方：蓝、绿、橙三种边分别改变地址的第 0、1、2 位
超立方环：把 3-立方的每个顶点换成一个 3 节 点的环，得到 24 个节点、度 3、直径 6 的网 络。超立方和超立方环可扩放性差、应用价值 不高，主要有学术价值。
2 元 n 立方（超立方）
N = 2ⁿ 个节点分布在 n 维上，每维 2 个节点，每个节点是立 方体的一个顶点
节点度 n，直径 n，对剖宽度 2ⁿ⁻¹
两个 n − 1 维立方体的对应顶点相连就得到 n 维立方体（原 课件第99页：两个 3-立方组成 4-立方）
k 元 n 立方
N = kⁿ 个节点，每维 k 个节点，节点地址是 n 位 k 进制数 a₀a₁…aₙ₋₁，aᵢ 表示第 i 维上的位置
环、网格、环网、二元 n 立方都和它拓扑同构；习惯上低维 的叫环网，高维二元的叫超立方
4 元 3 立方：64 个节点，度 6，直径 6
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
46

## Slide 47
第7章 体系结构 · 互连结构
静态网络参数汇总
网络
节点度
直径
对剖宽 度
链路数
一维线性阵列
2（两端 1）
N − 1
1
N − 1
双向环
2
⌊N/2⌋
2
N
全连接
N − 1
1
N²/4
N(N − 1)/2
循环移数
2n − 1
⌈n/2⌉
—
N(2n − 1)/2
二叉树
3
约 2log₂N
1
N − 1
星形
N − 1
2
⌊N/2⌋
N − 1
一维、环形与树形（循环移数网络 N = 2ⁿ）
网络
节点度
直径
对剖宽度
链路数
二维网格 r × r
4
2(r − 1)
r
2N − 2r
Illiac r × r
4
r − 1
2r
2N
Torus r × r
4
2⌊r/2⌋
2r
2N
超立方
n
n
N/2
nN/2
k 元 n 立方
2n
n⌊k/2⌋
2kⁿ⁻¹
nN
网格与立方类（超立方 N = 2ⁿ；k 元 n 立方 N = kⁿ，k > 2）
N 为节点数，度指最大节点度。表中各式都用程序对 N = 8～64 的实例逐一搜索核对过。
比较网络先看两个数：直径决定最坏情况下的通信距离，对剖宽度决定全体节点两两交换数据时的带宽上限。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
47

## Slide 48
第7章 体系结构 · 互连结构
总线：分时共享的一组导线，每条都要配控制器
总线（Bus）
连接计算机系统各个部件的一组导线和插座，用于主设 备和从设备之间传输数据
公共总线以分时工作为基础，所以每条总线都要配一个 总线控制器
各插入板上还设有专用逻辑接口和专用控制器：存储控 制器、通信控制器、I/O 控制器
设计总线要考虑的问题
总线仲裁、中断处理、协议转换、路障同步、缓存一致 性、总线桥接、层次扩展。
系统总线（底板）
CPU 板
本地总线
存储器板
存储器总线
I/O 板
数据总线
通信板
数据总线
层次
位置
局部总线
印刷电路板上实现的总线
处理器总线
CPU 板级上的总线
存储器总线
存储器板级上的总线
数据总线
I/O 板级和通信板级上的总线
系统总线
底板（主板）上，为所有插入板之间的通信提供通路
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
48

## Slide 49
第7章 体系结构 · 互连结构
交叉开关与多级互连网络：N² 个交叉点还是 N log N 个开关
P0
P1
P2
P3
M0
M1
M2
M3
交叉开关（Crossbar）
单级开关阵列，每个开关的状态可由程序动态控制，在源、目 的之间提供一条专用通路；N 个端口要 N² 个开关
图中闭合 4 个交叉点，同时接通 P0→M2、P1→M0、P2→ M3、P3→M1，每行、每列只闭合一个点
也可用于处理器访问多体交叉存储器：一列上闭合多个点，实 现一对多通信
多级互连网络 MIN
单个交叉开关不能无限增大，改把多级小交叉开关级联起来，实现 输入到输出的动态切换
n 输入 n 输出的网络一般有 log₂n 级
n
交叉开关 n²
Ω 网络级数
2×2 开关个数
8
64
3
12
16
256
4
32
64
4096
6
192
1024
1048576
10
5120
更正
原课件写“需要开关单元个数 n·log n”。用 2×2 开关时每级 n/2 个， 共 (n/2)·log₂n 个；n·log n 多算了一倍，量级 O(n log n) 没错。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
49

## Slide 50
第7章 体系结构 · 互连结构
Ω 网络：按目的地址逐位选上下出口
000
000
001
001
010
010
011
011
100
100
101
101
110
110
111
111
8 × 8 Ω 网络：3 级，每级前做一次完全混洗（地址循环左移一位），再过一列 4 个 2×2 开关。橙色是 010 → 101 的路径。
直通
上入上出、下入下出
交叉
上入下出、下入上出
上播
上入同时送到两个出口
下播
下入同时送到两个出口
1
2
3
路由规则
第 i 级开关看目的地址的第 i 位（从最高位起），0 走上出口，1 走下出口
010 → 101
混洗后进第 1 级的 100 端口，看 1 走下，出在 101；混洗到 011，看 0 走上，出在 010；混洗到 100，看 1 走下，到达 101
会阻塞
000 → 010 与 100 → 011 在第 1 级进入同一个开 关，目的地址最高位都是 0，都要走上出口，只能一 个先过
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
50

## Slide 51
第7章 体系结构 · 互连结构
互连规模：从电路板到跨城市
类别
距离
特点
例子
总线 / 交叉开 关
板内
连接印刷电路板上的元 件，距离最短、带宽最 高
SCSI
SAN 系统网
3～25 m
连成紧密耦合的单一系 统，带宽较高
InfiniBand
LAN 局域网
25～ 500 m
一座建筑或一个单位 内，形成松散耦合多机 系统
千兆以太网
MAN 城域网
≤ 25 km
覆盖整个城市
FDDI 光纤网 络
WAN 广域网
城市之 间
国家级网络，通常是逻 辑链路而非物理链路
中国教育网
PCI / PCI-E
机箱内部件互连的局部总线标准
InfiniBand
服务器、存储之间的高速低延迟互连
以太网
最普遍的局域网技术
FDDI
双环光纤令牌网，适合较长距离
VPN
在公网上建立的虚拟专用网
SDN
控制与转发分离、可编程的网络
距离越短，耦合越紧、带宽越高；多处理器 内部常用前两类，机群节点之间常用 SAN 或 LAN。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
51

## Slide 52
第7章 体系结构 · 互连结构
PCI 与 PCI-E：共享并行总线换成点对点串行链路
PCI 总线 0
CPU
Cache
Host/PCI 桥
存储模块
PCI/ISA 桥
PCI 设备
PCI 设备
PCI/PCI 桥
ISA 设备
PCI 设备
Host 总线
PCI 总线 1
PCI 总线是树形结构，独立于 CPU 总线、可与 CPU 总线并行工作，经桥片挂接下一级 总线。
对比项
PCI
PCI-E
提出
Intel，1991 年
Intel
连接方式
共享的并行总线
点对点串行连接，每个设备独占链 路
传输方向
半双工，同一时刻只朝一个方向 传
双单工，收发各用一对线同时工作
带宽
133 MB/s（32 位 × 33.33 MHz）
3.0 版每通道每方向约 0.985 GB/s，x16 约 15.75 GB/s
连接对象
显卡、网卡、声卡等扩展卡
显卡、固态硬盘、高速网卡
更正
原课件说 PCI 总线上“只允许有一个 PCI 主设备，其他均为从设 备”。PCI 支持多个设备轮流当主设备，由仲裁器分配总线，同一时 刻只有一个主设备在传送。
原课件把 PCI 的共享并行架构标作“单工”，准确说是半双工。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
52

## Slide 53
第7章 体系结构 · 互连结构
InfiniBand：适配器把数据直接送进应用内存
InfiniBand（IB，“无限带宽”）
新一代服务器硬件平台的 I/O 标准，支持多并发链接的“转换线 缆”技术
用虚拟通道（Virtual Lane）实现 QoS，用 CRC 保证信号完整
高带宽、低延时、高可扩展，用于服务器之间、服务器与存储、 服务器与网络之间的通信
由 Intel、IBM、HP、Dell、Microsoft、Sun 等组成的行业协会 倡导，目标是取代 PCI，把 I/O 系统从服务器主机中分离出来
HCA
主机通道适配器，连接内存控制器和 TCA 的桥梁
TCA
目标通道适配器，把 I/O 设备（网卡、SCSI 控制器） 的信号打包发给 HCA
IB 链路
连接 HCA 和 TCA 的光纤，可用 1、4、12 条三种宽度
交换机 / 路由 器
用光纤交换机和路由器组网
网卡
内核内存
应用内存
IB 适配器
应用内存
拷贝
再拷贝
RDMA
TCP/IP
数据先拷到内核内存，再 拷到应用空间
路径长、I/O 慢、占 CPU
InfiniBand
双队列程序提取，适配器 直接读写应用内存 （RDMA）
零拷贝，大数据量时接近 协议最大吞吐
VS
HCA 和 TCA 实质上都是主机适配器：带一定保护功能的可编程 DMA 引擎。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
53

## Slide 54
第7章 体系结构 · 互连结构
以太网、FDDI 与 VPN
对比项
以太网
FDDI
标准
IEEE 802.3
光纤分布式数据接口
拓扑
标准是总线型；用集线器连接后物理上成 星型，逻辑上仍是总线
双向光纤令牌环，两个环方向相反
介质访问
CSMA/CD（带冲突检测的载波侦听多路访 问）
令牌传递
速率
从百兆到千兆以太网主干
100～200 Mb/s
距离
局域网范围
铜线 100 m，多模光纤 2 km，单模光 纤 60 km
特点
网卡有全球唯一的 48 位 MAC 地址；广播 式发送，网卡滤掉别人的帧，混杂模式下 能监听全部帧
冗余环提高可靠性，抗电磁和射频干 扰；不能支持多媒体信息流
共享介质以太网“一个说，大家听”，任何节点都可以选择监听线路上的全 部信息，这是它在安全上的弱点。
VPN 虚拟专用网络
依靠 ISP（Internet 服务提供商）和 NSP（网络服务 提供商）在公共网络中建立的虚拟专用通信网络
VPN 网关对数据包加密、转换目标地址，实现远程访 问
外地员工
互联网 （加密隧道）
VPN 服务器
企业内网
实质是用加密技术在公网上封装出一条数据通信隧 道，走的仍是公用链路。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
54

## Slide 55
第7章 体系结构 · 互连结构
SDN：把控制平面从转发设备里拿出来
管理平面：网络应用
路由、负载均衡、防火墙
控制平面：SDN 控制器
逻辑集中，掌握全局视图
交换机
交换机
交换机
交换机
北向接口
南向接口
最下一层交换机组成数据平面，只按控制器下发的规则转发。
对比项
传统网络
SDN
控制与转发
紧耦合，嵌在同一台设备的硬件 里
分离：设备只转发，控制逻辑集 中到控制器
网络信息
每台设备只知道相邻网络的有限 信息，控制高度分散
控制器掌握全局网络视图
修改策略
要对所有设备逐台重新配置，成 本高
在控制器上编程下发
加新功能
新路由算法、访问控制、负载平 衡、防火墙、入侵检测难以加入
以网络应用的形式部署，更开 放、标准化
分布式控制平面
逻辑上集中不等于物理上集中，控制器也可以物理分散、逻辑集中。这 时要提供两项功能：分布式控制器之间的信息交换与协同；各控制器向 自己域内的转发设备下发控制命令。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
55

## Slide 56
第7章 体系结构 · 互连结构
OpenFlow：控制器与交换机之间的南向接口
控制器
控制器
OpenFlow 通道
组表
计量表
端口
流表 0
流表 1
…
流表 n
端口
OpenFlow 协议
OpenFlow 交换机：流水线处理数据包
控制器
控制网络设备转发行为的程序或服务器
OpenFlow 通道
控制器与转发设备之间稳定、安全的控制信息通道
端口
物理端口（真实的转发端口）、逻辑端口（all、 group 等）、保留端口（如连控制器的 controller）
流表
由控制器控制、转发设备管理；设备收到数据包后按 流表决定怎样转发
组表
同一组标识的数据包执行同一组动作，适合广播、多 播
计量表
对特定数据流做限速等约束，实现简单的服务质量保 障
OpenFlow 是控制器与转发设备间通信的开放协议和工业事实 标准，重点规范转发设备的工作特征、消息格式和工作准则。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
56

## Slide 57
04
第四部分
性能评测
用哪些指标衡量多处理器，并行之后到底快了多少
7.4 性能评测
性能指标、峰值速度与利用率
并行执行时间与通信开销
Amdahl、Gustafson、Sun-Ni 三个定律
加速等级与超线性加速
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
57

## Slide 58
第7章 体系结构 · 性能评测
多处理器系统的性能指标
名称
符号
含义（单位）
机器规模
N
处理器个数（无量纲）
时钟速率
F
时钟周期长度的倒数（MHz）
工作负载
L
正在使用和等待使用 CPU 的平均任务数 （个）
顺序执行时间
T₁
程序在单处理机上的运行时间（s）
并行执行时间
Tₙ
程序在 n 台处理机上的运行时间（s）
速度
Rₙ
每秒百万次浮点运算（MFLOPS）
通信延迟
T₀
传送单个字全过程所需的准备时间（μs）
基本量
名称
符号
含义（单位）
加速比
Sₙ = T₁ / Tₙ
多处理机超出单处理机的程度
效率
Eₙ = Sₙ / n
处理器的利用程度
峰值速度
Rₚₑₐₖ = ΣR′
所有处理器速度之和 （MFLOPS）
利用率
U = Rₙ / Rₚₑₐₖ
实际可达速度与理论峰值之比
通信带宽
B
传送消息的通信速率（MB/s）
渐近带宽
B∞
传送长消息的通信速率（MB/s）
比值与带宽（前四项无量纲）
区分三个比值：加速比 Sₙ 比的是时间，效率 Eₙ 是加速比平摊到每个处理器，利用率 U 比的是速度（实测对峰值）。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
58

## Slide 59
第7章 体系结构 · 性能评测
工作负载与峰值速度
工作负载
一段时间内正在使用和等待使用 CPU 的平均任务 数。CPU 使用率高，不代表负载一定大。
情形
CPU 使用率
工作负载
一个程序一直占用 CPU 运算
约 100%
约 1
同时运行两个这样的程序
仍约 100%
约 2
负载越大，CPU 要在不同任务之间做越频繁的上 下文切换。
理论浮点峰值
理论浮点峰值 = CPU 主频 × 每个时钟周期执行浮点运算的次 数 × 系统中 CPU 数
每周期浮点运算次数由浮点运算单元的个数和每个单元每周期能处理几 条浮点运算决定；实测峰值用基准程序（如 Linpack）测得。
例题
一台双路服务器
每路一颗 4 核 CPU，主频 3.0 GHz，每核每周期 16 次双精 度浮点运算
理论峰值 = 3.0 GHz × 16 × 4 核 × 2 路 = 384 GFlops
Linpack 实测 250 GFlops，利用率 U = 250 / 384 ≈ 65.1%
神威·太湖之光的同类计算见第6页，U ≈ 74.2%。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
59

## Slide 60
第7章 体系结构 · 性能评测
并行执行时间 = 计算 + 并行开销 + 通信
组成
包括
计算时间
真正做运算的时间
并行开销
进程管理（生成、结束、切换）；组操作（进程组生 成、消亡）；进程查询（进程标识和等级、进程组标 识和大小）
通信时间
同步（路障与事件、锁与临界区）；通信（点到点消 息传递、共享变量读写）；聚合操作（规约、前缀运 算）
串行程序只有第一项。后两项都是并行化带来的额外开销，是 实际加速比达不到处理器数的重要原因。
存储器性能：层次化存储结构（原课件第149页）
寄存器 R
LSU 缓冲
L1 Cache
L2 Cache
L3 Cache
本地内存
本地磁盘
远程内存
远程磁盘
容量 C
存储字节总量，单位 B（字节）
延迟 D
读取一个字所需的全部时间，单位 s
带宽 B
相邻层次的存储器件之间传输数据的速度，单位 B/s
每一层都用这三个参数刻画。越往下容量越大、延迟越 长、带宽越低；本地内存、磁盘之外还能访问远程节点的 内存和磁盘。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
60

## Slide 61
第7章 体系结构 · 性能评测
通信开销：先测往返时间，再用 T(m) = T₀ + m/R∞ 建模
测量法（ping-pong）伪代码：K 个节点两两互发 m 字节
for (i = 0; i < K; i++) for (j = 0; j < K; j++) { if (i == j) continue; /* 自己不测自己 */ if (my_id == i) { start = now(); send(j, m_bytes); recv(j, m_bytes); M[i][j] = now() - start; /* 往返时间 */ } if (my_id == j) { recv(i, m_bytes); send(i, m_bytes); } }
更正
原课件伪代码写作 For (i=0,i<K,i++) 和 If (my_id = i)：循环 头应以分号分隔，判断相等应写 ==；还应跳过 i 等于 j 的情 况。测得的 M[i][j] 是往返时间，单程约为一半。
T₀
通信延迟（启动时间），打通通路期间第一个字节还没到
R∞
渐近带宽，T₀ 之后每隔固定时间到一个字节（即 B∞）
例题
T₀ = 5 μs，R∞ = 1000 MB/s（= 1000 B/μs）
消息长度 m
T(m)
有效带宽 m / T(m)
100 B
5.1 μs
19.6 MB/s
1000 B
6 μs
166.7 MB/s
5000 B
10 μs
500 MB/s
100000 B
105 μs
952.4 MB/s
有效带宽达到 R∞ 一半时 m = T₀ × R∞ = 5000 B。短消息的时间几乎全是启 动延迟，所以要把小消息攒成大消息再发。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
61

## Slide 62
第7章 体系结构 · 性能评测
整体通信的数据量与性能价格比
操作
从
到
消息
总传输量
播送 Broadcast
1
N
同一个
M（每个节点都收一份则为 M × N）
收集 Gather
N
1
各不相同
M × N
散射 Scatter
1
N
各不相同
M × N
全交换 Total Exchange
N
N
各不相同
M × N × N
循环移位 Circular-shift
Pᵢ
Pᵢ₊₁
各不相同
M × N
M 为每条消息的字节数，传输量单位为字节；播送只发一份相同的数据，原课件记为 M
这几种操作对应 MPI 的 MPI_Bcast、MPI_Gather、MPI_Scatter、 MPI_Alltoall（MPI 见第3章）。全交换的数据量按 N² 增长，是最贵的 一种。
例
N = 8，每条消息 M = 1 KB
收集、散射：8 × 1 KB = 8 KB
全交换：8 × 8 × 1 KB = 64 KB，是收集的 8 倍
性能价格比
价格 = 原料成本 + 直接成本 + 毛利 + 折扣
性能价格比：用单位代价（通常以百万美元计）获 得的性能（通常以 MIPS 或 MFLOPS 计）
高性价比说明成本有效，成本的有效性可以用利用 率（可达速度 / 峰值速度）衡量
性价比决定技术选型：同样的预算买专用超算还 是搭工作站集群，要看应用在哪边跑出更高的实 际速度。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
62

## Slide 63
第7章 体系结构 · 性能评测
三个加速比定律：固定负载、固定时间、受存储限制
多处理器系统的加速比
对一个给定的应用，并行算法（并行程序）的执行速度相对串行 算法（串行程序）加快了多少倍。
定律
适用条件
固定什么
问题规模随 N
Amdahl 定律
计算负载固定（实 时性要求高）
问题规模
不变
Gustafson 定律（1988）
问题可扩放（精度 要求高）
执行时间
按 N 倍放大
Sun & Ni 定律 （1993）
存储容量受限
每节点存 储用满
按 G(N) 放大
本讲记号
原课件记号
含义
N
P
处理器数
W
W
问题规模（计算负载总量）
Wₛ、Wₚ
Ws、Wp
可串行分量、可并行分量
rₛ
f
可串行分量的比例，1 − rₛ 为 可并行比例
Tₛ、Tₚ
Ts、Tp
串行、并行执行时间
S、E
S、E
加速比、效率
沿用第1章 Amdahl 定律一页的记号：rₛ 为不可加速（串行）比例，N 为 处理器数
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
63

## Slide 64
第7章 体系结构 · 性能评测
Amdahl 定律：串行部分给加速比封了顶
出发点
实时性要求高的应用，计算负载固定不变，把它分到多个处理器上 以加快执行
侧重缩短固定规模问题的执行时间；问题中的顺序部分限制了增加 资源所能得到的总加速
几何意义（原课件第158页图 (a)(b)）：负载固定，处理器增多时 Tₚ 部分缩短，Tₛ 部分不变
串行比例 rₛ
N = 1024：S = 1024 / (1 + 1023 rₛ)
0
1024
1%
91.2
2%
47.7
3%
32.3
4%
24.4
100%
1
更正
原课件第158页图 (c) 在 3% 处标 31x。1024 / (1 + 0.03 × 1023) = 1024 / 31.69 ≈ 32.3，应为 32x。
只要有 1% 的串行代码，1024 个处理器也只能快约 91 倍；想要大加速比，先想办法压缩串行部分。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
64

## Slide 65
第7章 体系结构 · 性能评测
Gustafson 定律：问题规模跟着处理器一起放大
出发点
精度要求高的应用，要提高精度就得加大计算量，同时增加处 理器，使执行时间保持不变。通常先在小规模计算资源上跑粗 粒度版本调试，再在大规模资源上跑细粒度的正式版本。
rₛ 的含义不同
这里的 rₛ = Wₛ /（Wₛ + Wₚ）是在并行机上运行一次时串行 部分所占的比例，Amdahl 定律里的 rₛ 是串行程序中的比 例。把 Amdahl 的 rₛ 直接代入 Gustafson 公式，会得到过于 乐观的结果。
串行比例 rₛ
N = 1024 时的加速比
0
1024
1%
1013.8
2%
1003.5
3%
993.3
4%
983.1
S′ = 1024 − 1023 rₛ，与原课件第161页图 (c) 的 1014x、1004x、993x、 983x 一致
几何意义：处理器增多是为了增加计算量，执行 时间不变。当 N 充分大时，加速比与 N 几乎成线 性关系，rₛ 不再是瓶颈。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
65

## Slide 66
第7章 体系结构 · 性能评测
Sun & Ni 定律：存储能装多大，就把问题做多大
出发点
Amdahl 与 Gustafson 代表两种极端，都没有限制处理器数 和存储容量；实际上可求解的问题规模受存储容量限制
孙贤和（Xian-He Sun）与倪明选（Lionel Ni）1993 年提 出：只要存储空间允许，就尽量增大问题规模，求更好、更 精确的解（执行时间可能略有增加）
N 个节点、每节点存储 M，共 N·M；存储需求增加 N 倍时， 并行部分计算量增加 G(N) 倍：W = rₛW + (1 − rₛ)W 变为 rₛW + (1 − rₛ)G(N)W
G(N)
含义
退化为
1
存储增加 N 倍，计算量不变
Amdahl 定律
N
存储和计算量都增加 N 倍
Gustafson 定律
> N
计算量比存储增长快（如矩阵 乘法）
加速比高于 Gustafson
为什么矩阵乘法 G(N) = N√N
n × n 矩阵乘法要存 3n² 个数，计算量约 2n³。存 储扩大 N 倍，n 扩大 √N 倍，计算量扩大 (√N)³ = N√N 倍。
几何意义（原课件第165页）：负载随处理器数 增加而增大，执行时间也相应增加。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
66

## Slide 67
第7章 体系结构 · 性能评测
例题：rₛ = 5%、N = 64，三个定律各给出多少加速比
1
2
3
Amdahl
S = 1 / (0.05 + 0.95/64) = 1 / 0.06484 ≈ 15.4，效率 E = 15.4 / 64 ≈ 24%
Gustafson
S′ = 0.05 + 0.95 × 64 = 60.85，效率 ≈ 95%
Sun & Ni
取 G(N) = N√N = 512：S″ = (0.05 + 0.95 × 512) / (0.05 + 0.95 × 8) = 486.45 / 7.65 ≈ 63.6，效率 ≈ 99%
N
4
16
64
256
∞
Amdahl 加速比
3.48
9.14
15.4
18.6
20
效率
87%
57%
24%
7.3%
—
rₛ = 5% 时按 Amdahl 定律加处理器：加速比逼近 1/rₛ = 20，效率一路下滑
定律
加速比
效率
并行部分的计算量
Amdahl
15.4
24%
不变
Gustafson
60.9
95%
放大 64 倍
Sun & Ni
63.6
99%
放大 512 倍
怎样理解
三个数字回答的是不同问题：Amdahl 问同一道题快了 多少，后两个问同样时间或同样存储能做多大的题。做 题时先弄清题目固定的是什么，再选公式。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
67

## Slide 68
第7章 体系结构 · 性能评测
加速等级、超线性加速与影响加速比的因素
绝对加速
最佳串行算法所用时间 ÷ 同一问题并行算法所用 时间
相对加速
同一算法在单处理机上的运行时间 ÷ 在多处理机 上的运行时间
超线性加速
特殊条件下加速比 S 大于处理器数 N
超线性加速的两个例子
并行搜索：各处理器搜不同分支，一个处理器很快找到最 优解，马上通知其他处理器停止，总工作量比串行搜索少
Cache 效应：单处理器的 Cache 远小于滑动时空窗口，频 繁访问内存甚至硬盘；分到多个处理器后各 Cache 合成一 个大的逻辑 Cache，装得下窗口，省下的访存时间超过多 出来的通信开销
限制加速比的因素
求解问题中的串行分量
并行处理引起的额外开销：通信、等待、冗余操作
处理器数超过了算法中的并发程度
增大问题规模有利于提高加速比
问题越大，能提供的并发程度越高
额外开销的增长可能慢于有效计算的增长
串行分量的比例不是固定的，可能随规模增大而相对缩小
增加处理器会增大额外开销、降低利用率，一个特定的并 行应用能有效利用的处理器数是有限的。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
68

## Slide 69
自测
自测题（一）概念辨析
先自己写出答案，再对照。
Q1
某机器所有处理器经互连网络访问统一编址的存储器，访问本节点 存储器比访问远程快得多。它是共享存储还是非共享存储？UMA 还 是 NUMA？要不要处理 Cache 一致性？
答：共享存储（统一编址），NUMA（访问时间不均匀）；有 Cache 一致性问题，通常用目录式协议。
Q3
目录协议中，目录项为 E 时收到 A 的 RdMiss，要发哪些消息？最 后目录状态和共享集是什么？
答：B→C 发 FetchS，C→B 回 Update（C 变 S），B 更新存储器后 B→A 发 Data；目录变 S，G = {C, A}。
Q2
MSI 监听协议中，P1 的块处于 S，总线上出现别人对这块的 WtMiss，P1 怎么做？如果 P1 处于 M 呢？
答：S：竞争把块传给请求者，自己变 I。M：把块传给请求者（它 是唯一最新副本），自己变 I。
Q4
为什么监听式协议可扩放性差，目录式却能用在上千个处理器的机 器上？代价是什么？
答：监听依赖广播，每次缺失、作废都占用整条总线，处理器一多 总线就成瓶颈；目录只给有副本的节点发点对点消息。代价是目录 的存储开销（全映像为 O(N²)），一次缺失也可能要多条消息。
状态题答不上时，回到第24、25、33–35页的表，按“当前状态 + 事件”查一行，不要凭印象。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
69

## Slide 70
自测
自测题（二）计算
带计算的题请把代入的每一步都写出来。
Q1
4 × 4 Torus、4 × 4 二维网格、16 个节点的超立方，直径和对剖 宽度各是多少？
答：Torus 直径 4、对剖宽度 8；网格直径 6、对剖宽度 4；超立方 直径 4、对剖宽度 8。
Q3
通信模型中 T₀ = 20 μs、R∞ = 500 MB/s，发送 10240 B 的消息 要多久？有效带宽达到一半时消息多长？
答：T = 20 + 10240 / 500 = 20 + 20.48 = 40.48 μs；m = T₀ × R ∞ = 20 × 500 = 10000 B。
Q2
用 2×2 开关搭 64 × 64 的 Ω 网络，要几级、多少个开关？同样规 模的交叉开关要多少个交叉点？
答：log₂64 = 6 级，每级 32 个，共 192 个开关；交叉开关要 64² = 4096 个交叉点。
Q4
串行比例 10%、N = 32，分别按 Amdahl 定律和 Gustafson 定律 求加速比与效率。
答：Amdahl：1 / (0.1 + 0.9/32) = 1 / 0.128125 ≈ 7.80，效率 约 24%；Gustafson：0.1 + 0.9 × 32 = 28.9，效率约 90%。
网络参数题先画出小规模实例数一数；加速比题先写出 rₛ 和 N，再判断题目固定的是负载还是时间。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
70

## Slide 71
第7章 体系结构
本章小结
1
非共享存储（COW、MPP）靠消息传递；共享存储（UMA、NUMA）要管一致性
2
多核的 Cache 组织：专用 L1、专用 L2、共享 L2、共享 L3
3
协议三选：作废或更新，写直达或写回，按写分配与否
4
监听式广播 + MSI；目录式点对点，U/S/E 对应 I/S/M
5
目录开销：全映像 O(N²)，有限映像与链式每块 O(log N)
6
交叉开关 N² 个交叉点，Ω 网络 (N/2)log₂N 个开关
7
Amdahl 固定负载，Gustafson 固定时间，Sun & Ni 受存储限制
本讲义对原课件的更正
申威 256 位、64 位（第11页）；& 为乘号（第13页）；写缺失发 WtMiss （第33页）；目录态 E、作废先于改 G（第35页）；P4 为 0100（第39 页）
单向环直径（第43页）；循环移数直径（第44页）；网格度与 Torus 直 径（第45页）；Ω 开关数（第49页）；PCI（第52页）；伪代码（第61 页）；32x（第64页）
概念
一句话
UMA / NUMA
访存时间均匀 / 不均匀
MSI
无效、共享（只读）、修改（唯一脏副本）
共享集 G
目录里记录的持有副本的节点集合
对剖宽度
切成两半最少要断的边数
Ω 网络
按目的地址逐位选出口的多级网络
超线性加速
加速比超过处理器数
接下来
第8章并行计算模型：在本章的硬件结构之上，抽象出分析 并行算法用的计算模型。
复习时动手做三类题：按 MSI 或目录协议逐步跟踪状态与消息；算静态网络的度、直径、对剖宽度；用三个定律算加速比与效率。
并行与分布式计算 · 第7章 体系结构
71