## Slide 1
并行与分布式计算 · 第4章
数据级并行：向量体系 结构和GPU
一条指令处理一批数据，硬件该怎样造
SIMD 与 SPMD 的由来
向量计算方式与链接
编队与执行时间估算
GPU 架构与 CUDA 执行
重制讲义 · 自学复习版｜据吉林大学《并行与分布式计算》第4章课件整理

## Slide 2
第4章 数据级并行
本章学习路线
01
数据级并行与 SIMD
SPMD 放到 SISD、MIMD 上的代价，SIMD 的设计思路，向量机与 GPU 两条路 线
02
向量的计算方式
横向、纵向、纵横分组三种算法，数据相关与功能切换次数
03
RV64V 与链接技术
向量寄存器、存取单元、功能单元、多车道、链接例题
04
向量执行时间评估
kN + b 近似、编队与钟鸣、DAXPY 编队实例
05
GPU 与 GPGPU
发展历程、晶体管分配、名词、SIMT、架构演进、层次化抽象模型
06
CUDA 程序的执行
kernel 调用、线程层次、存储层次、warp 调度与分化、编译与虚拟化
学习目标
说出 SPMD 程序在 SISD、MIMD、SIMD 上运 行时取指译码的开销差别
对 D = A×(B+C) 写出横向、纵向、分组三种 算法并数出相关和切换次数
用 (1+L+1)+(N−1) 算出串行、并行、链接 三种执行方式的拍数
把一串向量指令划分成编队，用 m×N 估算 执行时间
说出线程、线程块、网格与 CUDA 核、SM、 GPU 的对应关系和各级存储的作用范围
解释 warp 的发射方式以及分支分化、访存 分化的代价
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
2

## Slide 3
01
第一部分
数据级并行从哪里来
大量数据做同一种变换时，传统处理器把取指和译码重复做了太多遍
公牛还是小鸡：两条路线之争
Flynn 分类中的 SIMD
SPMD 在 SISD 和 MIMD 上的代价
SIMD 器件与向量机、GPU
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
3

## Slide 4
第4章 数据级并行 · 数据级并行从哪里来
两头公牛还是 1024 只小鸡：少数强处理器与大量弱处理器之争
两段名言
“如果要耕种一块地，你会选择两头强壮的公牛，还是 1024 只小 鸡？”
Seymour Cray，超级计算机之父，Cray 系列向量超级计算机的设计者
“我们把这些算法称为数据并行算法，因为它们的并行来自对大型 数据集的同时操作，而不是来自多个控制线程。”
W. Daniel Hillis 和 Guy L. Steele；Hillis 设计的 Connection Machine 有 65536 个 1 位处理器
公牛
少数几个功能强大的向量处理器，每个一次处理一整串数据
小鸡
大量简单处理器，每个只管一小份数据，靠数量取胜
争论的焦点：选两个功能强大的向量处理器，还是选多个简单 的处理器。本章两条路线都讲，前半讲向量体系结构，后半讲 GPU。
两头公牛拉一张大犁，一群小鸡各拉一张小犁
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
4

## Slide 5
第4章 数据级并行 · 数据级并行从哪里来
Flynn 分类回顾：数据级并行落在 SIMD 这一格
类型
控制部件
处理器
主存模块
关键特性
代表
SISD
一个
一个
一个
一条指令一次处理一个数据
单处理器系统
SIMD
一个
多个
多个
各处理器在同一控制部件下同步执行同一条指令
并行处理机、阵列处理机、超级向量处理机、GPU
MISD
多个
一个
多个
一条数据流依次流过多个处理单元
少见，有文献把流水线计算机、脉动阵列归入此类
MIMD
多个
多个
多个
作业、任务、指令等各级都能并行
多处理机系统、多计算机
原课件第3页的表；四类结构的连线图见第1章 Flynn 分类页
更正
SIMD 的关键特性原写“各处理器以异步的形式执行同一条指令”。SIMD 只有一个控制部件，各处理单元在它控制下同步（锁步）执行，表中已 改为“同步”。
MISD 原写“被证明不可能，至少是不实际”。这类结构只是少见，第1章把脉动阵列、流式计算归入 MISD。
原课件把 SIMD 的英文拼作 Single Struction Stream，应为 Single Instruction Stream。
本章只讲 SIMD 这一格：一条指令流同时驱动多条数据流，利用的是数据级并行（Data-Level Parallelism，DLP）。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
5

## Slide 6
第4章 数据级并行 · 数据级并行从哪里来
矩阵运算、三维渲染、图像处理：同一种变换作用在大量数据上
任务场景
大量的数据
施加的同一种变换
科学计算：矩 阵运算
矩阵的每个元素
C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]
三维渲染
模型的成千上万个顶 点
每个顶点乘同一个 4×4 变 换矩阵
图像处理
一幅图的每个像素
同一个亮度调整或滤波公 式
原课件第4页的三个场景；右两列是补充的具体例子
共性是对大量数据施加同种变换，这就是数据级并行 （DLP）。各份数据之间互不依赖，谁先算谁后算结果都一 样。
SPMD
Single Program Multiple Data
从软件的角度，我们期待的编程模型是 SPMD：只写一份程 序，让它在很多份数据上各跑一遍，每个执行实体用自己的 编号取自己那份数据。
SPMD 写法与等价的串行循环
// SPMD：每个执行实体拿到自己的编号 id y[id] = f(x[id]); // 等价的串行写法 for (int i = 0; i < n; i++) y[i] = f(x[i]);
SPMD 说的是程序怎么写，SIMD 说的是硬件怎么执行。同一份 SPMD 程序可以放到 SISD、MIMD 或 SIMD 上跑，代价各不相同。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
6

## Slide 7
第4章 数据级并行 · 数据级并行从哪里来
SPMD 程序放到单核或多核上：一个耗时，一个耗电
单核单线程串行执行：把 MD 拆成多次 SD，变成 SISD
核0
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
耗时
一条流水线，数据排队通过，8 个数据要 8 轮。
每一轮都要重新取指、译码同一条指令，共 8 次。
流水线、超标量只能让相邻几条指令重叠，挡不住这 8 次重复的取 指译码。
多核多线程并行执行：把 SP 的每条指令复制多份，变成 MIMD
核0
d0
d1
核1
d2
d3
核2
d4
d5
核3
d6
d7
耗电
4 条流水线同时干，时间缩到 2 轮。
但 4 个核各有一套取指译码部件，做的是同一件事，取指译码仍是 8 次。
原课件第6–7页的思考题，设同一条指令作用在 d0–d7 上。两种做法都没用上“这些数据做的是同一件事”：同一条指令其实只需取指、译码 一次。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
7

## Slide 8
第4章 数据级并行 · 数据级并行从哪里来
传统标量流水线里，取指和译码占了大半段
原课件第8页让读者在 ARM Cortex-A53 结构图中找出前端（取指、译码）部分。
取指与 预测 F1–F4
译码 D1–D3
发射 Iss
执行 Ex1– Ex2
写回 Wr
部分
图中包含的单元
取指与预测
地址生成与 TLB、指令 cache、混合分支预测器、间接跳转 预测器
译码
早期译码、13 项指令队列、主译码、后期译码
整数执行
整数寄存器堆、发射、2 条 ALU 流水、乘加、除法、load、 store 流水
浮点执行
NEON 寄存器堆、乘除开方流水、浮点 ALU 流水（F1–F5）
传统器件的问题
标量 CPU 的取指、译码逻辑复杂，开销不低：图 中整数通路标出的 11 个阶段里，取指占 4 个， 译码占 3 个
对 SPMD 任务，不论在 SISD 还是 MIMD（多核） 器件上运行，取指、译码都有冗余
于是问题变成：针对 SPMD 场景，怎样设计一种 新型器件？
更正
原课件标题写“取址”，这里说的是取指令 （instruction fetch），应为“取指”。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
8

## Slide 9
第4章 数据级并行 · 数据级并行从哪里来
SIMD 器件：一套取指译码，带多个 ALU
取指 F
译码 D
ALU 0
ALU 1
ALU 2
ALU 3
寄存器 tid0
寄存器 tid1
寄存器 tid2
寄存器 tid3
译码后的同一条指令广播给 4 个 ALU，每个 ALU 用自己寄存器里的数据 执行（原课件第10页“一种设计”）
更少的取指和译码部件
更少的器件，更低的能耗和时间开销
更多的 ALU
一次流水能处理更多数据，速度更快
更多的数据寄存器
一次存下更多数据，减少访存延迟
器件
取指译码次数
执行时间
SISD 单核
1024
1024
MIMD 4 核
1024
256
SIMD 16 个 ALU
64
64
粗算：1024 个数据各执行 1 条指令，每条 1 个单位时间，不计访存
SIMD 的做法：取指、译码一次，把同一条指令交给多个 ALU 同时执行，省下的晶体管和功耗都换成了运算单元。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
9

## Slide 10
第4章 数据级并行 · 数据级并行从哪里来
向量体系结构“窄而深”，GPU“宽而浅”
向量体系结构
指令流水线深，ALU 宽度窄
一条指令流过流水线 后处理很多数据，掩 盖不必要的流水线时 间
代表：Cray 系列、 RV64V
GPU
指令流水线浅，ALU 宽度宽
流水本身比较简单， 直接对更多数据并行 计算，同一时刻处理 更多数据
代表：NVIDIA、AMD 的 GPU
VS
RV64V（H&P 图 4.1）
多线程 SIMD 处理器（图 4.14）
存数据
32 个向量寄存器，每个存 一整段向量
16 条 SIMD 车道，每条 1K×32 位寄存器
做运算
5 个流水化功能单元：浮点 加减、乘、除、整数、逻辑
每条车道一个 ALU，16 条 同时执行同一条指令
访存
一个向量取数/存数单元
每条车道一个存取单元，经 地址合并单元访存
控制
标量处理器发出向量指令
Warp 调度器管理 64 个 SIMD 线程的 PC
原课件第12页的两张结构图（Hennessy、Patterson《计算机体系结构：量化研究 方法》第4章）
两条路线都是一条指令对应多份数据：向量机把多份数据摊在时间上（深流水线逐个流过），GPU 把多份数据摊在空间 上（多个 ALU 同时算）。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
10

## Slide 11
02
第二部分
向量与三种计算方式
同一个 D = A×(B+C)，按行算、按列算还是分段算
向量与向量运算
横向计算：标量处理器的一般做法
纵向计算：两条向量指令
纵横分组计算：按寄存器长度分段
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
11

## Slide 12
第4章 数据级并行 · 向量与三种计算方式
向量：一串同类型的数据，运算大多按分量各做各的
运算
写法
结果
向量加法
x + y
(5, 7, 9)ᵀ
标量乘法
3·x
(3, 6, 9)ᵀ
按元素乘 （Hadamard 积）
x∘y
(1×4, 2×5, 3×6)ᵀ = (4, 10, 18)ᵀ
数量积（点乘）
x·y
1×4 + 2×5 + 3×6 = 32
原课件第15页的例子，结果已用脚本复核
向量
在向量体系结构中，把 x、y 这样的一串同类型数 据称为向量。
向量运算与 SIMD 对得上
加法、标量乘、按元素乘都是每个分量做同一种运 算，分量之间互不依赖，正是 SIMD 期待的“一条指 令，多份数据”。
数量积最后要把各分量的乘积加起来，这一步分量之间有依 赖，要用归约（reduction）逐级相加。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
12

## Slide 13
第4章 数据级并行 · 向量与三种计算方式
横向计算：一个元素算完再算下一个，相关和切换随 N 增长
例：计算 D = A×(B+C)，A、B、C、D 都是长度为 N 的向量。
1
2
3
先算第 1 个元素
d₁ ← a₁×(b₁+c₁)
再算第 2 个元素
d₂ ← a₂×(b₂+c₂)，依此类推
组成循环程序
循环体两步：kᵢ ← bᵢ + cᵢ，dᵢ ← kᵢ × aᵢ
C
for (i = 1; i <= N; i++) { k = b[i] + c[i]; // 加法 d[i] = k * a[i]; // 乘法要等 k }
加法部件
k₁
k₂
k₃
…
乘法部件
d₁
d₂
d₃
…
每格是一步操作，加法和乘法交替进行
数据相关 N 次
每个元素里乘法都要等加法的结果 k
功能切换约 2N 次
加、乘、加、乘…每做一次就换一次功能部 件
结论
这是在标量处理器上计算向量的一般方式。相关和切换 的次数都随 N 线性增长，硬件开销过大，不适合向量处 理机的并行处理。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
13

## Slide 14
第4章 数据级并行 · 向量与三种计算方式
纵向计算：先整条向量做加法，再整条向量做乘法
K = B + C
k₁
k₂
k₃
…
末项
D = K × A
d₁
d₂
d₃
…
末项
按列从上到下计算：加法部件先把 N 个 k 全部算完，乘法部件再算 N 个 d
两条向量指令
K = B + C ; 向量加法：N 个元素 D = K × A ; 向量乘法：N 个元素
数据相关 1 次
第二条指令要用第一条的结果 K
功能切换 1 次
加法部件做完整条向量，才换乘法部件
中间结果 K 要整条存下来，等乘法指令来取，这正是下一页 分组计算要解决的地方。
纵向计算适合向量处理机：一条向量指令就处理 N 个元 素，相关和切换次数与 N 无关，硬件开销小。
N = 1000
数据相关
功能切换
指令条数
横向（标量循环）
1000
约 2000
2000 条运算
纵向（向量指令）
1
1
2 条向量指令
新问题
每条指令都要访问向量的全部元素。
存储是分层的，指令的操作数一般要先装进寄存器，而寄 存器的数量有限，比起可以无限增长的向量长度 N 来说太 少。
N 很大时一次装不下，于是把前两种方式结合起来，分组计算。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
14

## Slide 15
第4章 数据级并行 · 向量与三种计算方式
纵横分组计算：按寄存器装得下的长度分段，段内纵向计算
分组计算
把向量分成若干组，组内按纵向方式处理，依次处理各组。
设 N = S×n + r：N 为向量长度，S 为组数，n 为每组长度， r 为余数；余下的 r 个也作为一组，共 S+1 组。
1
2
3
第 1 组
k[1..n] ← b[1..n] + c[1..n]；d[1..n] ← k[1..n] × a[1..n]
第 2 组
下标 n+1 到 2n，同样两条向量指令
直到第 S+1 组
每组数据相关 1 次，功能切换 2 次（组内加换乘，再换回下一组的加）
方式
数据相关
功能切换
对寄存器的要求
横向
1000
约 2000
标量寄存器即可
纵向
1
1
要放下整条向量（1000 个元素）
分组
16
约 32
每组 64 个元素
例：N = 1000，寄存器每次装 n = 64 个。1000 = 15×64 + 40，S = 15，r = 40，共 16 组
分组计算后面还会出现两次：链接技术“一般出现在向量分组的 内部”；RVV 1.0 用 vsetvli 循环实现分组，称为 strip mining （第三部分最后一页）。
次数按原课件的口径数：横向每个元素 1 次相关、2 次切换，分组每组 1 次相关、2 次切换。逐条数切换的话首尾少一次（2N−1、 2(S+1)−1），不影响结论。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
15

## Slide 16
03
第三部分
向量体系结构 RV64V
大寄存器堆、流水化的存取和运算，再加上多车道与链接
向量体系结构的设计要点与多车道
RISC-V 与向量扩展 RVV
向量寄存器、存取单元与功能单元
链接技术与例题
RVV 1.0 的分组循环
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
16

## Slide 17
第4章 数据级并行 · 向量体系结构 RV64V
向量体系结构的三个设计要点，再加上多车道
设计要点（原课件第26页）
1
很大的顺序寄存器堆（Register File），加载更多向量元 素以支持纵向计算
2
从内存收集散落的数据放进寄存器堆，运算后放回内存：一 次传输一组数据，LD/ST 流水化
3
一条指令操作一个向量的全部数据，也就是诸多独立元素： 纵向计算，功能单元流水化
以上是在串行化中尽可能优化的结果。从并行的角度，增加 功能单元（ALU）的数量也能大大提升向量的计算速度，这 就是多车道。
就像把一条单车道的窄巷扩宽成四车道的公路，吞吐量自然 会提升。每条车道各有一份向量寄存器的切片，只处理分到 自己的那些元素，车道之间不用交换数据。
车道0
0
4
8
12
…
车道1
1
5
9
13
…
车道2
2
6
10
14
…
车道3
3
7
11
15
…
四车道：第 i 个元素交给车道 i mod 4，每拍完成 4 个加法（原课件第28 页，H&P 图 4.4）
N = 64 的向量加法
车道数
所需拍数
单车道
1
64
四车道
4
16
忽略流水线启动时间
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
17

## Slide 18
第4章 数据级并行 · 向量体系结构 RV64V
向量处理器的优势：用简单的硬件掩盖访存延迟
向量处理器
向量 Load/Store 深 度流水化，大型寄存 器堆充当 Buffer， 能掩盖访存延迟、充 分利用内存带宽
把顺序执行的标量处 理器扩展成向量处理 器，复杂度和功耗不 会大幅升高
开发者也容易适应和 转换到向量指令
乱序超标量处理器
设计复杂，乱序程度 越高，复杂性和功耗 也越高
沿这个方向发展很容 易碰到功耗墙（第1 章）
VS
DAXPY：Y = a×X + Y，64 个元素
标量循环
向量代码
每多一个元素，多几条指令
约 8 条
0 条
总指令条数
约 512 条
6 条
要取指译码的次数
约 512 次
6 次
标量循环体：取 X、乘 a、取 Y、加、存、两次指针加、分支；向量：取 a、vld、 vmul、vld、vadd、vst（寄存器能装下 64 个元素时）
指令条数少两个数量级，取指译码的能耗跟着降下 来，这就是向量机省电的来源。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
18

## Slide 19
第4章 数据级并行 · 向量体系结构 RV64V
RISC-V 加上向量扩展：RV64G 与 RV64V
RISC-V
免费开源、基于精简指令集（RISC）的指令集架构（ISA）
RVV
RISC-V Vector Extension，RISC-V 的向量扩展；原课件称 本节基于 riscv-v-spec-1.0 规范
RV64G
寄存器宽度为 64 的标量架构，包括 RV64I（整数 ISA）和 F、D 扩展（单、双精度浮点 ISA）
RV64V
兼容 RV64G 并带 64 位宽度 RVV 的向量架构
名称
缩写
位数
指令后缀举例
半字
H
16
lh、sh
字
W
32
lw、addw
双字
D
64
ld、fld
四字
Q
128
flq
不论寄存器宽度 XLEN 是 32、64 还是 128，RISC-V 的一个字（word）永远是 32 位
说明
原课件后面用的 vld、vmul、vadd、vst 是 Hennessy、 Patterson 教材里简化的 RV64V 写法，并非 RVV 1.0 的正 式指令。
RVV 1.0 写作 vle64.v、vfmul.vf、vfadd.vv、vse64.v： 浮点运算带 f，后缀标明操作数是向量（.vv）还是向量和标 量（.vf），向量长度由 vsetvli 设置。
本讲义讲原理时沿用课件写法，第三部分最后一页给出两种写法的对照。
记忆：字 W 固定 32 位，所以 64 位机器上的 ld / sd 是 “双字”取数存数，lw / sw 只搬 32 位。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
19

## Slide 20
第4章 数据级并行 · 向量体系结构 RV64V
RV64V 结构：向量寄存器居中，连着存取单元和五个功能单元
主存
向量取数/存数
load/store
向量寄存器
v0–v31
标量寄存器
x0–x31、f0–f31
交叉
开关
浮点加减
浮点乘
浮点除
整数
逻辑
各部件做什么
向量寄存器：32 个，每个存一段向量，有足够 多的读写端口
向量功能单元：5 个，全部流水化，每拍可以开 始一个新操作
向量取数/存数单元：在内存和向量寄存器之间 成批搬数据
标量寄存器：给功能单元提供标量操作数，给 存取单元提供地址
交叉开关：把寄存器的读写端口连到各功能单 元的输入输出
原课件第32页的结构图（H&P 图 4.1），其中 还包含一个完整的 RISC-V 标量处理器，这里 只画出向量部分。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
20

## Slide 21
第4章 数据级并行 · 向量体系结构 RV64V
向量寄存器：固定 32 个，宽度 VLEN 由实现决定
向量寄存器
RVV 规定 32 个向量寄存器，编号 v0–v31，任何实现都固定 为 32 个
不同实现的寄存器宽度 VLEN 可以不同，规范要求 VLEN 是 2 的幂且不超过 2¹⁶ 位；原课件取 VLEN = 64 位
寄存器组拥有充足的读写端口，多个向量操作可以同时读写
v0
v1
⋮
v31
原课件第34页：VLEN = 64 时每个寄存器 64 位（第 63 位到第 0 位），图中每格 8 位
VLEN
元素位数
LMUL
一个寄存器装几个元素
64
64
1
1
128
64
1
2
2048
64
1
32
VLMAX = VLEN ÷ 元素位数 × LMUL；最后一行相当于 H&P 的 RV64V（每个寄存器 32 个 64 位元素）
更正与说明
原课件写“VLEN 小于 2¹⁶ bit”，规范的要求是不超过（≤） 2¹⁶。
VLEN = 64、元素 64 位时一个寄存器只装 1 个元素，这只是画 图用的取值；RVV 1.0 标准 V 扩展要求 VLEN ≥ 128。
后面“向量长度 128”的例题沿用 H&P 的设定，寄存器能装一整段向量，不要 和 VLEN = 64 混在一起算。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
21

## Slide 22
第4章 数据级并行 · 向量体系结构 RV64V
标量寄存器：给向量单元送标量操作数和地址
标量寄存器
与标量 RISC-V 一样：32 个通用整数寄存器 x0–x31， 32 个浮点寄存器 f0–f31，宽度 XLEN = 64
为向量功能单元提供数据，也为向量 load/store 单元 提供地址
向量功能单元读取标量值时，把它锁存在输入端，整条 向量都用这个值
DAXPY 例子里的标量寄存器
作用
x5
向量 X 的起始地址（vld v0,x5）
x6
向量 Y 的起始地址（vld、vst）
f0
标量 a（vmul v1,v0,f0）
例子见第四部分的编队实例
寄存器
ABI 名
用途
x0
zero
恒为 0
x1 / x2
ra / sp
返回地址 / 栈指针
x3 / x4
gp / tp
全局指针 / 线程指针
x5–x7、x28–x31
t0–t6
临时
x8–x9、x18–x27
s0–s11
保存寄存器（被调用者保 存）
x10–x17
a0–a7
参数与返回值
f0–f7、f28–f31
ft0–ft11
浮点临时
f10–f17
fa0–fa7
浮点参数与返回值
f8–f9、f18–f27
fs0–fs11
浮点保存寄存器
原课件第36页的 RISC-V 调用约定表（RISC-V Calling Convention）
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
22

## Slide 23
第4章 数据级并行 · 向量体系结构 RV64V
存取单元与功能单元都完全流水化：先等 L 拍，之后每拍一个结果
课件的假设
向量 load/store 单元：一次访存 6 拍；完全流水化，初始延迟之 后，向量寄存器和内存之间每拍传送 64 位（一个 XLEN）；也能对 标量做 load/store
功能单元：完全流水化，每个时钟周期可以开始一个新操作
需要一个控制单元检测结构冒险和数据冒险
更正
原课件写带宽“每时钟周期 1 字（XLEN）”。按原课件第31页的约定， RISC-V 的字是 32 位，64 位的 XLEN 应叫双字，这里写成每拍 64 位。
部件
延迟 L（拍）
访存
6
浮点加减
6
浮点乘法
7
浮点除法
14
整型运算
3
逻辑运算
2
原课件第37、41页的假设值，不同实现开销不同
送元素进部件 1 拍，部件内 L 拍，写回向量寄存器 1 拍；第一个结果出来后每拍再 出一个。例：N = 64 的浮点加需 8 + 63 = 71 拍。
从功能单元入手提升向量处理器性能有两条路：增加功能单元数量（多车道并行），采用链接技术。下面着重讲链接。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
23

## Slide 24
第4章 数据级并行 · 向量体系结构 RV64V
链接技术：前一条的结果一出来，就直接转给下一条
链接（chaining）
两条指令之间有写后读相关时，把前一个功能单元的结果 直接转发给第二个功能单元。
第二个向量操作在源操作数向量中任一元素可用时立即开 始，不必等整条向量写完。
本质上是把流水线“定向”（forwarding）的思想引入向量执行过程。
例题（原课件第42页）
设把向量元素送往功能部件、把结果存入向量寄存器各需 1 拍，从存储器把数据送入访存部件需 1 拍。画出链接示 意图，分析非链接执行和链接执行时的执行时间。
文本
V3 ← 存储器 // 访存取向量 A V2 ← V0 + V1 // 向量 B、C 浮点加 V4 ← V2 × V3 // 浮点乘，结果存入 V4
存储器
访存（6 拍）
V₀
V₁
V₂
V₃
V₄
浮点加（6 拍）
浮点乘（7 拍）
通过链接实现指令重叠执行（原课件第43页图）：访存和浮点加用不同部件、不同寄存 器，可以同时进行；乘法把 V₂、V₃ 的元素一到就接着算
看图的方法：沿箭头数拍数。存储器到 V₃ 要 1 + 6 + 1 拍，V₀、 V₁ 到 V₂ 也是 1 + 6 + 1 拍，两路同时到齐，乘法才能马上接上。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
24

## Slide 25
第4章 数据级并行 · 向量体系结构 RV64V
链接例题的解：串行 3N + 22，部分并行 2N + 15，链接 N + 16
1
2
3
三条全部串行
[(1+6+1)+N−1] + [(1+6+1)+N−1] + [(1+7+1)+N−1] = 3N + 22 拍
前两条并行，再串行执行第 3 条
V3 和 V2 用不同部件、不同寄存器，可以同时做：[(1+6+1)+N−1] + [(1+7+1)+N−1] = 2N + 15 拍
前两条并行，并与第 3 条链接
从访存开始到第一个结果存入 V4 的拍数（链接流水线的建立时间）： (1+6+1) + (1+7+1) = 17 拍；之后每拍一个结果，共 17 + (N−1) = N + 16 拍
一般规律：链接后，链上各条指令的通过时间相加得到建立时间，再加 N − 1。 并行执行的指令只算其中一条。
执行方式
N = 64
N = 128
N = 1024
全部串行
214
406
3094
前两条并行
143
271
2063
并行 + 链接
80
144
1040
N 越大，链接相对串行越接近 3 倍（3094 ÷ 1040 ≈ 2.98）
N = 64 链接时
开始
首个结果
末个结果
V3 ← 存储器
第 0 拍
8
71
V2 ← V0 + V1
第 0 拍
8
71
V4 ← V2 × V3
第 8 拍
17
80
逐元素模拟核对：乘法在 V2、V3 第一个元素到达时开始
链接把三条指令的流水线接成一条长流水线：只付一次建立时间 17 拍，之后每拍出一个结果。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
25

## Slide 26
第4章 数据级并行 · 向量体系结构 RV64V
进行链接的条件：寄存器不冲突、部件不冲突、到达时间相等
1
无向量寄存器使用冲突，无功能部件使用冲突
2
只有在前一条指令的第一个结果元素送入结果向量寄存器 的那一个时钟周期，才可以进行链接
3
一条向量指令的两个源操作数分别是两条先行指令的结果 时，要求先行两条指令产生结果的时间相等，即有关功能 部件的通过时间相等
4
要链接执行的向量指令，向量长度必须相等
5
链接一般出现在向量分组的内部
第 2 条为什么这么严
早期的向量机（如 Cray-1）只在前一条第一个结果写入 的那一拍接得上，错过这一拍就只能等前一条整条写完 再开始。
后来的向量机支持“灵活链接”，任意时刻都能接上已经写好的元 素，这条限制就放宽了。
条件
例题中的情况
满足
寄存器
V3、V2、V4 各不相同，V0、V1 只读
✓
功能部件
访存、浮点加、浮点乘各用一次
✓
两源同时到 达
访存通过时间 1+6+1 = 8，浮点加 1+6+1 = 8，相等
✓
向量长度
三条都是 N
✓
变式
若访存改成 12 拍（H&P 书中的取值），V3 的第一个元 素第 14 拍才到，V2 第 8 拍就到了。两源的通过时间不 等，不满足第 3 条，乘法不能按上一页那样在第 8 拍开 始链接。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
26

## Slide 27
第4章 数据级并行 · 向量体系结构 RV64V
RVV 1.0 写法：分组计算就是一个 vsetvli 循环
RVV 1.0：y = a·x + y（已用 LLVM 汇编器汇编通过）
# a0 = n, fa0 = a, a1 = x, a2 = y loop: vsetvli t0, a0, e64, m1, ta, ma # 本组长度 vle64.v v0, (a1) # 取 x vfmul.vf v1, v0, fa0 # a*x vle64.v v2, (a2) # 取 y vfadd.vv v3, v1, v2 # a*x + y vse64.v v3, (a2) # 存回 y sub a0, a0, t0 # 剩余个数 slli t1, t0, 3 # 本组字节数 add a1, a1, t1 add a2, a2, t1 bnez a0, loop
e64, m1
元素 64 位（SEW），一个寄存器组只用 1 个寄存器 （LMUL = 1）
ta, ma
尾部和被屏蔽的元素不必保留原值，硬件实现最省事
t0
vsetvli 返回的本组长度 vl，用来推进指针和剩余个数
课件（H&P）写法
RVV 1.0 写法
vld v0,x5
vle64.v v0,(a1)
vmul v1,v0,f0
vfmul.vf v1,v0,fa0
vadd v3,v1,v2
vfadd.vv v3,v1,v2
vst v3,x6
vse64.v v3,(a2)
最大向量长度固定
每轮用 vsetvli 设置
vsetvli 就是分组计算
每轮 vsetvli 按剩余元素个数和 VLMAX 定出本组长度 （剩余足够多时就是 VLMAX），组内纵向计算，下一轮 处理下一组，最后一轮自然处理余数 r。
VLMAX = VLEN ÷ 元素位数 × LMUL。VLEN = 128、元素 64 位、 LMUL = 1 时每组 2 个元素。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
27

## Slide 28
04
第四部分
向量执行时间评估
不逐拍去算，也能估出一串向量指令大约要跑多久
实际时间 k×N + b 与近似
编队（convoy）与钟鸣（chime）
DAXPY 编队实例
车道、部件与链接的变式
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
28

## Slide 29
第4章 数据级并行 · 向量执行时间评估
实际时间是 k×N + b，向量足够长时只看 k×N
为什么可以只看 k×N
前面讲链接时用的是细致的算法，得到的时间都是 k×N + b 的形式，k、b 为常量，例如链接 N + 16、串行 3N + 22。
向量处理器上的向量长度 N 一般远远大于常数 b，所以 着重关注前一项 k×N。
近似做法：忽略指令发射、读写寄存器、功能单元执行 等开销（各种流水级数），也就是 b。
对越长的向量（N 越大），这种方法估计得越准；向 量很短时 b 占的比例大，近似会明显偏小。
例子
精确值
近似值
误差
链接 N + 16，N = 64
80
64
20%
链接 N + 16，N = 1024
1040
1024
1.5%
串行 3N + 22，N = 64
214
192
10.3%
串行 3N + 22，N = 1024
3094
3072
0.7%
误差 = b ÷ 精确值，用脚本复核
k = 1 时，误差 b ÷ (N + b) 小于 10% 要求 N > 9b。 链接例题 b = 16，N 超过 144 时近似误差就在 10% 以 内。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
29

## Slide 30
第4章 数据级并行 · 向量执行时间评估
编队与钟鸣：m 个编队、单车道约 m×N 拍
编队（convoy）
一组可以潜在地一起执行的向量指令。
一个编队里的指令之间不能有结构冒险（不能抢同一个功 能部件）
直观上编队里的两条指令也不该有写后读；有了链接，这 两条指令可以认为是一起执行的，所以可以处在同一个编 队中
钟鸣（chime）
执行一个编队所用的时间。H&P 称 chime，中译本作钟鸣。
单车道 RV64V 上约等于向量长度 N 拍；双车道 N/2，依此 类推。
m 为编队数，N 为向量长度，L 为车道数；单位为时钟周期
1
2
3
按程序顺序扫描
从第一条指令开始编第一个编队
抢部件就开新编队
与当前编队中某条指令用同一个功能部件（结构冒险）
只有写后读就留下
靠链接，仍放在当前编队
N = 128 时一个钟鸣
单车道
双车道
四车道
拍数
128
64
32
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
30

## Slide 31
第4章 数据级并行 · 向量执行时间评估
编队实例：DAXPY 的五条指令分成三个编队
Y = a×X + Y（原课件第52页）
vld v0,x5 # Load vector X vmul v1,v0,f0 # Vector-scalar multiply vld v2,x6 # Load vector Y vadd v3,v1,v2 # Vector-vector add vst v3,x6 # Store the sum
只有一个向量 load/store 单元；vmul 用乘法部件， vadd 用加法部件。
存取
vld v0
vld v2
vst v3
乘法
vmul
加法
vadd
每列是一个编队（一个钟鸣），存取单元每个编队只能用一次
指令
与当前编队的关系
编入
vld v0
第一条
编队 1
vmul v1
写后读 v0，靠链接
编队 1
vld v2
与编队 1 的 vld 抢 load/store 单元，结构冒险
编队 2
vadd v3
写后读 v1、v2，靠链接
编队 2
vst v3
与编队 2 的 vld 抢 load/store 单元，结构冒险
编队 3
钟鸣模型还假设一个编队执行完，下一个编队才开始，所以编队 2 的 vld 不能提前到编队 1 的尾巴上重叠。
设向量长度为 128：共 3 个编队，每个执行时长 128 拍，约 384 个时钟周期。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
31

## Slide 32
第4章 数据级并行 · 向量执行时间评估
编队变式：加车道、加存取单元、去掉链接
情形
编队
车道
N
估计拍数
原题
3
1
128
384
双车道
3
2
128
192
H&P 书中取 N = 32
3
1
32
96
有两个 load/store 单元
2
1
128
256
没有链接
4
1
128
512
编队划分已用脚本按“结构冒险开新编队、无链接时写后读也开新编队”的规则复核
缩短时间的三个方向
减少编队数 m：增加存取单元等部件，支持链接
缩短每个钟鸣：增加车道 L，双车道让每个编队从 N 拍降到 N/2 拍
两个 load/store 单元
编队 1 = vld、vmul、vld、vadd；两条 vld 已占 满两个存取单元，vst 再用就是结构冒险，自成 编队 2。
没有链接
编队 1 = vld v0；vmul 要等 v0，开编队 2，vld v2 与它无冲突也进编队 2；vadd 要等 v1、v2， 开编队 3；vst 要等 v3，开编队 4。
钟鸣模型忽略了启动开销 b，向量短时会低 估；它也没算多车道时额外的控制开销。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
32

## Slide 33
05
第五部分
GPU 与 GPGPU
从给游戏加速的外插卡，长成通用的并行处理器
GPU 的发展与晶体管分配
椰子比赛：CPU 与 GPU 怎样比
GPU 名词解释
异构融合、SIMT 与架构演进
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
33

## Slide 34
第4章 数据级并行 · GPU 与 GPGPU
GPU 从游戏里长出来：FPU、向量指令、外插加速卡
关于 GPU，一切都始于怪兽。游戏里到处移动的怪兽、飞机、坦克都是由许多像 素组成的高分辨率图形元素，移动、碰撞、变换都要大量浮点运算，这是 GPU 适 配向量计算的雏形。
时间
事件
1989–1991 年
486DX 内置浮点单元 FPU，游戏运行更快；486SX 不带 FPU，执行一般计算
1993 年起
奔腾系列把 FPU 变成必备部件
1997 年
MMX：第一代向量处理单元，整数 SIMD
1999–2008 年
SSE 加入单精度浮点 SIMD，之后 SSE2 到 SSE4.2
2011–2016 年
AVX、AVX2、AVX-512，向量宽度 256 位、512 位
90 年代后期
声卡、网卡厂商推出浮点加速外插卡，专做图像坐标变 换；1999 年 NVIDIA 用 GPU 命名 GeForce 256
这笔交易很划算（原课件）
早期 GPU 主要提供尽可能高的浮点性能，解放了 CPU 资 源。
500 美元的电脑加 100 美元的 GPU，多投入 20%，速度提 升 5 到 10 倍（原课件另一处说 20 余倍），性价比提高 约 4.2 到 8.3 倍。
此后 GPU 成为每台计算机的一部分，如同当年的 FPU 之于 CPU，作用也不再限于游戏。
更正
原课件说“为了提供更高的 FPU 性能引入 MMX，然后是 SSE 直到 2016 年的 SSE4.2”。MMX 只做整数 SIMD，单 精度浮点 SIMD 从 SSE 开始；SSE4.2 发布于 2008 年， 2016 年前后出现的是 AVX-512。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
34

## Slide 35
第4章 数据级并行 · GPU 与 GPGPU
晶体管花在哪里：CPU 给控制和缓存，GPU 给运算单元
CPU
控制
控制
ALU
ALU
缓存
缓存
缓存
缓存
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
GPU
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
GPU 行里 C 表示一小块控制与缓存，A 表示 ALU（原课件第56、62页示 意图）
CPU
GPU
晶体管主要 用于
控制逻辑（分支预测、乱 序执行）和大缓存
大量运算单元
擅长
少数几个串行线程，单线 程快
大量并行线程，总吞吐高
访存延迟怎 么办
靠大缓存和乱序减少等待
靠大量线程轮换来掩盖等 待
适合的任务
分支多、依赖多的控制型 代码
数据多、运算整齐的数据 并行代码
Divergent design choices：control logics v.s. arithmetic logics
同样的晶体管预算，CPU 买的是单线程的低延迟， GPU 买的是总吞吐。数据级并行任务多、分支少， GPU 那种分法更划算。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
35

## Slide 36
第4章 数据级并行 · GPU 与 GPGPU
椰子比赛：一个壮汉、两兄弟和一车童子军，谁先摘完 2048 颗
John
最强壮的农民，拖拉机最快，速度是普通村 民 2 倍以上 → 4 GHz 单线程 CPU
Thomas 与 Bob
各开一辆一半大小的拖拉机 → 双核 CPU，每 核 2.5 GHz
George
不开拖拉机，自己不干活只发命令，带 32 名 童子军，童子军速度约为普通村民的 1/4， 要抓紧一条长绳来同步 → 一个 2.5 GHz CPU 核加 32 个 1 GHz 小核组成的 GPU
原课件第60–61页只提出问题“究竟谁能赢”，右边是补 充的估算。
方案
吞吐（GHz·核）
全部可并行
5% 须串行
20% 须串行
John
4
0.250
0.250
0.250
Thomas 与 Bob
5
0.200
0.210
0.240
George
32
0.031
0.050
0.105
表中是相对用时（总工作量取 1），假设每个核每拍摘得一样多；串行部分由 2.5 GHz 的核完 成
rₛ = 5% 时 George 比 John 快约 5.0 倍；rₛ = 20% 时只快约 2.4 倍。按故事口径 （John 算 2 个村民，童子军每人 1/4 个），32 × 1/4 = 8 个村民，也是 John 的 4 倍。
GPU 能赢的前提：2048 颗椰子彼此独立（数据级并行），协调开销小，不能并行的部分少。串行比例一大，优势就被 Amdahl 定律吃 掉。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
36

## Slide 37
第4章 数据级并行 · GPU 与 GPGPU
名词解释（一）：GPU 里的运算和处理单元
缩写
全称
中文名与说明
ALU
Arithmetic Logic Unit
算术逻辑单元：组合数字电路，对整数二进制数做算术和位运算
FPU
Floating Point Unit
浮点单元：专门对浮点数做运算，俗称数学协处理器
SFU
Special Function Unit
特殊功能单元：执行正弦、余弦、倒数、平方根等超越指令，每个 SFU 每拍为一个线程执 行一条
LSU
Load-Store Unit
存取单元：执行 load/store 指令，生成地址，在内存和寄存器之间搬数据
SP / PE
Streaming Processor / Processing Element
流处理器 / 处理元件：即 CUDA 核，执行线程运算指令的标量运算单元
SM
Streaming Multiprocessor
流式多处理器：运行 CUDA kernel 的单元，含多个 SP 和共享内存、常量缓存、纹理缓 存、一级缓存
GPC
Graphics Processing Cluster
图形处理集群：若干 SM 组成的簇
更正：原课件把 SP 解释为“处理由 CPU 传输过来的数据，处理后转化为显示器可以辨识的数字信号”，那是整块显卡的作用； SP 是 SM 里执行线程指令的运算单元。原课件把 SM 译作“流处理簇”，通行译法是流式多处理器。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
37

## Slide 38
第4章 数据级并行 · GPU 与 GPGPU
名词解释（二）：存储、接口与调度引擎
缩写
全称
中文名与说明
ROP
Raster Operation Processor
光栅运算处理器：把像素和纹理信息处理成最终像素值或深度值，并做混合
DRAM
Dynamic Random Access Memory
动态随机存取存储器：用电容中电荷的多少表示一位是 1 还是 0
SMEM
Shared Memory
共享内存：GPU 里指 SM 片上、同一线程块内所有线程共享的存储，用于线程间快速交换 数据
PCIe
Peripheral Component Interconnect express
高速串行计算机扩展总线标准，CPU 与显卡之间靠它连接
GTE
GigaThread Engine
千兆线程引擎：接收对 GPU 的调用，按 kernel 创建任务实例（线程块）并分给各 SM
DTE
Data Transfer Engine
数据传输引擎：执行 datamove PBS，在主机内存和设备内存之间传数据
PBS
Push Buffer Streams
推送缓冲流：主机写给 GPU 的命令流
PBS 分三类（原课件第81页）：计算 PBS 交给 SM 阵列，datamove PBS 交给 DTE，控制 PBS 交给调度部件。原课件对 SMEM 的解释是泛指程序间共享的内存，这里换成 GPU 里的含义。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
38

## Slide 39
第4章 数据级并行 · GPU 与 GPGPU
名词解释（三）：指令流、执行模型与软件
缩写
全称
中文名与说明
KIS
Kernel Instruction Stream
kernel 指令流：编译好的 kernel 代码，放在设备内存的代码缓冲区
GPGPU
General-purpose computing on GPUs
通用图形处理器：用 GPU 执行原本由 CPU 完成的通用计算
SIMD
Single Instruction Multiple Data
单指令多数据流：把多个操作数打包进大型寄存器，一条指令同时处理
SIMT
Single Instruction Multiple Threads
单指令多线程：SI（单指令）加 MT（多线程），一组线程锁步执行同一条 指令，每个线程有自己的寄存器
NVCC
NVIDIA CUDA Compiler
CUDA 编译器驱动程序，对开发者隐藏 CUDA 编译的复杂细节
VDI
Virtual Desktop Infrastructure
虚拟桌面基础设施：在中心服务器上用虚拟机托管桌面环境，按请求交付给 最终用户
SIMT 与 SPMD 的区别（原课件引自维基百科）：SIMT 中所有“线程”的指令都在锁步中执行；SPMD 只要求程序相同，各执行 实体可以各走各的进度。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
39

## Slide 40
第4章 数据级并行 · GPU 与 GPGPU
GPU 天生并行：流水线让指令错开，GPU 让线程并排
像素并行（pixel parallelism）：一幅图像的像素彼此 独立，可以同时计算，用来加速成像
计算对象从面向图形转向通用计算
编程接口从图形 API（如 OpenGL）转向计算 API（如 OpenCL、CUDA）
问题不必再用顶点坐标、纹理和着色器程序来表达，程 序复杂度大大降低
5 条指令 / 5 个线程
用时
流水线（Pipeline）
5 + 5 − 1 = 9 拍
并发（Concurrent）
5 拍
并发要 5 套执行部件，流水线只要 1 套
CPU 靠流水线让不同指令错开重叠；GPU 让成千 上万个线程在同一段上并排执行，图形计算天然 就是这种形状。
Pipeline：同一时刻各条指令处在不同段（第 5 拍一列涂色）
i1
IF
ID
EX
MEM
WB
i2
IF
ID
EX
MEM
WB
i3
IF
ID
EX
MEM
WB
i4
IF
ID
EX
MEM
WB
i5
IF
ID
EX
MEM
WB
Concurrent：同一时刻所有线程处在同一段
t1
IF
ID
EX
MEM
WB
t2
IF
ID
EX
MEM
WB
t3
IF
ID
EX
MEM
WB
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
40

## Slide 41
第4章 数据级并行 · GPU 与 GPGPU
殊途同归：多核 CPU 与众核 GPU 走向异构融合
CPU
对称多核 CPU （主处理器路线）
GPU （协处理器路线）
主从式众核 GPGPU
融合处理器 （APU、Xeon Phi 等）
原课件第68页：Nothing is for sure, but Parallelism.（两条路最后都落到并 行上）
融合的例子：AMD APU、Intel Xeon Phi、IBM Cell BE、申威 SW26010。SW26010 是神威·太湖之光的处理器，每个芯片 4 个核组，每组 1 个主核加 64 个从核，共 260 个核。
CPU 擅长
执行少数几个串 行线程
顺序执行快
带缓存的低延迟 访存
GPU 擅长
执行大量并行线程
可扩展的并行执行
高带宽的并行访存
VS
在融合之前（Before that day）用 CPU + GPU 的异构架构：每类任务用合适的处理器和存储 器。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
41

## Slide 42
第4章 数据级并行 · GPU 与 GPGPU
GPGPU 的好处，以及 SIMT 和 SIMD 的区别
GPGPU 带来什么（原课件第70页）
把程序员从对图形 API 和 GPU 架构的深入 了解中解放出来，问题不必用顶点坐标、 纹理和着色器程序表示
支持对内存的随机读写等基本编程特性， 编程模型大大发展
引入双精度，科学计算可以用上高性能 GPU
对比项
SIMD（SSE、AVX、RVV）
SIMT（GPU）
程序员写的
向量寄存器和向量指令，一次几 个数写在指令里
普通标量代码，一个线程处理一 个数据
硬件宽度变 了
换指令集（SSE 128 位到 AVX 256 位），代码要改写或重新编 译
线程由硬件编成 warp，同一份 代码在不同 GPU 上照跑
分支
程序员或编译器自己用掩码处理
每个线程可以走不同分支，硬件 用掩码把分支串行执行
访存
以连续加载为主， gather/scatter 要专门指令
每个线程给自己的地址，硬件把 相邻地址合并成少量访存
原课件第70页只列出“SIMT VS SIMD”这个题目，表格为补充
硬件上 SIMT 仍是 SIMD：一个 warp 的 32 个线程共享取指和译码，同一拍执行同一条指令。两者的差别在编程模型和 对分支、访存的处理上。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
42

## Slide 43
第4章 数据级并行 · GPU 与 GPGPU
NVIDIA GPU 架构演进：从 Fermi 到 Hopper，Tensor Core 越来越重
架构
年份
这一代的看点
Fermi
2010
完整的 GPU 计算架构，引入 L1/L2 缓存与 ECC，最多 16 个 kernel 并发
Kepler
2012
SMX、Hyper-Q、动态并行
Maxwell
2014
大幅提高每瓦性能
Pascal
2016
NVLink、HBM2 显存、半精度运算
Volta
2017
首次加入 Tensor Core，V100 共 640 个
Turing
2018
第二代 Tensor Core，加入光线追踪 RT 核
Ampere
2020
第三代 Tensor Core，支持 TF32
Hopper
2022
第四代 Tensor Core，支持 FP8
原课件第71页只标出了 Pascal 的 2016 年，其余年份为补充
GA100 的一个 SM
数量
处理块（分区）
4
FP32 / INT32 核
64 / 64
FP64 核
32
第三代 Tensor Core
4
寄存器堆（每分区 16384×32 位）
4 × 64 KB
L1 数据缓存与共享内存（合计）
192 KB
完整 GA100 有 128 个 SM（8192 个 FP32 核）；A100 产品启用 108 个 SM，6912 个 FP32 核、432 个 Tensor Core
TF32
1 位符号 + 8 位阶码（与 FP32 相同）+ 10 位尾数（与 FP16 相同），共 19 位：范围同 FP32，精度同 FP16。 Tensor Core 用它做矩阵乘，累加仍用 FP32。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
43

## Slide 44
第4章 数据级并行 · GPU 与 GPGPU
看 GPGPU 芯片结构图的顺序：显卡、GPU、SM、CUDA 核
层次
包含什么
数量关系
显卡
GPU 芯片、显存、PCIe 接口
一块卡一个 GPU
GPU （GF100）
GigaThread 引擎、4 个 GPC、768 KB L2、6 个 64 位显存控制器
4 个 GPC × 4 个 SM = 16 个 SM
SM
32 个 CUDA 核、16 个 LD/ST、4 个 SFU、2 个 warp 调度器、64 KB 共享内存/L1、 32768 个 32 位寄存器
每个 SM 32 个核
CUDA 核
分派端口、操作数收集器、浮点单元、整数单 元、结果队列
每拍一次运算
原课件第75页的 Fermi 逐层放大图
数一数：Fermi 1 个 GPU → 4 个 GPC → 16 个 SM → 16 × 32 = 512 个 CUDA 核；GA100 是 8 个 GPC × 8 个 TPC × 2 个 SM = 128 个 SM。
Fermi GF100
Ampere GA100
GPC
4
8
SM
16
128
每 SM FP32 核
32
64
FP32 核总数
512
8192
原课件第74页是完整 GA100 的布局图
读结构图先找重复最多的方块：GA100 图 里一排排绿色小格是 SM，SM 两两组成 TPC，8 个 TPC 组成一个 GPC。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
44

## Slide 45
06
第六部分
GPGPU 的层次化抽象模型
用同一套部件和脚本，递归描述服务器、GPU、SM 三层
硬件结构子模型
任务组织与任务执行子模型
任务调度与数据移动子模型
映射到 NVIDIA Fermi 的三层实例
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
45

## Slide 46
第4章 数据级并行 · GPGPU 的层次化抽象模型
硬件结构子模型：第 i 层的 PE 由第 i−1 层的部件组成
PE
Processing Element，通用任务执行组件
SE
Scheduling Element，通用任务调度组件
PS
Processing Script，通用任务脚本
SS
Scheduling Script，通用任务调度脚本
SC
Script Command，通用任务脚本指令
SL
Script List，脚本列表
TI
Task Instance，通用任务实例
TB
Task Buffer，通用任务缓存
TU
Task Unit，通用任务接收/创建组件
第 i−1 层 SE
⋮
第 i−1 层 SE
第 i−1 层 TB
第 i−1 层 TU
互连
网络
第 i−1 层 PE 阵列
⋮
第 i−1 层 PE 阵列
第 i−1 层存储器
整个框就是一个第 i 层的 PE。定义是递归的：第 i 层的 PE 由第 i−1 层的 SE、PE 阵列、TB、TU 和存储器经互连网络组成，最底层 的 PE 是一个运算单元。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
46

## Slide 47
第4章 数据级并行 · GPGPU 的层次化抽象模型
任务组织子模型：脚本描述任务，任务实例遵守两条规则
任务怎样组织（原课件第77页图）
第 i 层的脚本列表 SL 由一段段第 i−1 层的调度脚本 SS 和处理脚本 PS 组成。
每段 SS、PS 描述出一个第 i−1 层的 SL，再实例化成一 批第 i−1 层的任务实例 TI。
第 i 层自己的 PS 描述第 i 层的 SL，实例化出第 i 层的 TI。
两条规则
1
原子性规则（Atomicity Rule）：在第 i 层 TI 的视角 看，第 i−1 层的 TI 是原子的
2
本地规则（Locality Rule）：TI 只能跟与它共享同一 个 SL 的 TI 互操作
规则
在 CUDA 里的样子
原子性
在 kernel 这一层看，一个线程块是不可分的整体： 要么整块分给某个 SM，要么还没开始，看不到块内 线程怎样执行
本地性
线程只能和同一线程块里的线程通过共享内存、 __syncthreads() 协作；不同线程块之间不能直接同 步
对照为补充，帮助把抽象模型落到 CUDA 编程规则上
这两条规则让硬件可以自由决定线程块在哪个 SM 上、以什么顺序执行，程序结果不受影响，这也是 GPU 能按 SM 数量伸缩的原因。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
47

## Slide 48
第4章 数据级并行 · GPGPU 的层次化抽象模型
任务执行子模型：分配上下文、消耗脚本、释放上下文
1
2
3
1. 上下文分配（Context Allocation）
第 i−1 层 TU 解析关联的第 i 层 PS，为第 i 层 SL 创建执行上下文：专用计数 器、栈、缓冲区、寄存器分配给这个 SL，保存它的上下文信息
2. 脚本指令消耗（Script Consumption）
第 i−1 层的 SE 和 PE 分别执行 SL 里第 i−1 层 SS、PS 脚本指令驱动的操作
3. 上下文释放（Context Deallocation）
TU 监视脚本指令 SC（包括 PS 和 SS）消耗结束，释放 SL 的执行上下文；计数 器、栈、缓冲区、寄存器从占用状态释放，循环用于下一对 SL 和 PS
阶段
CUDA 中对应的事
分配
线程块被分到某个 SM，SM 为它分配寄存器和共享内存
消耗
warp 调度器发射块内各 warp 的指令，ALU、LSU 执行
释放
块内线程全部结束，寄存器和共享内存收回，SM 接收下一个块
例：上下文决定一个 SM 能同时放几个块
Fermi 的一个 SM 有 32768 个 32 位寄存器，最多驻 留 1536 个线程、8 个线程块。每块 256 个线程，每 个线程用 32 个寄存器。
按寄存器：32768 ÷ (256 × 32) = 4 块
按线程数：1536 ÷ 256 = 6 块
按块数上限：8 块
取最小值，一个 SM 同时只能放 4 个块，第 5 个块要等某个块 释放上下文。
更正
原课件把第 3 步 Context Deallocation 译作“上下文 存储单元分配”。Deallocation 是释放、回收，应为 “上下文释放”，与第 1 步的分配相对。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
48

## Slide 49
第4章 数据级并行 · GPGPU 的层次化抽象模型
任务调度与数据移动：任务按队列分给 PE，数据分三步进出
任务调度子模型（原课件第79页图）
第 i−1 层 TU 有多个通道（Channel 0–3），每个通道 接收一段第 i 层 PS
第 i−1 层 TB 里对应有多个任务队列，每个队列放若干 任务组，组里是第 i−1 层 TI
多个第 i−1 层 PE 从各队列取 TI 执行，不同队列的 TI 可以混在同一个 PE 上
模型
CUDA
通道
CUDA stream 对应的硬件工作队列
任务组
一个 kernel 的一批线程块
一个 PE 上混着不同队列的 TI
一个 SM 上同时驻留不同 kernel 的线 程块
Stage-in 数据型 PE 阵列由数据脚本驱动 把数据从第 i+1 层存储器搬到第 i 层
Compute 计算型 PE 阵列由计算脚本驱动 执行一组 TI，消费操作数、产生结果
Stage-out 数据型 PE 阵列把结果 从第 i 层存储器搬回第 i+1 层
在 GPU 这一层，三步就是 cudaMemcpy 主机到设备 （DTE 执行）、kernel 在 SM 阵列上计算、 cudaMemcpy 设备到主机。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
49

## Slide 50
第4章 数据级并行 · GPGPU 的层次化抽象模型
模型落到 NVIDIA GPU：同一个抽象部件，两层各是什么
抽象部件
第 0 层：SM 内部（PE = SP）
第 1 层：GPU 内部（PE = SM）
计算型 PE 阵列
ALU 阵列
SM 阵列
数据型 PE 阵列
LSU 阵列
数据传输引擎 DTE 阵列
任务缓存 TB
PC、重汇聚栈、屏障计数器、指令缓 冲、记分牌缓冲
状态寄存器、引用计数器、push buffer
存储器
局部/共享寄存器
局部/全局内存
调度组件 SE
warp 调度器
CUDA work distributor
任务单元 TU
线程控制器
GigaThread 引擎
计算脚本
计算指令
计算 PBS
数据脚本
访存指令
datamove PBS
SE 执行的调度脚本
控制指令
控制 PBS
TU 接收的调度脚本
控制 PBS
GPU 驱动调用
原课件第81页的对照表
怎样读这张表
同一个抽象部件，在 SM 里是 warp 调度 器，在 GPU 里是 CUDA work distributor。
上一层的调度脚本就是下一层 TU 接收的脚 本：GPU 驱动调用交给 GigaThread 引擎， 控制 PBS 交给线程控制器。
再往上套一层就是服务器：PE = GPU，见下一页。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
50

## Slide 51
第4章 数据级并行 · GPGPU 的层次化抽象模型
三层实例：服务器层 PE 是 GPU，GPGPU 层 PE 是 SM，SM 层 PE 是 SP
层
硬件部件
任务划分
服务器层（PE = GPU）
CPU、系统总线、多块 GPGPU、主机内存
CUDA 程序 → 多个 CUDA stream → 每个 stream 一串 kernel grid
GPGPU 层（PE = SM）
GigaThread 引擎、引用计数器、2 个 DTE、GPU 总线、16 个 SM；设备内 存分 push buffer（放 PBS）、code buffer（放 KIS）和 data buffer （局部、全局、常量、纹理、表面内存）
kernel grid → 多个线程块（kernel block）
SM 层（PE = SP）
线程控制器、奇偶 2 个 warp 调度器、交叉开关、5 个 PE 组（SFU×4、 TEX×4、核×16、核×16、LSU×16）、片上 L1 存储（指令、常量、纹 理、数据缓存和共享、局部、谓词、状态寄存器）
线程块 → 多个 warp → 每个 warp 一串指令
原课件第82–85页
warp 调度器
取指、译码、屏障、分支、标记、记分牌、分派、发射单元（原课件第84页）
调度缓冲
程序计数器、屏障缓冲、重汇聚栈、记分牌缓冲、指令缓冲、发射缓冲
寄存器接口
寄存器地址单元、操作数收集器、操作数队列、结果累加器、结果队列
原课件第85页图中写作“Gega Thread Engine”，应为 GigaThread Engine。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
51

## Slide 52
07
第七部分
CUDA 程序在 GPU 上怎样执行
从主机端的五步调用，一直追到 warp 在 SM 里的每一拍
kernel 调用与代码模式
流水调用与并发 kernel
计算层次、存储层次与 SIMT
warp、分化与完整调度链
编译运行与 GPU 虚拟化
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
52

## Slide 53
第4章 数据级并行 · CUDA 程序在 GPU 上怎样执行
一次 kernel 调用分五步，两次拷贝都要走 PCIe
CPU
主机内存
桥
设备内存（显存）
SM × n
各带共享内存
PCIe
设备端代码模式
先定位线程下标 TIDX（Locate Thread Index），再 计算 Compute(TIDX)。
1
2
3
4
5
分配主机内存
Malloc Host Memory：malloc
分配设备内存
Malloc Device Memory：cudaMalloc
主机拷到设备
CUDAMemoryCopy(H2D)：cudaMemcpy
启动 kernel 执行
Invoke Kernel：kernel<<<块数, 每块线程数>>>(…)
设备拷回主机
CUDAMemoryCopy(D2H)：cudaMemcpy
原课件第86、100页的 Host Code Pattern；第 4 步之后 CPU 不必等待， 可以继续做别的事，直到第 5 步取结果
第 3、5 步走 PCIe，带宽比显存低得多，来回搬数据的时间常常超过计算本身，所以要让数据尽量留在设备上。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
53

## Slide 54
第4章 数据级并行 · CUDA 程序在 GPU 上怎样执行
例：向量加法的 CUDA 程序，1000 个元素要几个线程块
vecAdd：每个线程算一个元素
__global__ void vecAdd(const float *a, const float *b, float *c, int n) { int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; // TIDX if (i < n) c[i] = a[i] + b[i]; // Compute } // 主机端（d_b、d_c 同理） cudaMalloc(&d_a, bytes); cudaMemcpy(d_a, h_a, bytes, cudaMemcpyHostToDevice); int threads = 256; int blocks = (n + threads - 1) / threads; vecAdd<<<blocks, threads>>>(d_a, d_b, d_c, n); cudaMemcpy(h_c, d_c, bytes, cudaMemcpyDeviceToHost);
块号
0
1
2
3
3
下标 i
0–255
256–511
512–767
768–999
1000–1023
每块 256 个线程；最后一块的后 24 个线程下标越界，不做事
1
2
3
4
算块数
n = 1000：blocks = (1000 + 255) / 256 = 4（整数除 法向上取整）
总线程数
4 × 256 = 1024 个线程
最后一个有效线程
blockIdx = 3、threadIdx = 231：i = 3×256 + 231 = 999
多出的线程
threadIdx ≥ 232 的 24 个线程 i ≥ 1000，被 if (i < n) 挡住，不访问越界内存
本机没有 CUDA 编译器，这段 kernel 的下 标逻辑在 CPU 上按 (块, 线程) 逐个模拟核 对：1000 个结果全对，空闲 24 个。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
54

## Slide 55
第4章 数据级并行 · CUDA 程序在 GPU 上怎样执行
宏观并行：kernel 调用流水化，多个 kernel 并发执行
K0
CPU
H2D
GPU
D2H
K1
CPU
H2D
GPU
D2H
K2
CPU
H2D
GPU
D2H
K3
CPU
H2D
GPU
D2H
Pipeline Kernel Invoke（原课件第87页）：4 个 kernel 各分 CPU 准备、H2D 拷 贝、GPU 计算、D2H 拷贝四段，放在不同 stream 里错开执行。每段一样长时共 4 + 4 − 1 = 7 段时间，串行要 16 段。
拷入和拷出能同时进行，靠的是 GPU 里的 2 个数据传输引擎 DTE，一个管 H2D，一个管 D2H。
并发 kernel（原课件第88页）
Fermi 起支持并发 kernel 执行（最多 16 个）和 更快的上下文切换。
串行执行：kernel 一个接一个，小 kernel 占不 满 GPU 时其余 SM 空着
并行执行：不同 kernel 的线程块同时占用不同 的 SM
push buffer 与 stream（原课件第97页）
物理上只有一条 push buffer，来自 Stream0– Stream15 的 PBS 交错排在里面
逻辑上同一个 stream 内的 PBS 按顺序执行，不 同 stream 之间没有先后约束，可以并发
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
55

## Slide 56
第4章 数据级并行 · CUDA 程序在 GPU 上怎样执行
计算层次：线程、线程块、网格对应 CUDA 核、SM、GPU
软件
硬件
对应关系
线程 Thread
CUDA 核
一个线程的每条运算由一个核执行
线程块 Block
SM
一个块整体分到一个 SM 上，块内线 程共享这个 SM 的共享内存
网格 Grid
GPU
一个 kernel 的全部线程块铺满整个 GPU（多个 TPC，每个 TPC 若干 SM）
原课件第89页 Computing Hierarchy
线程块数比 SM 数多得多时，SM 做完一批块再接下一批； 同一个程序因此在 SM 多的 GPU 上自动跑得更快。
SIMD/SIMT 微观并行（原课件第90页）：每个线程执行同一段代码
C
float x = input[tID]; float y = func(x); output[tID] = y;
tID
0
1
2
3
4
5
6
7
读
in0
in1
in2
in3
in4
in5
in6
in7
写
out0
out1
out2
out3
out4
out5
out6
out7
8 个线程代码相同，只有 tID 不同，各自读写不同的元素
这就是“宏观并行”和“微观并行”的分工：kernel 与线 程块之间是宏观并行，一个 warp 内的线程锁步执行 是微观并行。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
56

## Slide 57
第4章 数据级并行 · CUDA 程序在 GPU 上怎样执行
存储层次：离线程越近越快，共享范围越小
存储
位置
缓存
访问
作用范围
生命期
寄存器
片上
—
读写
一个线程
线程
局部
片外
有
读写
一个线程
线程
共享
片上
—
读写
块内所有线程
线程块
全局
片外
有
读写
所有线程 + 主机
应用程序
常量
片外
有
只读
所有线程 + 主机
应用程序
纹理
片外
有
只读
所有线程 + 主机
应用程序
原课件第91页 Memory Hierarchy 表；片上存储不需要缓存，记作“—”；“缓存”一列是 Fermi 以后的情况
寄存器（每线程）
L1 缓存 / 共享内存（每 SM）
L2 缓存（全 GPU）
设备内存：全局、局部、常量、纹理
易错：局部内存名字叫“局部”，实际放在片 外显存，是寄存器放不下时溢出的地方，很 慢；块内线程协作要用共享内存。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
57

## Slide 58
第4章 数据级并行 · CUDA 程序在 GPU 上怎样执行
SIMT 的实现：取指共用一套，执行按线程各算各的
各 warp 的 PC Warp 0…K
取指单元 （指令 cache）
指令缓冲 每 warp 一个
调度单元
寄存器堆
ALU 阵列
LSU
上排是 SI（单指令）部分，所有 warp 共用；下排是 MT（多线程）部分，每个线程有自己 的寄存器，ALU、LSU 按线程执行（原课件第92页）。
粗算：要多少个 warp 才能掩盖访存
设一个调度器每拍发射一条指令；每个 warp 做 20 条计算指令后发一 次访存，要等 400 拍。
一个 warp 等待的 400 拍里，要靠别的 warp 供上 400 条指令，至少还需 400 ÷ 20 = 20 个 warp 轮流顶上。
调度器0
W8·11
W2·42
W14·95
…
W8·12
W14·96
W2·43
调度器1
W9·11
W3·33
W15·95
…
W9·12
W3·34
W15·96
Instruction Dispatch（原课件第93页）：格子写“warp 号·指令号”，从 左到右是时间
两个调度器每拍
数量
发射的 warp 指令
2 条
对应的线程操作
2 × 32 = 64 个
同一 warp 相邻两条指令
可以相隔很多拍
每拍每个调度器从就绪的 warp 里挑一个，发射它的 下一条指令，“指令横着切”。某个 warp 等访存时就 换别的 warp，就绪 warp 足够多，ALU 就不会闲 着，GPU 就是这样掩盖访存延迟的。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
58

## Slide 59
第4章 数据级并行 · CUDA 程序在 GPU 上怎样执行
Warp：32 个线程像织机上的经线，一次投梭一起织
warp 的本义是织布机上的经线
Warp（线程束）
织机一次投梭，就把一排经线同时织进去；GPU 的一个 warp 是 32 个线程，共享一套取指译码，同一拍执行同一条指令
线程块按 threadIdx 顺序每 32 个切成一个 warp
AMD 的叫法是 wavefront，GCN 架构一个 wavefront 64 个线程
执行单元
数量
一条 warp 指令占几拍
整数/浮点核（每组）
16
32 ÷ 16 = 2
SFU
4
32 ÷ 4 = 8
早期 Tesla 架构 SP
8
32 ÷ 8 = 4
前两行是 Fermi SM（原课件第99页），第三行是原课件第94页图中的早期 SM（8 个 SP、2 个 SFU）
Fermi 每个 SM 最多驻留 48 个活跃 warp，即 1536 个线程，调度 器从中挑选可以发射的 warp。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
59

## Slide 60
第4章 数据级并行 · CUDA 程序在 GPU 上怎样执行
分化：分支让 warp 分两趟走，访存让 warp 等最慢的一批
分支分化（原课件第95页，16 条 lane）
条件
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
else
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
if
✓
✓
✓
✓
汇聚
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
4 条 lane 条件为真走 if，12 条走 else。硬件先让 else 的 12 条执行 （其余 lane 有效位清零），再让 if 的 4 条执行，到重汇聚点恢复全部 16 条。例：两条路径各 10 条指令，用时 20 拍（不分化 10 拍），lane 利用率 (4×10 + 12×10) ÷ (16×20) = 50%。
访存分化（原课件第96页）
请求
L1 ①
✓
✓
L1 ②
✓
✓
✓
L2
✓
✓
✓
✓
✓
✓
显存
✓
✓
✓
✓
✓
一个 warp 的 16 个请求分几批返回：2 个、3 个在 L1 命中，6 个在 L2 命中，5 个要去显存。warp 要等最慢的那批到齐才能执行下一条指令。
写 kernel 时让同一 warp 的线程尽量走同一分支，让相邻线程访问相邻地址，访存才能合并成少数几次。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
60

## Slide 61
第4章 数据级并行 · CUDA 程序在 GPU 上怎样执行
从 CUDA 程序到执行单元：一条完整的调度链
1
2
3
4
5
编译
源文件编译成调度序列
分 stream
最多 16 个 stream，每个 stream 一串 kernel grid，grid 由线程块组成
块分给 SM（乱序）
取线程块分配到各 SM，成为 SM 上的活跃块
块切成 warp（乱序）
各活跃块的 warp 收进 warp 池，Fermi 每 SM 最多 48 个活跃 warp
发射执行（乱序）
指令 cache 为每个活跃 warp 缓冲几条指令，奇、偶两个 warp 调度器挑 指令，发到各执行单元
三处“乱序”：块分给 SM 的顺序、warp 进入 warp 池的顺 序、指令发射的顺序都不按程序里的先后，所以不同线程块 之间不能假设谁先执行。
执行单元
数量
原课件第99页图中的指令
纹理单元 TEX
4
SUST、TEX
特殊功能单元 SFU
4
RCP（倒数）、SIN
整数/浮点核
16 × 2 组
IMUL、IADD、FFMA、DADD、XOR
存取单元 LSU
16
LDC、STL、LDS
原课件第98–99页
读第99页图：红线是发射时刻，方块高度是占用的拍 数。两个调度器每拍各发一条，不同 warp 的指令在 不同单元上重叠执行。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
61

## Slide 62
第4章 数据级并行 · CUDA 程序在 GPU 上怎样执行
编译与运行：NVCC 把代码分成主机和设备两半
.cu 源文件
NVCC
主机代码 → C++ 编 译器
设备代码 → CUDA 编 译器
链接 ld → 可执行 文件或 .so
运行时主机部分在 CPU 上跑，设备部分经桥和 PCIe 送到 GPU，由各 SM 的 核执行（原课件第103页）。.c/.cpp 文件直接交给 g++。
Linux
Windows
文件类型
.c/.cpp 放主机代 码，.cu 放设备或混合代 码
同左
构建
一般由 makefile 驱动
Visual Studio，编译规则 写在 cuda.rules 里，有 语法高亮和 Intellisense
调试
cuda-gdb
Parallel Nsight （Win7），集成调试器和 性能分析器
性能分析
CUDA Visual Profiler
CUDA Visual Profiler、 Parallel Nsight
原课件第100–102页；Parallel Nsight 现已并入 Nsight 系列工具
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
62

## Slide 63
第4章 数据级并行 · CUDA 程序在 GPU 上怎样执行
GPGPU 虚拟化：多台虚拟机共享一块物理 GPU
Hypervisor
NVIDIA VGX Hypervisor，内含虚拟 GPU 管理器和资 源管理器，另有 Hypervisor 设备模拟框架
虚拟机
Guest OS 上运行应用；通过 VDI 交付协议远程显 示；NVIDIA 用户可选虚拟机（USM）
Kepler GPU
GPU MMU 隔离各虚拟机的显存；每台虚拟机有专用 通道（Per-VM Dedicated Channels），图形命令直 接送到 GPU
虚拟机里的 应用
客户机 GPU 驱动
该虚拟机的 专用通道
物理 GPU
图形与计算命令的路径；资源分配和状态由 Hypervisor 里的管理器负责
层
内容
应用程序
AI 应用、界面（UI）应用
底层库
CUDA / OpenCL；OpenGL / Vulkan / DirectX
内核
GPU 驱动
硬件
多块 GPU
原课件第104页右侧的软件栈
一块 GPU 的算力和显存往往一个用户用不满。 虚拟化让多台虚拟机按需共享物理 GPU，云桌 面、云游戏、AI 推理服务都靠它，这和第6章云 计算的资源池化是同一思路。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
63

## Slide 64
自测
自测题（一）概念辨析
先自己写出答案，再对照。
Q1
一条指令要作用在 N 个数据上。放在单核、P 核 CPU、有 L 个 ALU 的 SIMD 器件上，取指译码各做多少次？代价各在哪里？
答：单核 N 次，数据排队，耗时；P 核仍是 N 次，时间缩到约 N/P，但 P 套取指译码部件做同样的事，耗电；SIMD 约 N/L 次，一 次取指译码交给 L 个 ALU。
Q3
同一个编队里允许有写后读相关吗？允许有结构冒险吗？
答：结构冒险不允许，抢同一部件就开新编队；写后读靠链接可以 留在同一编队，没有链接时也要开新编队。
Q2
向量体系结构“窄而深”、GPU“宽而浅”各指什么？
答：向量机指令流水线深、ALU 窄，靠一条指令在深流水线里流过 大量数据来摊掉流水线时间；GPU 流水线浅、ALU 宽，同一时刻对 更多数据并行计算。
Q4
一个 warp 遇到 if-else，一部分线程走 if，一部分走 else，硬件 怎样处理？代价是什么？
答：两条路径串行执行，用有效位屏蔽不走该路径的 lane，到重汇 聚点恢复全部 lane；用时是两条路径之和，lane 利用率下降。
概念题答不上时，回到对应页面看表格里的对比列，不要只背名称。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
64

## Slide 65
自测
自测题（二）计算
带计算的题请把代入的每一步都写出来。
Q1
D = A×(B+C)，N = 500，寄存器每次装 64 个元素。分组计算共几 组？数据相关、功能切换各约几次？
答：500 = 7×64 + 52，S = 7，r = 52，共 8 组；数据相关 8 次， 功能切换约 16 次。
Q3
DAXPY 五条指令（vld、vmul、vld、vadd、vst），只有一个 load/store 单元且没有链接，N = 128，分几个编队？约多少拍？
答：4 个编队：{vld}、{vmul, vld}、{vadd}、{vst}；约 4 × 128 = 512 拍。
Q2
链接例题中若 N = 32，全部串行、前两条并行、并行加链接各要多 少拍？
答：3×32 + 22 = 118；2×32 + 15 = 79；32 + 16 = 48。
Q4
n = 5000，每块 256 个线程，要启动几个线程块？有几个线程被 if (i < n) 挡住？
答：(5000 + 255) / 256 = 20 块，共 5120 个线程，空闲 120 个。
链接题先写每条指令的通过时间 1+L+1；编队题逐条问“抢不抢部件、有没有写后读”。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
65

## Slide 66
第4章 数据级并行
本章小结
1
SPMD 放到 SISD 上耗时，放到多核上耗电；SIMD 只取指译码一次，交给多个 ALU
2
向量机窄而深，把数据摊在时间上；GPU 宽而浅，把数据摊在空间上
3
D = A×(B+C) 的横向、纵向、分组计算：相关 N / 1 / S+1 次，切换约 2N / 1 / 2(S+1) 次
4
流水化部件处理 N 个元素用 (1+L+1)+(N−1) 拍；链接只付一次建立时间
5
编队内不能有结构冒险，写后读靠链接；m 个编队约 m×N/L 拍
6
线程、线程块、网格对应 CUDA 核、SM、GPU；32 个线程组成一个 warp
7
warp 靠大量线程轮换掩盖延迟，分支分化和访存分化会拖慢它
本讲义对原课件的更正
SIMD 是同步执行，MISD 并未被证明不可能（第5页）；“取址”应为取指 （第8页）；VLEN ≤ 2¹⁶（第21页）；64 位是双字（第23页）
MMX 是整数 SIMD，SSE4.2 在 2008 年（第34页）；SP 是 SM 里的运算 单元（第37页）；Deallocation 是释放（第48页）；GigaThread 拼写 （第51页）
概念
一句话
链接
前一条的结果直接转给下一条
编队
可以一起执行、不抢部件的一组向量指令
strip mining
按寄存器长度分组，vsetvli 循环
SIMT
标量线程写法，硬件按 warp 锁步执行
共享内存
SM 片上，块内线程共享
接下来
第5章大数据计算：数据多到一台机器放不下时，怎样把数据 和计算一起分到集群上。
参考书：Hennessy、Patterson《计算机体系结构：量化研究方法》第4 章
复习时动手算三类题：分组计算的相关与切换次数、链接三种方式的拍数、DAXPY 类代码的编队与 m×N 估算。
并行与分布式计算 · 第4章 数据级并行：向量体系结构和GPU
66