## Slide 1
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00
总线掠影
各部件怎样共享一组线路传送信息
总线的概念、结构与分类
系统总线的三类信号
集中式总线判优的三种方式
四种总线通信方式
重制讲义 · 自学复习版｜据吉林大学《计算机原理与体系结构》体系结构部分“总线掠影”课件整理

## Slide 2
体系结构 00 总线
本讲学习路线
01
总线是什么
定义与共享特点、串行与并行传送、PCI 总线结构
02
总线的分类
片内总线、系统总线（数据、地址、控制）、通信总线
03
总线判优控制
主设备与从设备，链式查询、计数器定时查询、独立请求
04
总线通信控制
总线传输周期，同步、异步、半同步、分离式通信
05
自测与小结
8 道题覆盖控制线数、传输率、波特率等计算
学习目标
说出总线的定义，比较串行传送与并行传送
写出系统总线三类信号的方向，由地址线根 数算出寻址空间
画出三种集中式判优方式的连线，算出控制 线数并比较优缺点
读懂同步、半同步通信时序图，说明 WAIT 信号的作用
由字符格式算波特率和比特率，由时钟频率 算总线传输率
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
2

## Slide 3
01
第一部分
总线是什么
先看信息怎样在共享线路上传送，再按连接范围给总线分类
总线的定义与共享特点
串行传送与并行传送
总线结构举例：PCI 总线
片内总线、系统总线、通信总线
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
3

## Slide 4
体系结构 00 总线 · 总线是什么
总线：各部件共享的一组信息传输线
定义
总线（bus）
总线是连接计算机各个部件的信息传输线，是各部件共享的传 输介质。
共享：CPU、主存、I/O 接口都挂在同一组线上，不必两两单 独连线
分时：同一时刻只允许一个部件向总线发送信息，但可以有 多个部件同时接收
类比
总线像一条公交干道，沿途各站（部件）共用这条路。同一段 路同一时刻只能走一辆车，谁先走要有人调度，这就是第二部 分的“总线判优”。
CPU
主存
I/O 接口 1
I/O 接口 2
I/O 接口 3
系统总线（共享）
为什么要共享
n 个部件两两直连需要 n(n−1)/2 组线路：5 个部件就要 10 组，每组又包含许多根信号线。
改用总线后只要 1 组公共线路，新增部件时接到这组线上即可。
共享的代价：多个部件同时想发送时必须排队，所以总线要有判优（仲裁）规则和通信时序约定。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
4

## Slide 5
体系结构 00 总线 · 总线是什么
串行与并行：一次送 1 位，还是一次送 n 位
例：传送字符 A = 0100 0001B（b7 … b0）
串行
1
0
0
0
0
0
1
0
先送 b0
最后送 b7
并行
0
1
0
0
0
0
0
1
D7
D0
串行
只用 1 根数据线，8 位按时间先后逐位送出（异步串行通常 低位在前）
并行
用 8 根数据线，同一时刻每根线各送 1 位，一次送完一个字 节
算一算
每根线每秒传 1 Mbps（每位 1 μs）时：串行送 1 个字节要 8 μs，8 位并行只要 1 μs
并行快的前提是 8 根线的信号同时到达；线长、频率高时很难保证。
比较项
串行传送
并行传送
数据线
1 根（每个方向）
n 根（一次传送的位 数）
一次送出
1 位
n 位
线路成本
低
高
传输距离
可以较远
较近
典型例子
USB、SATA、PCIe、 RS-232C
PCI、ISA、打印机并口
适合场合
距离远、要节省线路
距离短、要一次传多位
并行线越长、频率越高，各线信号到达的时间差和线间串扰 越严重，所以 PCIe、SATA、USB 等新的高速接口都改用了 高速串行。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
5

## Slide 6
体系结构 00 总线 · 总线是什么
总线结构举例：PCI 总线用桥把快慢设备分层
CPU
存储器
PCI 桥
标准总线控制器
SCSI Ⅱ 控制器
多媒体
高速局域网
高性能图形
图文传真
Modem
系统总线
PCI 总线：33 MHz、32 位
ISA/EISA 总线：约 8 MHz
…
…
系统总线
连接 CPU 与存储器，速度最快
PCI 桥
连接系统总线与 PCI 总线，隔开两 边的速度和信号差异
PCI 总线
33 MHz、32 位，挂多媒体、网卡、 图形卡、SCSI 控制器等较快的设备
标准总线控制器
连接 PCI 总线与 ISA/EISA 总线的桥
ISA/EISA
约 8 MHz，挂传真卡、Modem 等慢 速设备
更正
原图把 ISA、EISA 并列标为“8 MHz 的 16 位数据 通路”。ISA 是 16 位；EISA 在 ISA 基础上扩展到 32 位，时钟仍约 8 MHz，并兼容 ISA 插卡。
离 CPU 越近的总线越快。桥把不同速度的总线隔开，慢设备不会拖慢 CPU 与存储器之间的传送。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
6

## Slide 7
体系结构 00 总线 · 总线是什么
按连接范围，总线分为片内、系统、通信三类
芯片内部各部 分之间
片内总线
数据总线
地址总线
控制总线
系统总线
串行通信总线
并行通信总线
通信总线
总线
类别
连接什么
举例
片内总线
芯片内部的各部分，如 CPU 内部寄 存器与运算器之间
CPU 内部总线
系统总线
计算机各部件之间：CPU、主存、 I/O 接口
PCI、ISA
通信总线
计算机系统之间，或计算机与控制仪 表、移动通信等其他系统之间
RS-232C（串 行）、IEEE-488 （并行）
通信总线的传输方式
按传输方式分为串行通信总线和并行通信总线
距离远、线路成本要低时用串行；距离近、要求一次传多位时可用并 行
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
7

## Slide 8
体系结构 00 总线 · 总线是什么
系统总线三类信号：数据双向、地址单向、控制有出有入
信号线
方向
位数与什么有关
作用
数据总线
双向
机器字长、存储字 长
在 CPU、主存、I/O 之 间传送数据
地址总线
单向，由主设备 （通常是 CPU） 发出
存储地址、I/O 地 址的范围
指出要访问的主存单元 或 I/O 端口
控制总线
每根单向，整体 有出有入
需要的控制信号种 类
发出命令，传回请求和 状态
例
地址线根数决定寻址空间
地址总线 n 根，可寻址 2ⁿ 个单元
20 根：2²⁰ = 1 048 576 个单元，按字节编址即 1 MB
32 根：2³² 个单元，按字节编址即 4 GB
数据总线有 32 根，只说明一次能并行传送 32 位，与能访问多少个单元无关。
CPU
存储器读
存储器写
总线允许
中断确认
中断请求
总线请求
出：CPU 发出
入：送入 CPU
出、入以 CPU 为参照。原课件图中两条引线交 叉，容易看反：存储器读写、总线允许、中断确 认由 CPU 发出；中断请求、总线请求由外部送入 CPU。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
8

## Slide 9
02
第二部分
总线判优控制
几个设备同时要用总线时，由谁决定先后
主设备与从设备
链式查询方式
计数器定时查询方式
独立请求方式
三种方式对比与分布式判优
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
9

## Slide 10
体系结构 00 总线 · 总线判优控制
判优（仲裁）：决定多个主设备使用总线的先后
主设备（主模块）
对总线有控制权，能主动申请总线、发起一 次传输
从设备（从模块）
不能主动占用总线，只响应主设备发来的总 线命令
判优控制
同一时刻只能有一个主设备控制总线。几个主设备同时申请 时，由判优逻辑按优先规则选出一个，其余的等待。
只有主设备才会提出总线请求，判优只在主设备之间进行
例：CPU 读主存时，CPU 是主设备，主存是从设备
例：磁盘控制器用 DMA 方式把数据直接写入主存时，磁盘 控制器是主设备
主存只能被读写，不会主动发起传输，所以总是从设备。
链式查询
计数器定时查询
独立请求方式
集中式
分布式
总线判优控制
两类判优的区别
集中式：判优逻辑集中在总线控制部件中（可在 CPU 内， 也可单独设置）
分布式：不设集中的控制部件。各主设备有自己的仲裁号 和仲裁器，把仲裁号送上共享的仲裁线并互相比较，号小 的撤销，最后留下的获得总线
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
10

## Slide 11
体系结构 00 总线 · 总线判优控制
链式查询：总线同意信号 BG 沿接口逐个传递
总线控制部件
I/O 接口 0
I/O 接口 1
I/O 接口 n
BS 总线忙
BR 总线请求
BG 总线同意
…
接口 1 截住 BG，不再往后传
（数据线、地址线未画出）
1
2
3
4
发请求
有需要的接口通过公共的 BR 线发出总线请求
发同意
总线控制部件在 BS 无效（总线空闲）时送出 BG
逐个传递
BG 从接口 0 开始往后传，没有请求的接口把 BG 传给下一 个
截住并占用
第一个有请求的接口截住 BG，把 BS 置为有效，获得总线
图中接口 1 和接口 n 同时请求：BG 先到接口 1，接口 1 获得总线，接口 n 继续等待。
优先级由连接位置决定：离总线控制部件越近，优先级越高。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
11

## Slide 12
体系结构 00 总线 · 总线判优控制
链式查询的优缺点：线最少，但怕故障、优先级固定
优点
判优只用 BS、BR、BG 三根 控制线
线数与设备台数无关
结构简单，增加设备只要接 入链中
缺点
对电路故障很敏感
优先级由位置固定，不能改
离控制部件远的设备可能长 期得不到总线
VS
为什么对故障敏感
若接口 1 传递 BG 的电路损坏，BG 就到不了接口 2 ~ n。即使接口 1 本 身没有请求，排在它后面的设备也都用不了总线。
例
接口 2、5、7 同时请求：BG 从接口 0 传起，接口 0、1 没有请求往后 传，到接口 2 被截住，接口 2 获得总线。
BG 像沿一排座位往后递的许可卡，第一个举手的人把卡留下
递卡的人不举手就往后传，所以坐得越靠前越容易 拿到。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
12

## Slide 13
体系结构 00 总线 · 总线判优控制
计数器定时查询：计数值经设备地址线轮流点名
总线控制部件
计数器
I/O 接口 0
I/O 接口 1
I/O 接口 n
设备地址线（计数值）
BS 总线忙
BR 总线请求
…
计数值 = 1 时与接口 1 的地址一致
（数据线、地址线未画出）
1
2
3
4
发请求
有需要的接口经公共的 BR 线发出请求
开始计数
BS 无效时控制部件启动计数器，计数值经设备地址线送出
地址比较
各接口把计数值与自己的设备地址比较
占用总线
地址一致且有请求的接口置 BS 有效，计数停止
需要几根判优控制线
没有 BG 线，换成了设备地址线
共 2 + ⌈log₂n⌉ 根：BS、BR 和设备地址线
例：8 台设备要 3 根地址线，共 5 根
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
13

## Slide 14
体系结构 00 总线 · 总线判优控制
例：计数起点不同，拿到总线的设备也不同
8 台设备编号 0 ~ 7，设备 3 和设备 6 一直有请求，连续进行 3 轮判优。
轮次
每次从 0 数起
获得总线
接着上次往后数
获得总线
第 1 轮
0 1 2 3
设备 3
0 1 2 3
设备 3
第 2 轮
0 1 2 3
设备 3
4 5 6
设备 6
第 3 轮
0 1 2 3
设备 3
7 0 1 2 3
设备 3
表中“0 1 2 3”表示计数器依次送出的设备地址，数到有请求的设备就停止
每次从 0 数起时，只要设备 3 还在请求，设备 6 就永远轮不到；接着 上次往后数，两台设备轮流使用总线。
再试一次
若第 1 轮前由程序把计数器初值设为 5：计数器送出 5、6，设备 5 没有 请求，设备 6 先获得总线。改初值就改变了优先次序。
计数起点决定优先级
每次从 0 开始：编号越小优先级越高，和链式查询 一样固定
从上次停止处继续：循环点名，各设备机会均等
计数器初值由程序设置：可以随时改变优先次序
评价
对电路故障不如链式查询敏感：某个接口损坏，不 影响计数器点其他设备的名
代价是多了设备地址线，控制也比链式查询复杂
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
14

## Slide 15
体系结构 00 总线 · 总线判优控制
独立请求：每台设备一对 BR、BG，由排队器直接选出
总线控制部件
排队器
I/O 接口 0
I/O 接口 1
I/O 接口 n
BG0
BR0
BG1
BR1
BGn
BRn
…
（数据线、地址线未画出）
1
2
3
独立请求
设备 i 通过自己的 BRi 线向总线控制部件发请求
排队判优
控制部件中的排队器按优先次序选出一个请求
单独应答
只在被选中设备的 BGi 线上送出同意信号，该设备获得总 线
评价
响应最快：不用逐个传递 BG，也不用逐个计数
优先次序可由程序改变，还能屏蔽某些设备的 请求
每台设备 2 根线，n 台需 2n 根，控制也最复杂
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
15

## Slide 16
体系结构 00 总线 · 总线判优控制
三种集中式判优方式对比
比较项
链式查询
计数器定时查询
独立请求方式
判优控制线（n 台设 备）
3 根：BS、BR、BG
2 + ⌈log₂n⌉ 根：BS、BR、设备地址线
2n 根：每台一对 BRi、BGi
n = 8 时
3 根
2 + 3 = 5 根
2 × 8 = 16 根
n = 16 时
3 根
2 + 4 = 6 根
2 × 16 = 32 根
响应速度
BG 逐级传递，位置越靠后越慢
要逐个计数比较
最快，排队器直接判定
对电路故障
最敏感，一处断开后面全受影响
不如链式敏感
某设备的线坏了只影响它自己
优先级
由连接位置固定
固定、循环或由程序设定
可由程序灵活改变
主要代价
优先级不灵活，怕电路故障
多了设备地址线和计数控制
线最多，控制最复杂
常考结论：控制线最少、对电路故障最敏感的都是链式查询；响应最快、控制线最多的是独立请求方式。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
16

## Slide 17
03
第三部分
总线通信控制
拿到总线之后，主从双方怎样配合完成一次传送
总线传输周期的四个阶段
同步通信与总线传输率
异步通信与波特率、比特率
半同步通信与 WAIT 信号
分离式通信
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
17

## Slide 18
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
一次总线传输分四个阶段，通信方式决定双方怎样配合
总线通信控制的目的：解决通信双方协调配合的问题，即谁在什么时候发、什么时候收、什么时候撤。
① 申请分配：主模块申请， 总线仲裁决定
② 寻址：主模块向从模块给 出地址和命令
③ 传数：主模块和从模块交 换数据
④ 结束：主模块撤消有关信 息
通信方式
双方怎样配合
特点
同步通信
由统一时标（公共时钟）控制数据传送
地址、数据和控制信号按固定时序给出
异步通信
采用应答方式，没有公共时钟标准
快慢不同的设备都能配合
半同步通信
同步、异步结合：按时钟节拍工作，从模块来不及 时插入等待
保留同步的简单时序，又能适应慢设备
分离式通信
把一个传输周期拆成两个子周期，准备数据时让出 总线
充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
18

## Slide 19
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
同步通信：公共时钟下按固定时序读入数据
总线传输周期
T1
T2
T3
T4
时钟
地址
读命令
低电平有效
数据
地址有效
读命令有效（低电平）
数据有效
T1 主模块发地址
时钟前沿到来，主模块把 地址送上地址线，地址在 整个周期内保持有效。
T2 主模块发读命令
主模块发出读命令，读命 令低电平有效，一直保持 到 T3 结束。
T3 从模块提供数据
从模块按地址和读命令把 数据送上数据线，数据在 T3 内稳定，供主模块读入。
T4 撤销信号
主模块撤销读命令，从模 块撤销数据；地址在 T4 结束时撤销，周期完成。
对照四个阶段：T1、T2 属于寻址，T3 属于传数，T4 进入结束； 申请分配在这个传输周期开始之前已经完成。
每个信号在第几个 T 出现是事先定死的， 从模块必须在规定的时钟周期内完成。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
19

## Slide 20
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
同步通信的优缺点，以及衡量总线的常用指标
优点
规定明确统一，模块之间配合简单
适合总线较短、各部件存取时间比较一致的场 合
缺点
主从模块的时间配合是强制的，必须在限定时 间内完成规定动作
所有从模块用同一时限，公共时钟只能按最慢 的部件设计，快设备也得陪着等
所以同步总线的长度和挂接设备的速度差异都受限制。
指标
含义
总线宽度
数据总线的根数，如 8、16、32、64 位
标准传输率
总线上每秒能传输的最大字节数，单位 MBps
时钟同步/异步
数据与时钟同步工作的是同步总线，不与时钟同步的是 异步总线
总线复用
地址线和数据线共用一组物理线，分时传送地址和数 据，如 8086 的 AD15 ~ AD0
信号线数
地址总线、数据总线、控制总线的根数之和
总线控制方式
突发传送、自动配置、仲裁方式等
补充：教材中常用的总线性能指标，下一页计算的就是其中的传输率
同步总线适合距离短、各部件速度相近的场合；部件速度差异大时，改用异步或半同步方式更合适。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
20

## Slide 21
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
例：同步总线的数据传输率怎么算
传输率 = 每个总线传输周期传送的位数 × 每秒的总线传输周期数；每秒周期数 = 1 ÷ 总线传输周期。
例1
总线时钟频率 8 MHz，一个总线传输周期等于 1 个时钟 周期。每个总线传输周期并行传送 16 位数据，求数据传 输率。
1
2
3
每秒几个周期
1 个传输周期 = 1 个时钟周期，每秒 8×10⁶ 个
每周期几位
并行传送 16 位
传输率
16 × 8×10⁶ = 1.28×10⁸ bps = 128 Mbps，除以 8 得 16 MBps
例2
时钟频率 100 MHz，一个总线传输周期占 4 个时钟周期 （即前面时序图的 T1 ~ T4），每周期并行传送 32 位， 求数据传输率。
1
2
3
时钟周期
1 ÷ (100×10⁶) s = 10 ns
总线传输周期
4 × 10 ns = 40 ns，每秒 1 ÷ (40×10⁻⁹) = 2.5×10⁷ 个
传输率
32 × 2.5×10⁷ = 8×10⁸ bps = 800 Mbps，即 100 MBps
单位别混：b 是位，B 是字节，1 MBps = 8 Mbps；计算传输率时 M 取 10⁶。一个传输周期占几个时钟周期要看清题目。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
21

## Slide 22
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
异步通信：没有公共时钟，靠请求和回答信号配合
异步通信
主从模块之间没有公共时钟，采用应答方式：主模块发请 求，从模块准备好后回答，双方按信号推进，不按时钟节拍 推进。
并行：用联络信号配合，如 Strobe（选通）、Ready（就 绪）
串行：不传同步时钟，靠每个字符前的起始位标识开始
厨师把菜做好才按铃（回答），服务员听到铃再来端，双方不用对表
互锁方式
请求信号何时撤销
回答信号何时撤销
不互锁
发出一段时间后自行撤 销，不等回答
发出一段时间后自行撤销
半互锁
收到回答后才撤销
发出一段时间后自行撤销
全互锁
收到回答后才撤销
请求撤销后才撤销
补充：按请求与回答信号的相互制约程度分三种，可靠性依次提高
全互锁时序
请求
回答
①
②
③
① 收到请求才回答 ② 收到回答才撤请求 ③ 请求撤销后才撤回答
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
22

## Slide 23
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
异步串行传送：每个字符组成一帧
例：字符 A = 0100 0001B，8 位数据、奇校验、2 位终止位
帧
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
起始
b0
b7
校验
终止
起始位
1 位低电平 0，标志一个字符开始
数据位
5 ~ 8 位，低位在前（本例 b0 = 1 先送）
校验位
奇或偶校验，可不设；A 有 2 个 1，奇校验位取 1
终止位
1、1.5 或 2 位高电平 1，空闲时线路保持 1
为什么叫“起止式”
每个字符靠自己的起始位重新对齐，字符之间可以空闲任意长时间
终止位保证下一个起始位之前线路已回到 1，下降沿才看得出来
两个速率
波特率：单位时间内传送的二进制数据位数，起始 位、校验位、终止位都算，单位 bps
比特率：单位时间内传送的二进制有效数据位数，单 位 bps
同一线路上比特率总小于波特率
严格说波特率是每秒传送的码元数；二进制信号一个码元就是 1 位，所以数值上等于每秒传送的全部位数。
1
2
3
接收方找起始位
线路空闲为 1，检测到 1 变 0 即一帧开始
逐位采样
按约定的波特率在每一位的中间时刻采样
检查
核对校验位，并检查终止位是否为 1
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
23

## Slide 24
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
例：由字符格式和传送速度求波特率、比特率
例题
在异步串行传送系统中，字符格式为：1 个起始位、8 个数据位、1 个 校验位、2 个终止位。若每秒传送 120 个字符，求波特率和比特率。
1
2
3
算一帧的位数
1 + 8 + 1 + 2 = 12 位
求波特率
每秒 120 帧，每帧 12 位：120 × 12 = 1440 bps
求比特率
每帧有效数据只有 8 位：120 × 8 = 960 bps
验算
每秒线路上共 1440 位，其中数据位 960 位；其余 1440 − 960 = 480 位，正好是 120 帧 × 每帧 4 个格式位（起始 1 + 校验 1 + 终止 2）。
变式
波特率同为 9600 bps，帧格式不同
每秒字符数 = 波特率 ÷ 一帧位数；比特率 = 每秒字符数 × 数据位数。
起始+数据+校验+终止
帧长
字符/秒
比特率
1 + 8 + 0 + 1
10 位
960
7680 bps
1 + 7 + 1 + 1
10 位
960
6720 bps
1 + 8 + 1 + 2
12 位
800
6400 bps
帧长相同、数据位不同时，字符速率一样，比特率不同。
易错：题目给的是“每秒传送多少个字符”时，要先乘 一帧的位数才得到波特率，不能把字符数直接当成波 特率。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
24

## Slide 25
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
半同步通信：从模块来不及时，用 WAIT 插入等待周期
总线传输周期
T1
T2
Tw
Tw
T3
T4
时钟
地址
读命令
低电平有效
WAIT
低电平有效
数据
地址有效
读命令有效
从模块未准备好
数据有效
怎样插入等待周期 Tw
从模块来不及时，在 T3 前把 WAIT 置低； 主模块在时钟沿测到 WAIT 为低就插入 一个 Tw，测到 WAIT 为高才进入 T3。
同步的一面
地址、命令、数据的发出都以时钟前沿 为准，接收方在时钟后沿判断识别； 每个 Tw 的宽度也是一个时钟周期。
异步的一面
插几个 Tw 由从模块的 WAIT 决定， 快设备不用插，慢设备多插几个， 速度不同的模块都能配合。
本例插入 2 个 Tw：一个总线传输周期由 4 个时钟周期变为 6 个。 从模块越慢，插入的 Tw 越多，快设备的传送不受影响。
读图：WAIT 在 T2 内变低，第二个 Tw 结束前变高， 所以主模块连续两次测到低电平，插入 2 个 Tw。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
25

## Slide 26
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
半同步的好处：只让慢设备多等
设时钟 100 MHz（周期 10 ns）。快设备 4 个时钟周期能完成一次读，慢设备要 6 个；90% 的传送面向快设备。
方案
快设备一次 传送
慢设备一次 传送
平均每次
同步（按最慢设 备定时）
6 个周期 60 ns
6 个周期 60 ns
60 ns
半同步（慢设备 插 2 个 Tw）
4 个周期 40 ns
6 个周期 60 ns
0.9×40 + 0.1×60 = 42 ns
1
2
3
同步
公共时序只能照顾最慢的设备，每次传送都占 6 个时钟周期
半同步
快设备不拉低 WAIT，4 个周期完成；只有慢设备拉低 WAIT 插入 2 个 Tw
比较
平均周期 60 ns 降到 42 ns，单位时间的传送次数约为 60 ÷ 42 ≈ 1.43 倍
半同步的两面
同步的一面：地址、命令、数据的发出时间都以时 钟前沿为准，接收方在时钟后沿判断识别
异步的一面：要等几个周期由从模块的 WAIT 决 定，快慢不同的模块都能配合
评价与适用场合
比异步通信简单；各模块在统一的系统时钟控制下 工作，可靠性较高
缺点：系统时钟频率不能太高，整体速度仍不算快
适用于工作速度不高、但由许多速度差异较大的设 备组成的简单系统
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
26

## Slide 27
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
前三种方式的共同问题：从模块准备数据时总线在空等
发地址、命令
从模块准备数据
发数据
总线使用权一直归这对主从模块
有信息传送
总线上无传送，别人也用不了
有信息传送
时间
以输入数据为例，一个总线传输周期：
以输入数据为例
总线上有无传送
总线使用权
主模块发地址、命令
有
归这对主从模块
从模块准备数据
没有（空闲等待）
仍归这对主从模块
从模块向主模块发数据
有
归这对主从模块
更正
原课件把“从模块准备数据”一段标为“不占用总 线”。这段时间总线上确实没有信息传送，但使用 权仍在这对主从模块手里，别的模块用不上，属 于浪费掉的空闲等待。
算一算
设一次读操作中，发地址和命令用 2 ms，从模块 准备数据用 16 ms，发数据用 2 ms。
这对主从模块占着总线 2 + 16 + 2 = 20 ms
真正传送信息只有 4 ms，利用率 4 ÷ 20 = 20%
改进思路：准备数据期间把总线真正让出去， 数据准备好再重新申请，这就是分离式通信。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
27

## Slide 28
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
分离式通信：拆成两个子周期，准备数据时让出总线
子周期 1
总线让出
子周期 2
一个总线传输周期
主模块申请总线，发出地 址、命令后放弃
从模块准备数据，其他模块 可申请使用
从模块作为主模块申请总 线，送出数据后放弃
分离式通信：
子周期
谁申请总线
做什么
用完后
子周期 1
主模块
发出地址和命令
立即放弃总 线
子周期 2
原来的从模块 （此时作为主模 块）
把数据送上总线
立即放弃总 线
四个特点
1
各模块要占用总线都必须先提出申请
2
得到总线后在限定时间内送出信息，按同步方 式传送，不等对方回答
3
各模块准备数据时不占用总线，总线可以响应 其他模块的请求
4
总线被占用时一定在传命令或数据，没有空闲 等待
原课件在“子周期 2 从模块申请”旁标注“主模 块”：子周期 2 里原来的从模块主动申请总线， 身份就成了主模块。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
28

## Slide 29
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
四种总线通信方式对比
比较项
同步通信
异步通信
半同步通信
分离式通信
时钟
公共时钟
无公共时钟
公共时钟加 WAIT 信号
各子周期内按同步方式传送
双方怎样配合
按事先规定的固定时序
请求与回答信号互相制约
按时钟节拍，来不及就插入 Tw
各自准备好再申请总线
主模块怎样知道 数据已备好
不判断，到 T3 就认为已备 好
等从模块的回答信号
测到 WAIT 为高后的下一个 周期取数
从模块自己申请总线把数据 送来
快慢设备
公共时钟按最慢设备设计
自动适应
慢设备多插几个 Tw
自动适应
总线空闲等待
有
有
有
没有
代价
快设备陪慢设备等
每次传送都要来回应答
多一根 WAIT 线
控制复杂，普通微机很少采 用
判断线索：有公共时钟是同步或半同步，多了 WAIT 就是半同步；无时钟、靠应答是异步；准备数据时让出总线是分离式。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
29

## Slide 30
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
自测（一）：总线结构与判优
Q1
地址总线 24 根、数据总线 16 根，按字节编址时 CPU 最 多能访问多大的主存？
答：24 根地址线能区分 2²⁴ 个地址；按字节编址时每个 地址对应 1 B，所以最多 2²⁴ B = 16 MB。数据总线 16 根 只决定一次传送的位数，与寻址空间无关。
Q3
哪种集中式判优方式对电路故障最敏感？哪种响应最快？
答：链式查询最敏感：BG 要逐个接口传递，某个接口的 传递电路坏了，排在后面的设备都收不到 BG。独立请求 方式响应最快：排队器直接选出，不用逐级传递或逐个计 数。
Q2
系统有 16 台设备，链式查询、计数器定时查询、独立请 求各需多少根判优控制线？
答：链式查询只要 BS、BR、BG，共 3 根；计数器定时查 询要 BS、BR 加 log₂16 = 4 根设备地址线，共 6 根；独 立请求每台 BRi、BGi 各 1 根，16 × 2 = 32 根。
Q4
计数器定时查询中，怎样让各设备使用总线的机会均等？
答：每次从上次停止的位置接着往后计数，形成循环点 名，每台设备都会轮到。若每次从 0 开始，编号小的设备 优先级固定最高，编号大的设备可能长期得不到总线。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
30

## Slide 31
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
自测（二）：总线通信控制
Q1
异步串行传送，字符格式为 1 个起始位、7 个数据位、1 个 偶校验位、1 个终止位，每秒传送 240 个字符，求波特率和 比特率。
答：一帧 1 + 7 + 1 + 1 = 10 位。波特率计全部位：240 × 10 = 2400 bps；比特率只计数据位：240 × 7 = 1680 bps。
Q3
半同步通信中，从模块比正常情况多需要 3 个时钟周期才能 给出数据，一个总线传输周期占几个时钟周期？
答：正常为 T1 ~ T4 共 4 个时钟周期。从模块在 T3 前拉低 WAIT，主模块每测到一次低电平就插入一个 Tw，共插入 3 个，所以占 4 + 3 = 7 个时钟周期。
Q2
同步总线时钟 50 MHz，一个总线传输周期占 5 个时钟周 期，每周期并行传送 64 位，数据传输率是多少？
答：时钟周期 = 1 ÷ (50×10⁶) s = 20 ns；传输周期 = 5 × 20 = 100 ns，每秒 10⁷ 个；传输率 = 64 × 10⁷ = 6.4×10⁸ bps = 640 Mbps，即 80 MBps。
Q4
分离式通信为什么能提高总线利用率？
答：子周期 1 主模块发完地址、命令就放弃总线，从模块准 备数据期间总线可以分给其他模块；子周期 2 从模块再申请 总线送数据。总线每次被占用都在传送信息，没有空闲等 待。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
31

## Slide 32
体系结构 00 总线 · 总线通信控制
本讲小结
主题
要点
需要会算或会判断的
总线概念
各部件共享的传输线，同一时刻只能一个部件发送；串行逐位、并行同时
串行与并行的适用场合
总线分类
片内、系统、通信总线；系统总线分数据（双向）、地址（单向）、控制
地址线 n 根寻址 2ⁿ 个单元
总线判优
集中式有链式查询、计数器定时查询、独立请求三种，另有分布式
控制线数、故障敏感、响应速度
通信控制
同步靠公共时钟，异步靠应答，半同步插 Tw，分离式准备数据时让出总线
传输率、波特率与比特率
本讲对源课件的更正与澄清
PCI 结构图：EISA 是 32 位总线，不是 16 位（ISA 才是 16 位）
前三种通信方式中，从模块准备数据时总线仍被这对主从模块占着，只是空闲等待
分离式通信子周期 2 中，申请总线的从模块此时就是主模块
判优解决“谁先用总线”，通信控制解决“拿到总线后双方怎样配合”，做题时先分清问的是哪一类。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 00 总线掠影
32