## Slide 1
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01
指令级并行
编译器调度与硬件动态调度如何挖掘指令间的并行
循环展开与指令调度
Tomasulo 动态调度
BHT 与 BTB 分支预测
ROB 与前瞻执行
重制讲义 · 自学复习版｜据吉林大学《计算机系统结构》指令级并行课件（2022 年秋季学期）整理

## Slide 2
体系结构 · 指令级并行
本讲学习路线
01
复习与概念
五段流水线的三类冒险；相关与冲突；两类解决思路
02
基本编译技术
循环展开、寄存器换名与指令调度，四种情况的周期数
03
动态调度与 Tomasulo
乱序执行、保留站与 CDB、三个阶段、两道周期表例题
04
动态分支预测
1 位与 2 位 BHT、BTB 的结构与 CPI 计算
05
前瞻执行
ROB 的字段、确认阶段、带 ROB 的例题
学习目标
区分数据相关、反相关、输出相关，说出各 自可能引起的 RAW、WAR、WAW 冲突
按延迟表排出循环代码的流出时钟，算出每 个元素平均用几个周期
手工推演 Tomasulo 算法，写出指令时钟周 期表和保留站、寄存器状态表
画出 2 位分支预测状态图，用 BTB 的命中率 和预测精度算 CPI
说清 ROB 怎样做到乱序执行、顺序确认和精 确异常
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
2

## Slide 3
体系结构 · 指令级并行
开始之前：五段流水线各段做什么，冒险有哪几类
段
部件
各类指令的操作
IF
指令存储器
各类指令相同：取指令送 IR，PC ← PC + 4
ID
寄存器组
各类指令相同：译码，读通用寄存器取操作数
EX
ALU
运算指令做 ALU 运算；访存指令算有效地址；分 支指令算目标地址并判断是否成功
MEM
数据存储器
访存指令读或写存储器；分支指令把目标地址送 PC；运算指令空闲
WB
寄存器组
运算结果或 load 读出的数写回寄存器；store 和 分支指令空闲
分支判断如果提前到 ID 段完成，控制冲突只需停顿 1 拍； 在 MEM 段才改 PC 则要停顿 3 拍。
重复设置资源
阻塞
结构冒险
旁路：R-R 相 邻、R-R 或 L-R 隔一条
阻塞：L-R 相 邻及其他原因
数据冒险
假定分支不发 生
缩短分支延迟
阻塞
控制冒险
流水线冒险
L-R 相邻必须停顿：load 的数据在 MEM 段末才 得到，下一条指令在 EX 段开头就要用。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
3

## Slide 4
01
第一部分
概念与基本编译技术
先弄清相关和冲突的关系，再看编译器怎样靠调度减少空转
ILP 的含义与开发它的原因
三类相关与三类冲突
两类解决思路与开发方法
例题：循环展开 + 换名 + 指令调度
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
4

## Slide 5
体系结构 · 指令级并行 · 概念与基本编译技术
指令级并行（ILP）：由硬件和编译器自动挖掘的并行性
定义
指令级并行 ILP（Instruction-Level Parallelism）
存在于指令一级，即指令之间的并行性，主要指机器 语言一级，例如访存指令、整型指令、浮点指令之间 的并行。
主要特点
并行性由 处理器硬件 和 编译程序 自动识别和利用， 程序员不需要对顺序程序做任何修改。
正因如此，ILP 的发展和处理器的发展紧密相连。
为什么要开发 ILP
实际 CPI 往往远大于理想 CPI
理想 CPI：没有任何冲突时的 CPI，是流水线性能的上限
S：每条指令平均因结构、数据、控制冲突而停顿的时钟周 期数
减小右边各项，CPI 就下降，IPC（Instructions Per Cycle，每个时钟周期完成的指令条数）随之提高
本讲各项技术针对的项：编译调度和 Tomasulo 减小数据 冲突停顿，分支预测和前瞻执行减小控制冲突停顿。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
5

## Slide 6
体系结构 · 指令级并行 · 概念与基本编译技术
相关：两条指令之间的依赖关系，分三类
类别
定义（指令 i 在前，j 在后）
例子
可能引起的冲突
数据相关
j 读 i 写的名，先生产后消费，又称真数 据相关
L.D F0,0(R1) ADD.D F4,F0,F2
数据冲突：写后读 RAW
名相关：反相关
j 写的名 = i 读的名
DADDU R6,R5,R2 DADDU R5,R1,R2
乱序时：读后写 WAR
名相关：输出相关
j 写的名 = i 写的名
DADDU R5,R3,R2 … DADDU R5,R1,R2
乱序时：写后写 WAW
控制相关
由分支指令引起，后面的指令执行与否取 决于分支结果
BEQZ R1,name ADD.D F7,F3,F4
控制冲突
名相关的两条指令之间没有数据传递，只是用了同一个寄存器名或存储单元名，换个名字就能消除；数据相关有真实的 数据流动，换名消除不了。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
6

## Slide 7
体系结构 · 指令级并行 · 概念与基本编译技术
相关是程序的属性，冲突是流水线的属性
数据相关
反相关
输出相关
控制相关
硬件资源不足
数据冲突 · 写后读 RAW
数据冲突 · 读后写 WAR
数据冲突 · 写后写 WAW
控制冲突
结构冲突
相关（程序固有）
冲突（由流水线决定）
流水线冲突
对具体的流水线，由于相关等原因，指令流中的下一条 指令不能在指定的时钟周期执行。分为结构冲突、数据 冲突、控制冲突三类。
小结与比较
相关是程序固有的属性，反映指令之间的依赖关系
一次相关会不会真的引起冲突、停顿多久，取决于流水 线
例：同一条分支，第 4 段才判断并算出目标地址要延迟 3 个周期； 提前到第 2 段完成只延迟 1 个周期。
相关是冲突的主要原因，但不是唯一原因：结构冲突没有对应的相关，它来自硬件资源满足不了指令重叠执行。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
7

## Slide 8
体系结构 · 指令级并行 · 概念与基本编译技术
两类解决思路，以及开发 ILP 的软件、硬件方法
思路一
保持相关，但避免发生冲突
指令调度：由编译器静态调度，让相关的指 令之间隔开足够的周期
思路二
通过代码变换，消除相关
寄存器换名：消除读后写（WAR）和写后写 （WAW）
只有硬件技术和软件技术互相配合，才能最 大限度地挖掘出程序中存在的指令级并行。
编译器指令调度
静态分支预测（成功 /失败）
分支延迟槽
循环展开
基于软件的静态方法
记分牌算法
Tomasulo 算法
分支历史表 BHT
分支目标缓冲器 BTB
基于硬件的前瞻执行
基于硬件的动态方法
软件 + 硬件结合
开发 ILP 的方法
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
8

## Slide 9
体系结构 · 指令级并行 · 概念与基本编译技术
基本编译技术：循环展开，再换名和调度
目标
充分开发指令之间的并行性，找出不相关的指令序列，让它 们在流水线上重叠并行执行。
1
2
3
开发循环级并行
循环的不同迭代之间往往互不相关，这是最简单、最常用的来源
循环展开
把循环体复制多份并调整结束条件，给调度留出空间
换名 + 指令调度
各副本用不同寄存器，再重排指令，填掉空转周期
编译器调度能力受两个因素限制
程序固有的指令级并行性
流水线功能部件的执行延迟
产生结果的指令
使用结果的指令
延迟（周期）
浮点计算
另一个浮点计算
3
浮点计算
浮点 store（S.D）
2
浮点 load（L.D）
浮点计算
1
浮点 load（L.D）
浮点 store（S.D）
0
本节浮点流水线的延迟：两条相关指令的流出时钟之间至少要空出的周期数
采用 MIPS 五段整数流水线
分支延迟 1 个时钟周期：分支指令后面紧跟的一拍是延迟 槽
整数 load 指令的延迟 1 个时钟周期
整数运算部件全流水，或重复设置了足够的份数
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
9

## Slide 10
体系结构 · 指令级并行 · 概念与基本编译技术
例题：把向量加常数的循环翻译成 MIPS 汇编
例题
对下面的源代码，转换成 MIPS 汇编语言，分别在不 进行指令调度和进行指令调度两种情况下，分析一 次循环所需的执行时间。
C
for (i = 1; i <= 1000; i++) x[i] = x[i] + s;
R1
指向当前元素，初值为向量中地址最高的元素
8(R2)
最后一个要处理的元素（地址最低）
F2
保存常数 s
步长
双精度数占 8 字节，每处理一个元素 R1 减 8
MIPS 汇编（一次处理一个元素）
Loop: L.D F0,0(R1) // F0 = x[i] ADD.D F4,F0,F2 // F4 = x[i] + s S.D F4,0(R1) // x[i] = F4 DADDIU R1,R1,#-8 // 指向下一个元素 BNE R1,R2,Loop // R1 ≠ R2 继续循环
更正
原课件一处写"R1 的初值指向第一个元素"，与后面"初值为向 量中最高端元素的地址"矛盾。R1 每次减 8、减到 R2 为止， 应从地址最高的元素开始。
5 条指令里只有 L.D、ADD.D、S.D 是有效操作，DADDIU 和 BNE 是循环控制开销。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
10

## Slide 11
体系结构 · 指令级并行 · 概念与基本编译技术
情况 I 与情况 II：调度让每个元素从 10 个周期降到 6 个
情况 I：不调度（左列为指令流出时钟）
1 Loop: L.D F0,0(R1) 2 (空转) // load→浮点计算 延迟 1 3 ADD.D F4,F0,F2 4 (空转) // 浮点计算→S.D 延迟 2 5 (空转) 6 S.D F4,0(R1) 7 DADDIU R1,R1,#-8 8 (空转) // BNE 要用新的 R1 9 BNE R1,R2,Loop 10 (空转) // 分支延迟 1 个周期
情况 II：调度后
1 Loop: L.D F0,0(R1) 2 DADDIU R1,R1,#-8 // 填进原来的空转 3 ADD.D F4,F0,F2 4 (空转) 5 BNE R1,R2,Loop 6 S.D F4,8(R1) // 放进分支延迟槽
调度做了三件事
1
DADDIU 与 L.D、ADD.D 无关，提前到第 2 拍，填掉 L.D 与 ADD.D 之间的空转
2
S.D 与 BNE 无关，挪到 BNE 后面的分支延迟槽里执 行
3
R1 已先减 8，S.D 的偏移量从 0 改成 8，访问的仍是 同一个元素
方案
周期 / 元素
其中空转
情况 I 不调度
10
5
情况 II 调度
6
1
情况 II 第 4 拍仍要空转：S.D 必须在 ADD.D（第 3 拍）之后隔 2 拍，最早第 6 拍；它占延迟槽，BNE 只 能在第 5 拍。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
11

## Slide 12
体系结构 · 指令级并行 · 概念与基本编译技术
情况 III：每 4 次循环展开成 1 次
1
2
3
4
复制循环体 4 份
每份都是 L.D、ADD.D、S.D 三条有效指令
去掉多余的循环控制语句
只留一组 DADDIU 和 BNE，R1 每遍减 32
寄存器换名
第 2～4 份依次改用 F6/F8、F10/F12、F14/F16，避免副本之间出 现名相关
修改下标
第 k 份（k = 0～3）的偏移量改为 -8k，即 0、-8、-16、-24
1000 个元素正好是 4 的倍数，展开后循环 250 遍； 元素个数不是 4 的倍数时，还要补一段处理剩余元素 的代码。
展开后的循环体（尚未调度）
Loop: L.D F0,0(R1) ADD.D F4,F0,F2 S.D F4,0(R1) L.D F6,-8(R1) ADD.D F8,F6,F2 S.D F8,-8(R1) L.D F10,-16(R1) ADD.D F12,F10,F2 S.D F12,-16(R1) L.D F14,-24(R1) ADD.D F16,F14,F2 S.D F16,-24(R1) DADDIU R1,R1,#-32 BNE R1,R2,Loop
展开本身不减少数据相关造成的空转，它把 4 份互不相关的指令放进同一个循环体，给下一步调度留出重排的余地。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
12

## Slide 13
体系结构 · 指令级并行 · 概念与基本编译技术
情况 III 的时序：28 个周期里有 14 个在空转
副本
L.D
空转
ADD.D
空转
S.D
第 1 份（F0→F4，偏移 0）
1
2
3
4、5
6
第 2 份（F6→F8，偏移 -8）
7
8
9
10、11
12
第 3 份（F10→F12，偏移 -16）
13
14
15
16、17
18
第 4 份（F14→F16，偏移 -24）
19
20
21
22、23
24
循环控制：DADDIU 第 25 拍，空转 26，BNE 第 27 拍，延迟槽空转 28
1–14
L
·
A
·
·
S
L
·
A
·
·
S
L
·
15–28
A
·
·
S
L
·
A
·
·
S
D
·
B
·
L = L.D，A = ADD.D，S = S.D，D = DADDIU，B = BNE，· = 空转
结果分析
每遍循环用 28 个周期，完成 4 个元素
平均每个元素 28 / 4 = 7 个周期，原始循环 是 10 个
节省的时间来自循环控制开销：4 个元素只做 1 次 DADDIU 和 BNE
实际指令只有 14 条，另外 14 个周期都在空 转，效率仍然不高
空转都出在每份副本内部：L.D → ADD.D → S.D 仍按原顺序紧挨着排，每份都要空转 3 拍。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
13

## Slide 14
体系结构 · 指令级并行 · 概念与基本编译技术
情况 IV：对展开后的循环调度，14 个周期没有空转
情况 IV（左列为指令流出时钟）
1 Loop: L.D F0,0(R1) 2 L.D F6,-8(R1) 3 L.D F10,-16(R1) 4 L.D F14,-24(R1) 5 ADD.D F4,F0,F2 6 ADD.D F8,F6,F2 7 ADD.D F12,F10,F2 8 ADD.D F16,F14,F2 9 S.D F4,0(R1) 10 S.D F8,-8(R1) 11 DADDIU R1,R1,#-32 12 S.D F12,16(R1) 13 BNE R1,R2,Loop 14 S.D F16,8(R1)
检查相关的指令对
流出时钟
空出
要求
L.D F14 → ADD.D F16
4 → 8
3
≥ 1
ADD.D F4 → S.D F4
5 → 9
3
≥ 2
ADD.D F12 → S.D F12
7 → 12
4
≥ 2
DADDIU → BNE
11 → 13
1
≥ 1
更正
原课件标为 DADDIU 第 12 拍、S.D F12,16(R1) 第 11 拍。 16(R1) 按减 32 后的 R1 计算，S.D 必须排在 DADDIU 之后； DADDIU 在第 12 拍也与 BNE 之间没空出 1 拍。应为 DADDIU 11、 S.D 12。
每遍 14 个周期完成 4 个元素，平均 3.5 个周期，没有空转。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
14

## Slide 15
体系结构 · 指令级并行 · 概念与基本编译技术
四种情况对比，以及展开和调度时要注意什么
情况
做法
周期 / 元素
1000 个元素
I
不调度
10
10 000
II
只调度
6
6 000
III
展开 4 次，不调度
7
7 000
IV
展开 + 换名 + 调度
3.5
3 500
1000 个元素的周期数 = 每遍周期数 × 遍数（1000 或 250），未计循环前后的 少量周期
情况 IV 相对情况 I 的加速比为 10 / 3.5 ≈ 2.86；单独调度或单独展开都达不到这个效果。
循环展开和指令调度时的注意事项
保证正确性：尤其是循环控制和操作数偏移量的修改
注意有效性：只有不同循环体之间互不相关，展开才有效
各副本使用不同的寄存器，否则可能产生新的冲突
删除多余的测试指令和分支指令，并修正循环结束代码和新循环体的 代码
分析存储器数据的相关性：load 和 store 在不同迭代中访问的地址 不同，就互相独立，可以对调
注意新的相关性：原循环不同次的迭代展开后到了同一个循环体里， 可能带来新的相关
反例：迭代之间有数据相关
若循环体是 x[i] = x[i−1] + s，第 i 次迭代要读第 i−1 次刚写入的 x[i−1]，展开后的各份副本之间有数据相关，就不能像例题那样把 4 条 L.D 排在最前面。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
15

## Slide 16
02
第二部分
动态调度解决数据冒险
让无关的指令先执行，再用换名堵住乱序带来的漏洞
静态调度与动态调度
乱序执行引出的名相关问题
Tomasulo 算法的结构与三个阶段
实例演示与两道周期表例题
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
16

## Slide 17
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
回顾：各类相关引起什么冲突，静态方法怎样应对
相关
引起的冲突
静态对策
（无对应相关）
结构冲突
停顿；重复设置资源
数据相关
数据冲突：写后读 RAW
定向（旁路 forwarding）； 编译器指令调度
反相关
数据冲突：读后写 WAR
编译器静态调度
输出相关
数据冲突：写后写 WAW
编译器静态调度
控制相关
控制冲突
预测分支失败；预测分支成 功；延迟分支
更正
原课件此页把"停顿、重复设置资源"列在第一个"控制冲突"下面，它 们是结构冲突的对策，控制冲突的对策在表的最后一行。
RAW
Read After Write：j 要读 i 写的结果，i 还没 写回 j 就去读
WAR
Write After Read：j 写 i 要读的名，乱序时 j 先写，i 读到新值
WAW
Write After Write：i、j 写同一个名，乱序时 j 先写 i 后写，最后留下 i 的值
静态方法在编译时或靠固定的流水线结构处理 相关。编译时情况不明的相关（例如访存地址 的相关）只能在执行过程中用硬件调度。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
17

## Slide 18
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
静态调度与动态调度，顺序执行与乱序执行
调度发生的时间
静态调度 vs 动态调度
静态调度：依靠编译器，在代码执行之前调度；把相关的指令 拉开距离，减少可能产生的停顿
动态调度：在程序执行过程中，依靠专门硬件调度，减少数据 相关导致的停顿
对比项
静态调度
动态调度
由谁调度
编译器
专门硬件
何时调度
代码执行之前
程序执行过程中
编译时情况不明的相 关
处理不了
能处理（如访存地址相 关）
代码换一种流水线
可能不再最优
仍能高效执行
代价
编译时间
硬件复杂性显著增加
完成的顺序
顺序执行 vs 乱序执行
顺序执行：指令放入流水线的顺序和完成的顺序一致
乱序执行：两者不一致，有些指令进入流水线后被阻塞，后进 入的指令反而先完成
进入顺序
指令1
指令2
指令3
完成顺序
指令1
指令3
指令2
注意区分
乱序执行不等于乱序流出。后面的 Tomasulo 算法中，指令仍按 程序顺序流出，变的是开始执行和完成的顺序。
动态调度一定会带来乱序执行。后面两页先看它解决了什么 问题，再看它引出的新问题。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
18

## Slide 19
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
问题一：与谁都无关的指令 3 也被堵在后面
指令
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
指令1 DIV.D F4,F0,F2
IF
ID
EX
MEM
WB
指令2 SUB.D F10,F4,F6
IF
S
S
S
ID
EX
MEM
WB
指令3 ADD.D F12,F6,F14
IF
ID
EX
MEM
WB
无定向的 MIPS 五段流水线（S = 停顿）：指令2 关于 F4 与指令1 数据相关，要等指令1 写回；指令3 第 6 拍才能取指
动态调度后
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
指令2 SUB.D F10,F4,F6
IF
S
S
S
ID
EX
MEM
WB
指令3 ADD.D F12,F6,F14
IF
ID
EX
MEM
WB
示意（画法同下一页课件的动态调度时序）：指令3 越过被阻塞的指令2，第 7 拍就完成，比原来早 3 拍
动态调度把 ID 段拆成流出 IS（译码，检查结构冲突）和读操作数 RO（检查数据冲突，有冲突就等）两段：指令2 在 RO 等 F4 时，指令3 可以越过它先执行。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
19

## Slide 20
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
问题二：乱序执行后，反相关变成读后写错误
无动态调度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
指令1 DIV.D F4,F0,F2
IF
ID
EX
EX
EX
MEM
WB
指令2 SUB.D F10,F4,F6
IF
S
S
S
S
S
ID
EX
MEM
WB
指令3 ADD.D F6,F12,F14
IF
ID
EX
MEM
WB
除法执行 3 个周期；指令2 读 F6 在前，指令3 写 F6 在后，二者是反相关。按顺序执行只是慢一些，结果正确
动态调度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
指令1 DIV.D F4,F0,F2
IF
ID
EX
EX
EX
MEM
WB
指令2 SUB.D F10,F4,F6
IF
S
S
S
S
S
ID
EX
MEM
WB
指令3 ADD.D F6,F12,F14
IF
ID
EX
MEM
WB
指令3 越过指令2 先执行，第 7 拍把新值写入 F6；指令2 第 8 拍才读 F6，读到的是新值，结果错误
动态调度导致乱序执行，乱序执行又让有反相关、输出相关的指令产生读后写（WAR）和写后写（WAW）冲突。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
20

## Slide 21
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
解决问题二靠寄存器换名；动态调度的得与失
换名前 → 换名后（课件写法）
指令1 DIV.D F4,F0,F2 指令2 SUB.D F10,F4,F6 指令3 ADD.D F6,F12,F14 指令1 DIV.D F4,F0,F2 指令2 SUB.D F10,F4,S // S 存着 F6 的旧值 指令3 ADD.D F6,F12,F14
两种等价的换名
课件写法：指令2 流出时把 F6 的当前值存进暂存 器 S，之后只读 S，指令3 写 F6 不再影响它
另一种写法：把指令3 的目标改为 S（ADD.D S,F12,F14），之后读 F6 的指令都改读 S
Tomasulo 算法用的是第一种思路：操作数在流出时就被取进 保留站。
动态调度基本思想小结
在指令执行过程中调度，无关的指令得以先执行，减少阻塞
能处理编译时情况不明的相关，例如存储器访问的相关
面向某一流水线优化编译的代码，在其他（动态调度）流水 线上也能高效执行
代价
引起指令乱序执行，必须用换名技术消除名相关（反相关和 输出相关）
指令乱序完成，使异常处理变得困难
以硬件复杂性的显著增加为代价
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
21

## Slide 22
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
Tomasulo 算法的核心思想：操作数就绪就执行，换名消除 WAR 和 WAW
核心思想
1
记录和检测指令相关，操作数一旦就绪就立即 执行，把发生 RAW 冲突的可能性减到最小
2
通过寄存器换名来消除 WAR 冲突和 WAW 冲突
反相关 F8
ADD.D 读 F8，后面的 SUB.D 写 F8，可 能 WAR
反相关 F6
S.D 读 F6，后面的 MUL.D 写 F6，可 能 WAR
输出相关 F6
ADD.D 和 MUL.D 都写 F6，可能 WAW
换名后，后面凡是读 F8 的指令都要改读 T； 读 F6 的指令读到的仍是 MUL.D 的结果，程序 语义不变。
换名前
DIV.D F0,F2,F4 ADD.D F6,F0,F8 S.D F6,0(R1) SUB.D F8,F10,F14 MUL.D F6,F10,F8
换名后：引入临时寄存器 S 和 T
DIV.D F0,F2,F4 ADD.D S,F0,F8 // F6 换名为 S S.D S,0(R1) // F6 换名为 S SUB.D T,F10,F14 // F8 换名为 T MUL.D F6,F10,T // F8 换名为 T
S 消除 ADD.D 与 MUL.D 的 WAW（顺带消除 S.D 与 MUL.D 的 反相关），T 消除 ADD.D 与 SUB.D 的 WAR。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
22

## Slide 23
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
Tomasulo 的基本结构
指令队列
浮点寄存器 FP
地址部件
store 缓冲器
load 缓冲器
保留站 Add1～ 3
保留站 Mult1 ～2
存储部件
浮点加法器
浮点乘法器
公共数据总线 CDB
load/store
浮点操作
操作数
指令队列
指令部件送来的指令，按先 进先出顺序流出
保留站
存放已流出、等待执行的指 令及其操作数
load/store 缓冲器
存放访存指令的地址和数据
CDB
把结果播送到寄存器、各保 留站和 store 缓冲器（图中 省略了后两类连线）
运算部件
浮点加法器做加减，浮点乘 法器做乘除
浮点寄存器
F0、F2、…、F30 共 16 个
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
23

## Slide 24
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
保留站、CDB 和 load/store 缓冲器各管什么
保留站 reservation station
保存一条已经流出、等待到本功 能部件执行的指令的信息：操作 码、操作数、检测和解决冲突用 的信息
流出时源操作数已在寄存器中就 绪：把 操作数本身 取进保留站
操作数还没算出来：记下将产生 它的 保留站标识
加法器
Add1
Add2
Add3
乘法器
Mult1
Mult2
公共数据总线 CDB
所有功能部件的计算结果都送上 CDB，由它直接播送到各个需要 该结果的地方
从存储器读出的数据也送到 CDB
连到除 load 缓冲器以外的所有 部件的入口
浮点寄存器经一对总线连到功能 部件，经 CDB 连到 store 缓冲 器
多个执行部件、每拍流出多条指 令的流水线，需要多条 CDB
load 缓冲器
store 缓冲器
存放计算有效地址 的分量
存放计算有效地址 的分量
记录正在进行的 load，等待存储器 响应
保存正在进行的 store 的目标地 址，等待要存的数 据到达
保存已取回的数 据，等待 CDB 传送
保存 store 的地址 和数据，直到存储 部件接收
结果不经寄存器中转，等它的保 留站在下一拍就能用上，这是 Tomasulo 减少 RAW 停顿的关 键。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
24

## Slide 25
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
换名由保留站完成；算法分流出、执行、写结果三步
寄存器换名如何实现
由保留站和流出逻辑共同完成
指令流出时操作数还没算出来，就把指令中的寄存器号 换名 为将 产生该操作数的保留站标识
流出后，操作数要么换成了数据本身，要么换成了保留站标识， 与寄存器不再有关系
所以后面指令对该寄存器的写入，不可能再造成 WAR 冲突。
目标寄存器预约
流出时把寄存器状态表 Qi 中目标寄存器一项改成本保留站。写结 果时只写 Qi 仍指向自己的寄存器，被后面指令重新预约过的寄存 器不写，WAW 冲突随之消除。
1
2
3
流出 Issue
从指令队列头部取一条指令；有空闲保留站就送进去，取操作数 或记下提供者标识，预约目标寄存器
执行 Execute
两个操作数都就绪后开始执行；load、store 先计算有效地址
写结果 Write Result
结果放上 CDB，写入等待它的寄存器和保留站，释放保留站
阶段
会改动的表项
流出
保留站的 Busy、Op、Vj/Qj、Vk/Qk （load/store 还有 A）；目标寄存器的 Qi
执行
load/store 的 A 由偏移量改为有效地址；运算部 件开始计算
写结果
等它的寄存器 Regs 与 Qi；等它的保留站 Vj/Qj、 Vk/Qk；自己的 Busy
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
25

## Slide 26
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
一个简单例子：MUL F0,F2,F4 与 ADD F2,F0,F6
时刻
发生了什么
保留站内容
寄存器状态 Qi
(a) 初始
F2 = a，F4 = b，F6 = c；保留站全空。简化结构图中 增加寄存器状态表 Qi，每个寄存器一项，指出哪个保 留站将产生它的值
全空
全为 0
(b) MUL 流出到 Mult1
a、b 已就绪，直接取进 Mult1；此后执行时只用保留 站里的数，与 F2、F4 无关
Mult1：MUL a b
F0 = Mult1
(c) ADD 流出到 Add1
c 就绪，取进 Add1；F0 还没算出，取来提供者 Mult1 的标识。现在有两个地方在等 Mult1 的结果
Add1：ADD Mult1 c
F0 = Mult1 F2 = Add1
(d) Mult1 算出 e
e 放上 CDB 广播，等待它的地方都自动取走：F0 写入 e，Add1 得到 e 后马上开始执行
Add1：ADD e c
F0 = 0（值为 e） F2 = Add1
(b) 预约 F0：结果只写回仍被 Mult1 预约的寄存器，消除 WAW；(c) ADD 要改写 F2，而 MUL 早已把 a 取进保留站， F2 的 WAR 被换名消除。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
26

## Slide 27
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
Tomasulo 的两个优点，以及算法里的符号
优点 ①
冲突检测和指令执行控制是分布的
每个功能部件保留站中的信息，决定指令 什么时候可以在该部件开始执行
结果经 CDB 从产生它的保留站直接送到所 有需要它的部件，不经过寄存器
优点 ②
消除了 WAW 和 WAR 冲突导致的停顿
用保留站进行寄存器换名
操作数一旦就绪，就放进保留站
r
分配给当前指令的保留站或缓冲器单元编号
rs、rt、rd
指令的寄存器字段，含义同 MIPS 指令格式
imm
符号扩展后的立即数
RS
保留站；Regs[ ] 为寄存器组
result
浮点部件或 load 缓冲器返回的结果
Op
当前指令的操作码
Qi
寄存器状态表：0 表示寄存器中的数据就绪，正整数表示在 等该编号的保留站
Vj、Qj
与 rs 对应：Qj 为 0 时 Vj 中的操作数就绪，否则 Qj 是提 供者编号
Vk、Qk
与 rt 对应，含义同上
A
load/store 的立即数，执行时改为有效地址
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
27

## Slide 28
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
流出 ①：浮点运算指令，就绪取值、未就绪记编号
进入条件：有空闲保留站（设为 r）
if (Qi[rs] == 0) { // 第一操作数就绪 RS[r].Vj ← Regs[rs]; // 取值到 Vj RS[r].Qj ← 0; } else RS[r].Qj ← Qi[rs]; // 换名：记下提供者编号 if (Qi[rt] == 0) { // 第二操作数就绪 RS[r].Vk ← Regs[rt]; RS[r].Qk ← 0; } else RS[r].Qk ← Qi[rt]; RS[r].Busy ← yes; // 置保留站为忙 RS[r].Op ← Op; // 设置操作码 Qi[rd] ← r; // 预约目标寄存器 rd
例：实例第 3 拍，MUL.D F0,F2,F4 流出到 Mult1
rs = F2：Qi[F2] = Load2，未就绪，所以 Qj = Load2
rt = F4：Qi[F4] = 0，就绪，所以 Vk = Regs[F4]，Qk = 0
rd = F0：Qi[F0] ← Mult1，Busy = yes，Op = MUL
指令
目标
第一操作数 j
第二操作数 k
MUL.D F4,F0,F2
rd = F4
rs = F0
rt = F2
L.D F2,45(R3)
rt = F2
rs = R3（基 址）
—
S.D F3,40(R4)
—
rs = R4（基 址）
rt = F3（要 存的数）
三类指令的字段对应：j 对应 Vj、Qj，k 对应 Vk、Qk；load、store 的 imm 放进 A
I 型
op 6
rs 5
rt 5
立即数 16
R 型
op 6
rs 5
rt 5
rd 5
sa 5
fn 6
这一段同时完成了取操作数和寄存器换名：取进 保留站的要么是数值，要么是提供者编号。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
28

## Slide 29
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
流出 ②：load 和 store 指令
进入条件：缓冲器有空闲单元 r（例：L.D F2,45(R3)）
if (Qi[rs] == 0) { // 基址寄存器就绪 RS[r].Vj ← Regs[rs]; RS[r].Qj ← 0; } else RS[r].Qj ← Qi[rs]; // 换名 RS[r].Busy ← yes; RS[r].A ← imm; // 偏移量放进 A // 仅 load 指令： Qi[rt] ← r; // 预约目标寄存器 rt
例：实例第 2 拍，L.D F2,45(R3) 流出到 Load2
rs = R3：Qi[R3] = 0，就绪，所以 Vj = Regs[R3]，Qj = 0
imm = 45 写入 A；Busy = yes
rt = F2：Qi[F2] ← Load2，之后读 F2 的指令都等 Load2
store 指令还要取要存的数（例：S.D F3,40(R4)）
if (Qi[rt] == 0) { // 要存的数据就绪 RS[r].Vk ← Regs[rt]; RS[r].Qk ← 0; } else RS[r].Qk ← Qi[rt]; // 换名
流出时写的字段
load：L.D F2,45(R3)
store：S.D F3,40(R4)
Vj / Qj（rs 基址）
Regs[R3] 或 Qi[R3]
Regs[R4] 或 Qi[R4]
Vk / Qk（rt）
不使用
Regs[F3] 或 Qi[F3]
A
45
40
Qi[rt]
Qi[F2] ← 缓冲器 r
不修改
store 不写寄存器，所以流出时不修改 Qi；它的结果去向 是存储器，由 A 字段给出地址。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
29

## Slide 30
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
执行：操作数就绪才开始，load 和 store 按先进先出次序访存
执行阶段
// ① 浮点操作指令 进入条件：RS[r].Qj == 0 且 RS[r].Qk == 0 操作：进行计算，产生结果 // ② load / store 指令 进入条件：RS[r].Qj == 0 且 r 成为 load/store 缓冲队列的头部 RS[r].A ← RS[r].Vj + RS[r].A; // 计算有效地址 // 仅 load：完成地址计算后还要 从 Mem[RS[r].A] 读取数据;
对照例题 1（下文）
LD R2,(R1)：第 2 拍算地址，第 3～5 拍访存
ST R2,(R1)：基址就绪，第 4 拍就算好地址；但它排在 LD 之后，又要等 MUL 送来数据，第 18～20 拍才写存储器
容易忽视的细节
load 在该阶段完成两件事：计算访存地址，访存
store 在该阶段只需要第一个操作数（基址）就 绪，不用等要存的数
load 和 store 在同一个队列中，按 FIFO 次序访 存
思考：为什么 load 和 store 要按顺序访存？
程序里若先 store 写地址 X、后 load 读地址 X， 乱序访存时 load 可能先读到旧值；两个 store 写 同一地址时，乱序会让最后留下的值出错。按程序 顺序访存，就避开了存储器单元上的 WAR 和 WAW。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
30

## Slide 31
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
写结果：经 CDB 广播，再释放保留站
① 浮点运算和 load（保留站 r 执行结束，且 CDB 就绪）
∀x (if (Qi[x] == r)) { // 等该结果的寄存器 Regs[x] ← result; Qi[x] ← 0; // 置为数据就绪 } ∀x (if (RS[x].Qj == r)) { // 以它为第一操作数的保留站 RS[x].Vj ← result; RS[x].Qj ← 0; } ∀x (if (RS[x].Qk == r)) { // 以它为第二操作数的保留站 RS[x].Vk ← result; RS[x].Qk ← 0; } RS[r].Busy ← no; // 释放当前保留站
例：实例第 5 拍，Load2 写结果 M(A2)
Qi[F2] = Load2：F2 ← M(A2)，Qi[F2] ← 0
Mult1.Qj = Load2：Vj ← M(A2)；Add1.Qk = Load2：Vk ← M(A2)
Load2 释放
② store（执行结束，且 RS[r].Qk == 0）
Mem[RS[r].A] ← RS[r].Vk; // 写入存储器 RS[r].Busy ← no; // 释放缓冲器单元
store 在执行阶段只要基址就绪，到写结果阶段才 要求要存的数就绪（Qk = 0）。
读代码时留意
寄存器 x 只在 Qi[x] 仍等于 r 时才被写入。若后面 的指令已重新预约 x，本结果只送给保留站，不写寄 存器
一个时钟周期只打通一个存储部件到另一个存储部件 的通路：第 t 拍写上 CDB 的结果，等它的指令最早第 t + 1 拍开始执行
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
31

## Slide 32
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
三类指令各阶段的进入条件与任务
指令
流出
执行
访存
写结果
浮点 ALU 指 令
条件：保留站有空闲 任务：进入保留站，换名， 预约目标寄存器
条件：两个操作数就绪，且部 件不冲突 任务：浮点运算
—
条件：功能部件执行结束， CDB 就绪 任务：经 CDB 写寄存器和保 留站，修改 Qi、Qj、Qk，释 放保留站
Load 指令
条件：L/S 缓冲区有空闲 任务：进入缓冲区，立即数 写入 A
条件：基址寄存器就绪，计算 部件不冲突 任务：计算访存地址，写入 A
条件：位于 L/S 队列头部，地 址已算好 任务：访存，结果放到 CDB 上
条件：访存结束，CDB 就绪 任务：经 CDB 写寄存器和保 留站，修改 Qi、Qj、Qk，释 放缓冲区
Store 指令
条件：L/S 缓冲区有空闲 任务：进入缓冲区，立即数 写入 A
条件：基址寄存器就绪，计算 部件不冲突 任务：计算访存地址，写入 A
条件：位于 L/S 队列头部，地 址已算好，要写的数据就绪 任务：写入存储器
（访存就是它的写结果阶段）
判断任何指令的任何阶段能否开始，唯一标准是进入条件是否满足；另有一个隐含条件：没有结构冲突。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
32

## Slide 33
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
实例演示：题设与完整的时间表
实例
执行时间：load 2 个周期，加法 2 个，乘法 10 个，除法 40 个。保留站 Add1～3、Mult1 ～2，load 缓冲器 Load1～3，每拍流出一条指 令。
指令序列
1 L.D F6,34(R2) 2 L.D F2,45(R3) 3 MUL.D F0,F2,F4 4 SUB.D F8,F6,F2 5 DIV.D F10,F0,F6 6 ADD.D F6,F8,F2
M(A1)、M(A2) 表示两条 L.D 从存储器取 出的数，R(F4) 表示寄存器 F4 原有的值。
指令
流出
开始执行
执行完成
写结果
等的是谁
L.D F6
1
2
3
4
—
L.D F2
2
3
4
5
—
MUL.D F0
3
6
15
16
F2：Load2 第 5 拍写
SUB.D F8
4
6
7
8
F2：Load2 第 5 拍写
DIV.D F10
5
17
56
57
F0：Mult1 第 16 拍写
ADD.D F6
6
9
10
11
F8：Add1 第 8 拍写
课件的表只列流出、执行完成、写结果三列；开始执行和等待关系是按进入条件推出来的
流出按顺序（1～6），执行和完成乱序：ADD.D 第 11 拍就写完， MUL.D 第 16 拍、DIV.D 第 57 拍才写完。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
33

## Slide 34
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
周期 1～6：依次流出，边流出边换名
周期
流出的指令及保留站填写
同一拍的其他事
1
L.D F6 → Load1，写入偏移 34；Qi[F6] = Load1
—
2
L.D F2 → Load2，写入偏移 45；Qi[F2] = Load2
Load1 开始执行，写入地址 34+R2
3
MUL.D → Mult1：Qj = Load2，Vk = R(F4)； Qi[F0] = Mult1
Load1 执行完成
4
SUB.D → Add1：Vj = M(A1)，Qk = Load2； Qi[F8] = Add1
Load1 写结果：F6 = M(A1)，Load1 清空
5
DIV.D → Mult2：Qj = Mult1，Vk = M(A1)； Qi[F10] = Mult2
Load2 写结果 M(A2)：写 入 F2、Mult1 和 Add1
6
ADD.D → Add2：Qj = Add1，Vk = M(A2)； Qi[F6] = Add2
MUL.D、SUB.D 开始执行
保留站
Busy
Op
Vj
Vk
Qj
Add1
Yes
SUBD
M(A1)
M(A2)
Add2
Yes
ADDD
M(A2)
Add1
Add3
No
Mult1
Yes
MULTD
M(A2)
R(F4)
Mult2
Yes
DIVD
M(A1)
Mult1
第 6 拍结束时的保留站（Qk 列均为空，已省略；Load1～3 均空闲）
Qi
F0
F2
F4
F6
F8
F10
第 6 拍末
Mult1
0
0
Add2
Add1
Mult2
F6 已被 ADD.D 预约，但 DIV.D 第 5 拍流出时已把 F6 的旧值 M(A1) 取进 Mult2，之后 F6 被改写也不 影响它。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
34

## Slide 35
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
周期 7～57：短指令先写完，长指令最后写
周期
事件
7
SUB.D 执行完成
8
SUB.D 写结果：F8 = M(A1) − M(A2)，Add2 的 Qj 清 0
9～10
ADD.D 执行，第 10 拍完成
11
ADD.D 写结果：F6 = M(A1) − M(A2) + M(A2)，Add2 清空
12～15
MUL.D 继续执行，第 15 拍完成
16
MUL.D 写结果：F0 = M(A2) × R(F4)，Mult2 的 Vj 得到被除数
17～56
DIV.D 执行 40 个周期
57
DIV.D 写结果：F10 = M(A2) × R(F4) ÷ M(A1)，Mult2 清空
保留站
Busy
Op
Vj
Vk
其余 4 个
No
Mult2
Yes
DIVD
M(A2) × R(F4)
M(A1)
第 16 拍结束时的保留站：DIV.D 的操作数都已就绪
寄存器
第 16 拍末的内容
F0
M(A2) × R(F4)
F6
M(A1) − M(A2) + M(A2)
F10
Qi = Mult2，等待 DIV.D
DIV.D 的除数是流出时取到的 M(A1)，不是第 11 拍写入 F6 的新值，所以 ADD.D 不必等 DIV.D。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
35

## Slide 36
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
例题 1：给出 Tomasulo 调度的指令时钟周期表
例题
单流出处理器采用基于 Tomasulo 算法的指令调度。有 1 个 LSU 部件（内有加法器），2 个 LS 缓冲器（私有时间戳实现 FIFO），1 个加/减法运算部件，1 个乘/除法运算部件，2 个 ALU 保留站。指令序列执行前，指令均未流出，所有缓冲器 和保留站均空闲。
(1) 给出指令执行状态时钟周期表
(2) 给出第 14 周期末尾各个状态表的内容
解题约定（与课件答案一致）
第 t 拍写上 CDB 的结果，等待者第 t + 1 拍才能使用
保留站在写结果那一拍结束后释放，下一拍才能流出新指 令
指令按顺序流出，每拍最多流出一条；CDB 每拍只传一个 结果
Issue
WtCDB
Mem
LD
ST
SUB
ADD
MUL
1
1
3
1
1
4
4
10
各流水段占用的时钟周期数（LD～MUL 为各指令的执行段）
待执行指令
对应变量
LD R2,(R1)
Rt = R2，Rs = R1，Imm = 0
MUL R2,R2,#2
Rd = R2，Rs = R2，Rt = #2
ST R2,(R1)
Rt = R2，Rs = R1，Imm = 0
SUB R1,R1,#4
Rd = R1，Rs = R1，Rt = #4
ADD R5,R3,R4
Rd = R5，Rs = R3，Rt = R4
LD、ST 占用 LS 缓冲器，MUL、SUB、ADD 共用 2 个 ALU 保留 站。先数清每类资源，再逐拍推。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
36

## Slide 37
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
解题：逐条指令推出每个时钟周期
指令
推导过程
结果
LD R2,(R1)
第 1 拍流出到 Load1；R1 就绪，第 2 拍算地址；第 3～5 拍访存；第 6 拍写 CDB
IS 1，EX 2，MEM 3～ 5，CDB 6
MUL R2,R2,#2
第 2 拍流出到 ALU1，R2 要等 LD；LD 第 6 拍上 CDB，第 7～16 拍做乘法；第 17 拍写 CDB
IS 2，EX 7～16，CDB 17
ST R2,(R1)
第 3 拍流出到 Load2；基址 R1 就绪，第 4 拍算地址；要存的 R2 等 MUL，第 17 拍 才到，第 18～20 拍写存储器；store 不上 CDB
IS 3，EX 4，MEM 18～ 20
SUB R1,R1,#4
第 4 拍流出到 ALU2，Qi[R1] 改为 ALU2；操作数就绪，第 5～8 拍做减法；第 9 拍 写 CDB
IS 4，EX 5～8，CDB 9
ADD R5,R3,R4
第 5 拍两个 ALU 保留站被 MUL、SUB 占着，流不出去；SUB 第 9 拍写完释放 ALU2，第 10 拍流出；加法部件空闲，第 11～14 拍执行；第 15 拍写 CDB
IS 10，EX 11～14， CDB 15
ST 流出时直接取走了 R1 的当前值，所以 SUB 随后改写 R1 不影响 ST 的访存地址；这正是换名消除 WAR 的效果。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
37

## Slide 38
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
答案与挑错：ADD 为什么不能第 5 拍流出
指令
IS
EX
MEM
WtCDB
备注
第 14 拍末
LD R2,(R1)
1
2
3～5
6
已完成
MUL R2,R2,#2
2
7～16
Null
17
数据相关
正在执行
ST R2,(R1)
3
4
18～20
Null
数据相关
地址已算好，等数据
SUB R1,R1,#4
4
5～8
Null
9
R1 已换名
已写结果
ADD R5,R3,R4
10
11～14
Null
15
保留站冲突
执行完，等写 CDB
课件"第 14 拍末"一列把 MUL、ST、ADD 都写作"已执行"，这里按实际进度细分
课件"请挑错"中的错误答案
ADD：IS 5，EX 9～13，WtCDB 14，备注“结构冲突”
错在哪里
第 5 拍 2 个 ALU 保留站分别被 MUL、SUB 占着，ADD 无处可去，要等 SUB 第 9 拍写完释放
加法只需 4 个周期，9～13 是 5 个周期
VS
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
38

## Slide 39
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
第 14 周期末尾的状态表
Label
Busy
Op
Vj
Vk
Qk
A
Load1
N
Load2
Y
ST
Reg[R1]
ALU1
Reg[R1]
ALU1
Y
MUL
M[Reg[R1]]
#2
ALU2
Y
ADD
Reg[R3]
Reg[R4]
保留站 / LS 缓冲器状态表（Vj、Vk 对应 rs、rt，A 对应 Imm；Qj 列均为空，已省略）
寄存器
R1
R2
R3
R4
R5
Qi
ALU1
ALU2
寄存器状态表
Load2
ST 的基址是 SUB 改写前的旧 R1，地 址已放进 A；要存的数在等 ALU1
ALU1
MUL 正在执行，第 16 拍结束
ALU2
先后装过 SUB 和 ADD；ADD 已执行 完，第 15 拍写 CDB 后释放
Qi
R1 在第 9 拍由 SUB 写回后清空；R2 由 MUL 预约，R5 由 ADD 预约
更正
课件把 ALU1 的 Vj 写作 Reg[R2]。LD 的 结果经 CDB 直接送进 ALU1，而 R2 已被 MUL 预约（Qi[R2] = ALU1），LD 不写寄 存器 R2，Vj 实际是 M[Reg[R1]]。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
39

## Slide 40
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决数据冒险
Tomasulo 要点总结：能做什么，不能做什么
1
指令按程序原有顺序进入和流出指令队列，但不一定按原有顺序执行
2
操作数未就绪的指令在保留站等待，操作数就绪的指令可以先执行
3
换名消除名相关，解决读后写和写后写冲突：流出到保留站的指令，操作数 寄存器被换成了操作数本身，或产生该操作数的保留站号
4
流出、执行、写结果各有进入条件，还有一个隐含条件：没有结构冲突
5
只能处理结构冲突和数据冲突，不能处理异常和控制冲突：分支之后的指令 要等分支是否成功确定后才能流出
6
两处容易忽视：load/store 按 FIFO 次序访存；store 执行阶段与写结果 阶段的进入条件不同
进入条件速查
浮点运算指令
load / store
流出
有空闲保留站
有空闲缓冲器单元
执行
Qj = 0 且 Qk = 0
Qj = 0 且到达 load/store 队列头 部
写结果
执行结束且 CDB 就绪
load 同左；store 要求 Qk = 0
能做
解决 RAW 冲突：CDB 直接传送结果
消除 WAW 和 WAR 冲突：换名
浮点运算，load/store 运算
不能做
分支预测
处理异常
第三部分的 BHT、BTB 和前瞻执行（ROB）就是补这两 个缺口的。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
40

## Slide 41
03
第三部分
动态调度解决控制冒险
先预测分支，再把前瞻执行的结果暂存起来，猜错就作废
4.1 分支历史表 BHT
4.2 分支目标缓冲器 BTB
4.3 基于硬件的前瞻执行（ROB）
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
41

## Slide 42
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
动态分支预测：按分支过去的表现预测下一次
动态分支预测技术
通过硬件，在程序执行时根据每条转移指令过去的转移历史，预 测下一次转移的方向。提前预测分支方向，减少或消除控制相关 导致的流水线停顿。
静态分支预测
操作事先预定好
与分支的实际执行情况 无关
动态分支预测
运行时依据分支过去的 表现
分支行为变了，预测跟 着变
准确度和适应性更好
VS
由简到繁：分支历史表 BHT、分支目标缓冲器 BTB、基于硬 件的前瞻执行（ROB），性能随复杂性和硬件的增加而提 高。
i−1
i 分支指令
i+1
i+2
p+1
p+2
猜测路径
实际路径
什么是"分支指令过去的表现"
就是分支的历史信息。预测错误时要作废已经预取和分析的指令 （上图 i+1、i+2）、恢复现场，从另一条路径重新执行，所以在 执行预测的目标指令之前要先把现场保存起来。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
42

## Slide 43
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
预测效果取决于什么，要解决哪些关键问题
分支预测的有效性取决于
预测的准确性
预测正确和不正确两种情况下的分支开销。开销由流水线结构（例如 五段流水线把分支处理从 MEM 段提到 ID 段）、预测方法、预测错误 时的恢复策略决定
采用动态分支预测的目的
预测分支是否成功
尽快找到分支目标地址或目标指令，避免控制相关造成流水线停顿
需要解决的关键问题
1
如何记录分支的历史信息
2
如何根据这些历史信息预测分支的去向，甚至直接取到目标指令
不看路牌看足迹：分支以前多半往哪走，这次就先猜哪边
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
43

## Slide 44
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
分支历史表 BHT：1 位记录分支最近一次是否成功
4.1 分支历史表 BHT（Branch History Table）
又称分支预测缓冲器（Branch Prediction Buffer），是最简 单的动态分支预测方法：记录分支指令最近一次或几次的执行情 况（成功或不成功），据此预测。
1
预测成功
0
预测不成功
分支不成功
分支成功
分支成功
分支不成功
读图
圆里的数是预测位，弧上的字是分支的实际结果。1 位 BHT 只 记最近一次结果，所以出现一次相反的结果，预测就会翻转。
1
2
3
分支预测
预测位为 1，预测分支成功；为 0，预测不成功
修改预测位
本次分支成功置 1，不成功置 0
预测错误时
预测位被修改，并且要恢复现场，程序从分支指令处重新执行
BHT 只在一种情况下有用
判定分支是否成功所需的时间，大于确定分支目标地址所需的 时间
前述五段经典流水线在 ID 段同时完成这两件事，BHT 对它没 有好处
研究表明：对 SPEC89，大小为 4K 的 BHT 预测准确率为 82%～99%，一般用 4K 就够。BHT 可以和分支指令一起放在指令 Cache 中，也可以用专门的硬件 实现。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
44

## Slide 45
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
实例：1 位 BHT 预测一个执行 10 次的循环
循环代码
Loop: L.D F0,0(R1) ADD.D F4,F0,F2 S.D F4,0(R1) DADDIU R1,R1,#-1 BNE R1,R2,Loop L.D F8,0(R1)
初值
R1 = 1AH，R2 = 10H，BHT(BNE) = 0
执行次数
R1 从 1AH 减到 10H，BNE 执行 10 次： 前 9 次成功，第 10 次不成功
第几次
执行后 R1
BHT 预测
实际
预测
BHT 改为
1
19H
不成功（0）
成功
错
1
2
18H
成功（1）
成功
对
1
3～9
17H～11H
成功（1）
成功
对
1
10
10H
成功（1）
不成功
错
0
10 次预测错 2 次，准确率 80%。循环结束时 BHT 又回到 0，下 一次进入这个循环，第 1 次和第 10 次还会各错一次。
1 位 BHT 只记得最近一次：循环每执行一轮，在进入和退出时各 错一次。下一页的 2 位 BHT 能把它降到每轮 1 次。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
45

## Slide 46
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
2 位 BHT：连续预测错两次才改变预测方向
11
10
01
00
不成功
成功
不成功
成功
不成功
成功
成功
不成功
预测成功
预测不成功
状态的左边一位决定预测：1 预测成功，0 预测不成功。边上的字是本 次分支的实际结果。
处于 01：上一次已经预测错，这次仍预测不成功；若分支又成功（再错 一次），改为 11
连续 2 次预测错误才会在上下两半之间翻转
研究结果表明：2 位分支预测的性能与 n 位（n > 2）差不多
同一循环
第 1 次
第 2 次
第 3～9 次
第 10 次
错
首次进入 （00）
00 ✗
01 ✗
11 ✓
11 ✗
3
再次进入 （10）
10 ✓
11 ✓
11 ✓
11 ✗
1
补充对比：用上一页的循环，格中为预测时的状态，✗ 表示预测错；1 位 BHT 每轮都 错 2 次
2 位 BHT 第一次进入循环要多错一次，之后每轮只在出 口错一次，适合长期反复执行的循环。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
46

## Slide 47
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
分支目标缓冲器 BTB：连目标地址一起存
背景
高性能流水线，特别是多流出的处理器，只准确预测 分支方向还不够，还要提供足够的指令流：许多处理 器每个时钟周期要提供 4～8 条指令。这需要尽早知道 分支是否成功、尽早知道分支目标地址、尽早获得分 支目标指令。
方法
把分支成功的分支指令的地址和它的分支目标地址都放 进一个缓冲区，缓冲区以分支指令的地址作为标识，称 为分支目标缓冲器 BTB（Branch-Target Buffer，或 Branch-Target Cache）。
执行过的成功分支指令的地址
预测的分支目标地址
A0
T0
A1
T1
⋮
⋮
Ak−1
Tk−1
看成用专门硬件实现的一张表；第一列是匹配标识
当前取指令的 PC
与表中某项匹 配？
认为是成功分 支，用表中目标 地址作为下一条 指令的 PC
不是成功分支， 按普通指令顺序 执行
是
否
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
47

## Slide 48
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
采用 BTB 后，流水线各段做什么、各种情况延迟几拍
当前 PC 送存 储器和 BTB
BTB 中有匹 配项？
使用 NPC 顺 序取指
以 BTB 第二 字段作为 PC
是成功分支 指令？
当前分支成 功？
普通指令，继 续执行
PC 和目标地 址写入 BTB， 重新取指令
预测正确，不 停顿
预测错误：清 除已取指令， 删除该项，重 新取指令
否
是
否
是
是
否
前三行在 IF 段完成，两个菱形判断在 ID 段；写入或删除 BTB 表项在 EX 段，重新取指 令在 MEM 段。
指令在 BTB 中
预测
实际
延迟周期
是
成功
成功
0
是
成功
不成功
2
不是
成功
2
不是
不成功
0
不在 BTB 中的指令有三种：之前不成功的分支、未执行过的分 支、普通指令
为什么至少 2 个周期
预测错误或 BTB 中没有匹配项时：更新 BTB 表项要花 1 个周期；更新期间要停止取指 令，取新的指令又要花 1 个周期。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
48

## Slide 49
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
例题：采用 BTB 的程序 CPI 是多少
例题
一条长流水线，仅对条件转移指令使用分支目标缓 冲。分支预测错误的开销为 4 个时钟周期，缓冲不 命中的开销为 3 个时钟周期。命中率 90%，预测精 度 90%，分支频率 15%，没有分支的基本 CPI 为 1。
(1) 求程序执行的 CPI
(2) 相对于固定 2 个时钟周期延迟的分支处理，哪 种方法更快？
预测对 90%： 开销 0
预测错 10%： 开销 4
命中 90%
不命中 10%： 开销 3
分支指令 15%
1
2
3
额外开销
15% ×（90% × 10% × 4 + 10% × 3）= 15% × 0.66 = 0.099
(1) 采用 BTB
CPI = 1 + 0.099 = 1.099
(2) 固定延迟 2 个周期
CPI = 1 + 15% × 2 = 1.3
来源
占全部指令的比例
开销
贡献
命中但预测错
15% × 90% × 10% = 1.35%
4
0.054
缓冲不命中
15% × 10% = 1.5%
3
0.045
合计
0.099
1.3 / 1.099 ≈ 1.18，采用分支目标缓冲的程序执行速度 快约 18%。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
49

## Slide 50
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
BTB 的另一种形式：直接存放目标处的指令
做法
在分支目标缓冲器中存放一条或多条分支目标处的指令， 而不只是目标地址。
三个潜在的好处
更快地获得分支目标处的指令
可以一次提供分支目标处的多条指令，这对多流出处理器很 有必要
可以进行分支折叠（branch folding）优化：实现零延迟无 条件分支，有时还能做到零延迟条件分支
形式
表项内容
命中后得到
普通 BTB
分支指令地址 + 目标地址
下一条的 PC，仍要去取 目标指令
存指令的 BTB
分支指令地址 + BHT + 目 标处的指令
目标指令本身，可直接送 入流水线
分支指令地址
分支历史表 BHT
分支目标处的若干条指令
A0
T0
I₀,₀ I₀,₁ … I₀,ₙ₋₁
A1
T1
I₁,₀ I₁,₁ … I₁,ₙ₋₁
⋮
⋮
⋮
Ak−1
Tk−1
Iₖ₋₁,₀ … Iₖ₋₁,ₙ₋₁
用当前取指令的地址 PC 对第一列做相联查找
分支折叠：无条件分支命中 BTB 时，直接用表中存着的目标指令 顶替这条分支指令送进流水线，分支本身不再占用一拍。
条件分支折叠的前提
按表项中的 BHT 预测方向，预测成功才顶替；预测错误时与普通 BTB 一样作废已送入的指令，从正确地址重新取指。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
50

## Slide 51
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
基于硬件的前瞻执行：先按猜测执行，结果暂存 ROB
前瞻执行（speculation）的基本思想
猜测分支结果并假设猜对，按猜测继续取出、流出和执行后续指 令。结果不写回寄存器或存储器，而是放进再定序缓冲器 ROB （ReOrder Buffer），等指令得到确认（commit）后才写入。
目的：猜错时能恢复现场，因为此前没有做过不可恢复的写操作。
动态预测 + 猜测执行 + 保留站技术
1
动态分支预测：选择后续执行的指令
2
控制相关的结果出来之前，前瞻地执行后续指令
3
动态调度：跨基本块调度（基本块指除入口和出口外不含其 他分支和转入点的一串代码）
实质是数据流执行：只要操作数有效，指令就执行。
菜可以先后做好，但要按点单顺序上桌
预测正确就消除了控制相关的延迟；预测错 误，废弃已执行的指令，从另一分支重新开 始。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
51

## Slide 52
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
在 Tomasulo 结构上加 ROB，写结果和确认分成两段
指令队列
ROB 再定序缓 冲器
浮点寄存器 FP
地址部件
load 缓冲器
保留站（加）
保留站（乘）
存储部件
浮点加法器
浮点乘法器
公共数据总线 CDB
load/store
浮点操作
确认
store 确认
相对 Tomasulo 的改动
增加 ROB：数据实际写入寄存器和存储器之前，先保 存在 ROB 中
把 store 缓冲区并入 ROB
用 ROB 编号进行换名和目标寄存器预约
写结果段只写 ROB，并经 CDB 传给等待的指令；确认 段才写寄存器或存储器
ROB 字段
含义
指令类型
分支指令、store 指令或寄存器操作指令
目标地址
load 和 ALU 指令：结果要写的寄存器号；store： 存储器单元地址
数据值
保存前瞻执行的结果，直到指令得到确认
就绪
指令是否已经执行完、数据是否就绪
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
52

## Slide 53
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
前瞻执行的流出、执行、写结果：与 Tomasulo 逐项对比
阶段
前瞻执行（在 Tomasulo 基础上改造）
Tomasulo 算法
流出
从指令队列头部取一条指令。有空闲保留站 r 且 有空闲 ROB 项 b，才 流出。操作数在寄存器 或 ROB 中就绪就取值到 r，否则写入产生它的 ROB 编号；把 b 写入 r；用 b 预约目标寄存器
从指令队列头部取一条指令。所要求的保留站有空闲， 就送到保留站 r。操作数在寄存器中就绪就取值到 r， 否则送入产生它的保留站标识；完成目标寄存器预约
执行
有操作数未就绪就等待，并不断监测 CDB；两个操作数都在保留站中就 绪后执行。load 做有效地址运算并读数，store 只做有效地址运算
相同
写结果
结果连同流出时分配的 ROB 编号放上 CDB，写到 ROB 和所有等待它的 保留站，释放保留站。store 在本阶段把要存的数据写进自己的 ROB 项；数据未就绪就监测 CDB，等它播出后再写
结果放上 CDB，写到所有等待它的寄存器和保留站； store 在地址和数据齐备时完成存储器写入；释放保留 站
确认
见下一页
无此阶段
关键区别：Tomasulo 的写结果阶段就改写寄存器和存储器；前瞻执行把这一步推迟到确认阶段，所以猜错时还来得及作 废。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
53

## Slide 54
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
确认：按 ROB 顺序写回，猜错或异常就清空 ROB
指令类别
到达 ROB 队列头部时的处理
其他指令
结果已就绪，就写入该指令的目标寄存器，并从 ROB 中删除
store 指令
与上面类似，只是把结果写入存储器
预测正确的分支
该指令执行完毕
预测错误的分支
清空 ROB，从分支指令的另一个分支重新开始执行（错 误的前瞻执行被作废）
引起异常的指令
到达头部之前不处理；到达头部时产生中断，清空 ROB，实现精确异常
只要刷新 ROB，指令队列也要一起刷新，因为队列里的指令 可能已经是错误路径上的指令流。
要点汇总
顺序流出指令队列
沿猜测路径乱序执行
顺序确认，保证按顺序写回
猜错或发生异常时，没写回的全部作废
主要优点
动态调度
前瞻执行
容易推广到整数 寄存器和整数功 能部件
主要缺点
所需的硬件太复 杂
VS
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
54

## Slide 55
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
例题：MUL.D 即将确认时，各状态表是什么样
例题
浮点功能部件的延迟：加法 2 个时钟周 期，乘法 10 个，除法 40 个。对下面的代 码段，给出指令 MUL.D 即将确认时的状 态表内容。
MIPS 汇编
L.D F6,34(R2) L.D F2,45(R3) MUL.D F0,F2,F4 SUB.D F8,F6,F2 DIV.D F10,F0,F6 ADD.D F6,F8,F2
ROB
Busy
指令
状态
目的
Value
1
no
L.D F6,34(R2)
确认
F6
Mem[34+Regs[R2]]
2
no
L.D F2,45(R3)
确认
F2
Mem[45+Regs[R3]]
3
yes
MUL.D F0,F2,F4
写结果
F0
#2 × Regs[F4]
4
yes
SUB.D F8,F6,F2
写结果
F8
#1 − #2
5
yes
DIV.D F10,F0,F6
执行
F10
6
yes
ADD.D F6,F8,F2
写结果
F6
#4 + #2
ROB 表：#n 表示第 n 项 ROB 的数据值，例如 #1 − #2 就是两条 L.D 取出的数相减
两条 L.D 早已确认，结果写进了 F6、F2，所以 Busy = no
MUL.D 写完结果，已到 ROB 头部，下一步就确认
SUB.D、ADD.D 耗时短，早已写结果，但排在 MUL.D 后面，只能等
DIV.D 要用 MUL.D 的结果，刚开始执行，Value 还空着
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
55

## Slide 56
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
例题（续）：保留站表与浮点寄存器状态表
保留站
Busy
Op
Vj
Vk
Dest
Add1～3
no
Mult1
no
MUL
Mem[45+Regs[R3]]
Regs[F4]
#3
Mult2
yes
DIV
#2 × Regs[F4]
Mem[34+Regs[R2]]
#5
保留站表：Dest 字段指出哪个 ROB 项接收该保留站产生的结果
字段
F0
F2
F4
F6
F8
F10
ROB 项
3
6
4
5
Busy
yes
no
no
yes
yes
yes
浮点寄存器状态表
Mult1
MUL.D 写完结果后已释放（Busy = no），表中留着它最后的内容
Mult2
DIV.D 的 Vj 刚从 CDB 取到 ROB3 的值；Vk 是流出时 ROB1 已就绪 的 F6 旧值
F2
只被 L.D 预约过，ROB2 确认后清 除，Busy = no
F6
先被 ROB1 预约，后被 ADD.D 改 约为 ROB6；ROB1 确认时不清除 别人的预约
用 ROB 编号换名后，DIV.D 读到的 F6 是 ROB1 的值，与 ADD.D 将来 写入的 F6 无关。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
56

## Slide 57
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
例题 2：加入分支和 ROB 后的指令时钟周期表
例题
单流出处理器采用基于 Tomasulo 的前瞻执行算法调度。 硬件同例题 1（1 个 LSU 部件、2 个 LS 缓冲器、加法和 乘法 ALU 部件各 1 个、2 个 ALU 保留站）。总是预测分 支失败，分支指令由加法部件执行，ROB 空间足够。
(1) 给出指令执行状态时钟周期表；(2) 给出第 16 周期 末尾各状态表的内容
课件答案采用的约定
写结果（WtCDB）后清空保留站，确认后清空寄存器状 态表
ST 也进保留站：等到数据后在 WtCDB 阶段写入自己的 ROB 项，确认之后才写存储器
每拍只确认 ROB 头部的一条指令
各段占用的时钟周期数
Issue、WtCDB、Commit 各 1 个，Mem 3 个；执行段 LD、ST 各 1 个，SUB、BNEZ、ADD 各 4 个，MUL 10 个
待执行指令
对应变量
Loop: LD R2,(R1)
Rt = R2，Rs = R1，Imm = 0
MUL R2,R2,#2
Rd = R2，Rs = R2，Rt = #2
ST R2,(R1)
Rt = R2，Rs = R1，Imm = 0
SUB R1,R1,#4
Rd = R1，Rs = R1，Rt = #4
BNEZ R1,Loop
Rt = Loop，Rs = R1
ADD R5,R3,R4
Rd = R5，Rs = R3，Rt = R4
与例题 1 相比多了 BNEZ 和确认阶段；BNEZ 也要占 ALU 保留站和加法部件
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
57

## Slide 58
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
例题 2 答案：乱序执行，按 1～6 的顺序确认
指令
IS
EX
MEM
WtCDB
Cmt
推导要点
第 16 拍末
LD R2,(R1)
1
2
3～5
6
7
访存后上 CDB，第 7 拍在头部确认
已确认
MUL R2,R2,#2
2
7～16
Null
17
18
数据相关：等 LD 第 6 拍的结果
刚执行完，待写 CDB
ST R2,(R1)
3
4
20～22
18
19
数据等 MUL（17 拍），18 拍写 ROB， 19 拍确认后 20～22 拍写存储器
地址已算好，等数据
SUB R1,R1,#4
4
5～8
Null
9
20
R1 已换名；9 拍就写完，排队到 20 拍确 认
已写结果
BNEZ R1,Loop
10
11～14
Null
15
21
保留站要等 SUB 第 9 拍释放；预测分支 失败，猜对
已写结果
ADD R5,R3,R4
16
17～20
Null
21
22
保留站冲突：等 BNEZ 第 15 拍释放
刚流出
SUB 第 9 拍就写完结果，却要等到第 20 拍才确认：ROB 让执行乱序，确认必须按指令顺序。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
58

## Slide 59
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
例题 2：第 16 周期末尾的三张状态表
Label
Busy
Op
Vj
Vk
Qk
Dest
Load2
Y
ST
Reg[R1]
ROB2
ROB3
ALU1
Y
MUL
M[Reg[R1]]
#2
ROB2
ALU2
Y
ADD
Reg[R3]
Reg[R4]
ROB6
保留站状态表（Load1 空闲、Qj 列为空，均省略；Load2 的 A = Reg[R1]）；ALU2 先后装 过 SUB、BNEZ、ADD
寄存器
R1
R2
R3
R4
R5
ROB
ROB4
ROB2
ROB6
Busy
Y
Y
Y
寄存器状态表：确认后才清除，R1 仍指向未确认的 ROB4。ALU1 的 Vj 课件写作 Reg[R2]， LD 第 7 拍确认后两者相等
ROB
Busy
Op
Target
Value
State
ROB1
N
LD
R2
已确认
ROB2
Y
MUL
R2
执行完
ROB3
Y
ST
Mem(Reg[R1])
等数据
ROB4
Y
SUB
R1
Reg[R1]−4
已写结果
ROB5
Y
BNEZ
#Loop
不跳转
已写结果
ROB6
Y
ADD
R5
已流出
更正
课件 ROB5 的 Value 写作 Reg[R1]−4，那是 BNEZ 的操作 数，分支项应记录分支结果：不跳转。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
59

## Slide 60
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
自测题（一）：相关、编译调度与 Tomasulo
Q1
i 为 ADD.D F6,F0,F8，其后 j 为 SUB.D F8,F10,F14。 二者是什么相关？乱序时会怎样？
答：反相关（j 写的 F8 是 i 读的名）。j 若先执行，i 读 到新值，产生 WAR 冲突；给 j 的目标换名即可消除。
Q3
S.D F4,0(R1) 流出时 Qi[R1] = 0、Qi[F4] = Add2， 缓冲器单元 r 怎样填？要改 Qi 吗？
答：Vj = Regs[R1]、Qj = 0；Qk = Add2（Vk 暂空）；A = 0；Busy = yes。store 不写寄存器，不改 Qi。
Q2
情况 IV 最后一条 S.D F16 为什么写成 8(R1) 而不是 -24(R1)？
答：它在 DADDIU R1,R1,#-32 之后的延迟槽里执行，R1 已减 32，-24 + 32 = 8。
Q4
例题 1 若有 3 个 ALU 保留站，ADD 的 IS、EX、WtCDB 各在第几拍？
答：IS 5；加法部件被 SUB 占到第 8 拍，EX 9～12； WtCDB 13。这时才是部件冲突。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
60

## Slide 61
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
自测题（二）：分支预测与前瞻执行
Q1
分支结果依次为成功、不成功、成功、不成功。1 位 BHT （初值 0）和 2 位 BHT（初态 00）各错几次？
答：1 位 4 次全错；2 位错 2 次，状态 00→01→00→01 →00，只错第 1、3 次。
Q3
为什么在经典五段流水线上使用 BHT 没有好处？
答：它在 ID 段同时判定分支方向和算出目标地址，提前 知道方向也拿不到目标地址。BHT 只在判定方向比算目标 地址慢时有用。
Q2
BTB 命中率 95%、预测精度 80%、分支频率 20%，预测 错开销 4、不命中开销 3，基本 CPI 为 1，CPI 是多少？
答：20% ×（95% × 20% × 4 + 5% × 3）= 0.182，CPI = 1.182；固定延迟 2 拍时为 1.4。
Q4
前瞻执行中，引起异常的指令什么时候处理异常？为什么 这样是精确异常？
答：到达 ROB 头部时才产生中断并清空 ROB。此时它前 面的指令都已确认写回，后面的都没写回，现场与顺序执 行到它时一致。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
61

## Slide 62
体系结构 · 指令级并行 · 动态调度解决控制冒险
本讲小结
1
相关是程序属性：数据相关引起 RAW，反相关、输出相关在乱 序时引起 WAR、WAW；冲突多长由流水线决定
2
编译器靠循环展开 + 换名 + 调度开发 ILP：例题每个元素从 10 个周期降到 3.5 个
3
Tomasulo：保留站换名消除 WAR、WAW，CDB 直送结果减少 RAW 停顿；指令顺序流出、乱序执行
4
推周期表时逐条检查进入条件：保留站是否空闲、操作数是否 就绪、部件和 CDB 是否空闲、LS 队列是否到头
本讲的数
结果
循环例题（周期 / 元 素）
不调度 10，调度 6，展开 7，展开 + 调度 3.5
BTB 例题 CPI
1 + 15% ×（90% × 10% × 4 + 10% × 3）= 1.099
1 位 / 2 位 BHT
10 次循环每轮错 2 次 / 稳定后每轮错 1 次
1
BHT 记方向：1 位每轮循环错 2 次，2 位连续错两次才翻转； 只在判定方向比算目标地址慢时有用
2
BTB 连目标地址一起存：命中且预测对 0 延迟，预测错或不命 中至少 2 拍；CPI = 基本 CPI + 分支频率 × 期望开销
3
前瞻执行在 Tomasulo 上加 ROB：写结果只写 ROB，确认按序 写回；猜错或异常到头部时清空 ROB
本讲更正汇总
循环例题中 R1 的初值说明前后矛盾，应指向地址最高的 元素
情况 IV 中 DADDIU 与 S.D F12 的时钟应为 11、12
相关与冲突对照页中停顿、重复设置资源属于结构冲突
例题 1 中 ALU1 的 Vj 应为 M[Reg[R1]]；例题 2 中 ROB5 的 Value 应为分支结果
计算机原理与体系结构 · 体系结构 01 指令级并行
62