## Slide 1
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02
线程级并行：多处理机
多处理机结构与共享存储的 Cache 一致性
互连网络与五种 MIMD 结构
存储器一致性与两种写协议
监听协议的 I/S/M 状态转换
目录协议与三种目录结构
重制讲义 · 自学复习版｜据吉林大学《计算机原理与体系结构》体系结构部分“线程级并行”课件整理

## Slide 2
体系结构02 多处理机
本讲学习路线
01
多处理机概述
点与互连网络，PVP、SMP、MPP、DSM、COW，从存储角度分类
02
Cache 一致性问题
存储器一致性的条件，写作废协议与写更新协议
03
监听协议
总线消息，I/S/M 三状态，处理器请求与总线请求的状态转换
04
目录协议
目录与共享集，结点间消息，Cache 块与目录的状态转换
05
三种目录结构
全映像、有限映像、链式目录及其空间开销
学习目标
区分静态与动态互连网络，说出五种 MIMD 并行机的结构特点并按 UMA、NUMA、 NORMA 归类
说明 Cache 一致性问题的成因，比较写作废 协议与写更新协议
给定访存序列，写出监听协议中各 Cache 块 的状态和总线消息
给定访存序列，写出目录协议的消息、目录 状态和共享集
计算全映像、有限映像目录的空间开销
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
2

## Slide 3
体系结构02 多处理机
本章知识结构：标“自学”的部分课上不讲
点与互连网络
基本问题
PVP、SMP、MPP、DSM、COW
几种基本的 MIMD 结构
单地址空间共享：UMA、NUMA
多地址空间非共享
从存储角度看 MIMD
性能指标
加速比三大定律
性能评测（自学）
概述
对称式共享：监听协议
分布式共享：目录协议
Cache 一致性问题
同步问题（自学）
共享存储多处理机的问题
多核需求、架构与实例
多核结构（自学）
多处理机
本讲义覆盖课上讲授的部分：概述中的互连、五种结构和存储分类，以及 Cache 一致性的监听协议与目录协议。性能评 测、同步问题和多核结构请对照教材自学。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
3

## Slide 4
01
第一部分
多处理机概述
先认识构成计算机的“点”和“线”，再看五种典型的并行机结构
点与互连网络
静态互连网络与动态互连网络
PVP、SMP、MPP、DSM、COW
从存储角度分类：UMA、NUMA、NORMA
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
4

## Slide 5
体系结构02 多处理机 · 多处理机概述
计算机由“点”和互连网络构成；连接距离越远，带宽越低
两个基本要素
点：小到 CPU 内部的寄存器、ALU、控制器，到存 储模块、外设，乃至多处理机中的计算结点，都 可以看作点
互连网络：按照一定的拓扑结构和控制方式，把 点连接起来
读原课件的“系统互连”图
横轴：连接距离，从机箱内的总线一直到广域 网
纵轴：网络带宽，即单位时间内传送的信息量
并行机的结点之间离得近，才能用上带宽高、延迟低的互 连。
类别
连接距离
典型技术
带宽（图中大致范 围）
总线或开关
机箱、机柜内
交叉开关、多级互连网络 MIN、 局部总线、I/O 总线
0.1–100 Gb/s
系统域网 SAN
3–25 m
SCI、Myrinet、HiPPI、光纤通 道
0.1–10 Gb/s
局域网 LAN
500 m–2 km：建 筑物、校园、企业
千兆位以太网、快速以太网 100Base-T、FDDI、以太网 10Base-T、IsoEnet
10 Mb/s–1 Gb/s
城域网 MAN、广 域网 WAN
城市乃至更远
ATM
数十至数百 Mb/s
原课件图中右下角的方框标作“AIM”，按横跨 LAN 到 WAN 的位置应为 ATM
例：传送 1 GB（约 8 Gb）数据，带宽 1 Gb/s 的系统域网约需 8 s，10 Mb/s 的以太网约需 800 s（不计协议开销）。带宽差两个数量级，时间 也差两个数量级。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
5

## Slide 6
体系结构02 多处理机 · 多处理机概述
静态互连网络：结点之间是固定的点到点连接
静态互连网络中处理单元之间有固定连接，程序执行期间这些点到点的链接保持不变。
二维网孔（4×4）
二叉树（4 层）
超立方体（3 维）
胖树（越近根链路越粗）
网络
结点数
结点度
直径
特点
二维网孔 k×k
k²
4（边界结点 2 或 3）
2(k−1)，4×4 时为 6
布线规整，容易扩展
二叉树 h 层
2^h − 1
3（根 2，叶 1）
2(h−1)，4 层时为 6
结点度小，根附近通信拥挤
n 维超立方体
2ⁿ
n
n，3 维时为 3
直径小，结点度随规模增大
胖树
同二叉树
越靠近根，链路条数越多
同二叉树
加粗根附近的链路，缓解通信瓶颈
结点度：一个结点连出的链路数；直径：任意两结点间最短路径的最大跳数。原课件例图为 4×4 网孔、5 层二叉树、4 维超立方体和胖树
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
6

## Slide 7
体系结构02 多处理机 · 多处理机概述
动态互连网络：用开关按需改变连接
定义
动态互连网络由开关单元构成，可以按照应用程序的要 求动态地改变连接组态。
类型
连接方式
特点
总线
各部件挂在同一组公共 线路上，分时使用
结构简单、成本低；同一 时刻只能一对部件通信， 结点多了成为瓶颈
交叉开关
N 个输入与 N 个输出的 每个交叉点上放一个开 关
空闲的输入、输出可以同 时接通；N×N 要 N² 个开 关点，规模大时昂贵
多级互连网 络 MIN
由若干级小开关（如 2×2）级联而成
代价介于两者之间：16 个端口用 4 级、每级 8 个 2×2 开关
入0
入1
入2
入3
出0
出1
出2
出3
交叉开关 4×4：入0→出2、入2→出1 同时接通
系统总线（底板上）
CPU 板（CPU、LM、IOC）
存储器板（存储单元）
I/O 板（接磁盘、打印机）
通信板（接网络）
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
7

## Slide 8
体系结构02 多处理机 · 多处理机概述
PVP 与 SMP：处理器通过交叉开关或总线共享存储器
交叉开关
VP
VP
VP
SM
SM
SM
…
PVP（Parallel Vector Processor）
少量专门设计定制的高性能向量处理器 VP，每个至少 1 Gflops（每秒 10⁹ 次浮点运算）
存储器以兆字节每秒的速度向处理器提供数据
VP 与共享存储模块通过高带宽的交叉开关互连
通常不用高速缓存，而用大量向量寄存器和指令缓冲器
例：Cray C90、NEC SX-4、我国的银河 1 号
总线或交叉开关
P/C
P/C
P/C
SM
SM
I/O
…
SMP（Symmetric Multiprocessor）
商品微处理器（片上或外置高速缓存），经高速总线或交叉开关连向 共享存储器和 I/O
主要用于商务：数据库、在线事务处理、数据仓库
对称：每个处理器可同等地访问共享存储器、I/O 和操作系统服务，因 而并行度较高
共享存储使处理器数不能太多（一般少于 64 个），总线和交叉开关做 成后也难扩展
例：IBM R50、SGI Power Challenge、DEC Alpha 服务器 8400、曙光 1 号
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
8

## Slide 9
体系结构02 多处理机 · 多处理机概述
MPP 与 DSM：每个结点有局部存储器，结点间用定制网络互连
P/C
LM
NIC
P/C
LM
NIC
定制网络
MB
MB
…
MPP（Massively Parallel Processor）
结点用商品微处理器，各有局部存储器 LM
定制的高带宽、低延迟网络互连，可扩放到上万个处理器
异步 MIMD：多个进程各有私有地址空间，靠传递消息交互
主要用于科学计算、工程模拟、信号处理
例：Intel Paragon、Cray T3E、Intel Option Red、曙光-1000
P/C
LM
DIR
NIC
P/C
LM
DIR
NIC
定制网络
统一编址
MB
MB
…
DSM（Distributed Shared Memory）
存储器物理上分布在各结点，软硬件提供逻辑上单一地址的编程空间
高速缓存目录 DIR 支持分布式高速缓存的一致性
相对 MPP 的优点：编程较容易
例：Stanford DASH、Cray T3D、SGI/Cray Origin 2000
图中 MB 为存储总线，P/C 为处理器及其 Cache，NIC 为网络接口。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
9

## Slide 10
体系结构02 多处理机 · 多处理机概述
COW：用商品网络把完整的工作站连成集群
P/C
M
B
NIC
LD
P/C
M
B
NIC
LD
标准网络（以太网、ATM 等）
MB
IOB
MB
IOB
集群常被看作低成本的变形 MPP。例： Berkeley NOW、Alpha Farm、Digital TruCluster。
特征
COW
MPP
结点
完整的工作站（不含显示器、键盘、鼠 标，称“无头工作站”），也可以是一台 PC 或 SMP
处理结点
互连网络
低成本的商品网络：以太网、FDDI、 ATM 开关等（也有商用机群用定做网 络）
专门定制的网络
本地磁盘
结点内总有本地磁盘 LD
结点内没有
网络接口
松散耦合：NIC 接在 I/O 总线 IOB 上
紧耦合：NIC 接在处理 结点的存储总线上
操作系统
每个结点驻留完整的操作系统（工作站 UNIX），再加一层软件支持单一系统映 像、并行度、通信和负载平衡
通常只有一个微核
图中 M 为存储器，B 为存储总线与 I/O 总线之间的桥
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
10

## Slide 11
体系结构02 多处理机 · 多处理机概述
五种结构对比：处理器、互连、存储与访存模型
属性
PVP
SMP
MPP
DSM
COW
处理器
定制向量处理器
商品微处理器
商品微处理器
商品微处理器
商品微处理器
互连网络
定制交叉开关
总线或交叉开关
定制网络
定制网络
商品网络
通信方式
共享变量
共享变量
消息传递
共享变量
消息传递
地址空间
单地址空间
单地址空间
多地址空间
单地址空间
多地址空间
存储器
集中共享
集中共享
分布、非共享
分布、共享
分布、非共享
访存模型
UMA
UMA
NORMA
NUMA
NORMA
典型机器
Cray C90、NEC SX-4、银 河 1 号
IBM R50、SGI Power Challenge、曙光 1 号
Intel Paragon、Cray T3E、曙光-1000
Stanford DASH、Cray T3D、SGI/Cray Origin 2000
Berkeley NOW、Alpha Farm、Digital TruCluster
PVP 并行向量处理机，SMP 对称多处理机，MPP 大规模并行处理机，DSM 分布式共享存储多处理机，COW 工作站集群。本表为补充的归纳，访存模型见下一页
更正：原课件中的机器名 Cray90、IntelOption Red、Digital Truclster 应分别为 Cray C90、Intel Option Red、Digital TruCluster。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
11

## Slide 12
体系结构02 多处理机 · 多处理机概述
从存储角度看 MIMD：共享一个地址空间，还是各有私有地址空间
UMA：SMP、PVP
NUMA：DSM
单地址空间共享
NORMA：MPP、 COW
多地址空间非共 享
MIMD
分类时问两个问题
1
所有处理器能否用同一个地址访问任一存储单元？能 则为单地址空间共享，否则为多地址空间非共享
2
共享时，访问任一存储单元的时间是否都相同？相同 为 UMA，不同为 NUMA
类型
存储器
访问特点
单地址空间共享
物理上可以集中也可以 分布，但所有存储单元 统一编址
能被所有处理器访问
均匀存储访问 UMA
集中的共享存储器（如 SMP 中的 SM）
任一处理器访问任一存储单 元的时间相同
非均匀存储访问 NUMA
分布在各结点的局部存 储器，统一编址
访问本结点存储器快，访问 其他结点的慢
多地址空间非共 享 NORMA
每个结点的存储器都是 私有的
只能由本结点的处理器访 问，结点之间靠消息传递
NORMA 即 No-Remote Memory Access，是对“多地址空间非共享存储”的常用称呼
本章后面的 Cache 一致性问题出在共享存储的多处理机上：多个处理器的 Cache 中可能同时存着同一存储块的副本。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
12

## Slide 13
02
第二部分
Cache 一致性问题
同一块数据进了多个 Cache 之后，怎样保证大家读到的都是最新值
一致性问题从哪里来
存储器一致性的三个条件
一致性协议：目录式与监听式
写作废协议与写更新协议
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
13

## Slide 14
体系结构02 多处理机 · Cache 一致性问题
一个处理器改了 Cache 里的副本，其他副本就过时了
CPU A
X = m
CPU B
X = m
主存 X = m
CPU A
X = p
CPU B
X = m（旧）
主存 X = p
(a) CPU A 写入前
(b) CPU A 写入 p 后
图 (b) 中 CPU A 已把 X 改成 p，CPU B 若继续读自己 Cache 里 的 m，读到的就是旧值。
定义
多处理机的 Cache 一致性问题
允许共享数据进入 Cache，就可能出现多个处 理器的 Cache 中都有同一存储块的副本；某个 处理器修改了自己 Cache 中的数据后，它与其 他 Cache 中的数据就不一致了。
人手一份复印件，一人改了自己那份，别人手里的就过时了
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
14

## Slide 15
体系结构02 多处理机 · Cache 一致性问题
存储器一致：任何读操作都能得到最新写入的值
定义
如果对某个数据项的任何读操作均可得到其最新写入 的值，则认为这个存储系统是一致的。
存储系统的行为有两个方面：
What：读操作得到的是什么值
When：什么时候才能把已写入的值返回给读操作
后面讨论时的两个假设
1
直到所有处理器都看到了写的结果，这个写操作 才算完成
2
处理器的访存不能改变写的顺序：允许对读重新 排序，但写必须按程序规定的顺序进行
条件
内容
用意
① 读自己的写
处理器 P 对单元 X 写之后又读 X，中间 没有其他处理器写 X，则 P 读到的总是 刚写进去的值
保证程序的顺序，单处理机 也有此要求
② 读别人的写
P 写 X 之后另一处理器 Q 读 X，中间没 有其他写，则 Q 读到的应为 P 写入的 值
多处理器一致性的核心：总 读到旧数据就是不一致
③ 写串行化
任意两个处理器对同一单元的两次写， 从各个处理器看来顺序都相同
如 P1 先写、P2 后写，其他 处理器看到的也是 P1 先、 P2 后
三个条件都满足，才称存储器是一致的
例
P1 写 X = 1，随后 P2 写 X = 2，之后再没有写。此时 P3 读 X 必须得到 2 （条件 ②）；P1、P2、P3 看到的也都应是“先写 1、后写 2”（条件 ③）。
若 P3 读到 1，或者某个处理器看到的写入先后相反，这个存储系统就不一致。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
15

## Slide 16
体系结构02 多处理机 · Cache 一致性问题
Cache 起两种作用；一致性协议按共享状态记在哪里分两类
Cache 的功能
做法
好处
共享数据的迁 移
把远程的共享数据复制 一份，迁入本地 Cache
减少访问远程共享数据 的延迟，也降低对共享 存储器带宽的要求
共享数据的复 制
多个处理器要同时读的 共享数据，在各自本地 Cache 中各放一个副本
减少访问延迟，也减少 访问共享数据产生的冲 突
前提是多处理机的存储系统是一致的
小规模多处理机一般用硬件方法实现 Cache 的一致 性。
Cache 一致性协议
在多个处理器中用来维护一致性的协议，关键是跟踪记录 共享数据块的状态。
协议
共享状态记在哪里
典型场合
目录式 （directory）
物理存储器中数据块的共享状态 保存在一个称为目录的地方
分布式共享存储，处 理器较多
监听式 （snooping）
每个 Cache 除了块的数据拷 贝，也保存着各个块的共享状态 信息
多个 Cache 挂在同一 条共享存储器总线上
监听式协议怎样工作
1
各 Cache 连在共享存储器的总线上
2
某个 Cache 要访问存储器时，把请求放到总线上广播
3
其他 Cache 控制器一直在监听总线，判断自己是否有总线 上请求的数据块，有就做相应操作
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
16

## Slide 17
体系结构02 多处理机 · Cache 一致性问题
写作废协议：写之前先作废其他副本
CPU A
X = m
CPU B
X = m
CPU C
X = m
主存 X = m
CPU A
X = p
CPU B
作废
CPU C
作废
主存 X = p
(a) CPU A 写入前
(b) 写 p：先作废 B、C
例子采用监听总线和写直达法，所以 CPU A 写 Cache 的同时 也把 p 写入主存单元 X。
写作废协议
处理器对某个数据项写入之前，先保证自己拥有对 该数据项的唯一访问权，即作废其他副本。
1
2
3
4
初始状态
CPU A、B、C 的 Cache 中都有 X 的副本 m
先作废
CPU A 要写 X，先作废 Cache B 和 Cache C 中的副本
再写入
把 p 写入 Cache A 中的副本
写直达
同时用 p 更新主存单元 X
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
17

## Slide 18
体系结构02 多处理机 · Cache 一致性问题
写更新协议：写的同时把新值广播给所有副本
CPU A
X = m
CPU B
X = m
CPU C
X = m
主存 X = m
CPU A
X = p
CPU B
X = p
CPU C
X = p
主存 X = p
(a) CPU A 写入前
(b) 写 p：广播更新 B、C
写直达：写 Cache 的同时写主存。写回：只写 Cache，块被 替换出去时才写回主存。
写更新协议
一个处理器对某数据项写入时，通过广播使其他 Cache 中所有对应于该数据项的副本都进行更新。
1
2
3
4
初始状态
3 个 Cache 中都有 X 的副本 m
广播
CPU A 把 p 写入 Cache A 的副本时，把 p 广播给所有 Cache
更新
其他 Cache 用 p 更新自己的副本
写直达
CPU A 还要把 p 写入存储器中的 X；若采用写回法则不需要
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
18

## Slide 19
体系结构02 多处理机 · Cache 一致性问题
写作废与写更新：一个广播少，一个读到新值快
比较点
写更新协议
写作废协议
对同一数据连续多 次写，中间无读
每次写都要广播
只需一次作废
对同一 Cache 块 的多个字写
每个字写一次就广播 一次
只在第一次写该块时 作废
操作的单位
字（或字节）
Cache 块
A 写入后到 B 能读 到新值的延迟
较小：B 的副本已被 更新
较大：B 要重新取回 该块
总线带宽是基于总线的多处理机中最紧缺的资源，而 写作废产生的总线流量少，所以多数这类系统采用写 作废协议。后面的监听协议和目录协议都以写作废为 前提。
例（补充）
数一数广播次数
块 b 含字 w0–w3，开始时 A、B 的 Cache 都有 b 的副 本。A 依次写 w0 三次，再写 w1、w2、w3 各一次，中 间没有读。
协议
总线广播
之后 B 读 w0
写更新
6 次：每次写广播一 次
命中，本地副本已是 新值
写作废
1 次：第一次写时作 废 B 的副本
缺失，要从总线上取 回最新的块
写作废之后 A 的块已是独占的，后面 5 次写都在本地完成。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
19

## Slide 20
03
第三部分
监听协议
各 Cache 挂在同一条总线上，靠广播消息和一直监听来保持一致
实现要点与总线消息
I、S、M 三种块状态
请求来自处理器时的状态转换
请求来自总线时的状态转换
完整跟踪例子
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
20

## Slide 21
体系结构02 多处理机 · 监听协议
实现监听协议的三个关键
1
2
3
可以广播的互连
处理器之间用一个能实现广播的互连机制相连，通常就是总线
涉及全局操作时发消息
Cache 响应本地 CPU 的访问时，如果涉及全局操作，Cache 控制器先获得总线控制 权，再在总线上发出相应的消息
所有处理器一直监听
检测总线上的地址在自己的 Cache 中是否有副本；有就响应这条消息，并进行相应 的操作
写操作的串行化由总线实现：处理器获得总线控制权有先后，写 也就有了统一的顺序。
代价
每条消息都要所有处理器监听、比对，而总线同一时刻只能传一条消 息。处理器越多，总线越忙，所以监听协议的可扩放性很差，只适合 处理器不多的总线式多处理机。
P1
P1 Cache：缺失
P2
P2 Cache：有 X
P3
P3 Cache：无 X
共享存储器
RdMiss X
监听
监听
P1 读 X 缺失，把 RdMiss 广播到总线
总线
P2 有 X 的副本，按自己块的状态响应；P3 没有，不做操作
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
21

## Slide 22
体系结构02 多处理机 · 监听协议
总线上传什么消息，Cache 块要多记哪些信息
消息
含义
是否调块
RdMiss
读不命中
调块：通过总线找到该块的最新副本，调入 本地 Cache
WtMiss
写不命中
调块：同上，调入后本处理器要写这个块
Invalidate
作废
不调块：只通知其他处理器作废 Cache 中相 应的副本
有的监听协议才增设 Invalidate 消息。它与 WtMiss 的区别是不引起调块
最新副本在哪里
写直达 Cache：写入的数据同时写回主存，从主存中总能取到最 新值
写回 Cache：最新值可能在某个 Cache 中，也可能在主存中， 取最新值困难一些
后面的讨论只考虑写回法 Cache。
标识 tag
可直接用来实现监听：把总线上的地址与本 Cache 中的 tag 比较
有效位
作废一个块只需把它的有效位置为无效
共享位
为 1：该块被多个处理器共享；为 0：仅被某个处理 器独占
块的拥有者
拥有该数据块唯一副本的处理器
有了共享位，处理器写一个独占的块时就不必再上总线发 作废消息。
监听一条消息的过程
1
总线上出现地址 A 的 RdMiss 或 WtMiss
2
每个 Cache 控制器按 A 找到对应的 Cache 行
3
该行有效且 tag 与 A 的标记相同，说明本 Cache 有这个 块，按块的状态响应；否则不理会
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
22

## Slide 23
体系结构02 多处理机 · 监听协议
监听协议举例：每个 Cache 块处于 I、S、M 三种状态之一
每个结点内嵌一个有限状态控制器，根据来自处理器或总线的请求以及 Cache 块的状态做出响应。
状态
含义
无效 I（Invalid）
Cache 中该块的内容无效
共享 S （Shared）
该块可能处于共享状态：多个处理器中都有副本，这些副本 相同，且与存储器中相应的块相同
已修改 M （Modified）
该块已被修改过，还没写入存储器；块中内容是系统中唯一 的最新副本，所以“已修改”隐含该块是独占的
前提
写作废协议
写回法 Cache
原子操作：如写不命中的检查、申请总线和接收响应作为一个整 体完成，中间不被打断
请求来源
事件
状态会变的块
I 来自处理器
本处理器的读命中、读 缺失、写命中、写缺失
发出访问的处理器 P 自 己 Cache 中的块；缺 失时还要向总线发消息
II 来自总线
其他处理器发出的 RdMiss、WtMiss、 Invalidate
监听到消息的处理器 Q 的 Cache 中地址相 同的块
分析一次访存要看两边：发起方按“来自处理器”的 表转换，其他每个处理器按“来自总线”的表转换。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
23

## Slide 24
体系结构02 多处理机 · 监听协议
请求来自处理器（一）：读命中与读缺失
事件
块原状态
操作类型
功能与解释
新状态
读命中
S 或 M
正常命中
读取本地 Cache 中的数据
不变
读缺失
I
正常缺失
把 RdMiss 放到总线上
S
读缺失
S
替换
地址冲突缺失：把 RdMiss 放到总 线上
S
读缺失
M
替换
地址冲突缺失：先写回，再把 RdMiss 放到总线上
S
“替换”指什么
Cache 的这一行原来放的是另一个块（地址冲突），要调入新块就 得先处理旧块：旧块已修改（M）必须先写回主存，未修改（S）可 以直接覆盖。
状态图描述的是 Cache 中这一行的状态，调入新块后按新块记为 S。
I 无效
S 共享
M 已修改
读缺失
读缺失（先写回）
读命中、读缺失
读命中
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
24

## Slide 25
体系结构02 多处理机 · 监听协议
请求来自处理器（二）：写命中与写缺失
事件
块原状态
操作类型
功能与解释
新状态
写命中
M
正常命中
在本地 Cache 中写数据
M
写命中
S
一致性
把 Invalidate 放到总线上；只改 变状态，不提取数据
M
写缺失
I
正常缺失
把 WtMiss 放到总线上
M
写缺失
S
替换
地址冲突缺失：把 WtMiss 放到 总线上
M
写缺失
M
替换
地址冲突缺失：先写回，再把 WtMiss 放到总线上
M
处理器写完之后块一定是 M；读完之后块是 S，或者原来就是 M 而保持 M。
I 无效
S 共享
M 已修改
写缺失
写命中（发 Invalidate）、写缺失
写命中、写缺失
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
25

## Slide 26
体系结构02 多处理机 · 监听协议
处理器侧汇总：一张表查出新状态和要发的消息
I 无效
S 共享
M 已修改
读缺失
读缺失
写缺失
写命中、写缺失
读命中、读缺失
读写命中、写缺失
蓝：读事件
橙：写事件
原状态
读命中
读缺失
写命中
写缺失
I
—
S，发 RdMiss
—
M，发 WtMiss
S
S
S，发 RdMiss
M，发 Invalidate
M，发 WtMiss
M
M
S，写回后发 RdMiss
M
M，写回后发 WtMiss
表中写“新状态，动作”。I 状态的块内容无效，不会命中
易错
S 块写命中发的是 Invalidate，不是 WtMiss：数据已在 本地，不需要调块
M 块替换时一定先写回：写回法下主存里的值是旧的
同一块在所有 Cache 中最多一个是 M；有 M 时，其他 Cache 中该块都是 I
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
26

## Slide 27
体系结构02 多处理机 · 监听协议
请求来自总线：监听到别人的消息后怎样响应
总线消息
块原状 态
操作类 型
功能与解释
新状 态
RdMiss
S
无操作
允许共享 Cache 或存储器为这次 读缺失提供服务
S
RdMiss
M
一致性
把修改写回并中止存储器访问， 尝试共享数据：把块放到总线上
S
Invalida te
S
一致性
有处理器要写共享块，作废本 Cache 中的该块
I
WtMiss
S
一致性
尝试共享数据，并在本地 Cache 中作废该块
I
WtMiss
M
一致性
把块写回存储器，把本地数据共 享给请求方（就近提供），再把 本地块作废
I
块原状态为 I 的处理器与这条消息无关，不做任何操作
I 无效
S 共享
M 已修改
WtMiss、Invalidate
WtMiss
RdMiss
RdMiss
M 块听到 RdMiss 变成 S，仍保留一份可读副 本；听到 WtMiss 变成 I，因为对方要独占这 个块。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
27

## Slide 28
体系结构02 多处理机 · 监听协议
例（补充）：跟踪 3 个处理器访问同一块 X
写作废、写回法 Cache。开始时 3 个 Cache 中都没有 X（状态 I），主存中的 X 是最新值。
步
操作
总线消息
其他处理器的响应
P1
P2
P3
主存中的 X
1
P1 读 X
RdMiss
无人持有 X，由主存提供
S
I
I
最新
2
P2 读 X
RdMiss
P1 为 S：无操作，由主存或 P1 提供
S
S
I
最新
3
P1 写 X
Invalidate
P2：S → I
M
I
I
过时
4
P1 再写 X
无（写命中）
无
M
I
I
过时
5
P3 读 X
RdMiss
P1：写回并把块放上总线，M → S
S
I
S
最新
6
P2 写 X
WtMiss
P1、P3：S → I
I
M
I
过时
7
P1 读 X
RdMiss
P2：写回并共享，M → S
S
S
I
最新
橙色为这一步发生变化的状态
自查规律：任何时刻最多一个 M；有 M 时其他处理器都是 I，而且主存中的 X 是过时的。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
28

## Slide 29
04
第四部分
目录协议
用集中记录的目录代替广播，一致性协议才能扩放到更多处理器
目录、位向量与共享集
本地、宿主、远程结点与结点间消息
Cache 块和目录中存储块的状态转换
完整跟踪例子
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
29

## Slide 30
体系结构02 多处理机 · 目录协议
目录协议：用一个集中的数据结构记录每个块的共享状态
为什么要换协议
广播和监听的机制使监听一致性协议的可扩放性很差，所以寻找 替代的一致性协议，即目录协议。
目录
一种集中的数据结构。存储器中每个可以调入 Cache 的数 据块在目录中有一条目录项，记录该块的状态以及哪些 Cache 中有副本
特点
任何数据块的相关信息都能在唯一的一个位置快速找到，一 致性协议因此避免了广播
位向量
记录哪些 Cache 中有副本：每一位对应一个处理器，长度 与处理器个数成正比
共享集
由位向量指定的处理机的集合，记作 S
目录像档案室的登记簿：查一行就知道哪些人手里有这份文件的副本
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
30

## Slide 31
体系结构02 多处理机 · 目录协议
分布式目录：目录跟着存储器分到各结点，信息量与 N² 成正比
互连网络
CPU0
存储器
目录
CPU4
存储器
目录
CPU1
存储器
目录
CPU5
存储器
目录
CPU2
存储器
目录
CPU6
存储器
目录
CPU3
存储器
目录
CPU7
存储器
目录
分布式目录
目录与存储器一起分布到各结点中，对不同目录内 容的访问可以在不同的结点进行。
目录的信息量
最简单的方案：存储器中每一块在目录中设一项， 每项一个 N 位位向量。
M：存储器中存储块的总数
N：处理器个数；K：每个处理机中的存储块数
K 不变时信息量与 N² 成正比，可扩放性不好，只适合处理 器较少的系统。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
31

## Slide 32
体系结构02 多处理机 · 目录协议
目录中的存储块有三种状态：未缓存、共享、独占
状态
含义
副本情况
未缓存 U （uncached）
该块尚未调入 Cache
所有处理器的 Cache 中都没有 这个块的副本
共享 S （shared）
一个或多个处理机上有这个块 的副本
这些副本与存储器中的该块相 同，只读
独占 E （exclusive）
仅一个处理机有副本，且它已 对该块写过
副本是最新的，存储器中的数 据已过时；这个处理机是该块 的拥有者，可读写
存储块
状态
位向量（P1 P2 P3 P4）
共享集
块 a
U
0 0 0 0
{ }
块 b
S
1 0 1 0
{P1, P3}
块 c
E
0 1 0 0
{P2}，P2 是拥有者
目录项举例（N = 4）。与 Cache 块状态的对应：目录为 E 时拥有者的块为 M、其他为 I；为 S 时共享集 中的块为 S；为 U 时各 Cache 都没有该块
状态机
状态
触发事件
单个 Cache 块
Invalid、 Shared、 Modified
CPU 读请求、CPU 写请求、远 程 Cache 块收到的请求
目录中的存储块
Uncached、 Shared、 Exclusive
读不命中、写不命中、数据写 回（假设这些操作是原子的）
目录承担一致性操作的主要功能
本地结点的请求先发给宿主结点的目录，再由目录有选 择地向远程结点发消息。目录要做三件事：
1
向共享集指出的远程结点发消息，让它们完成相应操 作
2
修改目录中该块的状态
3
更新共享集
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
32

## Slide 33
体系结构02 多处理机 · 目录协议
本地结点、宿主结点与远程结点
CPU P
Cache
Cache：K 所在块的副本
存储器：K 所在块
目录项
访问地址 K
目录记录谁有副本
本地结点 A
远程结点 C
宿主结点 B（home）
本地结点
发出访问请求的结点
宿主结点 （home）
包含所访问的存储单元及其目录项的 结点
远程结点
Cache 中拥有该块副本的结点
三者可以是同一个结点。
怎样找到宿主结点
系统采用统一地址空间：地址高位为结点地址， 低位为结点内存储器的偏移量。拿到地址 K，看高 位就知道宿主结点是谁。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
33

## Slide 34
体系结构02 多处理机 · 目录协议
结点之间的消息：谁发给谁
本地 Cache（处理机 P）
宿主结点的目录
远程 Cache（副本持有者）
被替换块的宿主目录
RdMiss(P,K)、WtMiss(P,K)、Invalidate(K)
DReply(D)
Invalidate(K)、Fetch(K)、Fetch&Inv(K)
WtBack(K,D)
替换时：MdSharer(P,K)、WtBack2(P,K,D)
参数：P 为发出请求的处理机编号，K 为 要访问的地址，D 为数据块的内容
更正：原课件消息汇总表中 WtBack 的目的写成“本地目录”，应为宿主目录；WtBack2 漏了参数 D；MdSharer、 WtBack2 在读缺失、写缺失引起替换时都会用到，并不限于表中写的读失效、写失效。
记忆线索：本地只和目录打交道，目录再去找远程结点；远程结点的回应（WtBack）也先交给目录，由目录用 DReply 转给本地。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
34

## Slide 35
体系结构02 多处理机 · 目录协议
目录协议的消息一览
消息（参数）
源 → 目的
作用
RdMiss(P, K)
本地 Cache → 宿主目录
P 读地址 K 不命中：请求数据，并把 P 加入共享集
WtMiss(P, K)
本地 Cache → 宿主目录
P 写地址 K 不命中：请求数据，并使 P 成为独占者
Invalidate(K)
本地 Cache → 宿主目录
请求向所有拥有 K 所在块副本的远程 Cache 发作废消息
Invalidate(K)
宿主目录 → 远程 Cache
作废远程 Cache 中包含地址 K 的块
Fetch(K)
宿主目录 → 远程 Cache
取出包含 K 的块送到宿主结点，远程块改为共享
Fetch&Inv(K)
宿主目录 → 远程 Cache
取出包含 K 的块送到宿主结点，然后作废远程块
DReply(D)
宿主目录 → 本地 Cache
把从宿主存储器取得的数据返回本地 Cache
WtBack(K, D)
远程 Cache → 宿主目录
把包含 K 的块写回宿主结点，是对 Fetch 或 Fetch&Inv 的响应
MdSharer(P, K)
本地 Cache → 被替换块的宿主目录
替换未修改过的块：把 P 从共享集删除，删空则块变为 U
WtBack2(P, K, D)
本地 Cache → 被替换块的宿主目录
替换已修改过的块：先写回，再做 MdSharer 的操作
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
35

## Slide 36
体系结构02 多处理机 · 目录协议
Cache 块的状态转换（一）：CPU 读和 CPU 写
I 无效
S 共享
M 已修改
①
④
⑥
⑦⑧
②③
⑤⑨
蓝：CPU 读
橙：CPU 写
更正与补充
原课件“CPU 写”状态图中的 RtBack2 应为 WtBack2
原图 ③④ 只写了 MdSharer、WtBack2，调入新块还要 发 RdMiss（与 ⑧⑨ 同理）
编号
转换
CPU 事件
发出的消息
①
I → S
读缺失
RdMiss
②
S → S
读命中
无
③
S → S
读缺失，旧块未改过
MdSharer，再 RdMiss
④
M → S
读缺失，旧块改过
WtBack2，再 RdMiss
⑤
M → M
读命中、写命中
无
⑥
I → M
写缺失
WtMiss
⑦
S → M
写命中
Invalidate
⑧
S → M
写缺失，旧块未改过
MdSharer，再 WtMiss
⑨
M → M
写缺失，旧块改过
WtBack2，再 WtMiss
缺失时先处理这一行的旧块：改过发 WtBack2，没改过发 MdSharer，I 状态的行没有旧块 不用发；再按读写发 RdMiss 或 WtMiss
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
36

## Slide 37
体系结构02 多处理机 · 目录协议
Cache 块的状态转换（二）：远程 Cache 块收到目录的请求
I 无效
S 共享
M 已修改
收到 Invalidate
收到 Fetch&Inv，发 WtBack
收到 Fetch，发 WtBack
收到的消息
块原状态
动作
新状态
Invalidate(K)
S
作废本地副本
I
Fetch(K)
M
发 WtBack(K, D) 把块写回宿主结 点，本地保留可读副本
S
Fetch&Inv(K)
M
发 WtBack(K, D) 把块写回宿主结 点，再作废本地块
I
目录协议
对应的监听协议总线侧转换
收到 Invalidate
S 块听到 Invalidate 或 WtMiss：S → I
收到 Fetch
M 块听到 RdMiss：写回并共享，M → S
收到 Fetch&Inv
M 块听到 WtMiss：写回后作废，M → I
两种协议做的事相同，区别在于目录协议只把消息发给目录点名 的结点，不需要全体监听。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
37

## Slide 38
体系结构02 多处理机 · 目录协议
目录中存储块的状态转换（一）：收到读不命中与写不命中
U 未缓存
S 共享
E 独占
DReply
Fetch、DReply
DReply
原状态
收到 RdMiss(P, K) 后目录的操作
新状态
U
把存储器数据送往 P（DReply），P 成为唯一 的共享结点
S，共享集 = {P}
S
把存储器数据送往 P，并把 P 加入共享集
S
E
向拥有者发 Fetch，它用 WtBack 送回的数据 先写入存储器，再用 DReply 送给 P；共享集 加入 P，原拥有者仍留在集中
S
U 未缓存
S 共享
E 独占
DReply
Invalidate、DReply
Fetch&Inv、DReply
原状态
收到 WtMiss(P, K) 后目录的操作
新状态
U
把存储器数据送往 P，P 成为拥有者
E，共享集 = {P}
S
把数据送往 P，向共享集中所有处理机发 Invalidate
E，共享集 = {P}
E
向旧拥有者发 Fetch&Inv：它写回数据并作废 自己的块，数据再送给 P
E，共享集 = {P}
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
38

## Slide 39
体系结构02 多处理机 · 目录协议
目录中存储块的状态转换（二）：数据写回与完整状态图
U 未缓存
S 共享
E 独占
RdMiss
MdSharer（集变空）
RdMiss
WtMiss
WtMiss
WtBack2
RdMiss；MdSharer
WtMiss
蓝：读不命中
橙：写不命中
绿：写回与替换
请求
原状 态
目录的操作
新状态
WtBack2(P, K, D)
E
拥有者替换该块时写回宿主存储 器，存储器中的数据成为最新， 宿主结点实际上成了拥有者
U，共享集 = { }
MdSharer(P, K)
S
把 P 从共享集中删除，集合仍非 空
S
MdSharer(P, K)
S
把 P 从共享集中删除，集合变为 空
U
更正与补充
原课件全图中 S 的自环没有标注，应为“RdMiss / 发 DReply， 把 P 加入共享集”
原图 E → U 标为 WtBack。它由拥有者替换块引起，按消息定 义应为 WtBack2（WtBack 是远程结点对 Fetch 的响应）
MdSharer 的两条转换原图没有画，按 MdSharer 的定义补上
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
39

## Slide 40
体系结构02 多处理机 · 目录协议
例（补充）：目录协议完整跟踪 P1、P2、P3 对块 K 的访问
步
事件
本地发出
目录发出（远程回应）
目录状态
共享集
P1
P2
P3
1
P1 读 K
RdMiss(P1,K)
DReply
U → S
{P1}
S
I
I
2
P3 读 K
RdMiss(P3,K)
DReply
S
{P1, P3}
S
I
S
3
P3 替换 K（未改过）
MdSharer(P3,K)
无
S
{P1}
S
I
I
4
P2 写 K
WtMiss(P2,K)
Invalidate→P1，DReply
S → E
{P2}
I
M
I
5
P1 读 K
RdMiss(P1,K)
Fetch→P2（P2 回 WtBack），DReply
E → S
{P1, P2}
S
S
I
6
P3 写 K
WtMiss(P3,K)
Invalidate→P1、P2，DReply
S → E
{P3}
I
I
M
7
P1 写 K
WtMiss(P1,K)
Fetch&Inv→P3（P3 回 WtBack），DReply
E → E
{P1}
M
I
I
8
P1 替换 K（已改过）
WtBack2(P1,K,D)
无
E → U
{ }
I
I
I
开始时 3 个 Cache 都没有 K，目录中 K 所在块为 U。I 表示该 Cache 中没有 K 的有效副本，橙色为这一步变化的状态
自查：目录为 E 时共享集只有拥有者一个，且它的 Cache 为 M；目录为 U 时共享集为空，所有 Cache 都没有 K。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
40

## Slide 41
05
第五部分
目录的三种结构
共享集怎样存放，决定了目录占多少空间、能扩放到多少处理器
全映像目录：N 位位向量
有限映像目录：m 个指针
链式目录：指针链表
空间开销对比与估算
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
41

## Slide 42
体系结构02 多处理机 · 目录的三种结构
全映像目录：每个目录项是一个 N 位位向量
不同目录协议的区别主要有两个：设置的存储块状态及其个数不同，目录的结构不同。按结构分为全映像、有限映像和链式三 类。
处理机
P1
P2
P3
…
P(N−1)
PN
位向量
1
1
0
…
1
0
第1位
第2位
第N位
共享集 = {P1, P2, …, P(N−1)}，由值为 1 的位对应的处理机构成。
位为 1 表示对应处理机有该数据块的副本，为 0 表示没有。
例
N = 8，某块的位向量为 01001010（从左起第 1 位对应 P1）：共享 集 = {P2, P5, P7}
P3 读该块不命中并调入：第 3 位置 1，位向量变为 01101010
P5 替换掉该块：第 5 位清 0，位向量变为 01100010
全映像目录
每个目录项包含一个 N 位的位向量（N 为处理机个 数），每一位对应一个处理机。
优点：处理比较简单，速度也比较快
缺点
存储空间的开销很大
目录项数与 N 成正比，每项位数也与 N 成正比， 目录所占空间与 N² 成正比
可扩放性很差
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
42

## Slide 43
体系结构02 多处理机 · 目录的三种结构
有限映像目录：最多记 m 个副本，每个指针 ⌈log₂N⌉ 位
目录项
0001
0011
0101
0111
P1
P3
P5
P7
m = 4 个指针，N = 16（处理机编号 0–15），每个指针 ⌈log₂16⌉ = 4 位，共享集 = {P1, P3, P5, P7}。
更正
原课件例图把 0101 画成指向 P4，共享集写作 {P1, P3, P4, P7}。0101 = 5，应指向 P5
指针为 4 位时 N 应在 9–16 之间，图注“N≥8”不准确：N = 8 只需 3 位
核心思想
采用位数固定的目录项：限制同一数据块在所有 Cache 中的副本总数，如限定为常数 m。目录项中 表示共享集所需的位数为
目录空间与 N × ⌈log₂N⌉ 成正比，比全映像的 N² 增长慢得 多。
缺点
同一数据的副本数大于 m 时必须特殊处理：m 个指 针都已占满，又有处理机要调入该块时，只能从 m 个指针中选一个驱逐，腾出位置存放指向新处理机 的指针。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
43

## Slide 44
体系结构02 多处理机 · 目录的三种结构
链式目录：用指针链表表示共享集，长度不受限制
链式目录
用一个目录指针链表表示共享集。副本增加（或减少）时，链 表跟着变长（或变短）。
链表长度不受限制：既不限制副本个数，又保持了可扩展性。
实现
把链表中第 i 个元素删除（Cache 块 被替换）
代价
单链法
做法一：沿链表找到第 i 个元素，修改 前后链接指针跳过它。做法二：找到 后，作废它及其后所有元素对应的 Cache 副本
指针少，但要沿链查 找
双链法
不需要遍历整个链表
省处理时间；指针增 加一倍，一致性协议 更复杂
表头指针 →
P2
∧
表头指针 →
P1
P4
P2
∧
上：共享集 = {P2}。下：共享集 = {P1, P4, P2}。表头指针占 ⌈log₂N⌉ 位，链表的后继指针存放在各处理机的 Cache 中。
从原课件的示意图看，新调入该块的处理机插在链表 头部：P4、P1 先后调入后，链表由 P2 变成 P1 → P4 → P2。
例：单链法中 P4 替换掉该块
做法一：从表头找到 P4，把 P1 的指针改为指向 P2， 链表变为 P1 → P2
做法二：作废 P4 及其后 P2 中的副本，链表只剩 P1， P2 以后访问时重新调入
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
44

## Slide 45
体系结构02 多处理机 · 目录的三种结构
三种结构对比，以及目录空间的估算
结构
目录项中表示共享 集的位数
目录空间
副本个数
全映像
N
∝ N²
不限
有限映像
m × ⌈log₂N⌉
∝ N × ⌈log₂N⌉
最多 m 个
链式
表头指针 ⌈log₂N⌉
∝ N × ⌈log₂N ⌉，另在 Cache 中存后继指针
不限
目录项数 M = K × N 与 N 成正比，所以目录空间 = 目录项数 × 每项位数
N 小时有限映像并不省空间（N = 16、m = 4 时两者 都是每项 16 位）；N 越大，N 与 m⌈log₂N⌉ 差得越 远。
例（补充）
每个结点 K = 2¹⁶ 块，有限映像取 m = 4
N
块总数 M
全映像：每项 / 总量
有限映像：每项 / 总 量
16
2²⁰
16 位 / 2 MB
16 位 / 2 MB
64
2²²
64 位 / 32 MB
24 位 / 12 MB
1024
2²⁶
1024 位 / 8 GB
40 位 / 320 MB
以 N = 64 为例：
1
M = 2¹⁶ × 64 = 2²² 块
2
全映像：2²² × 64 = 2²⁸ 位 = 32 MB
3
有限映像每项 4 × ⌈log₂64⌉ = 24 位，2²² × 24 位 = 12 MB
N 从 16 增到 64（4 倍），全映像目录从 2 MB 增到 32 MB（16 倍），正是 N² 增长。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
45

## Slide 46
体系结构02 多处理机 · 目录的三种结构
自测题（一）：多处理机结构与监听协议
Q1
按访存模型给 PVP、SMP、MPP、DSM、COW 分类。
答：UMA：PVP、SMP；NUMA：DSM；NORMA：MPP、COW（各 结点地址空间私有，靠消息传递）。
Q3
同一块连续写 5 次、中间无读，写更新和写作废各广播几次？
答：写更新 5 次；写作废只在第一次写时作废 1 次。
Q5
监听协议中 P1 的块 X 为 M，P2 读 X 缺失，两者状态怎样变？
答：P2 发 RdMiss；P1 写回并把块放上总线，M → S；P2 调入 后为 S。
Q2
静态与动态互连网络的区别？交叉开关属于哪一类？
答：静态网络是固定的点到点链接；动态网络由开关构成，可按 需改变连接。交叉开关属于动态网络。
Q4
监听协议中写一个状态为 S 的块，发什么消息？其他副本怎样？
答：写命中，发 Invalidate（不调块）；自己 S → M，其他处理 器 S → I。
Q6
同上，若改为 P3 写 X 缺失，P1、P3 怎样变？主存中的 X 呢？
答：P3 发 WtMiss；P1 写回并把数据给 P3，M → I；P3 为 M。 主存在 P1 写回后变新，P3 写后又过时。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
46

## Slide 47
体系结构02 多处理机 · 目录的三种结构
自测题（二）：目录协议与目录结构
Q1
目录协议中块 K 为 E、拥有者 P2，P1 写 K 缺失。目录 发哪些消息？结束后目录状态和共享集是什么？
答：向 P2 发 Fetch&Inv，P2 用 WtBack 写回并作废自 己的块；向 P1 发 DReply。目录仍为 E，共享集 = {P1}。
Q3
N = 32、每个结点 K = 2¹⁴ 块，全映像目录占多大空间？ N 加倍呢？
答：M = 2¹⁴ × 32 = 2¹⁹，每项 32 位，共 2²⁴ 位 = 2 MB；N = 64 时 2²⁰ × 64 = 2²⁶ 位 = 8 MB，为原来的 4 倍。
Q2
目录中块 K 为 S、共享集为 {P3}，P3 替换掉这个未修 改过的块。发什么消息？目录状态怎样变？
答：P3 发 MdSharer(P3, K)；共享集删去 P3 后为空， 块由 S 变为 U。
Q4
N = 100、m = 5 的有限映像目录，每个目录项表示共享 集需要多少位？
答：⌈log₂100⌉ = 7，每项 5 × 7 = 35 位（全映像每项 要 100 位）。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
47

## Slide 48
体系结构02 多处理机 · 目录的三种结构
本讲小结
主题
要点
互连网络
静态网络是固定的点到点链接；动态网络由开关构成，可改变连接
五种 MIMD 结构
PVP、SMP 属 UMA；DSM 属 NUMA；MPP、COW 各结点地址空间私 有，属 NORMA
一致性问题
多个 Cache 有同一块的副本，一处修改其他就过时
存储器一致
读自己的写、读别人的写都得到最新值，写串行化
写作废与写更新
写作废广播少；写更新让别人读到新值的延迟小
监听协议
总线广播加全体监听，块状态 I、S、M，可扩放性差
目录协议
目录记录块状态 U、S、E 和共享集，消息只发给相关结点
目录结构
全映像 ∝ N²；有限映像限 m 个副本；链式不限副本
本讲义对原课件的更正
机器名 Cray C90、Intel Option Red、Digital TruCluster；互连图中 AIM 应为 ATM
消息汇总表：WtBack 发往宿主目录，WtBack2 带参 数 D，MdSharer、WtBack2 读写缺失替换时都会用到
Cache 块状态图：RtBack2 应为 WtBack2，读缺失替 换后还要发 RdMiss
目录全图：补 S 自环标注，E → U 应为 WtBack2，补 MdSharer 转换
有限映像例：0101 指向 P5，共享集为 {P1, P3, P5, P7}
复习重点：给定访存序列，逐步写出监听协议中的 I/S/M 状态和总线消息，以及目录协议中的消息、目录状态和共享集。
计算机原理与体系结构 · 体系结构 02 线程级并行：多处理机
48