## Slide 1
计算机原理与体系结构 · 第2章
指令：计算机的语言
以 MIPS 为例，从指令格式读到程序运行
指令格式与寻址方式
MIPS 操作数与机器码
分支、循环与过程调用
程序翻译与 ARM、x86
重制讲义 · 自学复习版｜据吉林大学《计算机原理与体系结构》第2章课件（2021 秋）整理

## Slide 2
第2章 指令系统
本章学习路线
01
指令基础
操作码、地址码、扩展操作码、寻址方式
02
MIPS 的操作数
寄存器、存储器、立即数，补码与符号扩展
03
指令的机器表示
R 型与 I 型编码、存储程序、逻辑操作
04
分支与过程调用
if/while 的编译、寄存器约定、栈帧
05
字符与寻址
字符串、32 位常数、分支与跳转地址
06
同步、翻译与综合示例
ll/sc、编译到加载、数组与指针
07
ARM、x86 与小结
两种真实指令集、谬误陷阱、设计原则
学习目标
手工完成 MIPS 汇编指令与机器码（二进制、十六 进制）的互译
把 if、while、数组访问翻译成 MIPS 汇编
按寄存器约定写出过程调用中保存和恢复寄存器的 代码
算出分支、跳转的目标地址和扩展操作码能安排的 指令条数
说出 MIPS 的四条设计原则，以及 RISC 与 CISC 的 主要差别
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
2

## Slide 3
01
第一部分
指令基础
一条指令要交代清楚：做什么、对谁做、结果放哪、下一条在哪
2.0.1 操作码
2.0.2 地址码与指令格式的演变
2.0.3 扩展操作码
常用寻址方式
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
3

## Slide 4
第2章 指令系统 · 指令基础
指令由操作码和地址码组成，操作码位数取决于指令条数
指令要交代的四件事
1
做什么操作
2
要处理哪些数，这些数在哪里
3
处理结果放在哪里
4
下一条指令在哪里
第 1 件由操作码给出，其余由地址码给出，或者隐含在 PC、累 加器、栈等部件中。
指令格式
操作码字段 OP
地址码字段 A
2.0.5 指令的地位
指令是软件和硬件的分界面：硬件设计者用各种手段 实现它，软件设计者用它编写系统软件和应用软件。
2.0.1 操作码 OP
规定指令做什么性质的操作，如加、减、乘、除、取数、存 数。每一种编码代表一种指令。
位数由指令系统的规模决定：n 位最多区分 2ⁿ 种指令
定长操作码：位置和长度固定，指令规整、译码简单；缺 点是信息冗余大，程序总长度增加
例
IBM 370 为什么用 8 位操作码
字长 32 位，16 个通用寄存器 R0–R15，共 183 条指令
指令长度有 16、32、48 位几种，操作码都是 8 位
2⁷ = 128 < 183 ≤ 256 = 2⁸，7 位不够区分 183 条指令，所以至少要 8 位。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
4

## Slide 5
第2章 指令系统 · 指令基础
地址码：从四地址到零地址，地址越少隐含的越多
格式
指令字段
完成的操作
下一条指令地址
长度（OP 4 位、地址 6 位）
四地址
OP A1 A2 A3 A4
(A1) OP (A2) → A3
由 A4 给出
28 位
三地址
OP A1 A2 A3
(A1) OP (A2) → A3
由 PC 隐含
22 位
二地址
OP A1 A2
(A1) OP (A2) → A1
由 PC 隐含
16 位
一地址
OP A1
(ACC) OP (A1) → ACC，或只对 (A1) 运算
由 PC 隐含
10 位
零地址
OP
操作数隐含在栈顶，或不需要操作数
由 PC 隐含
4 位
(X) 表示地址 X 中存放的内容；ACC 为累加器。不是所有指令都需要 3 个操作数。
地址从显式变为隐含，指令变短；代价是隐含的部件（PC、累加器、栈）要在硬件中固定下来。
2.0.4 影响指令格式的因素：机器字长（反映机器的能力）、存储器容量（单元个数和每个单元的位数）、指令功能的简单或 复杂。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
5

## Slide 6
第2章 指令系统 · 指令基础
扩展操作码：4 位 OP 加 3 个 6 位地址，最多安排多少条指令
定长指令里地址少的指令留出了空位，把这些位拿来加长操作码，就能在不增加指令长度的前提下安排更多指令。
类型
4 位
6 位
6 位
6 位
三地址
0000–1110
A1
A2
A3
二地址
1111
OP
A2
A3
一地址
1111
111111
OP
A3
零地址
1111
111111
111111
OP
橙色格子是扩展标志：遇到全 1 就说明操作码还要往后读
扩展规则：短操作码不能是长操作码的前缀，否则译码时分 不清一条指令到哪里结束。
1
2
3
4
三地址：15 条
4 位共 16 种编码，留 1111 作扩展标志，0000–1110 给三地址指令
二地址：63 条
前 4 位为 1111，接下来 6 位共 64 种编码，留 111111 继续扩展
一地址：63 条
前 10 位为 1111 111111，再取 6 位，同样留 111111
零地址：64 条
前 16 位全为 1，最后 6 位的 64 种编码全部可用
每级只留 1 个扩展标志时，共 15 + 63 + 63 + 64 = 205 条 指令。
原课件只提出“这个格式的指令系统能力如何”，没有给出答案；上面是一种常见的分配方案。多留几个扩展标志，地址少的指令可以 更多，地址多的指令就相应变少。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
6

## Slide 7
第2章 指令系统 · 指令基础
常用寻址方式：由地址码找到操作数的几种办法
类别
寻址方式
有效地址 EA 与操作数
特点
立即数型
立即寻址
操作数 = A（就写在指令里）
不访存，速度快；数值范围受字段位数限制
寄存器型
寄存器直接寻址
操作数 = (R)
不访存；寄存器编号位数少，指令短
寄存器型
寄存器间接寻址
EA = (R)，操作数 = ((R))
访存 1 次；寄存器位数够长就能访问全部主存
存储器型
直接寻址
EA = A，操作数 = (A)
访存 1 次；寻址范围受 A 的位数限制
存储器型
间接寻址
EA = (A)，操作数 = ((A))
访存 2 次；扩大了寻址范围
计算型
相对寻址
EA = (PC) + A
常用于转移；程序在主存中移动位置后仍然正确
计算型
基址寻址
EA = (BR) + A
基址寄存器 BR 由系统设定，用来扩大寻址范围
计算型
变址寻址
EA = (IX) + A
变址寄存器 IX 由程序修改，适合顺序处理数组
A 为指令中的形式地址，R 为寄存器，(X) 表示 X 中存放的内容
MIPS 只用其中几种：立即寻址、寄存器寻址、基址寻址（lw/sw）、PC 相对寻址（beq/bne），再加上伪直接寻址（j/jal），见第 五部分。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
7

## Slide 8
02
第二部分
MIPS 指令集与操作数
运算的数放在哪里：寄存器、主存，还是指令本身
2.1 指令集与 MIPS
2.2 算术操作与设计原则一
2.3 寄存器、存储器、立即数操作数
2.4 无符号数、补码与符号扩展
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
8

## Slide 9
第2章 指令系统 · MIPS 指令集与操作数
指令集是一台计算机全部指令的集合，本章以 MIPS 为例
2.1 指令集
一台计算机能执行的全部指令。
不同计算机的指令集不同，但有许多共同之处
早期计算机的指令集很简单，实现起来也简单
许多现代计算机也采用简单指令集，例如 ARM 系列、RISC-V
存储程序：指令和数据一样，以二进制形式存放在存储器中
更正
原课件写作“斯坦福大学的 MIPS 来自 MIPS 公司”，顺序反了： MIPS 由斯坦福大学提出，再由 MIPS 公司（MIPS Technologies） 商业化。
原课件把早期计算机的简单指令集标为 RISC；RISC 是 1980 年代 才提出的设计思想，早期指令简单主要是受硬件条件限制。
MIPS 指令集
教材例子使用的指令集
在嵌入式处理器市场份额很大：家电、网络和存储设备、照 相机、打印机等
是许多现代指令集的典型代表，常用指令可查 MIPS 参考数 据卡和教材附录
RISC
精简指令集：指令少、格式规整，如 MIPS、ARM
CISC
复杂指令集：指令多、长度可变，如 x86
对比项
MIPS（RISC）
x86（CISC）
指令长度
固定 32 位
1–17 字节
通用寄存器
32 个
8 个
访存
只有 lw/sw
运算指令可直接访存
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
9

## Slide 10
第2章 指令系统 · MIPS 指令集与操作数
算术运算固定用三个操作数，操作数放在 32 个寄存器里
2.2 算术操作
MIPS 汇编
add a, b, c # a = b + c sub a, b, c # a = b - c
两个源操作数、一个目的操作数；所有算术运算都是这种形 式，注释以 # 开头
设计原则一
简单源于规整
规整使实现简单；简单才能以更低的成本获得更高的性能。
设计原则二
越小越快
只有 32 个寄存器，选中其中一个的电路短而快；主存有数以百 万计的存储位置，访问慢得多。
2.3 寄存器操作数
MIPS 有 32 个 32 位寄存器，编号 0–31，存放频繁使用的数 据
32 位数据称为一个字（word）
约定名：$t0–$t9 为临时寄存器，$s0–$s7 用来存放变量
例
f = (g + h) - (i + j);
f、g、h、i、j 依次放在 $s0–$s4
MIPS 汇编
add $t0, $s1, $s2 # $t0 = g + h add $t1, $s3, $s4 # $t1 = i + j sub $s0, $t0, $t1 # f = $t0 - $t1
一条指令只做一次运算，复杂表达式拆成多条，中间结果放在临时寄存器。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
10

## Slide 11
第2章 指令系统 · MIPS 指令集与操作数
存储器操作数：按字节编址，一个字占 4 个字节，MIPS 为大端
2.3.1 存储器操作数
数组、结构、动态数据等复杂数据放在主存
运算前用 lw 把数从主存读入寄存器，运算后用 sw 把结 果写回主存
主存按字节编址：每个地址对应一个 8 位字节
一个字占 4 个字节，字的地址是 4 的倍数（字对齐）
MIPS 采用大端：字的高位字节放在低地址；小端相反
更正
原课件写作“每个地址必须是 4 个字节”，原意是：字的地 址必须是 4 的倍数。
地址偏移
大端模式
小端模式
0x00
12
34
0x01
34
12
例：16 位整数 0x1234 存入 short 变量
大端
12
34
56
78
100
101
102
103
小端
78
56
34
12
100
101
102
103
上图把字 0x12345678 存到地址 100–103。看最低 地址放的是高位字节（大端）还是低位字节（小 端）。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
11

## Slide 12
第2章 指令系统 · MIPS 指令集与操作数
例：读写数组元素，字节偏移 = 下标 × 4
例 1
g = h + A[8];
g 在 $s1，h 在 $s2，数组 A 的基址在 $s3
MIPS 汇编
lw $t0, 32($s3) # $t0 = A[8] add $s1, $s2, $t0 # g = h + A[8]
32 是偏移量（offset），$s3 是基址寄存器（base register）
A
A[0]
A[1]
…
A[7]
A[8]
$s3
$s3 + 32
更正
原课件称 A[8] 为“数组第 8 个分量”。下标从 0 开始， A[8] 是第 9 个元素，地址 = 基址 + 8 × 4。
例 2
A[12] = h + A[8];
h 在 $s2，数组 A 的基址在 $s3
MIPS 汇编
lw $t0, 32($s3) # $t0 = A[8] add $t0, $s2, $t0 # $t0 = h + A[8] sw $t0, 48($s3) # A[12] = $t0
取数 lw（load word）：主存 → 寄存器
存数 sw（store word）：寄存器 → 主存，写回 A[12] 的偏移是 12 × 4 = 48
易错：偏移量要用字节数。A[12] 的偏移是 48，写成 12 会取到 A[3]。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
12

## Slide 13
第2章 指令系统 · MIPS 指令集与操作数
立即数、常数 0，以及为什么尽量用寄存器
2.3.2 立即数操作数
常数直接写在指令里：
MIPS 汇编
addi $s3, $s3, 4 # $s3 = $s3 + 4 addi $s2, $s1, -1 # $s2 = $s1 - 1
MIPS 没有“减立即数”指令，加一个负常数就能做减法
设计原则三
加速执行常用操作
小常数出现的频率高；立即数操作不必到主存取常数，所以 更快。
常数零 $zero
0 号寄存器 $zero 的值恒为 0，不能被改写
常用来在寄存器之间传送数据：
MIPS 汇编
add $t2, $s1, $zero # $t2 = $s1
寄存器与主存储器
寄存器的访问速度比主存快得多
操作主存数据要多执行 lw、sw 指令
编译器应尽量用寄存器存放变量，寄存器不够时才把不常 用的变量放到主存
原课件隐藏页“指令小结1”：指令在硬件上执行，与时钟、寄存器、数 据通路相互支持又相互制约。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
13

## Slide 14
第2章 指令系统 · MIPS 指令集与操作数
2.4 同样 32 位，按无符号数和按补码读出的值不同
无符号数
范围：0 ~ 2ⁿ − 1
32 位：0 ~ 4,294,967,295
例
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011₂
= 1×2³ + 0×2² + 1×2¹ + 1×2⁰ = 8 + 2 + 1 = 11₁₀
二进制补码
范围：−2ⁿ⁻¹ ~ 2ⁿ⁻¹ − 1
32 位：−2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
例
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100₂
= −1×2³¹ + 1×2³⁰ + … + 1×2² + 0×2¹ + 0×2⁰
= −2,147,483,648 + 2,147,483,644 = −4₁₀
两种读法只差最高位的权：无符号数是 +2ⁿ⁻¹，补码是 −2ⁿ⁻¹。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
14

## Slide 15
第2章 指令系统 · MIPS 指令集与操作数
补码的性质：符号位、取反加 1、符号扩展
特殊值
32 位补码
0
0000 0000 … 0000
−1
1111 1111 … 1111
绝对值最大的负数
1000 0000 … 0000
最大的正数
0111 1111 … 1111
符号位
第 31 位是符号位：1 表示负数，0 表示非负数
−(−2ⁿ⁻¹) 无法表示，它比最大正数还大 1
非负数的无符号表示和补码表示相同
取反加 1 得相反数
例：+2 = 0000…0010，取反得 1111…1101，加 1 得 −2 = 1111…1110
符号扩展
用更多的位表示同一个数，数值不变：把符号位复制到左 边；无符号数则左边补 0。
数
8 位
扩展到 16 位
+2
0000 0010
0000 0000 0000 0010
−2
1111 1110
1111 1111 1111 1110
MIPS 中做符号扩展的有：addi 的立即数，lb、lh 取出的字节或半字， beq、bne 的偏移量。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
15

## Slide 16
03
第三部分
指令的机器表示
把汇编指令翻译成 32 位二进制，再用十六进制读写
2.5 R 型指令与编码例题
I 型指令与设计原则四
存储程序
2.6 移位、与、或、或非
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
16

## Slide 17
第2章 指令系统 · 指令的机器表示
R 型指令：6 个字段，例 add $t0, $s1, $s2 = 0x02324020
2.5 指令的表示
指令用二进制编码，称为机器代码。MIPS 指令都是 32 位，按字段划分，格式非常规整。
op
rs
rt
rd
shamt
funct
6 位
5 位
5 位
5 位
5 位
6 位
op
操作码，R 型指令都是 0
rs
第一个源操作数的寄存器编号
rt
第二个源操作数的寄存器编号
rd
目的寄存器编号
shamt
移位位数，不移位时为 00000
funct
功能码（扩展操作码），区分 add、sub 等
op
rs
rt
rd
shamt
funct
special
$s1
$s2
$t0
0
add
0
17
18
8
0
32
000000
10001
10010
01000
00000
100000
查寄存器编号：$t0–$t7 为 8–15，$s0–$s7 为 16–23，$t8– $t9 为 24–25（完整表见第四部分）。
写成十六进制：每 4 位一组
0000 0010 0011 0010 0100 0000 0010 0000₂ = 0x02324020
0–9 与十进制相同；a–f 依次为 1010、1011、1100、1101、 1110、1111
例：eca8 6420₁₆ = 1110 1100 1010 1000 0110 0100 0010 0000₂
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
17

## Slide 18
第2章 指令系统 · 指令的机器表示
I 型指令：用 16 位字段放常数或偏移量
op
rs
rt
constant or address
6 位
5 位
5 位
16 位
I 型（立即数）格式
用于立即数算术运算和取数、存数指令
rt：目的寄存器（addi、lw）或源寄存器（sw）编号
常数范围：−2¹⁵ ~ 2¹⁵ − 1，即 −32768 ~ 32767
地址：16 位偏移量加上 rs 中的基址
指令
op
rs
rt
常数或地址
addi $s3, $s3, 4
8
19
19
4
lw $t0, 32($s3)
35
19
8
32
sw $t0, 48($s3)
43
19
8
48
设计原则四
优秀的设计需要适宜的折中
一种格式装不下 16 位常数，于是分出 R、I 两种（跳转还 有 J 型）格式，译码方式不同
但所有指令都是 32 位，op 都在最高 6 位，rs、rt 位置相 同，格式尽量相似
编号说明
原课件此页把折中原则记为“设计原则 3”，小结页则把它列 为第 4 条（第 3 条是加速执行常用操作）。本讲义统一按小 结页编号。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
18

## Slide 19
第2章 指令系统 · 指令的机器表示
例：A[300] = h + A[300]，从汇编到机器码
数组 A 的基址在 $t1（9 号），h 在 $s2（18 号），临时结果放 $t0（8 号）。
汇编语言
lw $t0, 1200($t1) # $t0 = A[300] add $t0, $s2, $t0 # $t0 = h + A[300] sw $t0, 1200($t1) # A[300] = $t0
偏移 1200 = 300 × 4。lw 和 sw 的机器码 只有 op 不同（35 与 43），二进制只差第 29 位。
更正
原课件表头把 shamt 写成 “shamd”，助记符 写成 “Add”“Sw”；MIPS 助记符为小写 add、 sw。
指令
op
rs
rt
后 16 位
lw
35
9
8
1200
add
0
18
8
rd 8 · shamt 0 · funct 32
sw
43
9
8
1200
十进制字段
指令
op
rs
rt
后 16 位
十六进制
lw
100011
01001
01000
0000 0100 1011 0000
8D2804B0
add
000000
10010
01000
01000 00000 100000
02484020
sw
101011
01001
01000
0000 0100 1011 0000
AD2804B0
存放在存储器中的二进制形式
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
19

## Slide 20
第2章 指令系统 · 指令的机器表示
存储程序：指令和数据都是存储器里的二进制数
指令用二进制表示，和数一样
指令和数据都存放在存储器中
程序可以被其他程序当作数据处理，例如编译器、链接器
“二进制兼容”让编译好的程序能在不同计算机上运行，前提是它 们遵循标准的指令集体系结构（ISA）
存储器中的内容
类型
会计程序（机器码）
程序
编辑程序（机器码）
程序
C 编译器（机器码）
程序
工资数据
数据
书稿文本
数据
C 源程序（给编辑器处理）
数据
类比：同一个书架上既放菜谱（程序），也放食材（数据）
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
20

## Slide 21
第2章 指令系统 · 指令的机器表示
2.6 逻辑操作与移位：sll、srl 用 shamt 给出位数
逻辑操作
C
Java
MIPS
左移
<<
<<
sll
右移
>>
>>>
srl
按位与
&
&
and, andi
按位或
|
|
or, ori
按位取反
~
~
nor
逻辑操作对字中的若干位进行处理，用于打包和拆包
易错点
负数右移要用 sra：srl 左边补 0，0xFFFFFFF8（−8）右 移 1 位 = 2147483644
sra 用符号位填左边：右移 1 位 = 0xFFFFFFFC = −4
shamt 只有 5 位，最多移 31 位（更多位数用 sllv/srlv）
移位（R 型指令）
shamt 字段给出移多少位，rs 不用（为 0）
sll 逻辑左移：右边空位补 0，左移 i 位相当于乘 2ⁱ
srl 逻辑右移：左边空位补 0，右移 i 位相当于除以 2ⁱ（只对无 符号数成立）
例
sll $t2, $s0, 4
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
0
16
10
4
0
$t2 = $s0 × 16，机器码 0x00105100。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
21

## Slide 22
第2章 指令系统 · 指令的机器表示
and、or、nor：用掩码清零、置位和取反
指令 / 操作数
32 位内容
$t2
0000 0000 0000 0000 0000 1101 1100 0000
$t1
0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
and $t0, $t1, $t2
0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000
or $t0, $t1, $t2
0000 0000 0000 0000 0011 1101 1100 0000
nor $t0, $t1, $zero
1111 1111 1111 1111 1100 0011 1111 1111
位从右往左编号 0–31：$t1 的第 10–13 位为 1，and 后只剩两者共有的 第 10、11 位；or 后得到两者的并集。
例：取出 $s0 的第 2 个字节（位 8–15）
andi $t0, $s0, 0xff00 # $s0 = 0x12345678 时 $t0 = 0x00005600 srl $t0, $t0, 8 # 挪到最低字节，$t0 = 0x00000056
and
掩码操作：选出掩码为 1 的位，其余位清零
or
把掩码为 1 的位置 1，其余位不变
nor
a NOR b = NOT (a OR b)，“或非”
为什么没有 not 指令
为了保持三操作数格式，MIPS 用 nor $t0, $t1, $zero 实现按位取反：与 0 或非，结果就是 $t1 取反。
易错点
andi、ori、xori 的 16 位立即数按零扩展补 齐，addi、slti、lw 的立即数按符号扩展补齐
所以 andi $t0, $s0, -1 的掩码是 0x0000FFFF，只留低 16 位，高 16 位反而被清 零
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
22

## Slide 23
04
第四部分
分支与过程调用
用条件分支拼出 if 和 while，用 jal、jr 和栈实现函数调用
2.7 beq、bne、j 与 slt
编译 if 与 while
2.8 寄存器约定与 jal、jr
叶过程、递归过程、栈帧与内存布局
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
23

## Slide 24
第2章 指令系统 · 分支与过程调用
2.7 用 beq、bne、j 编译 if 语句
指令
含义
beq rs, rt, L1
若 rs 与 rt 相等，转到标签 L1
bne rs, rt, L1
若 rs 与 rt 不等，转到标签 L1
j L1
无条件转到标签 L1
条件为真时转到带标签的指令，否则顺序执行下一条
i == j ?
f = g + h
f = g − h
Exit
是
否
例
if (i == j) f = g + h; else f = g - h;
f、g、h、i、j 依次放在 $s0–$s4
MIPS 汇编
bne $s3, $s4, Else # i != j 时转 Else add $s0, $s1, $s2 # f = g + h j Exit # 跳过 else 部分 Else: sub $s0, $s1, $s2 # f = g - h Exit: ...
编译 if 时通常测试相反的条件（i != j）跳到 else 分支， then 部分紧跟在后面顺序执行。标签对应的地址由汇编器 计算。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
24

## Slide 25
第2章 指令系统 · 分支与过程调用
编译 while 循环：算地址、取数、比较、回跳
C 代码 while (save[i] == k) i += 1; 其中 i 在 $s3，k 在 $s5，数组 save 的基址在 $s6。
MIPS 汇编
Loop: sll $t1, $s3, 2 # $t1 = i * 4 add $t1, $t1, $s6 # $t1 = save[i] 的地址 lw $t0, 0($t1) # $t0 = save[i] bne $t0, $s5, Exit # save[i] != k 时退出 addi $s3, $s3, 1 # i = i + 1 j Loop # 回到循环开头 Exit: ...
基本块（basic block）
一段指令序列，内部没有转出的指令（最后一条除外），也没 有被转入的指令（第一条除外）。
编译器识别基本块用于优化，高级处理器能加速基本块的执行。
1
2
3
4
算地址
i 左移 2 位得到字节偏移，再加上基址
取数
lw 读出 save[i]
判断
save[i] 与 k 不等就跳到 Exit，结束循环
循环体
i 加 1，再用 j 回到 Loop
易错：sll $t1, $s3, 2 不能省。数组下标 i 要 乘 4 才是字节偏移。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
25

## Slide 26
第2章 指令系统 · 分支与过程调用
slt 系列先把比较结果存进寄存器，有符号与无符号结果不同
指令
含义
slt rd, rs, rt
rs < rt 时 rd = 1，否则为 0
slti rt, rs, 常数
rs < 常数时 rt = 1，否则为 0
sltu rd, rs, rt
同 slt，按无符号数比较
sltiu rt, rs, 常数
同 slti，按无符号数比较
MIPS 汇编
slt $t0, $s1, $s2 # $s1 < $s2 时 $t0 = 1 bne $t0, $zero, L # $t0 != 0 即 $s1 < $s2，转 L
为什么没有 blt、bge 指令
硬件判断 <、≥ 比判断 =、≠ 慢，并进分支指令会拉长时钟周 期，拖慢所有指令。beq、bne 最常用，其余比较用 slt 加 beq/bne 组合，是好的折中。
例
同一对数，两种比较
$s0 = 1111 1111 … 1111
$s1 = 0000 0000 … 0001
指令
$s0 看作
结果
slt $t0, $s0, $s1
−1 < +1
$t0 = 1
sltu $t0, $s0, $s1
4,294,967,295 > 1
$t0 = 0
更正
原课件写作 “sltui”，MIPS 中立即数无符号比较指令的助记符 是 sltiu。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
26

## Slide 27
第2章 指令系统 · 分支与过程调用
2.8 过程调用分六步，jal 负责去，jr 负责回
1
2
3
4
5
6
放参数
把参数放到过程能访问的寄存器 $a0–$a3
转过去
把控制转移给过程（jal）
要空间
获得过程所需的存储资源（栈）
做事情
执行过程的操作
放结果
把结果放到调用者能访问的寄存器 $v0、$v1
返回
把控制交回调用点（jr $ra）
过程调用指令
jal ProcedureLabel（跳转并链接）：把下一条指令的 地址 PC + 4 存入 $ra，再跳到过程入口
jr $ra（寄存器跳转）：把 $ra 复制到 PC，回到调用 点；也用于 case/switch 等按计算出的地址跳转
类比：栈像一摞盘子，最后放上去的最先取走
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
27

## Slide 28
第2章 指令系统 · 分支与过程调用
MIPS 寄存器约定：哪些要由被调用者保存
名称
编号
用途
保持不变
$zero
0
常数 0
不适用
$at
1
汇编器临时寄存器
不适用
$v0–$v1
2–3
返回结果值
否
$a0–$a3
4–7
传递参数
否
$t0–$t7
8–15
临时寄存器
否
$s0–$s7
16–23
保存寄存器
是
读表
$t：被调用者可以随意改写；调用者若在调用后还要用， 自己先保存
$s：被调用者要用就先压栈，返回前恢复
名称
编号
用途
保持不变
$t8–$t9
24–25
临时寄存器
否
$k0–$k1
26–27
留给操作系统内核
不适用
$gp
28
全局指针（静态数据）
是
$sp
29
栈指针
是
$fp
30
帧指针（帧的第一个字）
是
$ra
31
返回地址
是
更正
原课件把 $s0–$s7 写作“保存参数”，应为保存寄存器 （saved register），存放调用前后都要保持的变量。原课 件未列出的 $at、$k0–$k1 这里一并补全。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
28

## Slide 29
第2章 指令系统 · 分支与过程调用
叶过程 leaf_example：用到 $s0 就先压栈保存
C
int leaf_example(int g, int h, int i, int j) { int f; f = (g + h) - (i + j); return f; }
栈地址
调用前
保存 $s0 后
返回时
S
调用者数据 ◀ $sp
调用者数据
调用者数据 ◀ $sp
S − 4
（空闲）
$s0 旧值 ◀ $sp
（已弹出）
栈向低地址增长：压栈先减 $sp 再存，弹栈先取再加 $sp
更正
原课件写作 int leaf_example (int g, h, i, j)；C 语 言要求每个形参都写出类型。
MIPS 汇编
leaf_example: addi $sp, $sp, -4 # 栈中留出 1 个字 sw $s0, 0($sp) # 保存 $s0 add $t0, $a0, $a1 # $t0 = g + h add $t1, $a2, $a3 # $t1 = i + j sub $s0, $t0, $t1 # f = $t0 - $t1 add $v0, $s0, $zero # 返回值 = f lw $s0, 0($sp) # 恢复 $s0 addi $sp, $sp, 4 # 弹出 1 个字 jr $ra # 返回
叶过程不再调用其他过程。参数 g–j 在 $a0–$a3，结果放 $v0。$t0、$t1 按约定不用保存；f 用的 $s0 是保存寄存器， 要先压栈。
机器码：sw $s0, 0($sp) 是 I 型，op=43、rs=29、rt=16、 偏移量 0，拼起来是 0xAFB00000；对应的 lw 只把 op 换成 35，得 0x8FB00000。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
29

## Slide 30
第2章 指令系统 · 分支与过程调用
非叶过程 fact：调用别人之前先保存 $ra 和参数
C
int fact(int n) // n 在 $a0，结果在 $v0 { if (n < 1) return 1; else return n * fact(n - 1); }
非叶过程要压栈的内容
自己的返回地址 $ra：内层 jal 会改写它
调用后还要用的参数和临时寄存器
调用返回后再从栈中恢复
更正
原课件 C 代码写作 return f;，函数中没有变量 f， 应为 return 1;（对应 addi $v0, $zero, 1）。
MIPS 汇编
fact: addi $sp, $sp, -8 # 栈中留 2 个字 sw $ra, 4($sp) # 保存返回地址 sw $a0, 0($sp) # 保存参数 n slti $t0, $a0, 1 # n < 1 ? beq $t0, $zero, L1 # 否：转 L1 addi $v0, $zero, 1 # 是：结果为 1 addi $sp, $sp, 8 # 弹出 2 个字 jr $ra # 返回 L1: addi $a0, $a0, -1 # n = n - 1 jal fact # 递归调用 lw $a0, 0($sp) # 恢复原来的 n lw $ra, 4($sp) # 恢复返回地址 addi $sp, $sp, 8 # 弹出 2 个字 mul $v0, $a0, $v0 # 结果 = n * fact(n-1) jr $ra # 返回
jal fact 会改写 $ra，所以进过程先把旧 $ra 压栈，否则递归回 不到调用者；$a0 在 jal 之后还要做乘法，也得一起保存。两条 返回路径各弹出 2 个字，$sp 才能复位。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
30

## Slide 31
第2章 指令系统 · 分支与过程调用
追踪 fact(2)：每一层在栈里保存自己的 $ra 和 n
设 main 调用前 $sp = S；A 是 main 中 jal fact 的下一条指令地址，B 是 fact 中 jal fact 的下一条（lw $a0, 0($sp)）。
栈地址
内容
属于
S − 4
$ra = A
fact(2)
S − 8
$a0 = 2
fact(2)
S − 12
$ra = B
fact(1)
S − 16
$a0 = 1
fact(1)
S − 20
$ra = B
fact(0)
S − 24
$a0 = 0 ◀ $sp
fact(0)
递归最深处（fact(0) 刚压栈）的栈
步骤
发生的事
$v0
1
main：$a0 = 2，jal fact（$ra = A）
—
2
fact(2)：压栈；2 ≥ 1，$a0 = 1，jal fact（$ra = B）
—
3
fact(1)：压栈；1 ≥ 1，$a0 = 0，jal fact（$ra = B）
—
4
fact(0)：压栈；0 < 1，$v0 = 1，弹栈，jr 回到 B
1
5
fact(1)：恢复 $a0 = 1、$ra = B，弹栈，$v0 = 1 × 1，jr 回到 B
1
6
fact(2)：恢复 $a0 = 2、$ra = A，弹栈，$v0 = 2 × 1，jr 回到 A
2
第 4 步 fact(0) 没有改动 $a0 和 $ra，直接加 8 弹栈即可，不必从栈 里取回。
易错：如果 fact 不保存 $ra，第 3 步的 jal 会把 A 覆盖成 B，最外层 jr $ra 就回不到 main。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
31

## Slide 32
第2章 指令系统 · 分支与过程调用
栈帧：过程的局部数据由被调用者放在栈上
指针
调用过程中的栈帧（高地址在上）
$fp →
保存的参数寄存器（如有）
保存的返回地址 $ra
保存的保存寄存器 $s（如有）
$sp →
局部数组和结构（如有）
调用前和返回后，$sp、$fp 都指向调用者的帧
更正
原课件写作“局部数据有调用者分配”，应为由被调用 者（callee）分配。
过程帧（活动记录）
局部数据（如 C 的自动变量）由被调用者在栈上分配
帧指针 $fp 指向帧的第一个字，栈指针 $sp 指向栈顶
过程执行中 $sp 可能移动，$fp 保持不变，用 $fp 加偏 移访问局部数据更稳定
一些编译器用 $fp 管理栈
1
2
3
进入过程
$sp 下移，依次保存参数、$ra、$s 寄存器，再留出局部数组空间
执行过程
通过 $fp 或 $sp 加偏移访问帧里的数据
返回
恢复寄存器，$sp、$fp 回到调用前的值
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
32

## Slide 33
第2章 指令系统 · 分支与过程调用
内存布局：正文、静态数据、堆、栈
起始地址（十六进 制）
段
存放的内容
7fff fffc（$sp 初 值）
栈
自动存储：局部变量、保存的寄存器； 向低地址增长
（中间空闲）
动态数据
堆：如 C 的 malloc、Java 的 new；向 高地址增长
1000 0000
静态数据
全局变量、static 变量、常数数组和字 符串
0040 0000（pc 初 值）
正文
程序的机器代码
0000 0000
保留
不使用
$gp = 1000 8000
16 位偏移是有符号数，范围 −32768 ~ 32767。$gp 指向静态数据区起点加 0x8000 处，用 offset($gp) 就能访问 1000 0000 ~ 1000 ffff 这 64 KB。
堆与栈相向增长
栈从高地址往下长，堆从低地址往上长，两者 共用中间的空闲区，谁用得多都不会过早耗尽 空间。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
33

## Slide 34
05
第五部分
字符与寻址
字节操作处理字符串；16 位字段不够用时，怎样得到 32 位常数和远 处的地址
2.9 字符编码与 strcpy
2.10 lui 构造 32 位常数
分支地址、跳转地址与远程分支
MIPS 五种寻址方式
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
34

## Slide 35
第2章 指令系统 · 字符与寻址
2.9 字符按字节编码，用 lb、sb 等指令读写
字符集
编码数
说明
ASCII
128 个
95 个可显示字符 + 33 个控制字符
Latin-1
256 个
ASCII 再加 96 个可显示字符
Unicode
覆盖世界上大多数 文字（含汉字）
Java、C++ 宽字符使用；UTF-8、 UTF-16 为变长编码
说明
原课件称 Unicode 为“32 位字符集”。准确地说，Unicode 码点 最多需要 21 位，UTF-32 用 32 位定长存放一个字符，Java 的 char 是 16 位的 UTF-16 码元。
2.9 节在原课件中为隐藏页，这里保留作为完整知识点。
指令
作用
lb rt, offset(rs)
取 1 字节，符号扩展到 32 位放入 rt
lh rt, offset(rs)
取半字（16 位），符号扩展到 32 位
lbu / lhu
取字节 / 半字，零扩展到 32 位
sb rt, offset(rs)
把 rt 最低的 8 位存入主存
sh rt, offset(rs)
把 rt 最低的 16 位存入主存
字符一般用 lbu 取出。用 lb 时，值不小于 128 的字节会被 扩展成负数。
例
同一个字节，lb 与 lbu 读出的值不同
设 0($s1) 处的字节是 0xA8：lbu 得到 0x000000A8 = 168
lb 把最高位的 1 向左复制 24 位，得到 0xFFFFFFA8 = −88
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
35

## Slide 36
第2章 指令系统 · 字符与寻址
例：strcpy 逐字节复制，遇到空字符结束
字符串以空字符 NUL（值为 0）结尾。x、y 的基址在 $a0、$a1，i 放在 $s0。
C
void strcpy(char x[], char y[]) { int i; i = 0; while ((x[i] = y[i]) != '\0') i += 1; }
字符占 1 个字节，x[i] 的地址 = 基址 + i，不 用乘 4。
更正
原课件把 null-terminated string 译作“非终止 字符串”，应为以空字符结尾的字符串。
MIPS 汇编
strcpy: addi $sp, $sp, -4 # 栈中留 1 个字 sw $s0, 0($sp) # 保存 $s0 add $s0, $zero, $zero # i = 0 L1: add $t1, $s0, $a1 # $t1 = y[i] 的地址 lbu $t2, 0($t1) # $t2 = y[i] add $t3, $s0, $a0 # $t3 = x[i] 的地址 sb $t2, 0($t3) # x[i] = y[i] beq $t2, $zero, L2 # 复制的是 0 就结束 addi $s0, $s0, 1 # i = i + 1 j L1 # 下一个字符 L2: lw $s0, 0($sp) # 恢复 $s0 addi $sp, $sp, 4 # 弹出 1 个字 jr $ra # 返回
优化：strcpy 是叶过程，把 i 放在 $t0 就不必压栈保存。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
36

## Slide 37
第2章 指令系统 · 字符与寻址
2.10 32 位常数：lui 装高 16 位，ori 补低 16 位
lui rt, constant
把 16 位常数放进 rt 的高 16 位，低 16 位清 0。
大部分常数较小，16 位立即数够用；偶尔需要 32 位常数时，用 lui 和 ori 两 条指令拼出来。
指令
$s0 的内容
lui $s0, 61
0000 0000 0011 1101 0000 0000 0000 0000
ori $s0, $s0, 2304
0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000
更正
原课件 ori 之后的结果写作 0000 0000 0111 1101 0000 1001 0000 0000，高 16 位错成了 0x007D。ori 不改变高 16 位，应为 0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000。
1
2
3
lui $s0, 61
61 = 0x003D，放到高 16 位：$s0 = 0x003D0000
ori $s0, $s0, 2304
2304 = 0x0900，零扩展后与 $s0 按位或，填进低 16 位
结果
0x003D0900 = 61 × 65536 + 2304 = 4,000,000
这里不能把 ori 换成 addi：addi 的立即数做符号 扩展，低 16 位最高位为 1 时会改变高 16 位。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
37

## Slide 38
第2章 指令系统 · 字符与寻址
分支用 PC 相对寻址，跳转用伪直接寻址
op
rs
rt
constant or address
6 位
5 位
5 位
16 位
分支地址（beq、bne）
指令里有操作码、两个寄存器和一个目标地址
大多数分支目标离分支指令不远，向前向后都有
PC 相对寻址：目标地址 = PC + 偏移 × 4，执行时 PC 已 经加 4，指向下一条指令
偏移以“条指令”为单位，可达 PC + 4 前后各约 2¹⁵ 条指令。
更正
原课件写作“此时 PC 的增加量是 4 的倍数”；原文 PC already incremented by 4 的意思是 PC 已经加了 4。
op
address
6 位
26 位
跳转地址（j、jal）
目标可以在代码段的任何位置，除 op 外的 26 位都是地址
伪直接寻址：目标地址 = PC 高 4 位 : (address × 4)
4 位
26 位
2 位
PC 的高 4 位
指令中的 address
00
拼出 32 位目标地址。严格说高 4 位取自 PC + 4
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
38

## Slide 39
第2章 指令系统 · 字符与寻址
例：while 循环的机器码，起始地址 80000
地址
指令
op
其余字段
十六进制机器码
80000
Loop: sll $t1, $s3, 2
0
rs 0 · rt 19 · rd 9 · shamt 2 · funct 0
00134880
80004
add $t1, $t1, $s6
0
rs 9 · rt 22 · rd 9 · shamt 0 · funct 32
01364820
80008
lw $t0, 0($t1)
35
rs 9 · rt 8 · 偏移 0
8D280000
80012
bne $t0, $s5, Exit
5
rs 8 · rt 21 · 偏移 2
15150002
80016
addi $s3, $s3, 1
8
rs 19 · rt 19 · 立即数 1
22730001
80020
j Loop
2
address 20000
08004E20
80024
Exit: …
bne 偏移：执行时 PC + 4 = 80016，(80024 − 80016) ÷ 4 = 2。j 地址：80000 ÷ 4 = 20000，存的是字地址。
更正：原课件文字写“设循环的起始地址是 8000”，表中地址从 80000 开始，应为 80000。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
39

## Slide 40
第2章 指令系统 · 字符与寻址
远程分支：16 位偏移够不着时，汇编器改写成 bne + j
MIPS 汇编
# 原指令：L1 太远，16 位偏移放不下 beq $s0, $s1, L1 # 汇编器改写为： bne $s0, $s1, L2 # 条件取反，跳过 j j L1 # 26 位地址，跳得远 L2: ...
改写后语义不变：相等时执行 j L1，不等时跳到 L2 继续往下走。
指令
地址来源
可达范围
beq / bne
16 位有符号偏移
PC + 4 前后各约 2¹⁵ 条指令（± 128 KB）
j / jal
26 位地址
与 PC + 4 高 4 位相同的 2²⁶ 条指 令（256 MB）
jr
32 位寄存器
任意地址
说明
原课件记作“把短跳转（2¹⁶ 范围）变成长跳转（2²⁶ 范 围）”，这里的单位是“条指令”，换算成字节还要乘 4。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
40

## Slide 41
第2章 指令系统 · 字符与寻址
MIPS 的五种寻址方式
1 立即寻址
addi、andi、ori、slti
操作数 = 指令中的 16 位常数
op
rs
rt
立即数
操作数就在指令里，不必访存
addi、slti：符号扩展到 32 位
andi、ori：零扩展到 32 位
2 寄存器寻址
add、sub、slt、jr
操作数 = 寄存器中的值
op
rs
rt
rd
shamt
funct
寄存器组
寄存器
3 基址寻址
lw、sw、lb、sb
地址 = 寄存器 + 16 位偏移
op
rs
rt
偏移量
寄存器
+
存储器
字节
半字
字
4 PC 相对寻址
beq、bne
目标 = PC + 4 + 偏移 × 4
op
rs
rt
偏移量
PC + 4
× 4
+
存储器
目标指令（字）
5 伪直接寻址
j、jal
目标 = PC 高 4 位 : 地址 × 4
op
地址
PC（取高 4 位）
× 4
:
存储器
目标指令（字）
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
41

## Slide 42
06
第六部分
同步、翻译与综合示例
共享存储器时怎样保证原子性；C 程序怎样一步步变成运行的进程
2.11 数据竞争与 ll/sc
2.12 编译、汇编、链接、加载
动态链接与 Java
2.13–2.14 swap、数组与指针
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
42

## Slide 43
第2章 指令系统 · 同步、翻译与综合示例
2.11 并行与同步：用 ll 和 sc 实现原子读写
数据竞争
多个任务共享存储器的同一区域，例如任务 1 写、任务 2 读 它写的结果
两者不同步就会发生数据竞争：结果取决于访问次序
需要硬件提供同步手段，例如用 lock、unlock 控制互斥区
MIPS 汇编
# 多核处理器上两个任务访问同一单元 任务1: sw $t0, 0($s0) 任务2: lw $t1, 0($s0)
不同步时无法判断 $t1 读到的是 $t0 的新值，还是 0($s0) 单元原来的值。
原子读写
读和写之间不允许其他操作访问该单元。可以是单条指令（如寄 存器与主存原子交换），也可以是一对指令。
指令
作用
ll rt, offset(rs)
链接取数（load linked）：取数，并记下这个单元
sc rt, offset(rs)
条件存数（store conditional）：自 ll 以来该单元没 被改写则存入，rt 置 1；否则失败，rt 置 0
例
原子交换 $s4 与 0($s1)
MIPS 汇编
try: add $t0, $zero, $s4 # 复制要写入的值 ll $t1, 0($s1) # 链接取数 sc $t0, 0($s1) # 条件存数 beq $t0, $zero, try # 失败则重试 add $s4, $zero, $t1 # 旧值放入 $s4
可用于测试并设置锁变量。原课件代码用分号写注释，MIPS 汇编注释应以 # 开头；2.11 节原为隐藏页。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
43

## Slide 44
第2章 指令系统 · 同步、翻译与综合示例
2.12 从 C 程序到运行：编译、汇编、链接、加载
C 程序
编译器
汇编语言程序
汇编器
目标模块（机器语 言）
许多编译器直接产生 目标模块
库例程（机器语言）
链接器
可执行文件（机器语 言）
加载器
存储器
工具
输入
输出
编译器
高级语言程序
汇编语言程序（或直接产生目标模块）
汇编器
汇编语言程序
目标模块：机器指令、数据和链接所需的信息
链接器
若干目标模块和库例程
可执行文件（静态链接：运行前全部合并）
加载器
磁盘上的可执行文件
装入内存并开始运行的程序
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
44

## Slide 45
第2章 指令系统 · 同步、翻译与综合示例
汇编伪指令由汇编器展开；目标文件由六部分组成
伪指令
大多数汇编指令与机器指令一一对应。伪指令是汇编语言里 的“变种”，没有对应的机器指令，由汇编器翻译成一条或几 条真实指令。
MIPS 汇编
move $t0, $t1 # 伪指令 add $t0, $zero, $t1 blt $t0, $t1, L # 伪指令 slt $at, $t0, $t1 bne $at, $zero, L
$at（1 号寄存器）留给汇编器展开伪指令时使用，自己 写汇编时不要占用。
目标文件的组成
内容
目标文件头
描述目标文件其他部分的大小和位置
正文段
翻译后的指令，即机器语言代码
静态数据段
在程序整个生命周期内分配的数据
重定位信息
标出程序装入内存时依赖绝对地址的指令和数据
符号表
全局定义和外部引用
调试信息
与源文件的对应关系
汇编器（或编译器）生成目标文件，其中含有把各部分拼成完整程序所需的信息
汇编器要扫描两遍
第一遍扫描建立符号表，定下每个标签的地址；第二遍逐条生成 机器码并填入地址
引用外部符号（如 jal printf）此时填 0，记入重定位信息
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
45

## Slide 46
第2章 指令系统 · 同步、翻译与综合示例
链接器合并模块、修补引用；加载器把程序装入内存并启动
1
2
3
合并段
把各模块的代码段、数据段按符号放入内存映像
确定地址
决定数据和指令标签的地址
修补引用
修正内部引用和外部引用，产生可执行映像
重定位
位置相关的部分可以留给重定位装入程序修正；有虚拟内存 时不必这样做，程序可以直接装入虚拟空间中的绝对位置。
更正
原课件写作“程序必须以绝对地址装入”，原意是有虚拟内存 时程序可以装入绝对位置。
1
2
3
4
5
6
读文件头
确定正文段和数据段的大小
建地址空间
为正文和数据建立足够大的地址空间
装入
把指令和初始数据拷贝到内存，或设置页表项使它们可用
准备参数
把主程序的参数复制到栈顶
初始化寄存器
包括 $sp、$fp、$gp
跳到启动例程
把参数复制到寄存器并调用 main；main 返回后用系统调用 exit 结束
修补一条 jal：目标文件里 jal sub 的地址字段是 0，重定位信 息标明它引用外部符号；链接器定出 sub 的地址 0x00400180，填入它除以 4 的低 26 位 0x100060。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
46

## Slide 47
第2章 指令系统 · 同步、翻译与综合示例
动态链接用到才装入；Java 先解释字节码，热点再即时编译
动态链接库（DLL）
过程被调用时才链接、装入，要求库代码可重定位
不像静态链接那样把所有引用到的库都装进映像
自动使用库的新版本
1
2
3
第一次调用
经间接表跳到桩代码，桩代码装入例程编号，转到动态链接器
链接
动态链接器映射例程，改写间接表中的地址，再跳到例程
以后的调用
经间接表直接到达例程（延迟过程链接）
更正：原课件本页译文有误（如“库的信息一次性代入 内存”），这里按教材原意改写。
Java 程序
编译器
类文件（字节 码）
JIT 即时编译器
Java 虚拟机
已编译的方法 （机器码）
库例程（机器 码）
JVM 解释执行字节码，可移植但慢；JIT 把常用的“热”方法编译成本机机 器码后直接执行。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
47

## Slide 48
第2章 指令系统 · 同步、翻译与综合示例
2.13 综合示例：swap 过程交换 v[k] 与 v[k+1]
C
void swap(int v[], int k) { int temp; temp = v[k]; v[k] = v[k+1]; v[k+1] = temp; }
1
2
3
分配寄存器
v 在 $a0，k 在 $a1，temp 在 $t0
为过程体生成汇编代码
先算出 v[k] 的地址，再取数、存数
保存寄存器
swap 是叶过程，只用 $t 寄存器，不需要保存
MIPS 汇编
swap: sll $t1, $a1, 2 # $t1 = k * 4 add $t1, $a0, $t1 # $t1 = v[k] 的地址 lw $t0, 0($t1) # temp = v[k] lw $t2, 4($t1) # $t2 = v[k+1] sw $t2, 0($t1) # v[k] = $t2 sw $t0, 4($t1) # v[k+1] = temp jr $ra # 返回调用者
C 代码中 v[k+1] 按元素计数，MIPS 按字节编址，所以 v[k+1] 在 v[k] 之后 4 个字节，偏移写 4。
原课件的排序例子只给出了 swap；调用它的冒泡排序 sort 过程见教材 2.13 节。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
48

## Slide 49
第2章 指令系统 · 同步、翻译与综合示例
2.14 清零数组：下标版 clear1 与指针版 clear2
下标版
clear1(int array[], int size) { int i; for (i = 0; i < size; i += 1) array[i] = 0; }
MIPS 汇编
move $t0, $zero # i = 0 loop1: sll $t1, $t0, 2 # $t1 = i * 4 add $t2, $a0, $t1 # $t2 = &array[i] sw $zero, 0($t2) # array[i] = 0 addi $t0, $t0, 1 # i = i + 1 slt $t3, $t0, $a1 # $t3 = (i < size) bne $t3, $zero, loop1
指针版
clear2(int *array, int size) { int *p; for (p = &array[0]; p < &array[size]; p = p + 1) *p = 0; }
MIPS 汇编
move $t0, $a0 # p = &array[0] sll $t1, $a1, 2 # $t1 = size * 4 add $t2, $a0, $t1 # $t2 = &array[size] loop2: sw $zero, 0($t0) # Memory[p] = 0 addi $t0, $t0, 4 # p = p + 4 slt $t3, $t0, $t2 # $t3 = (p < &array[size]) bne $t3, $zero, loop2
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
49

## Slide 50
第2章 指令系统 · 同步、翻译与综合示例
数组与指针：手写指针能省的，编译器也能省
对比项
下标版 clear1
指针版 clear2
地址计算
每轮都算 i × 4 + 基址
循环前算一次 &array[size]
循环内指令
6 条：sll、add、sw、 addi、slt、bne
4 条：sw、addi、slt、bne
循环变量
i 每轮加 1
p 每轮加 4
两段汇编都先执行一次循环体再判断条件，隐含假设 size > 0。
编译器也能做到
乘元素长度被“强度削弱”为移位
归纳变量消除：去掉循环内的下标计算
所以应当写清晰、安全的下标代码，把优化交给编译器
2.14 数组与指针
数组地址 = 下标 × 元素长度 + 基址
指针直接对应内存地址，省去下标计算
2.13 编译优化的经验教训
衡量优化要看编译时间、指令数、时钟周期、CPI 和算法；执 行时间是唯一准确的标准
单看指令数或 CPI 不能描述性能；优化效果与算法有关
JIT 编译的 Java 明显快于解释执行，有时可与优化后的 C 相 当
再好的编译器也救不了糟糕的算法
更正：原课件写作“某些情况要对编译完 C 进行优化”，原文 意思是有时可与优化后的 C 相当。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
50

## Slide 51
07
第七部分
ARM、x86 与本章小结
对照两种真实指令集，再回顾谬误、陷阱和设计原则
2.16 ARM：同为 RISC 的嵌入式指令集
2.17 x86：不断兼容扩展的 CISC
2.18 谬误与陷阱
2.19 设计原则与指令使用频率
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
51

## Slide 52
第2章 指令系统 · ARM、x86 与本章小结
2.16 ARM 与 MIPS 很相似，但寻址方式更多
对比项
ARM
MIPS
发布时间
1985
1985
指令长度
32 位
32 位
地址空间
32 位平坦
32 位平坦
数据对齐
对齐
对齐
数据寻址方式
9 种
3 种
数据寄存器
15 个 32 位
31 个 32 位
输入/输出
存储器映射
存储器映射
2.16、2.17 节在原课件中为隐藏页，作为拓展阅读保 留。
ARM 寄存器（共 37 个）
31 个 32 位通用寄存器，含程序计数器 PC
其中未分组寄存器 R0–R7，分组寄存器 R8–R14，PC 为 R15
6 个状态寄存器
任何时刻都能访问的是 15 个通用寄存器 R0–R14、PC，以及 1 或 2 个状态寄存器。
为什么 MIPS 是 31 个
MIPS 的 32 个寄存器中 $zero 恒为 0，能存数据的是 31 个。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
52

## Slide 53
第2章 指令系统 · ARM、x86 与本章小结
ARM 的发展、特点与体系结构版本
时间
事件
1985
第一个 ARM 原型在英国剑桥 Acorn 公司诞生，由 VLSI 技 术公司制造
1990
成立 Advanced RISC Machines 公司（ARM）
1991
推出第一款 RISC 嵌入式处理器核 ARM6
1993
推出 ARM7 核，此后应用最广
1995
Thumb 扩展：16 位指令，代码密度高
1999–2001
随移动电话普及，32 位 RISC 处理器市场占有率从超过 50% 升至超过 75%
特点与商业模式
体积小、功耗低、成本低、性能高；16 位 / 32 位双指令集； 只做设计、出售知识产权，由 100 多家合作伙伴生产芯片。
版本 / 扩展
主要内容
v1、v2（已淘 汰）
基本数据处理，字节/字/多字存取，软件中断，26 位地址； v2 加乘法、协处理器
v3
32 位寻址；M 扩展：长乘法，32 × 32 得到完整 64 位结果
v4
增加半字存取指令；v4T 引入 Thumb（T）16 位指令集
v5
改进 ARM 与 Thumb 的交互；E：增强 DSP 指令；J：Jazelle 硬件执行 Java 字节码
D、I
片上调试：响应调试暂停请求；EmbeddedICE 片上断点
更正
原课件把 T 扩展列在 v3 下。Thumb 实际随 v4T 推出（如 ARM7TDMI），v3 引入的是 M 扩展（v3M）。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
53

## Slide 54
第2章 指令系统 · ARM、x86 与本章小结
ARM 用条件码和条件执行代替 MIPS 的比较分支
ARM 的比较与分支
算术、逻辑指令可以把结果特征记入条件码：N （负）、Z（零）、C（进位）、V（溢出）
比较指令只设置条件码，不保存结果
每条指令都可以带执行条件：指令字最高 4 位是 条件域
只为跳过一条指令而写的分支，可以改成条件执 行
ARM
先比较设条件码
再按条件分支或执 行
MIPS
没有条件码
beq/bne 直接比较 两个寄存器
VS
寻址方式
ARM
MIPS
寄存器操作数
✓
✓
立即数操作数
✓
✓
寄存器 + 偏移（转移或基址）
✓
✓
寄存器 + 寄存器（变址）
✓
✗
寄存器 + 倍乘的寄存器
✓
✗
寄存器 + 偏移，并更新寄存器
✓
✗
寄存器 + 寄存器，并更新寄存器
✓
✗
自动增量、自动减量
✓
✗
PC 相对的数据
✓
✗
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
54

## Slide 55
第2章 指令系统 · ARM、x86 与本章小结
ARM 与 MIPS 的指令编码对比
操作码
寄存器
常数 / 地址
操作码或寄存器
括号内为位数；ARM 最高 4 位 Opx 是条件域，MIPS 的 Const(5) 即 shamt
寄存器-寄存器
add、sub 等
ARM
Opx(4)
31
28
Op(8)
27
20
Rs1(4)
19
16
Rd(4)
15
12
Opx(8)
11
4
Rs2(4)
3
0
MIPS
Op(6)
31
26
Rs1(5)
25
21
Rs2(5)
20
16
Rd(5)
15
11
Const(5)
10
6
Opx(6)
5
0
数据传送
取数、存数
ARM
Opx(4)
31
28
Op(8)
27
20
Rs1(4)
19
16
Rd(4)
15
12
Const(12)
11
0
MIPS
Op(6)
31
26
Rs1(5)
25
21
Rd(5)
20
16
Const(16)
15
0
条件分支
beq、bne 等
ARM
Opx(4)
31
28
Op(4)
27
24
Const(24)
23
0
MIPS
Op(6)
31
26
Rs1(5)
25
21
Opx/Rs2(5)
20
16
Const(16)
15
0
跳转 / 调用
j、jal
ARM
Opx(4)
31
28
Op(4)
27
24
Const(24)
23
0
MIPS
Op(6)
31
26
Const(26)
25
0
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
55

## Slide 56
第2章 指令系统 · ARM、x86 与本章小结
2.17 x86 的演变（上）：从 8 位到 32 位
时间
处理器
主要变化
1974
8080
8 位微处理器；累加器加 3 对变址寄存器
1978
8086
8080 的 16 位扩展；复杂指令集（CISC）
1980
8087
浮点协处理器；增加浮点指令和寄存器栈
1982
80286
24 位地址，MMU（内存管理单元）；段式存储映射与保护
1985
80386
32 位扩展（IA-32）；新的寻址方式和操作；支持分页，同时保留分段
1989
i486
流水线，片上 cache 和 FPU；出现 AMD、Cyrix 等兼容厂商
更正
原课件把 8080 写作“累加器，8 个寄存器组对”，教材原文为累加器加 3 对变址寄存器。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
56

## Slide 57
第2章 指令系统 · ARM、x86 与本章小结
x86 的演变（下）：为了向后兼容，指令越加越多
时间
处理器 / 扩展
主要变化
1993
Pentium
超标量；后期版本加入 MMX 指令；出现过著名的 FDIV 浮点除法错误
1995–1997
Pentium Pro、II
新微体系结构 P6；Pentium II 加入 MMX
1999
Pentium III
加入 SSE 指令及相应寄存器
2000
Pentium 4
新微体系结构 NetBurst；加入 SSE2
2003–2004
AMD64、EM64T
体系结构扩展到 64 位，Intel 以 EM64T 跟进
2006
Intel Core
加入 SSE4，支持虚拟机
2007–2008
SSE5、AVX
AMD 宣布 SSE5；Intel 宣布 AVX，SSE 寄存器从 128 位加长到 256 位
技术上的优雅不等于市场成功：Intel 如果不扩展兼容性，竞争者也会去做。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
57

## Slide 58
第2章 指令系统 · ARM、x86 与本章小结
x86 的寄存器与寻址方式：两个操作数，可以直接访存
寄存器
用途
EAX、ECX、EDX、EBX
通用寄存器 GPR 0–3（32 位）
ESP、EBP、ESI、EDI
通用寄存器 GPR 4–7（32 位）
CS
代码段指针
SS
栈段指针（栈顶）
DS、ES、FS、GS
数据段指针 0–3
EIP
指令指针（PC）
EFLAGS
条件码
段寄存器为 16 位
源 / 目的操作数
第二个源操作数
寄存器
寄存器
寄存器
立即数
寄存器
存储器
存储器
寄存器
存储器
立即数
每条指令 2 个操作数，其中一个既是源又是目的；两个操作数不能都是存储器
存储器寻址方式
地址在寄存器中
地址 = R基址 + 位移
地址 = R基址 + 2^scale × R变址（scale = 0、1、2、3）
地址 = R基址 + 2^scale × R变址 + 位移
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
58

## Slide 59
第2章 指令系统 · ARM、x86 与本章小结
x86 指令变长编码，硬件再把它翻译成微操作
指令
各字段（位数）
长度
JE EIP + 位移
JE 4 · 条件 4 · 位移 8
2 字节
CALL
CALL 8 · 偏移 32
5 字节
MOV EBX, [EDI + 45]
MOV 6 · d 1 · w 1 · 后缀字节 8 · 位移 8
3 字节
PUSH ESI
PUSH 5 · 寄存器 3
1 字节
ADD EAX, #6765
ADD 4 · 寄存器 3 · w 1 · 立即数 32
5 字节
TEST EDX, #42
TEST 7 · w 1 · 后缀字节 8 · 立即数 32
6 字节
变长编码
后缀字节（postbyte）指明寻址方式
前缀字节（prefix）修改操作：操作数长度、重复、锁定
更正：原课件写作“后置字节修改操作”，修改操作的是前缀字节。
x86 的实现
复杂指令集更难实现：硬件先把指令翻译成简单的微操 作
简单指令 1 条对应 1 个微操作，复杂指令对应多个
微操作引擎与 RISC 类似；巨大的市场份额让这种做法在 经济上可行
性能与 RISC 相当，编译器会避开复杂指令
对比
MIPS（RISC）
x86（CISC）
指令长度
固定 32 位
1–15 字节
通用寄存器
32 个
8 个
访存
只有 load/store 指令
运算指令可直接访存
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
59

## Slide 60
第2章 指令系统 · ARM、x86 与本章小结
2.18 谬误与陷阱
谬误 1
指令越强大，性能越高
指令条数少了，但复杂指令难实现，可能拖慢所有指令；编译 器更擅长用简单指令生成快的代码。
谬误 2
用汇编语言编程能得到最高性能
现代编译器更适应现代处理器；汇编代码行数多，更易出错， 编写和调试更费时间。
谬误 3
为了向后兼容，指令集不需要改变
兼容靠的是不断加指令：x86 指令从 1978 年约 80 条增长到 2008 年的 800 多条。
陷阱 1
忘记连续的字地址相差 4
按字节编址时，下一个字的地址要加 4，不是加 1。
陷阱 2
过程返回后还用指向其局部变量的指针
例如过程把自己局部数组的指针传出去。栈帧弹出 后，这块空间随时会被其他调用覆盖，指针随之失 效。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
60

## Slide 61
第2章 指令系统 · ARM、x86 与本章小结
2.19 四条设计原则，与 MIPS 各类指令的使用频率
设计原则
在 MIPS 中的体现
1 简单源于规整
指令都是 32 位；算术指令都用三个操作 数
2 越小越快
只有 32 个寄存器
3 加速执行常用操作
立即数指令、PC 相对分支、$zero
4 优秀的设计需要适宜的 折中
三种格式长度相同、字段尽量对齐；长 常数用 lui 拼接
更正
原课件小结把第 4 条写作“优秀的设计需要适宜（复用） 方案”，原文 good compromises 是“折中”，与 2.5 节 一致。
指令类
MIPS 示例
SPEC2006 整数
SPEC2006 浮点
算术
add、sub、addi
16%
48%
数据传送
lw、sw、lb、lbu、lh、 lhu、sb、lui
35%
36%
逻辑
and、or、nor、andi、 ori、sll、srl
12%
4%
条件分支
beq、bne、slt、slti、 sltiu
34%
8%
跳转
j、jr、jal
2%
0%
用标准测试程序统计指令的执行情况，据此决定加速哪些常用操作、 在哪里折中
软件与硬件的层次：编译器、汇编器、硬件；MIPS 是典型的 RISC 指 令集，x86 是 CISC 指令集
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
61

## Slide 62
第2章 指令系统 · ARM、x86 与本章小结
自测题（一）：编码与地址计算
Q1
写出 addi $t0, $s1, -8 的十六进制机器码。
答：字段为 op 8、rs 17、rt 8，−8 = 0xFFF8：001000 10001 01000 1111111111111000 = 0x2228FFF8。
Q3
beq 位于 0x00400020，偏移字段为 −3，目标地址是多 少？
答：先算 PC + 4 = 0x00400024，再减 3 × 4 = 12，得 0x00400018。
Q2
机器码 0x02538822 是哪条指令？
答：拆开得 op 0、rs 18、rt 19、rd 17、shamt 0、 funct 34，即 sub $s1, $s2, $s3。
Q4
4 位 OP、3 个 6 位地址，三地址指令用了 14 条，二地 址指令最多几条（还要留一地址、零地址）？
答：剩 1110、1111 两个扩展标志，各接 6 位共 128 种，留 1 种继续扩展，最多 127 条。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
62

## Slide 63
第2章 指令系统 · ARM、x86 与本章小结
自测题（二）：数的表示与过程调用
Q1
−6 的 8 位补码是什么？符号扩展到 16 位是什么？
答：由 6 = 0000 0110 取反加 1 得 1111 1010；扩展后为 1111 1111 1111 1010。
Q3
lui $t0, 0x1234 之后，接 ori $t0, $t0, 0x8765 得到 什么？为什么不能换成 addi？
答：得 0x12348765。addi 会把 0x8765 符号扩展成 0xFFFF8765，高 16 位变成 0x1233。
Q2
$s0 = 0xFFFFFFFE，$s1 = 3，slt 与 sltu 比较 $s0 < $s1 的结果？
答：有符号比较 slt：−2 < 3，结果 1；无符号比较 sltu：4,294,967,294 > 3，结果 0。
Q4
为什么非叶过程必须把 $ra 压栈，叶过程可以不保存？
答：因为 jal 会把返回地址写进 $ra。非叶过程内部还要 jal，会覆盖它；叶过程不再调用别人，$ra 不变。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
63

## Slide 64
第2章 指令系统
本章小结
扩展操作码
寻址方式
指令格式
三类操作数
补码与扩展
MIPS 操作数
R/I/J 格式
五种寻址
机器表示
分支与循环
过程与栈帧
控制与过程
编译到加载
程序翻译
指令系统
R 型：op rs rt rd shamt funct 依次 6、5、5、5、5、6 位
I 型：op rs rt 常数依次 6、5、5、16 位
J 型：op 6 位、地址 26 位
数组元素偏移 = 下标 × 4
分支目标 = PC + 4 + 偏移 × 4
跳转目标 = PC 高 4 位拼接（地址 × 4）
32 位常数用 lui 装高 16 位，再用 ori 补低 16 位
被调用者保证 $s、$sp、$ra 不变；$t、$a、$v 可被改写
RISC：定长指令，只用 load/store 访存；CISC：变长指令， 运算可直接访存
四条设计原则：简单源于规整；越小越快；加速执行常用操作；优秀的设计需要适宜的折中。
计算机原理与体系结构 · 第2章 指令：计算机的语言
64