## Slide 1
计算机原理与体系结构 · 第3章
计算机的算术运算
整数与浮点数在硬件里怎样加减乘除
补码加减与溢出判断
移位舍入与乘除法器
IEEE 754 浮点表示
浮点运算与并行加速
重制讲义 · 自学复习版｜据吉林大学《计算机原理与体系结构》第3章课件整理

## Slide 2
第3章 算术运算
本章学习路线
01
整数加减与溢出
补码加减、全加器、三种溢出判断逻辑、饱和运算
02
移位与舍入
逻辑移位与算术移位、补码移位规则、两种舍入方法
03
乘法
从手算到原码一位乘、乘法器的两个版本、快速乘法器
04
除法
恢复余数法、除法器的两个版本、MIPS 乘除指令
05
浮点数的表示
IEEE 754 格式、移码、特殊值、范围与精度
06
浮点运算
加法与乘法的步骤、浮点硬件与流水线、保护位
07
浮点指令与并行加速
MIPS 与 x86 浮点指令、子字并行、矩阵乘法、谬误
学习目标
用符号位、进位和双符号位三种方法判断补码加减 是否溢出
手算原码一位乘和恢复余数除法每一步的寄存器内 容
把十进制数与 IEEE 754 单、双精度编码互相转换
按对阶、相加、规格化、舍入的步骤完成浮点加 法，按五步完成浮点乘法
说明子字并行的思路，以及浮点加法为什么不满足 结合律
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
2

## Slide 3
01
第一部分
整数加减与溢出
加法逐位进位，减法变成加相反数，结果超出范围就是溢出
3.2 整数的加法与减法
全加器与行波进位加法器
判断溢出的三种逻辑
溢出的处理与饱和运算
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
3

## Slide 4
第3章 算术运算 · 整数加减与溢出
加法逐位相加并向高位进位；减法就是加上相反数
例1
7 + 6 = 13（只画出低 6 位）
b5
b4
b3
b2
b1
b0
进位
0
0
1
1
0
7
0
0
0
1
1
1
6
0
0
0
1
1
0
和 13
0
0
1
1
0
1
进位行表示从右边一位进来的进位。b1 位 1 + 1 = 10，本位写 0、 向 b2 进 1；b2 位 1 + 1 + 1 = 11，本位写 1、再向 b3 进 1。
例2
7 − 6 = 7 + (−6)
32 位补码
+7: 0000 0000 … 0000 0111 −6: 1111 1111 … 1111 1010 +1: 0000 0000 … 0000 0001
−6 的补码：6 = 0000 … 0110，各位取反得 1111 … 1001，再加 1 得 1111 … 1010
两数相加，最高位向外的进位丢弃，得 +1
减法不需要单独的减法器：把减数各位取反，同时让最低位的进位输入为 1，再送进加法器，就完成了 A + (−B)。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
4

## Slide 5
第3章 算术运算 · 整数加减与溢出
全加器：两个加数位加上低位进位，输出本位和与向高位的进位
C4
FA3
FA2
FA1
FA0
C0
A3
B3
A2
B2
A1
B1
A0
B0
S3
S2
S1
S0
C1
C2
C3
逻辑表达式
4 个全加器串起来，低位的进位输出接高位的进位输入，就是 4 位行波进位加法 器。半加器不考虑低位进位：S = A ⊕ B，C = AB。
Ai
Bi
Ci
Ci+1
Si
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
Ai、Bi 为本位加数，Ci 为来自低位的进位；输出 Si 为本位和，Ci+1 为向高位的进位
读表：三个输入中有奇数个 1 时 Si = 1；至少两个 1 时 Ci+1 = 1。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
5

## Slide 6
第3章 算术运算 · 整数加减与溢出
溢出：结果超出表示范围；只有同号相加、异号相减才可能溢出
运算
操作数 A
操作数 B
结果表明溢出
A + B
≥ 0
≥ 0
< 0（两正得负）
A + B
< 0
< 0
≥ 0（两负得正）
A − B
≥ 0
< 0
< 0
A − B
< 0
≥ 0
≥ 0
正数与负数相加，结果的绝对值不超过两者中较大的一个，不 会溢出
同号数相减等价于异号数相加，也不会溢出
正数减负数得负、负数减正数得正，说明溢出
例：5 位补码算 7 − (−9) = 0 0111 + 0 1001 = 1 0000， 读出 −16。正数减负数得负，溢出（16 超过 +15）。
例
A、B 各有 1 位符号、4 位尾数，符号位参与运算
14 + 7
A: 0 1110 SA = 0 (+14) B: 0 0111 SB = 0 (+7) S: 1 0101 Sf = 1 读出为 −11
尾数最高位向符号位的进位 C = 1，符号位向更高位的进 位 Cf = 0
14 + 7 = 21 超出 5 位补码范围 −16 ～ +15，两正得负， 发生溢出
更正
原课件此例的和写作 1 0011；0 1110 + 0 0111 应为 1 010 1。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
6

## Slide 7
第3章 算术运算 · 整数加减与溢出
六个例子：5 位补码（1 位符号 + 4 位尾数）表示范围 −16 ～ +15
Cf 为符号位向更高位的进位，C 为尾数最高位向符号位的进位。读出一列是把 5 位和按补码解释得到的值。
例
算式
[A]补
[B]补
和
读出
应得
Cf
C
结论
(1)
3 + 2
0 0011
0 0010
0 0101
+5
+5
0
0
正确
(2)
10 + 7
0 1010
0 0111
1 0001
−15
+17
0
1
正溢
(3)
−3 + (−2)
1 1101
1 1110
1 1011
−5
−5
1
1
正确
(4)
−10 + (−7)
1 0110
1 1001
0 1111
+15
−17
1
0
负溢
(5)
6 + (−4)
0 0110
1 1100
0 0010
+2
+2
1
1
正确
(6)
−6 + 4
1 1010
0 0100
1 1110
−2
−2
0
0
正确
两个溢出的例子
(2) 两正得负：Cf = 0，C = 1
(4) 两负得正：Cf = 1，C = 0
四个正确的例子
Cf 与 C 相同（都是 0 或都是 1）
异号相加 (5)(6) 无论进位如何都不溢出
观察
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
7

## Slide 8
第3章 算术运算 · 整数加减与溢出
硬件判断溢出的三种逻辑，结论等价
逻辑一
看两个加数与结果的符号
前一项：两正得负
后一项：两负得正
例 (2)：SA = SB = 0，Sf = 1，V = 1
例 (4)：SA = SB = 1，Sf = 0，V = 1
例 (5)：SA ≠ SB，两项都为 0，V = 0
需要保留两个加数的符号位，减法时 SB 要取变换后加数的符号。
逻辑二
看符号位的进位输入与输出
C：尾数最高位进入符号位的进位
Cf：符号位送出的进位
例 (2)：Cf = 0，C = 1，V = 1
例 (4)：Cf = 1，C = 0，V = 1
例 (3)：Cf = C = 1，V = 0
只需在加法器最高位加一个异或门， 不用另外保存两个加数的符号。
逻辑三
用双符号位（变形补码）
每个数用两位符号参加运算
结果两位符号不同就溢出
例 (2)：和 01 0001，V = 0 ⊕ 1 = 1
例 (4)：和 10 1111，V = 1 ⊕ 0 = 1
例 (3)：和 11 1011，V = 0
第一符号位 Sf1 始终是真正的符号， 所以还能分出 01 正溢、10 负溢。
三种逻辑判断的是同一件事：真正的结果需要比现有位数多 1 位才放得下。逻辑二在硬件加法器里最常用。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
8

## Slide 9
第3章 算术运算 · 整数加减与溢出
双符号位：两位符号相同为正常，01 正溢、10 负溢
例
算式
被加数
加数
和
符号位
结论
(1)
3 + 2
00 0011
00 0010
00 0101
00
正确
(2)
10 + 7
00 1010
00 0111
01 0001
01
正溢
(3)
−3 + (−2)
11 1101
11 1110
11 1011
11
正确
(4)
−10 + (−7)
11 0110
11 1001
10 1111
10
负溢
(5)
6 + (−4)
00 0110
11 1100
00 0010
00
正确
(6)
−6 + 4
11 1010
00 0100
11 1110
11
正确
双符号位只在运算时使用：存储器里每个数仍只存 1 位符号，送入运算 器时再把符号位复制一份。
00
结果为正，没有溢出
11
结果为负，没有溢出
01
正溢：两正数之和太大
10
负溢：两负数之和太小
为什么第一符号位是真符号
溢出时尾数已经占用了第二符号位，第一符 号位没有被进位改写，仍等于两个加数原来 的符号。
更正
原课件例 (3) 的和写作 11 0111；11 1101 + 11 1110 应为 11 1011（−5）。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
9

## Slide 10
第3章 算术运算 · 整数加减与溢出
发现溢出后怎么办：C 忽略溢出，Ada、Fortran 要求报告异常
语言要求
使用的 MIPS 指令
溢出时
C 等忽略溢出
addu、addiu、 subu
不检测，照常保留低 32 位结 果
Ada、Fortran 要求报告
add、addi、sub
引发异常，转去处理
注意
addiu 的 u 表示不检测溢出，它的 16 位立即数照样做符号扩展
EPC（Exception Program Counter）是专门保存异常指令地址的 寄存器，位于协处理器 0 中
更正
原课件写"addu、addui、subu 指令不发生溢出"。指令名应为 addiu；这三条指令同样可能溢出，只是不检测、不引发异常。
执行 add、addi、sub 时发生溢出
把当前 PC（出错指令的地址）存入 EPC
跳转到预先指定的异常处理程序
处理程序用 mfc0 指令取出 EPC 的值，做必要的纠正
根据 EPC 返回原程序
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
10

## Slide 11
第3章 算术运算 · 整数加减与溢出
饱和运算：溢出时结果停在能表示的最大值或最小值
8 位运算
真实结 果
普通加法（回 绕）
饱和加法
无符号 200 + 100
300
44
255（最大值）
有符号 100 + 50
150
−106
127（最大值）
有符号 −100 + (− 50)
−150
106
−128（最小 值）
回绕即只保留低 8 位：300 − 256 = 44；150 − 256 = −106；−150 + 256 = 106
定义
饱和操作
运算结果超出范围时，不丢掉高位，而是取能表示的最大值（向下 溢出时取最小值）。
多媒体处理常用：音频的削波（clipping）、视频亮度的饱和。
为什么多媒体要饱和
把一段声音的音量调大，采样值超过 127 时：
回绕：最响的点突然变成很大的负数，波形出现剧 烈跳变，听起来是刺耳的爆音
饱和：波峰被削平在 127，只是略有失真
图像亮度同理：变亮后像素值停在 255（纯白），不 会变成接近 0 的黑点。
MIPS 的核心指令没有饱和运算；x86 的 MMX、 SSE2 扩展提供 PADDSB、PADDUSB 等饱和加法指 令。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
11

## Slide 12
02
第二部分
移位与舍入
移位实现乘除 2 的幂；舍入决定丢掉的低位怎样处理
逻辑移位与算术移位
正数与负数补码的移位规则
0 舍 1 入与末位恒置 1
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
12

## Slide 13
第3章 算术运算 · 移位与舍入
逻辑移位把数码当作无符号代码，算术移位必须保持符号
逻辑移位
数码位置变化，不考虑符号：包括最高位在内所有位一 起移动，空出的位补 0。循环移位把移出的位补到另一 端。
原数
1
0
0
0
1
1
1
1
循环左移
0
0
0
1
1
1
1
1
更正说明：原课件称逻辑移位"数值不变"，指不把数 码当作有符号数来解释。若按无符号数理解，逻辑左 移 1 位就是乘 2（不溢出时）。
算术移位
数码位置变化，数值变化，符号位不变：左移 1 位相当 于乘 2，右移 1 位相当于除以 2。
−15
1
0
0
1
1
1
1
−30
1
0
1
1
1
1
0
上例是原码：符号位 1 保持不动，数值位 001111（15）左移变为 011110（30）。
sll、srl
MIPS 逻辑左移、逻辑右移，空位补 0
sra
MIPS 算术右移，高位补入符号位
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
13

## Slide 14
第3章 算术运算 · 移位与舍入
正数补码移位：符号不变，空位补 0
操作
单符号位
真值
原数
0 0111
+7
左移
0 1110
+14
右移
0 0111
+7
右移
0 0011
+3（丢掉 0.5）
操作
双符号位
真值
原数
00 0111
+7
左移
00 1110
+14
左移
01 1100
正溢（+28 超出范围）
右移
00 1110
+14
右移
00 0111
+7
移位规则（正数）
1
数符不变：单符号位时符号位不变；双符号位时第一符号 位不变
2
左移、右移空出的位都补 0
3
双符号位右移时，第二符号位移到尾数最高位
读懂 01 1100 右移
01 1100 是左移造成的正溢，第二符号位 1 其实是尾数的最 高位。
右移时第一符号位 0 保持，第二符号位 1 移入尾数最高位， 得 00 1110 = +14，溢出被纠正回来。
所以双符号位可以暂时容纳左移一位的溢出，单符号位做不到。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
14

## Slide 15
第3章 算术运算 · 移位与舍入
负数补码移位：左移补 0，右移补 1
操作
单符号位
真值
原数
1 1011
−5
左移
1 0110
−10
右移
1 1011
−5
右移
1 1101
−3（−2.5 向下取整）
操作
双符号位
真值
原数
11 0110
−10
左移
10 1100
负溢（−20 超出范围）
右移
11 0110
−10
右移
11 1011
−5
移位规则（负数补码）
1
数符不变（双符号位时第一符号位不变）
2
左移空位补 0
3
右移空位补 1，即补入符号位；双符号位时第二符号位 移到尾数最高位
码制
左移补
右移补
正数（原码、补码）
0
0
负数原码
0
0
负数补码
0
1
易错：负数补码右移后是向下取整，−5 右移 1 位得 − 3 而不是 −2，本章末"右移与除法"还会用到。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
15

## Slide 16
第3章 算术运算 · 移位与舍入
舍入：保留 4 位尾数时，丢掉的第 5 位怎样处理
方法一
0 舍 1 入（原码、补码都适用）
被丢掉的最高位是 0 就直接舍去，是 1 就在保留部分的 末位加 1。
原数
真值
结果
真值
0 00100 原
+0.125
0 0010 原
+0.125
1 00101 原
−0.15625
1 0011 原
−0.1875
1 11011 补
−0.15625
1 1110 补
−0.125
方法二
末位恒置 1（原码、补码都适用）
不论丢掉的是什么，保留部分的末位一律置 1。
原数
真值
结果
真值
0 00100 原
+0.125
0 0011 原
+0.1875
1 00101 原
−0.15625
1 0011 原
−0.1875
1 11011 补
−0.15625
1 1101 补
−0.1875
比较：0 舍 1 入误差较小，但要做一次加法，进位还可能使尾数再次需要规格化；末位恒置 1 不做加法、电路简单，误 差略大。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
16

## Slide 17
03
第三部分
乘法
从手算竖式出发，一步步改成"移位加"的硬件
3.3 手算乘法与原码一位乘
乘法器与改进后的乘法器
快速乘法器
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
17

## Slide 18
第3章 算术运算 · 乘法
手算乘法：部分积错位相加，乘积位数是两数位数之和
例1：1000 × 1001（8 × 9）
1000 被乘数 Multiplicand × 1001 乘数 Multiplier -------- 1000 0000 0000 + 1000 --------- 1001000 乘积 Product = 72
n 位数乘 m 位数，乘积最多 n + m 位。上例 4 位 × 4 位， 结果占 7 位。
最坏情况
1111 × 1111 = 15 × 15 = 225 = 1110 0001₂，正好占满 8 位。
所以 32 位乘法要准备 64 位的乘积寄存器，MIPS 用 HI、LO 两个寄存器存 放。
例2：0.1101 × 0.1011（小数，符号另算）
0.1101 × 0.1011 ---------- 1101 部分积 1101 0000 + 1101 ---------- 0.10001111 乘积
手算搬到硬件上的问题
1
加数个数多：有几位乘数就有几个部分积
2
加数位数多：错位后要用 2n 位的加法器
改进：把一次多数相加改为分步累加，每步只加一个部分积。符号位单独 算：X、Y 异号时乘积为负，写成 1.10001111。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
18

## Slide 19
第3章 算术运算 · 乘法
分步乘法（原码一位乘）：每步只加一次，再把 A、C 一起右移
A
部分积累加和，结束时存乘积高位；初值 00.0000
B
被乘数的绝对值 X，B = 00.1101
C
乘数的绝对值 Y，结束时存乘积低位；C = .1011
A
0
0
.
0
0
0
0
C
.
1
0
1
1
Cn
A、B 用两位整数位，是为了容纳部分积相加时可 能产生的进位。
1
2
3
4
判断
看 C 的最低位 Cn：Cn = 1 时 A = A + B；Cn = 0 时 A = A + 0
右移
A、C 连成一体右移 1 位：A 的最低位移入 C 的最高位，C 的最低位（已 用过的乘数位）移出
重复
共做 n 步（n 为尾数位数），每步处理乘数的一位，从低位到高位
得结果
A 与 C 拼起来就是乘积的数值部分；符号位 = Xs ⊕ Ys
每步只用一个 n 位加法器，寄存器 C 同时存"还没用的乘数 位"和"已经算好的乘积低位"。
原码一位乘只对数值部分做乘法：A、B、C 中都放绝对值，乘积的符号单独用 Xs ⊕ Ys 求出。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
19

## Slide 20
第3章 算术运算 · 乘法
例：|X| = 0.1101，|Y| = 0.1011，四步得 0.10001111
步
条件
操作
A
C
初值
00.0000
.1011
1
Cn = 1
+B
00.1101
.1011
右移
00.0110
1.101
2
Cn = 1
+B
01.0011
1.101
右移
00.1001
11.10
3
Cn = 0
+0
00.1001
11.10
右移
00.0100
111.1
4
Cn = 1
+B
01.0001
111.1
右移
00.1000
1111
C 中小数点左边是已移入的乘积低位，右边是尚未处理的乘数位，Cn 为最右一位
结果
A C = 0.1000 1111，即 |X| × |Y| = 0.10001111。
复核：1101₂ × 1011₂ = 13 × 11 = 143 = 1000 1111₂。
加上符号
若 X、Y 异号（如 X = −0.1101，Y = +0.1011），符号位 = 1 ⊕ 0 = 1：
[X × Y]原 = 1.10001111
第 2、4 步加法后 A 的整数部分变成 01，右移后又回到 00，所以 A 要留两 位整数位。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
20

## Slide 21
第3章 算术运算 · 乘法
乘法器第一版：被乘数寄存器左移，乘数寄存器右移
开始
乘数最低位？
1a. 乘积 = 乘积 + 被乘 数
2. 被乘数左移 1 位
3. 乘数右移 1 位
满 32 次？
结束
= 1
= 0
是
否
被乘数（64 位，左移）
64 位 ALU
乘积（64 位，初值 0）
乘数（32 位，右移）
控制
64 位
写入
右移、测最低位
左移
部件
位数
作用
被乘数寄存器
64 位
初值右半放被乘数，每次左移，对应手算的错位
乘数寄存器
32 位
每次右移，控制器只看最低位
乘积寄存器
64 位
初值为 0，累加部分积
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
21

## Slide 22
第3章 算术运算 · 乘法
例：用第一版乘法器算 2 × 3（0010 × 0011，4 位）
迭代
步骤
乘数
被乘数
乘积
0
初始值
0011
0000 0010
0000 0000
1
1a：最低位 1，积 = 积 + 被乘数
0011
0000 0010
0000 0010
2、3：被乘数左移，乘数右移
0001
0000 0100
0000 0010
2
1a：最低位 1，积 = 积 + 被乘数
0001
0000 0100
0000 0110
2、3：被乘数左移，乘数右移
0000
0000 1000
0000 0110
3
1：最低位 0，不操作
0000
0000 1000
0000 0110
2、3：被乘数左移，乘数右移
0000
0001 0000
0000 0110
4
1：最低位 0，不操作
0000
0001 0000
0000 0110
2、3：被乘数左移，乘数右移
0000
0010 0000
0000 0110
结果 0000 0110 = 6。乘数低两位是 1，乘积只在第 1、2 次迭代改变。
读表
4 位乘法迭代 4 次，每次 3 步；32 位 乘法迭代 32 次
被乘数每次左移，相当于竖式里部分积 向左错一位
乘数每次右移，控制器始终只看最低位
第一版的缺点
被乘数寄存器、加法器、乘积寄存器都 要 64 位
每次迭代的加法和两次移位分步完成， 一次乘法要很多个时钟周期
改进版把加法器和被乘数寄存器缩短到 32 位，加 法和移位在同一个时钟周期内完成。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
22

## Slide 23
第3章 算术运算 · 乘法
改进后的乘法器：乘数放进乘积寄存器右半部，加法和移位同步进行
被乘数（32 位）
32 位 ALU
乘积（64 位，右移）
控制
32 位
和写回左半部
最低位
右移、写入
对比
第一版
改进版
加法器
64 位
32 位
被乘数寄存器
64 位，左移
32 位，不移动
乘数寄存器
32 位，右移
并入乘积寄存器右半部
迭代
最低位
操作（同样算 2 × 3）
乘积寄存器
0
左半清 0，右半放乘数 0011
0000 0011
1
1
左半 + 0010 → 0010 0011，再右 移
0001 0001
2
1
左半 + 0010 → 0011 0001，再右 移
0001 1000
3
0
只右移
0000 1100
4
0
只右移
0000 0110 = 6
乘积寄存器实际需要 65 位：多出的 1 位保存加法器的进位，右 移时移入最高位。
更正：原课件"一个时钟完成一次积：频率较低"译意不清。原意是每个时钟周期完成一次部分积相加，乘法用得不多时这样的速度可 以接受。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
23

## Slide 24
第3章 算术运算 · 乘法
快速乘法器：用多个加法器排成树，用硬件成本换速度
p7
p6
p5
p4
p3
p2
p1
p0
+
+
+
+
+
+
+
乘积
第 1 层
第 2 层
第 3 层
图中只画 8 个部分积：7 个加法器，3 层。pᵢ = 乘数第 i 位 · 被乘数（逐位相与）， 参加相加前按位权错开。
32 位快速乘法器
32 个部分积 Mplier_i · Mcand 同时产生
31 个 32 位加法器排成树，深度 log₂32 = 5 层
乘积的低位和高位从各级加法器旁路输出，中间 32 位 Product47..16 由树根给出
对比
移位加乘法器
快速乘法器
加法器个数
1
31
加法次数
32 次，一次一个周期
5 层并行加法
成本
低
高
加法树的层与层之间可以加寄存器做成流水线，几 次乘法同时处在不同的层上。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
24

## Slide 25
04
第四部分
除法
试着减一下：够减商 1，不够减商 0 并把余数恢复
3.4 手算除法与恢复余数法
除法器与改进后的除法器
带符号除法
MIPS 的乘除指令
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
25

## Slide 26
第3章 算术运算 · 除法
手算除法：够减商 1 并相减，不够减商 0、再移入下一位
例：1001010 ÷ 1000（74 ÷ 8）
1001 商 Quotient --------- 1000 ) 1001010 被除数 Dividend -1000 ---- 10 101 1010 -1000 ---- 10 余数 Remainder
复核：74 = 9 × 8 + 2，商 1001 = 9，余数 10 = 2。n 位操作得到 n 位商和 n 位余数。
1
2
3
4
查除数
除数为 0 是无效操作，先检查
比较
从被除数高位起取出和除数一样长的部分：除数 ≤ 这部分时商上 1，并减去 除数
移入
否则商上 0，再从被除数取下一位接到余数后面
重复
直到被除数的位全部取完，最后剩下的就是余数
恢复余数法
硬件事先不知道够不够减，于是直接做减法：结果 ≥ 0 说明够 减，商上 1；结果 < 0 说明不够减，商上 0，并把除数加回去， 恢复原来的余数。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
26

## Slide 27
第3章 算术运算 · 除法
除法器第一版：除数从左半部开始右移，余数寄存器初值为被除数
开始
1. 余数 = 余数 − 除数
余数 ≥ 0？
2a. 商左移，最低位置 1
2b. 余数 = 余数 + 除 数，商左移，最低位置 0
3. 除数右移 1 位
满 33 次？
结束
是
否
是
否
除数（64 位，右移）
64 位 ALU
余数（64 位）
商（32 位，左移）
控制
64 位
测符号、写入
左移、置位
右移
除数寄存器
初值把 32 位除数放在左半部，每次右移 1 位
余数寄存器
初值为被除数，每次减去或加回除数
商寄存器
每次左移，在最低位写入 0 或 1
32 位除法要做 33 次：除数一开始在左半部，第一次试减 必然不够减。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
27

## Slide 28
第3章 算术运算 · 除法
例：用第一版除法器算 7 ÷ 2（0000 0111 ÷ 0010）
迭 代
余数 − 除 数
判断与处理
商
除数
余数
0
初始值
0000
0010 0000
0000 0111
1
1110 0111
< 0：加回除数，商补 0
0000
0001 0000
0000 0111
2
1111 0111
< 0：恢复，商补 0
0000
0000 1000
0000 0111
3
1111 1111
< 0：恢复，商补 0
0000
0000 0100
0000 0111
4
0000 0011
≥ 0：商补 1
0001
0000 0010
0000 0011
5
0000 0001
≥ 0：商补 1
0011
0000 0001
0000 0001
每行是一次迭代的第 1、2 步结果，除数一列是第 3 步右移之后的值
商 0011 = 3，余数 0000 0001 = 1；复核 7 = 3 × 2 + 1。4 位除法 迭代 5 次。
带符号除法
先用两数的绝对值相除
商的符号：两数异号为负
余数的符号：与被除数相同
被除数 ÷ 除数
商
余数
+7 ÷ +2
+3
+1
−7 ÷ +2
−3
−1
+7 ÷ −2
−3
+1
−7 ÷ −2
+3
−1
总满足 被除数 = 商 × 除数 + 余数，且余数的绝对 值小于除数。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
28

## Slide 29
第3章 算术运算 · 除法
改进后的除法器：商移入余数寄存器右半部，乘除法可共用硬件
除数（32 位）
32 位 ALU
余数（64 位，左右移）
控制
32 位
差写回左半部
符号
移位、写入
对比
第一版
改进版
加法器（ALU）
64 位
32 位
除数寄存器
64 位，右移
32 位，不移动
商寄存器
32 位，左移
并入余数寄存器右半部
迭代
左移后
演算 7 ÷ 2：左半 − 0010
写回后
0
初值：右半放被除数 0111
0000 0111
1
0000 1110
0000 − 0010 < 0：恢复，商位 0
0000 1110
2
0001 1100
0001 − 0010 < 0：恢复，商位 0
0001 1100
3
0011 1000
0011 − 0010 = 0001：商位 1
0001 1001
4
0011 0010
0011 − 0010 = 0001：商位 1
0001 0011
读表与补充
每次先左移再试减，结束时左半 0001 为余数 1，右半 0011 为商 3
除法不能像乘法那样用加法树：每步够不够减取决于上一步的余数， 只能依次进行；SRT 等快速除法靠每步求出多位商来提速
改进后的乘法器与除法器都是一个 32 位 ALU 加一个可移位的 64 位寄存器，乘除法可共用硬件。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
29

## Slide 30
第3章 算术运算 · 除法
MIPS 的乘除指令：结果放在 HI、LO 两个 32 位寄存器
指令
功能
结果
mult rs, rt
有符号乘法
64 位积：HI 存高 32 位，LO 存低 32 位
multu rs, rt
无符号乘法
同上
mul rd, rs, rt
有符号乘法
只把积的低 32 位存入 rd
div rs, rt
有符号除法
LO 存 32 位商，HI 存 32 位余数
divu rs, rt
无符号除法
同上
mfhi rd
取结果
把 HI 传送到 rd
mflo rd
取结果
把 LO 传送到 rd
更正
原课件"不会溢出和除 0 检查"容易读成"不会溢出"。原意是 div、 divu 不做溢出检查和除数为 0 检查，需要时由软件检查。例如 −2³¹ ÷ (−1) 的商 2³¹ 就放不进 32 位。
例：乘除后取结果
mult $s0, $s1 # HI:LO = $s0 × $s1 mflo $t0 # $t0 = 积的低 32 位 mfhi $t1 # $t1 = 积的高 32 位 div $s2, $s3 # LO = 商，HI = 余数 mflo $t2 # $t2 = $s2 / $s3 mfhi $t3 # $t3 = $s2 % $s3
积超过 32 位了吗
multu：HI 不为 0 就说明积超过 32 位
mult：HI 的每一位都应等于 LO 的最高位（符号扩 展），否则超出 32 位有符号数范围
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
30

## Slide 31
05
第五部分
浮点数的表示
用二进制科学计数法表示很大、很小和带小数的数
3.5 科学计数法与规格化
IEEE 754 单精度与双精度格式
移码与特殊值
表示范围、精度与编码例题
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
31

## Slide 32
第3章 算术运算 · 浮点数的表示
浮点数就是二进制的科学计数法；规格化要求小数点前恰有一位非零数字
写法
规格化
说明
−2.34 × 10⁵⁶
是
小数点前恰有一位非零数字
+0.002 × 10⁻⁴
否
小数点前是 0，规格化为 +2.0 × 10⁻⁷
+987.02 × 10⁹
否
小数点前有三位，规格化为 +9.8702 × 10¹¹
二进制浮点数
规格化形式为 ±1.xxxxxxx₂ × 2^yyyy：小数点前总是 1，指 数表示小数点"浮动"到哪里。
能表示非整数，也能表示很大和很小的数
C 语言中对应 float（单精度）和 double（双精度）
规格化让同一个数只有一种写法，也让有限的尾数位全部用来存有效数 字。
浮点数标准
IEEE 754-1985
统一浮点数的格式，消除各厂商表示方法的不一 致，科学计算程序可以在不同机器间移植
现已被普遍采用
两种精度：单精度 32 位、双精度 64 位
IEEE：Institute of Electrical and Electronics Engineers，电气电子工程师学会，1963 年 1 月 1 日成 立，总部在美国纽约。
浮点数用有限的位数同时照顾范围和精度：阶 码位数决定范围，尾数位数决定精度。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
32

## Slide 33
第3章 算术运算 · 浮点数的表示
IEEE 754 格式：符号 S、阶码（移码）、尾数（隐含最高位的 1）
格式
S
阶码 Exponent
尾数 Fraction
偏移 Bias
单精度 32 位
1 位
8 位
23 位
127
双精度 64 位
1 位
11 位
52 位
1023
S
符号位：0 为非负数，1 为负数
有效位
规格化为 1.0 ≤ |有效位| < 2.0；前导的 1 总是存在，作为隐 含位不存储，有效位 = 1.尾数
阶码
移码表示：阶码 = 真实指数 + 偏移，保证阶码是无符号数
为什么阶码用移码
阶码是无符号数，比较两个浮点数的阶码大 小时可以直接按无符号数比较
最小的阶码是全 0，于是 +0.0 的 32 位全是 0，和整数 0 相同
更正
原课件写"Double：偏移 = 1203"，双精度的偏 移应为 1023（= 2¹⁰ − 1）。单精度偏移 127 = 2⁷ − 1。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
33

## Slide 34
第3章 算术运算 · 浮点数的表示
移码：真值加上偏移量，把有符号的指数变成无符号数
定义
8 位移码：[x]移 = 2⁷ + x（−128 ≤ x ≤ 127）
最高位 1 表示非负，0 表示负数，与补码相反
全 0 对应的真值最小，全 1 对应的真值最大，移 码能直观反映大小，便于比较两个阶码
0 的移码唯一：[+0]移 = [−0]移 = 1000 0000
真值映射到非负数范围，可以当无符号数处理
同一真值的补码和移码只差最高位
指数 e
补码
移码（偏移 128）
IEEE 阶码（偏移 127）
−126
1000 0010
0000 0010
0000 0001
−1
1111 1111
0111 1111
0111 1110
0
0000 0000
1000 0000
0111 1111
+1
0000 0001
1000 0001
1000 0000
+127
0111 1111
1111 1111
1111 1110
单精度规格化数的指数范围是 −126 ～ +127，对应阶码 1 ～ 254
更正
原课件说偏移 127 求得的阶码"正数的值比 128 偏移少 1，负数的值 多 1"。实际上 E = e + 127 对任何指数都比 e + 128 小 1，例如 e = −1 时分别为 0111 1110 和 0111 1111。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
34

## Slide 35
第3章 算术运算 · 浮点数的表示
阶码全 0 和全 1 留作特殊用途：零、非规格化数、无穷大、NaN
阶码 E
尾数 M
表示
真值
全 0
0
±0
±0.0，+0 与 −0 两种编码
全 0
≠ 0
非规格化数
(−1)^S × (0.M) × 2^(1 − Bias)
1 ～ 254
任意
规格化数
(−1)^S × (1.M) × 2^(E − Bias)
全 1
0
±∞
按符号位取正、负无穷大
全 1
≠ 0
NaN
非法或未定义的结果，如 0.0 / 0.0
表中阶码范围按单精度写；双精度规格化数的阶码为 1 ～ 2046
更正
原课件非规格化数的公式写作 ×2^(−Bias)。IEEE 754 规定为 ×2^(1−Bias)（单精度为 2⁻¹²⁶），这样最大的非规格化数恰好紧挨 最小的规格化数 1.0 × 2⁻¹²⁶。
非规格化数
隐含位变为 0，比最小的规格化数还小，以 较低的精度表示接近 0 的数，让下溢逐步发 生。
单精度最小正非规格化数 0x00000001 = 2⁻²³ × 2⁻¹²⁶ = 2⁻¹⁴⁹ ≈ 1.4 × 10⁻⁴⁵。
无穷大与 NaN
±∞ 可以继续参与运算，如 1.0 / 0.0 = + ∞，程序不必每一步都检查溢出
NaN（Not a Number）也能参与运算，结 果恒为 NaN
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
35

## Slide 36
第3章 算术运算 · 浮点数的表示
单精度与双精度的表示范围和精度
项目
单精度
双精度
最小阶码
0000 0001：1 − 127 = −126
000…01：1 − 1023 = −1022
最小正规格化数
1.0 × 2⁻¹²⁶ ≈ 1.2 × 10⁻³⁸
1.0 × 2⁻¹⁰²² ≈ 2.2 × 10⁻³⁰⁸
最大阶码
1111 1110：254 − 127 = +127
111…10：2046 − 1023 = +1023
最大数
(2 − 2⁻²³) × 2¹²⁷ ≈ 3.4 × 10³⁸
(2 − 2⁻⁵²) × 2¹⁰²³ ≈ 1.8 × 10³⁰⁸
相对精度
约 2⁻²³，≈ 7 位十进制
约 2⁻⁵²，≈ 16 位十进制
最大数的尾数全为 1，有效位略小于 2.0；负数范围与正数对称
阶码 0000 0000 和 1111 1111 另作他用，所以单精度规格化数的指 数只能取 −126 ～ +127。
精度怎么算
尾数的每一位都是有效数字：
单精度 23 位：23 × log₁₀2 ≈ 23 × 0.3 ≈ 7 位十进制
双精度 52 位：52 × log₁₀2 ≈ 52 × 0.3 ≈ 16 位十进制
例
float 分不清 16777216 和 16777217
2²⁴ = 16777216，单精度连隐含位共 24 位有效位。16777217 = 2²⁴ + 1 需要 25 位，存入 float 后被舍入成 16777216。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
36

## Slide 37
第3章 算术运算 · 浮点数的表示
例：把 −0.75 编码为单精度和双精度
1
2
3
4
化为二进制
−0.75 = −0.11₂ = (−1)¹ × 1.1₂ × 2⁻¹
符号
S = 1
尾数
去掉隐含的 1，Fraction = 1000…00₂
阶码
单精度 −1 + 127 = 126 = 0111 1110₂；双精度 −1 + 1023 = 1022 = 011 1111 1110₂
格式
S
阶码
尾数
十六进制
单精度
1
0111 1110
1000 0…0（23 位）
BF40 0000
双精度
1
011 1111 1110
1000 0…0（52 位）
BFE8 0000 0000 0000
再练一个
−0.5（原课件例）
−0.5 = −0.1₂ = (−1)¹ × 1.0₂ × 2⁻¹：S = 1，尾数全 0，阶码 E = − 1 + 127 = 126 = 0111 1110₂
存储形式 1 01111110 00000000000000000000000（23 个 0），十六进制 BF00 0000。
更正
原课件 −0.5 的存储形式尾数写了 24 个 0，单精度尾数只有 23 位。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
37

## Slide 38
第3章 算术运算 · 浮点数的表示
例：由编码求真值，1 10000001 01000…00 = −5.0
1
2
3
4
拆字段
S = 1；阶码 1000 0001₂ = 129；尾数 0100 0…0₂
有效位
1 + 0.01₂ = 1 + 0.25 = 1.25
指数
129 − 127 = 2
求值
x = (−1)¹ × 1.25 × 2² = −5.0
解码时别忘了把隐含的 1 加回到尾数前面，也别 忘了减去偏移。
真值
S
阶码
尾数（前 8 位）
十六进制
−5.0
1
1000 0001
0100 0000
C0A0 0000
−0.75
1
0111 1110
1000 0000
BF40 0000
0.0625
0
0111 1011
0000 0000
3D80 0000
−0.21875
1
0111 1100
1100 0000
BE60 0000
单精度编码对照，尾数其余各位均为 0；后两个数是下文浮点加法、乘法例题的结果
读第三行
阶码 0111 1011₂ = 123，指数 123 − 127 = −4；尾数全 0， 有效位 1.0。
x = 1.0 × 2⁻⁴ = 0.0625。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
38

## Slide 39
06
第六部分
浮点运算
加法先对阶，乘法先加指数，最后都要规格化和舍入
浮点加法的四个步骤
浮点加法器与流水方式
浮点乘法的五个步骤
保护位与舍入模式
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
39

## Slide 40
第3章 算术运算 · 浮点运算
浮点加法四步：对阶、尾数相加、规格化、舍入
步骤
十进制例（4 位有效数字）：9.999 × 10¹ + 1.610 × 10⁻¹
二进制例（4 位有效位）：1.000₂ × 2⁻¹ + (−1.110₂ × 2⁻²)
1 对阶
小阶向大阶看齐：1.610 × 10⁻¹ = 0.01610 × 10¹，只能留 4 位，变为 0.016 × 10¹
−1.110₂ × 2⁻² 尾数右移 1 位：−0.111₂ × 2⁻¹
2 尾数相加
9.999 + 0.016 = 10.015，得 10.015 × 10¹
1.000₂ + (−0.111₂) = 0.001₂，得 0.001₂ × 2⁻¹
3 规格化并检查溢出
1.0015 × 10²，指数没有上溢或下溢
尾数左移 3 位、指数减 3：1.000₂ × 2⁻⁴，无上溢或下溢
4 舍入
留 4 位有效数字：1.002 × 10²
已是 4 位，不变：1.000₂ × 2⁻⁴ = 0.0625
为什么小阶对大阶
小数尾数右移，丢掉的是低位，误差小
若大阶对小阶，大数尾数左移会丢掉高位
复核
十进制精确和 100.151，舍入后 1.002 × 10²
二进制例即 0.5 + (−0.4375) = 0.0625
要点
舍入后可能又不是规格化形式（例如 9.9999 舍入成 10.000），这时要回到第 3 步重新规格化。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
40

## Slide 41
第3章 算术运算 · 浮点运算
浮点加法器：四个步骤对应四组硬件，一个时钟周期做不完
开始
1. 比较阶码，较小数的 尾数右移到阶码相等
2. 尾数相加
3. 规格化：右移并增大 阶码，或左移并减小阶码
溢出？
上溢或下溢，转异常处理
4. 舍入到规定位数
已规格化？
结束
是
否
是
否
步骤
硬件
作用
1
小 ALU、右移器
小 ALU 求阶码之差，控制器据此选出较小的 数，把它的尾数右移
2
大 ALU
两个尾数相加
3
左右移位器、阶码 增减器
规格化尾数，同时增减阶码
4
舍入电路
舍入；结果不再规格化时回到第 3 步
为什么要多个时钟周期
浮点加法比整数加法复杂得多，耗时更长
若要在一个时钟周期内完成，周期就得很长，所有指令都跟着 变慢
所以浮点加法器通常分几个周期完成，并可流水化
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
41

## Slide 42
第3章 算术运算 · 浮点运算
浮点乘法五步：指数相加、有效位相乘、规格化、舍入、定符号
步骤
十进制例：1.110 × 10¹⁰ × 9.200 × 10⁻⁵
二进制例：1.000₂ × 2⁻¹ × (−1.110₂ × 2⁻²)
1 指数相加
10 + (−5) = 5
无偏移：−1 + (−2) = −3；有偏移：(−1 + 127) + (−2 + 127) − 127 = −3 + 127
2 有效位相乘
1.110 × 9.200 = 10.212，得 10.212 × 10⁵
1.000₂ × 1.110₂ = 1.110₂，得 1.110₂ × 2⁻³
3 规格化并检查溢出
1.0212 × 10⁶
1.110₂ × 2⁻³ 已规格化，无上溢或下溢
4 舍入
留 4 位：1.021 × 10⁶
1.110₂ × 2⁻³，不变
5 定符号
正 × 正：+1.021 × 10⁶
正 × 负：−1.110₂ × 2⁻³ = −0.21875
易错：带偏移的阶码直接相加得 (e₁ + Bias) + (e₂ + Bias) = (e₁ + e₂) + 2·Bias，多出一个 Bias，必须再减掉。复核：0.5 × (−0.4375) = −0.21875。
乘法不需要对阶。浮点乘法器的复杂度与加法器相近，只是有效位做乘法；浮点部件还要做除法、求倒数、开平方、浮点与整 数互转，通常要多个时钟周期，适合流水实现。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
42

## Slide 43
第3章 算术运算 · 浮点运算
流水方式：同一条多功能流水线，按需要连接成浮点加减或定点乘法
段
功能段
浮点加减
定点乘法
1
输入
✓
✓
2
减阶
✓
3
对阶移位
✓
4
相加
✓
5
规格化
✓
6
相乘
✓
7
累加
✓
8
输出
✓
✓
据 ASC 机运算器的流水线（原课件图 5.16）：浮点加减经过 1–5、8 段，定点乘法经过 1、6、7、8 段
功能段
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
输入
1
2
3
4
减阶
1
2
3
4
对阶移位
1
2
3
4
相加
1
2
3
4
规格化
1
2
3
4
输出
1
2
3
4
时空图：4 次浮点加法依次进入 6 段流水线，格中数字为第几次加法
设每段用时一个时钟周期。不流水时每次加法占满 6 个周期，4 次共 24 个周期；流水后第 6 个周期出第 1 个结果，此后每个周 期出一个，共 9 个周期。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
43

## Slide 44
第3章 算术运算 · 浮点运算
算术精确性：保护位、舍入位、粘滞位与舍入模式
IEEE 754 的舍入控制
运算时在尾数右边多存几位：保护位（guard）、舍入位 （round）、粘滞位（sticky，右边还有非 0 位就置 1）
可以选择舍入模式，让程序员微调计算行为
舍入模式
做法
就近舍入（默认）
取最近的可表示数，正好居中时取末位为偶数者
向 +∞
取不小于真值的最近可表示数
向 −∞
取不大于真值的最近可表示数
向 0
直接截断多余位
例
保护位有什么用（3 位有效数字）
计算 2.56 × 10⁰ + 2.34 × 10²，精确值 236.56
做法
对阶后相加
舍入
多留两位
0.0256 × 10² + 2.3400 × 10² = 2.3656 × 10²
2.37 × 10²
不多留
0.02 × 10² + 2.34 × 10² = 2.36 × 10²
2.36 × 10²
对阶时 2.56 右移两位，不多留位就直接丢掉了 0.0056，结果偏小。
不是所有硬件都实现了 IEEE 754 的全部舍入策略，大多数语言和库只用默认模式，这是硬件复杂度、性能与市场需求之间的折 中。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
44

## Slide 45
07
第七部分
浮点指令与并行加速
MIPS 与 x86 怎样提供浮点运算，子字并行怎样让矩阵乘法变快
MIPS 浮点寄存器与指令
两个 MIPS 浮点程序
3.6 子字并行与结合律
3.7–3.8 x86 浮点、SSE2 与 AVX
谬误：右移与除法
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
45

## Slide 46
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
MIPS 浮点：协处理器 1，独立的 32 个浮点寄存器
结构
浮点运算由协处理器 1 完成，它是扩展指令系统的附 属处理器
单精度寄存器 $f0、$f1、…、$f31 共 32 个
双精度由两个寄存器配对：$f0/$f1、$f2/$f3、… （MIPS 指令系统第 2 版支持 32 个 64 位浮点寄存 器）
浮点指令只操作浮点寄存器。程序一般不会在浮点寄 存器上做整数运算，反之亦然，所以增加浮点寄存器 不会加长指令
更正
原课件"通过 ISA 相连的附属处理器"中，ISA 指指令系 统体系结构（Instruction Set Architecture），原意 是扩展了指令系统的附属处理器，与 ISA 总线无关。
类别
单精度
双精度
例
读取与 存储
lwc1、swc1
ldc1、sdc1
ldc1 $f8, 32($sp)
算术
add.s、sub.s、 mul.s、div.s
add.d、sub.d、 mul.d、div.d
add.s $f0, $f1, $f6
比较
c.xx.s（xx 为 eq、 lt、le 等）
c.xx.d
c.lt.s $f3, $f4
分支
bc1t、bc1f
同左
bc1t TargetLabel
比较指令只把浮点条件码置 1 或清 0，然后由 bc1t（条件为真跳 转）或 bc1f（条件为假跳转）决定是否分支。
mul.d 例
mul.d $f4, $f4, $f6 把 $f4 × $f6 的双精度积写回 $f4
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
46

## Slide 47
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
例：华氏温度转摄氏温度 f2c
C 代码
float f2c (float fahr) { return ((5.0/9.0) * (fahr - 32.0)); }
参数 fahr
在 $f12
返回值
放在 $f0
常数 5.0、 9.0、32.0
存放在全局数据区，通过 $gp 访问
检验：fahr = 212.0 时，(5.0 / 9.0) × 180.0 = 100.0。
编译后的 MIPS 代码
f2c: lwc1 $f16, const5($gp) # $f16 = 5.0 lwc1 $f18, const9($gp) # $f18 = 9.0 div.s $f16, $f16, $f18 # $f16 = 5.0 / 9.0 lwc1 $f18, const32($gp) # $f18 = 32.0 sub.s $f18, $f12, $f18 # $f18 = fahr - 32.0 mul.s $f0, $f16, $f18 # $f0 = 结果 jr $ra # 返回
更正
原课件第 2 行写作 lwc2 $f18, const9($gp)。lwc2 是协处理 器 2 的取数指令，这里读的是浮点常数，应为 lwc1。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
47

## Slide 48
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
例：双精度矩阵乘法 X = X + Y × Z（32 × 32）
C 代码
void mm (double x[32][32], double y[32][32], double z[32][32]) { int i, j, k; for (i = 0; i != 32; i = i + 1) for (j = 0; j != 32; j = j + 1) for (k = 0; k != 32; k = k + 1) x[i][j] = x[i][j] + y[i][k] * z[k][j]; }
更正
原课件形参写作 double x[][]，C 语言中二维数组形参必须 给出第二维长度；循环条件 i! = 32 应为 i != 32。
x、y、z 的地 址
$a0、$a1、$a2
i、j、k
$s0、$s1、$s2
下标怎样变成地址
数组按行存放，每个 double 占 8 字节
x[i][j] 的字节偏移 = (i × 32 + j) × 8
×32 用 sll 左移 5 位，×8 用 sll 左移 3 位，再加 上数组首地址
例：x[1][2] 的偏移为 (32 + 2) × 8 = 272。
最内层循环里 x[i][j] 的地址不变，所以代码在 进入 k 循环前就算好，结果先累加在 $f4 里，循 环结束再写回。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
48

## Slide 49
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
矩阵乘法的 MIPS 代码：最内层只做一次乘法和一次加法
初始化，取 x[i][j] 与 z[k][j]
li $t1, 32 # $t1 = 32，循环上界 li $s0, 0 # i = 0 L1: li $s1, 0 # j = 0，重新开始 j 循环 L2: li $s2, 0 # k = 0，重新开始 k 循环 sll $t2, $s0, 5 # $t2 = i * 32 addu $t2, $t2, $s1 # $t2 = i * 32 + j sll $t2, $t2, 3 # $t2 = [i][j] 的字节偏移 addu $t2, $a0, $t2 # $t2 = x[i][j] 的地址 l.d $f4, 0($t2) # $f4 = x[i][j] L3: sll $t0, $s2, 5 # $t0 = k * 32 addu $t0, $t0, $s1 # $t0 = k * 32 + j sll $t0, $t0, 3 # $t0 = [k][j] 的字节偏移 addu $t0, $a2, $t0 # $t0 = z[k][j] 的地址 l.d $f16, 0($t0) # $f16 = z[k][j]
取 y[i][k]，相乘累加，三层循环控制
sll $t0, $s0, 5 # $t0 = i * 32 addu $t0, $t0, $s2 # $t0 = i * 32 + k sll $t0, $t0, 3 # $t0 = [i][k] 的字节偏移 addu $t0, $a1, $t0 # $t0 = y[i][k] 的地址 l.d $f18, 0($t0) # $f18 = y[i][k] mul.d $f16, $f18, $f16 # $f16 = y[i][k] * z[k][j] add.d $f4, $f4, $f16 # $f4 = $f4 + 乘积 addiu $s2, $s2, 1 # k = k + 1 bne $s2, $t1, L3 # k != 32 则回 L3 s.d $f4, 0($t2) # x[i][j] = $f4 addiu $s1, $s1, 1 # j = j + 1 bne $s1, $t1, L2 # j != 32 则回 L2 addiu $s0, $s0, 1 # i = i + 1 bne $s0, $t1, L1 # i != 32 则回 L1
l.d、s.d 是 ldc1、sdc1 的伪指令写法。代码只给出过程体，省略了保存和恢复 $s0～$s2 以及 jr $ra。原课件注释 $k k + 1 应为 k = k + 1。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
49

## Slide 50
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
子字并行：一条指令同时处理打包在一个字里的多个短数据
3.6 子字并行
视频、音频应用经常对一组短数据做同样的运算，可以把它 们打包进一个长寄存器并行处理。例如一个 128 位加法器 可以当作：
16 个 8 位加法，或 8 个 16 位加法，或 4 个 32 位加法
做法是在子字边界处切断进位，互不影响
也称为数据级并行、向量并行或 SIMD（单指令多数据）。
A
a3
a2
a1
a0
B
b3
b2
b1
b0
A+B
a3+b3
a2+b2
a1+b1
a0+b0
128 位寄存器分成 4 个 32 位子字，一次加法得到 4 个独立的和。
一次压下切出一整排饼干，好比一条 SIMD 指令同时处理多个数据
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
50

## Slide 51
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
浮点加法不满足结合律：大数会"吃掉"小数
计算顺序
第一步
第二步
结果
(x + y) + z
x + y = 0.0
0.0 + 1.0
1.0
x + (y + z)
y + z = 1.5 × 10³⁸，1.0 被舍掉
−1.5 × 10³⁸ + 1.5 × 10³⁸
0.0
单精度，x = −1.5 × 10³⁸，y = 1.5 × 10³⁸，z = 1.0（已用程序按 float 复核）
原因
单精度只有约 7 位十进制有效数字。1.5 × 10³⁸ 与 1.0 相差 38 个数 量级，对阶时 1.0 的尾数被右移出去，和仍是 1.5 × 10³⁸。
对并行程序的影响
并行程序常会调整运算顺序（例如把求和拆给多个处理器分别算）。依 赖特定运算顺序的程序在并行后可能得到不同结果，需要验证结果是否 可靠。
在称卡车的地磅上放一根羽毛，读数不会变
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
51

## Slide 52
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
3.7 x86 浮点：8087 协处理器的栈式结构
x87 浮点结构
8 个 80 位扩展精度寄存器，组成下推栈
按相对栈顶的下标访问：ST(0) 是栈顶，然后 ST(1)、…
内存中的浮点数仍是 32 位或 64 位，装入和存储时 自动转换，与整数的转换也自动完成
代码生成和优化困难，浮点性能较差
栈
ST(0)
ST(1)
ST(2)
…
ST(7)
栈顶
更正
原课件表中 F2XMI、FPSIN 应为 F2XM1（计算 2ˣ − 1） 和 FSIN。
数据传送
算术
比较
超越函数
F[I]LD
F[I]ADD[P]
F[I]COM[P]
FPATAN
F[I]ST[P]
F[I]SUB[R][P]
F[I]UCOM[P]
F2XM1
FLDPI
F[I]MUL[P]
FSTSW AX/mem
FCOS
FLD1
F[I]DIV[R][P]
FPTAN
FLDZ
FSQRT、FABS
FPREM
FRNDINT
FSIN、FYL2X
前 4 行的传送与算术指令可带操作数 mem/ST(i)；方括号内字母可选，并非每种组合都有
I
操作数是整数，如 FIADD 把内存中的整数加到栈顶
P
运算完成后弹栈
R
交换源操作数与目的操作数，用于反向减、反向除
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
52

## Slide 53
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
SSE2 与 AVX：一个寄存器装多个浮点数，一条指令同时算
Streaming SIMD Extension 2
128 位 XMM 寄存器既可做普通浮点运算，也可做并行运算
一个 XMM 寄存器可装 2 个 64 位双精度数或 4 个 32 位单精 度数，一条指令同时处理（SIMD）
后来的 AVX 把寄存器扩展为 256 位的 YMM，一次处理 4 个 双精度数
XMM
double 1
double 0
XMM
float 3
float 2
float 1
float 0
YMM
double 3
double 2
double 1
double 0
更正
原课件写"增加 4 个 128 位寄存器，AMD64/EM64T 扩展 为 8 个"。实际上 SSE/SSE2 提供 8 个 128 位寄存器 XMM0～XMM7，AMD64/EM64T 扩展到 16 个。
指令名
含义
vmovsd、vmulsd、 vaddsd
s = scalar，只处理 1 个双精度数（d = double）
vmovapd、vmulpd、 vaddpd
p = packed，同时处理寄存器里全部双精度 数
vbroadcastsd
把 1 个双精度数复制成 4 份装入 YMM
指令名前的 v 表示 AVX 编码；AVX 同时处理 4 个双精 度数，所以下一页的循环步长是 4。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
53

## Slide 54
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
3.8 dgemm 的 C 代码：未优化版一次算 1 个元素，AVX 版一次算 4 个
AVX 优化（原课件）
#include <x86intrin.h> void dgemm (int n, double* A, double* B, double* C) { for (int i = 0; i < n; i += 4) for (int j = 0; j < n; j++) { __m256d c0 = _mm256_load_pd(C+i+j*n); // c0 = C[i][j] for (int k = 0; k < n; k++) c0 = _mm256_add_pd(c0, // c0 += A[i][k]*B[k][j] _mm256_mul_pd(_mm256_load_pd(A+i+k*n), _mm256_broadcast_sd(B+k+j*n))); _mm256_store_pd(C+i+j*n, c0); // C[i][j] = c0 } }
_mm256_load_pd
一次取 4 个相邻的双精度数 C[i..i+3][j]，所以 i 每次加 4
_mm256_broadcast _sd
把 B[k][j] 复制 4 份，与 A[i..i+3][k] 逐个相乘
_mm256_store_pd
一次写回 4 个元素
未优化（补充，用于对照）
void dgemm (int n, double* A, double* B, double* C) { for (int i = 0; i < n; ++i) for (int j = 0; j < n; ++j) { double cij = C[i+j*n]; for (int k = 0; k < n; k++) cij += A[i+k*n] * B[k+j*n]; C[i+j*n] = cij; } }
对照着读
矩阵按列存放，C[i+j*n] 就是 C[i][j]
循环结构相同，AVX 版把 double 换成 __m256d，把 + 和 * 换成并行的 add、mul
AVX 版要求 n 是 4 的倍数
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
54

## Slide 55
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
dgemm 最内层循环的 x86 汇编：标量 sd 指令换成打包 pd 指令
未优化（原课件）
vmovsd (%r10),%xmm0 # 取 C 的 1 个元素 mov %rsi,%rcx # %rcx = %rsi xor %eax,%eax # %eax = 0 vmovsd (%rcx),%xmm1 # 取 B 的 1 个元素 add %r9,%rcx # %rcx += %r9 vmulsd (%r8,%rax,8),%xmm1,%xmm1 # 乘 A 的元素 add $0x1,%rax # %rax += 1 cmp %eax,%edi # 比较 %edi 与 %eax vaddsd %xmm1,%xmm0,%xmm0 # %xmm0 += %xmm1 jg 30 <dgemm+0x30> # %edi > %eax 则跳回 add $0x1,%r11d # %r11 += 1 vmovsd %xmm0,(%r10) # 存回 C 的元素
sd = scalar double：每条运算指令只处理 1 个双精度数， 内层循环每次给 C[i][j] 累加一项。
AVX 优化（原课件）
vmovapd (%r11),%ymm0 # 取 C 的 4 个元素 mov %rbx,%rcx # %rcx = %rbx xor %eax,%eax # %eax = 0 vbroadcastsd (%rax,%r8,1),%ymm1 # B 元素复制 4 份 add $0x8,%rax # %rax += 8 vmulpd (%rcx),%ymm1,%ymm1 # 与 A 的 4 个元素并行乘 add %r9,%rcx # %rcx += %r9 cmp %r10,%rax # 比较 %rax 与 %r10 vaddpd %ymm1,%ymm0,%ymm0 # 4 对数并行相加 jne 50 <dgemm+0x50> # %r10 != %rax 则跳回 add $0x1,%esi # %esi += 1 vmovapd %ymm0,(%r11) # 存回 C 的 4 个元素
pd = packed double：每条运算指令同时处理 YMM 中的 4 个双精度数，内层循环每次给 4 个 C 元素各累加一项。
更正：AT&T 语法 cmp %eax,%edi 按 %edi − %eax 置标志，jg 在 %edi > %eax 时跳转，原课件注释写成 %eax > %edi；AVX 版注释 jump if not %r10 != %rax 应为 %r10 != %rax 时跳转。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
55

## Slide 56
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
谬误：右移 i 位等于除以 2ⁱ？只对无符号数成立
左移与右移
左移 i 位与乘以 2ⁱ 结果相同（不溢出时）
右移 i 位等于除以 2ⁱ，只对无符号数成立
有符号数要用算术右移，高位补入符号位，低位直接舍掉
−5
1
1
1
1
1
0
1
1
>> 2
1
1
1
1
1
1
1
0
>>> 2
0
0
1
1
1
1
1
0
高亮的两位是右移时补入的位：算术右移补符号位 1，逻辑右移补 0。
补码移位回顾
第 15 页负数补码右移 1 1011 → 1 1101（−5 → −3）也是向下 取整，与这里一致。
运算（8 位）
结果
说明
−5 >> 2（算术右移）
−2
−1.25 向 −∞ 取整
−5 >>> 2（逻辑右移）
+62
按无符号数 251 ÷ 4 取整
−5 / 4（C、Java 整数 除法）
−1
−1.25 向 0 取整
所以编译器不能把有符号整数的 x / 4 直接换成 x >> 2。
编译器的做法
负数先加 2ⁱ − 1 再右移
x ≥ 0：x / 4 = x >> 2
x < 0：x / 4 = (x + 3) >> 2，例如 (−5 + 3) >> 2 = −2 >> 2 = −1
32 位 int 可以不用分支，写成 (x + ((x >> 31) & 3)) >> 2：x 为负时 x >> 31 全为 1，与 3 相与得 3。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
56

## Slide 57
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
位串本身没有含义；浮点精度在日常计算中同样重要
The BIG Picture
位串没有固有的含义，由操作它的指令决定怎样解释
计算机中的数范围和精度都有限，编程时要处理这些细 节
同一个 32 位串 0xBF400000
解释结果
按单精度浮点数
−0.75
按无符号整数
3 208 642 560
按有符号整数（补码）
−1 086 324 736
编程时留意：C、Java 的整数加法溢出不报错；浮点 数不宜直接用 == 比较，应判断两数之差是否足够小。
浮点数精确度
科学计算中很重要；日常生活里也有人在意，比如"我 的余额差了 0.0002 美分"
1994 年发现 Pentium 浮点除法（FDIV）的 bug：部分 除法结果不准，例如 4195835 ÷ 3145727 应为 1.333820449…，有缺陷的芯片算出 1.333739068…
用户仍然期望计算精确，Intel 最终为更换处理器付出 约 4.75 亿美元
参见 Colwell 的 The Pentium Chronicles。
金额一类要求精确到分的计算，常用整数（以分为单 位）或十进制定点数，避免二进制浮点的舍入误差。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
57

## Slide 58
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
自测题（一）：整数运算
Q1
5 位补码计算 −9 + (−8)，写出和，并用 Cf ⊕ C 判断是 否溢出。
答：1 0111 + 1 1000 = 0 1111（最高位进位丢弃）。Cf = 1，C = 0，Cf ⊕ C = 1，负溢：−17 超出 −16 ～ +15。
Q3
用第一版除法器算 6 ÷ 4（0000 0110 ÷ 0100），商和 余数是多少？做了几次恢复？
答：前 4 次试减都得负数，恢复 4 次；第 5 次 0110 − 0100 = 0010 ≥ 0，商位为 1。商 0001 = 1，余数 0010 = 2。
Q2
原码一位乘计算 0.111 × 0.101，写出每步右移后的 A 和 C。
答：第 1 步 A = 00.011、C = 1.10；第 2 步 A = 00.001、C = 11.1；第 3 步 A = 00.100、C = 011。积 0.100011（7 × 5 = 35）。
Q4
int 变量 x = −9，x >> 3 和 C 语言 x / 8 各是多少？
答：算术右移向 −∞ 取整得 −2；C 整数除法向 0 取整得 −1，所以不能把 x / 8 直接编译成右移，要先加 7：(−9 + 7) >> 3 = −1。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
58

## Slide 59
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
自测题（二）：浮点数
Q1
把 +10.25 编码为 IEEE 754 单精度，写出十六进制。
答：10.25 = 1010.01₂ = 1.01001₂ × 2³。S = 0，E = 3 + 127 = 130 = 1000 0010，尾数 0100 1000…，合起来 0x41240000。
Q3
按四步计算 1.100₂ × 2¹ + 1.100₂ × 2⁰（4 位有效 位）。
答：对阶：1.100₂ × 2⁰ = 0.110₂ × 2¹；相加得 10.010₂ × 2¹；规格化为 1.0010₂ × 2²；舍入得 1.001₂ × 2² = 4.5。
Q2
单精度编码 0x3F200000 的真值是多少？
答：写成二进制 0011 1111 0010 0000 …，拆开得 S = 0，阶码 0111 1110 = 126，尾数 0100 0…0。指数 126 − 127 = −1，有效位 1.01₂ = 1.25，真值 1.25 × 2⁻¹ = 0.625。
Q4
在 float 中计算 (1.0e8 + 1.0) − 1.0e8，结果是多 少？为什么？
答：结果为 0。2²⁶ < 1.0e8 < 2²⁷，指数为 26，而尾数 只有 23 位，相邻两个单精度数相差 2²⁶⁻²³ = 8。加 1 后 被舍入回 1.0e8，与结合律一页的现象相同。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
59

## Slide 60
第3章 算术运算 · 浮点指令与并行加速
本章小结
主题
要点
加减与溢出
补码相加，减法取反加 1；溢出 V = Cf ⊕ C，双符号位时 V = Sf1 ⊕ Sf2
移位与舍入
补码数符不变，负数右移补 1；0 舍 1 入或末位恒置 1
乘法
看乘数最低位决定加被乘数或加 0，再右移，n 位做 n 步
除法
恢复余数法：先减，结果为负就加回并商 0；32 位做 33 次
浮点表示
x = (−1)^S × 1.M × 2^(E − Bias)，Bias 为 127 / 1023；E 全 0、全 1 为 特殊值
浮点运算
加法：对阶、相加、规格化、舍入；乘法：阶码相加（减 Bias）、有效位相 乘、规格化、舍入、定符号
并行与指令
MIPS 用 $f0～$f31；x86 从 x87 栈发展到 SSE2、AVX 的子字并行
3.9 结束语：MIPS 核心指令中最常用的 54 条覆盖 SPECINT 中 100%、SPECFP 中 97% 的执行指 令，其余指令很少使用。
本讲义对原课件的主要更正
溢出例题两处和的计算（第 6、9 页）
addiu 指令名及其溢出含义（第 10 页）
双精度偏移 1023、127 偏移阶码的说法、非规格 化数指数 1 − Bias、−0.5 的尾数位数（第 33–37 页）
f2c 中 lwc1、矩阵乘法形参与注释（第 47–49 页）
x87 指令名、SSE2 寄存器个数、jg 注释（第 52– 55 页）
复习时重点手算：补码加法与溢出判断、原码一位乘和恢复余数除法的寄存器表、IEEE 754 编码与解码、浮点加法四步。
计算机原理与体系结构 · 第3章 计算机的算术运算
60