## Slide 1
计算机原理与体系结构 · 第4章
处理器
从单周期数据通路到五段流水线
单周期数据通路与控制
五段流水线与时空图
三类冒险及其对策
分支预测与多发射
重制讲义 · 自学复习版｜据吉林大学《计算机原理与体系结构》第4章课件整理

## Slide 2
第4章 处理器
本章学习路线
01
单周期数据通路
取指、译码、执行、访存、写回各需要哪些部件
02
控制信号
ALU 控制与主控制单元的真值表怎么填
03
流水线基本思想
时空图、吞吐率、加速比的算法
04
三类冒险
结构、数据、控制冒险各自的成因与代价
05
转发与阻塞
转发条件、load-use 检测、插入气泡的硬件
06
分支预测与异常
1 位与 2 位预测位、精确异常
07
多发射与真实流水线
VLIW、超标量、IPC 的计算
学习目标
对一条 MIPS 指令写出单周期数据通路里全部控制 信号的取值
画出 k 段流水线处理 n 条指令的时空图，并算出 周期数、吞吐率和加速比
判断一段代码里每条指令要不要转发，ForwardA 和 ForwardB 取什么值
说清 load-use 冒险为什么转发救不了，硬件怎样 检测并插入气泡
算出给定冒险比例下流水线的实际 CPI 和相对单周 期的加速比
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
2

## Slide 3
01
第一部分
单周期数据通路
先把一条指令要用到的硬件一件件摆出来
取指、读寄存器、运算、访存、写回
三个多选器决定数据从哪来
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
3

## Slide 4
第4章 处理器 · 单周期数据通路
CPU 性能由三个量决定，本章只能改动后两个
程序执行时间 = 指令数 × CPI × 时钟周期长度。三个因子各由谁决定，决定了这一章讲什么。
因子
由谁决定
本章是否处理
指令数目
指令集结构与编译器
不处理
CPI
CPU 硬件实现方式
处理
时钟周期长度
CPU 硬件实现方式
处理
本章的两条实现路线
1
单周期实现：一条指令一个时钟周期，CPI = 1，但周期必 须按最慢的指令定。
2
流水线实现：周期缩短到最慢那一段的长度，CPI 接近 1， 靠重叠执行提高吞吐率。
讨论范围
一个基本的 MIPS 子集
访存指令 lw、sw
算术逻辑指令 add、sub、and、or、slt
控制转移指令 beq、j
子集够不够用
这个子集不含乘除和浮点，但它用到的部件已经覆 盖取指、读寄存器、运算、访存、写回五类动作。 把这五类拼齐，再补别的指令只是往控制真值表里 加行。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
4

## Slide 5
第4章 处理器 · 单周期数据通路
任何一条指令都先做同样两件事，之后才分道扬镳
用 PC 取指令
读出指令中的寄存器
指令类型
ALU 算结果 写回寄存器
ALU 算地址 访问数据存储器
PC ← 目标地址 或 PC + 4
访存
运算
取指阶段
程序计数器 PC 给出指令所在的存储单元地址，指令存储器按这个地 址读出 32 位指令。
同一个周期里另有一个加法器算出 PC + 4，这是顺序执行时下一条 指令的地址
译码阶段
指令的 25:21 位和 20:16 位固定送到寄存器堆的两个读端口，不管 这条指令用不用得上。
lw 只用到第一个读出的值，第二个读出来也不影响结果
为什么可以这样安排
读寄存器堆没有副作用，多读一个端口不改变机器状态，却省下一级 译码延迟。需要区分指令类型的地方全交给多选器。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
5

## Slide 6
第4章 处理器 · 单周期数据通路
数据通路只有两种零件：组合单元和状态单元
组合单元
输出只由当前输入决定
与门 Y = A & B，加法器 Y = A + B
多选器 Y = S ? I1 : I0
ALU：Y = F(A, B)，F 由控制线选择
没有记忆，输入一变输出跟着变
状态单元（时序单元）
存住信息，靠时钟边沿更新
寄存器：Clk 由 0 变 1 的那一刻把 D 存进去
带写使能的寄存器：还要求 Write = 1 才更新
寄存器堆、指令存储器、数据存储器都属于状态单元
时钟周期法
一个周期只容纳一次状态到状态的变换
1
周期开始：上一个状态单元的输出稳定下来。
2
周期中间：组合逻辑对这些值做变换。
3
周期结束的边沿：结果写进下一个状态单元。
两个直接后果
时钟周期长度 ≥ 最长的那条组合逻辑通路的延时
边沿触发使同一个状态单元在一个周期里既能被读又能被写， 读到的一定是旧值
这条最长通路叫什么
叫关键路径。后面算单周期时钟周期时，找的就是它：lw 串起 指令存储器、寄存器堆、ALU、数据存储器、寄存器堆共 5 个部 件，合计 800 ps。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
6

## Slide 7
第4章 处理器 · 单周期数据通路
取指部件：一个周期里同时取指令和算 PC + 4
PC
指令存储器
指令[31:0]
加法器
4
读地址
PC + 4
1
PC 是一个 32 位寄存器，每个时钟边沿更新一次
2
指令存储器按这个地址读出 32 位指令，属于组合逻辑
3
专用加法器算 PC + 4，不占用 ALU
为什么是加 4
MIPS 指令定长 32 位，按字节编址，所以相邻两条指 令的地址差 4。这条加法在取指阶段就完成，分支指令 后面要用的 PC + 4 已经现成。
指令与数据分开存
图里的指令存储器和后面的数据存储器是两个部件。 一个部件一个周期只能做一件事，如果共用一块存储 器，取指和访存会在同一个周期里撞车。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
7

## Slide 8
第4章 处理器 · 单周期数据通路
R 型指令：读两个寄存器，算一次，写回一个寄存器
指令
寄存器堆
ALU
Zero
rs, rt, rd
读数据1
读数据2
写数据
RegWrite = 1 时，时钟边沿把结果写进 rd 指定的寄存器
寄存器堆
两个读端口，一个写端口
读端口给出 5 位寄存器号，组合逻辑直接送出内容
写端口要 5 位寄存器号、32 位数据和 RegWrite 信号
写在时钟边沿发生，读在周期内随时有效
例
add $t1, $t2, $t3
读寄存器 1 ← 指令[25:21] = $t2
读寄存器 2 ← 指令[20:16] = $t3
写寄存器 ← 指令[15:11] = $t1
ALU 做加法，结果在周期末写进 $t1
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
8

## Slide 9
第4章 处理器 · 单周期数据通路
lw 与 sw：ALU 不做运算，改去算地址
寄存器堆
符号扩展
16 位 → 32 位
Mux
ALU
数据存储器
基址
ALUSrc
地址
读出的数据
1
2
3
4
读基址寄存器
指令[25:21] 给出 $t2，读出 32 位基址
偏移量符号扩展
指令[15:0] 是 16 位补码，扩展成 32 位
ALU 做加法
地址 = 基址 + 偏移量，ALUSrc 选中扩展后的立即数
访问数据存储器
lw 读出后写回寄存器；sw 把读数据 2 写进存储器
容易错的地方
偏移量必须符号扩展，不能补零。lw $t1, -8($t2) 里的 -8 在 16 位补码里是 0xFFF8，补零会变成 65528。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
9

## Slide 10
第4章 处理器 · 单周期数据通路
beq：ALU 去做减法判零，目标地址由另一个加法器算
PC + 4
符号扩展
左移 2 位
分支加法器
分支目标
寄存器堆
ALU 减法
Zero
目标地址公式
分支目标 = (PC + 4) + 4 × 符号扩展(指令[15:0])
偏移量以指令条数为单位，左移 2 位就是乘 4 换算成字节
例题
40: beq $1, $3, 7
1
PC + 4 = 40 + 4 = 44
2
偏移量 7 左移 2 位得 28
3
目标地址 = 44 + 28 = 72
正好是源课件里那段代码的 72: lw $4, 50($7)
分支是否发生由 Zero 决定，目标地址却与 Zero 无 关，两条路可以并行算，不互相等待。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
10

## Slide 11
第4章 处理器 · 单周期数据通路
把四类指令的需求叠在一起，就是单周期数据通路
部件只有一套，不同指令靠多选器挑数据来源。三个 Mux 分别决定 ALU 的第二操作数、写回的数据和下条指令地址。
PC
指令存储器
寄存器堆
Mux
ALU
数据存储器
Mux
符号扩展
<< 2
PC + 4
控制单元
分支加法器
Mux
写数据
ALUSrc
MemtoReg
PCSrc
第四个多选器 RegDst 在寄存器堆的写端口一侧，为了不挡住主干线路没有画进图里。其余部件每条指令都在用，只是 结果被不被采纳。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
11

## Slide 12
第4章 处理器 · 单周期数据通路
ALU 控制：两级译码，先看 ALUOp 再看 funct
指令
ALUOp
funct
ALU 动作
ALU 控制线
lw
00
不关心
加法
0010
sw
00
不关心
加法
0010
beq
01
不关心
减法
0110
R 型 add
10
100000
加法
0010
R 型 sub
10
100010
减法
0110
R 型 and
10
100100
与
0000
R 型 or
10
100101
或
0001
R 型 slt
10
101010
小于置 1
0111
为什么要两级
主控制单元只看 6 位操作码，给出 2 位 ALUOp
funct 字段只有 R 型指令才有意义，交给一个 小的组合逻辑单独译码
好处是主控制单元的输出位数少，逻辑简单
完整的 ALU 控制编码
0000 与、0001 或、0010 加、0110 减、0111 小 于置 1、1100 或非。这 6 种覆盖了本章讨论的全 部指令。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
12

## Slide 13
第4章 处理器 · 单周期数据通路
控制单元的输入只有操作码，字段位置却是固定的
R 型
op 6 位
rs 5 位
rt 5 位
rd 5 位
shamt 5 位
funct 6 位
lw/sw
35 或 43
rs 5 位
rt 5 位
地址 16 位
beq
4
rs 5 位
rt 5 位
地址 16 位
j
2
地址 26 位
位序
从左到右依次是 31:26、25:21、20:16、15:11、10:6、5:0。四种 格式的前三个字段位置完全一致，这是 MIPS 规整性的直接体现。
译码前就能动手
因为 rs、rt 的位置固定，硬件可以不等操作码译完就把这两个字段 送进寄存器堆的读端口。译码与读寄存器因此能挤进同一段。
指令[31:26]
操作码，送进主控制单元
指令[25:21]
一直送到寄存器堆的读端口 1
指令[20:16]
送读端口 2；lw 时又是写目标寄存器号
指令[15:11]
R 型指令的写目标寄存器号
指令[15:0]
符号扩展后作立即数或分支偏移
指令[5:0]
funct 字段，送 ALU 控制
RegDst 存在的理由
R 型指令的目标寄存器号在 15:11 位，lw 的却在 20:16 位。一个多选器就解决了这个位置差异，不必为此增设第 二套译码线路。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
13

## Slide 14
第4章 处理器 · 单周期数据通路
主控制单元真值表：把四类指令的信号一次填完
表中的 X 表示这条指令不关心该信号，硬件取 0 或 1 都不影响结果。
控制信号
R 型
lw
sw
beq
RegDst
1
0
X
X
ALUSrc
0
1
1
0
MemtoReg
0
1
X
X
RegWrite
1
1
0
0
MemRead
0
1
0
0
MemWrite
0
0
1
0
Branch
0
0
0
1
ALUOp1
1
0
0
0
ALUOp0
0
0
0
1
RegDst
写目标寄存器号取 15:11 还是 20:16
ALUSrc
ALU 第二个操作数取寄存器还是立即数
MemtoReg
写回寄存器的数据取存储器还是 ALU
RegWrite
本周期是否写寄存器堆
Branch
与 Zero 相与后决定 PC 的来源
写信号必须准确
RegWrite 和 MemWrite 是仅有的两个会改变机 器状态的信号，取 X 会把不该写的地方写坏，所 以表里它们永远是确定值。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
14

## Slide 15
第4章 处理器 · 单周期数据通路
走一遍 add 和 lw，看信号怎样配合
例 1
add $t1, $t2, $t3
1
取指：PC → 指令存储器，同时算出 PC + 4。
2
译码：读出 $t2 和 $t3；控制单元给出各信号。
3
执行：ALU 控制由 funct = 100000 定为 0010，做加 法。
4
写回：RegDst = 1 选中指令[15:11]，即 $t1， RegWrite = 1 在边沿写入。
数据存储器这一路的结果被 MemtoReg = 0 挡在了写端口之外
控制信号取值
RegDst 1，ALUSrc 0，MemtoReg 0，RegWrite 1， MemRead 0，MemWrite 0，Branch 0，ALUOp 10
例 2
lw $t1, 8($t2)
1
取指：同上。
2
译码：读出 $t2；指令[15:0] = 8 送符号扩展。
3
执行：ALUSrc = 1 选立即数，ALU 算出地址 $t2 + 8。
4
访存：MemRead = 1，按该地址读出一个字。
5
写回：MemtoReg = 1 选存储器数据，RegDst = 0 选 指令[20:16]，写进 $t1。
控制信号取值
RegDst 0，ALUSrc 1，MemtoReg 1，RegWrite 1， MemRead 1，MemWrite 0，Branch 0，ALUOp 00
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
15

## Slide 16
第4章 处理器 · 单周期数据通路
走一遍 beq 和 j，看 PC 从哪里来
例 3
beq $t1, $t2, offset
1
取指，同时算出 PC + 4。
2
读出 $t1 和 $t2。
3
ALU 做减法（ALUOp = 01，控制线 0110），只用它 的 Zero 输出。
4
另一个加法器算 (PC + 4) + 4 × offset。
5
PCSrc = Branch AND Zero，为 1 时 PC 取分支目 标，否则取 PC + 4。
信号特点
beq 不写寄存器也不写存储器，RegWrite 与 MemWrite 都是 0；RegDst 与 MemtoReg 取 X。整条指令唯一改变 的状态就是 PC。
例 4
j 指令的目标地址怎么拼
1
操作码 000010，指令低 26 位是字地址。
2
目标 = PC+4 的高 4 位 : 26 位地址 : 两个 0。
3
设这条 j 的地址为 0x00400020，26 位地址字段为 0x0100004。
4
左移 2 位得 0x0400010（28 位），高 4 位取 PC+4 = 0x00400024 的 0x0。
5
目标地址 = 0x00400010
更正
源课件写作“原 PC 的高四位”。严格说拼接用的是 PC + 4 的高 4 位，因为取指阶段 PC 已经更新。两者在同一个 256 MB 块内结果相同，跨块时才有差别。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
16

## Slide 17
第4章 处理器 · 单周期数据通路
单周期为什么不划算：周期被最慢的指令绑架
指令
取指
读寄存器
ALU
访存
写寄存器
合计
lw
200
100
200
200
100
800 ps
sw
200
100
200
200
700 ps
R 型
200
100
200
100
600 ps
beq
200
100
200
500 ps
各段延时按源课件给定的假设，单位 ps
结论
时钟周期必须取 800 ps，哪怕 beq 只要 500 ps 也得占满一个周 期。指令平均延时被拉高了 30% 以上，违反了“加速常用操作” 的设计原则。
为不同指令设不同周期长度在硬件上不可行，时钟 必须满足最坏情况
每个部件一个周期只能用一次，想复用就得多花周 期
关键路径上串了 5 个功能单元，任何一个变慢都直 接拉长周期
出路
把这条 800 ps 的长路切成 5 段，每段 200 ps， 让 5 条指令同时待在不同段里。这就是流水线。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
17

## Slide 18
02
第二部分
流水线的基本思想
每条指令没变快，单位时间出来的指令变多了
五段划分与时空图
吞吐率、加速比怎么算
ISA 怎样为流水线让路
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
18

## Slide 19
第4章 处理器 · 流水线的基本思想
洗衣房类比：四个人洗衣服，要 8 小时还是 3.5 小时
洗、烘、叠、收四个工位同时都有活干
题设
每件衣服要洗、烘、叠、收四步，每步 0.5 小时， 一件衣服从头到尾 2 小时。
做法
4 件衣服用时
说明
一件做完再做下一件
8 小时
4 × 2 小时
四个工位同时开工
3.5 小时
2 + 3 × 0.5 小时
更正与澄清
源课件把 2.3 和 ≈ 4 并排写在一页，容易误以为同一批衣服 有两个答案。
n 件衣服的加速比是 2n / (0.5n + 1.5)，n = 4 时算出 2.29
n 趋向很大时它才趋近 4，也就是流水线的段数
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
19

## Slide 20
第4章 处理器 · 流水线的基本思想
MIPS 五段流水线：一条指令走五步，五条指令并排走
IF
ID
EX
MEM
WB
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
取指
译码
执行
访存
写回
深色竖条是流水线寄存器，存住本段算出的结果和后面几段 还要用的控制信号
IF
按 PC 从指令存储器取指令，同时算 PC + 4
ID
译码，并按 rs、rt 读寄存器堆；偏移量符号扩展也在这里
EX
ALU 运算，或为访存指令算出地址，或为分支算出目标地址
MEM
lw 读数据存储器，sw 写数据存储器，其余指令什么都不做
WB
把结果写回寄存器堆
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
20

## Slide 21
第4章 处理器 · 流水线的基本思想
三条 lw：单周期 2400 ps，流水线 1400 ps
周期
1
2
3
4
5
6
7
lw 第 1 条
IF
ID
EX
MEM
WB
lw 第 2 条
IF
ID
EX
MEM
WB
lw 第 3 条
IF
ID
EX
MEM
WB
实现方式
时钟周期
3 条 lw 总用时
单周期
800 ps
3 × 800 = 2400 ps
五段流水线
200 ps
7 × 200 = 1400 ps
时钟周期为什么是 200 ps
五段里最慢的是取指、ALU 和访存，各 200 ps。时钟周期取最慢那一 段，读写寄存器那两段只用 100 ps，剩下的 100 ps 只能空等。
周期数怎么数
k 段流水线处理 n 条指令，用 k + (n − 1) 个周 期：第 1 条要走满 k 段，之后每个周期出来一 条。
本例 k = 5，n = 3，共 5 + 2 = 7 个周期
加速比
2400 / 1400 ≈ 1.71。指令条数越多，加速比越 接近 800 / 200 = 4，也就是两个时钟周期之比。
每条 lw 仍然要 1000 ps 才能走完五段，比单 周期的 800 ps 还长。流水线提高的是吞吐 率，不是单条指令的延迟。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
21

## Slide 22
第4章 处理器 · 流水线的基本思想
加速比的两个公式：一个理想值，一个实际值
理想情况
各段延时完全相等
每段耗时相同、没有任何停顿时，流水线时钟周期是非 流水线的 1/k。
各段不平衡时
时钟周期由最慢的一段决定，其余各段空等。本章的例 子里 lw 五段是 200、100、200、200、100 ps，时钟只 能取 200 ps，总延时 1000 ps 比理论下限 800 ps 多出 25%。
按周期数算的加速比
非流水线处理 n 条指令要 Te = nk 个周期，k 段流水线要 Tk = k + (n − 1) 个周期。
两个极端
n = 1 时 Ck = 1，流水线毫无用处
n 远大于 k 时 Ck 趋近 k，段数就是加速比的上界
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
22

## Slide 23
第4章 处理器 · 流水线的基本思想
例题：20 条指令连续进入五段流水线
时钟周期 100 ns。求时空图、吞吐率和加速比。下图画出前 6 条指令在前 10 个周期的位置。
周期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
指令 1
IF
ID
EX
MEM
WB
指令 2
IF
ID
EX
MEM
WB
指令 3
IF
ID
EX
MEM
WB
指令 4
IF
ID
EX
MEM
WB
指令 5
IF
ID
EX
MEM
WB
指令 6
IF
ID
EX
MEM
WB
横轴
时钟周期序号，一格就是 100 ns
纵轴
指令的进入顺序，每条指令占一行，逐行右移一格
高亮格
该条指令写回结束的周期，第 i 条落在第 i + 4 周期
把 i = 20 代进去，最后一条指令在第 24 个周期结束，这就是下一页算吞吐率要用的 24。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
23

## Slide 24
第4章 处理器 · 流水线的基本思想
例题续：两个吞吐率和一个加速比
1
2
3
4
5
前 20 个周期完成多少条
第 i 条在第 i + 4 周期完成，i + 4 ≤ 20 得 i ≤ 16，完成 16 条
前 20 周期的吞吐率
16 ÷ (20 × 100 ns) = 8 × 10⁶ 条/s = 4/5 × 10⁷ 条/s
全部完成需要多少周期
Tk = k + (n − 1) = 5 + 19 = 24 个周期
全程吞吐率
20 ÷ (24 × 100 ns) ≈ 8.33 × 10⁶ 条/s = 5/6 × 10⁷ 条/s
加速比
Ck = nk / (k + n − 1) = 100 / 24 ≈ 4.17
离上界还差多少
段数 k = 5 是加速比的上界，这里拿到 4.17，损失来自填满和 排空流水线的那 4 个周期。指令数再翻一倍到 40 条，加速比 就升到 200/44 ≈ 4.55。
更正
源课件把吞吐率写成 16/20×100ns，按字面算出来是 80 ns，量纲不对。正确写法是 16 ÷ (20 × 100 ns)， 结果 4/5 × 10⁷ 条指令/s 本身没错。
加速比那一行写作 nk/k+(n-1)，分母缺括号，应写成 nk / [k + (n − 1)]。
两个吞吐率为什么不同
前 20 个周期里流水线还有 4 条指令没走完，分母算了 20 个周期却只收获 16 条。指令条数越多，两个数越接近 段数带来的上限。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
24

## Slide 25
第4章 处理器 · 流水线的基本思想
MIPS 的指令集本来就是为流水线设计的
ISA 特征
对流水线的好处
所有指令定长 32 位
一个周期取完一条，IF 段不必变长
指令格式少而规整
译码和读寄存器能在 ID 段一步完成
只有 lw/sw 访存
EX 段算地址，MEM 段访存，分工固定
存储器操作数要求对齐
一次访存一个周期就够，不会跨行
反例
x86 指令长度从 1 字节到 17 字节，取指段自己就要先判断 这条指令有多长，流水线前端复杂度远高于 MIPS。
定长的价值
PC + 4 这件事之所以能在 IF 段用一个加法器解决，全靠指 令定长。指令变长的机器必须先译码才知道下一条在哪，取 指和译码就串起来了。
寄存器号位置固定
R 型和 I 型指令的 rs、rt 都在 25:21 和 20:16 位。ID 段可 以不等译码结果就把这两个字段送进寄存器堆读端口，省下 一级延迟。
记忆线索
凡是能让“下一步该做什么”在更早的阶段确定下来的 ISA 特 征，都对流水线有利。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
25

## Slide 26
03
第三部分
三类冒险
下一个周期里下一条指令开不了工，就叫冒险
结构冒险：抢硬件
数据冒险：等数据
控制冒险：不知道取哪条
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
26

## Slide 27
第4章 处理器 · 三类冒险
三类冒险对照：成因不同，对策也不同
类型
成因
典型场景
主要对策
残余代价
结构冒险
两条指令同一周期要用同一个部 件
单一存储器同时取指和访存
分离指令与数据存储器或 Cache
消除
数据冒险
后一条指令要用前一条还没写回 的结果
add 之后紧跟 sub 用同一个 寄存器
转发（旁路）
消除
load-use 冒险
数据要等 MEM 段读出，转发也 来不及
lw 之后紧跟用该寄存器的指 令
阻塞 1 个周期加转发
1 周期
控制冒险
取下一条指令要等分支结果
beq 后面的指令取哪一条
提前判定加分支预测
预测错时 1 到 3 周 期
冒险不改变程序的正确性，硬件保证结果一定对，代价体现在 CPI 上。CPI = 1 + 各类阻塞带来的附加周期。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
27

## Slide 28
第4章 处理器 · 三类冒险
结构冒险：一块存储器不够两条指令用
周期
1
2
3
4
5
6
7
lw
IF
ID
EX
MEM
WB
指令 2
IF
ID
EX
MEM
WB
指令 3
IF
ID
EX
MEM
WB
指令 4
气泡
IF
ID
EX
读图
第 4 个周期里 lw 要读数据，指令 4 要取指，同一块存储器只能 满足一个。指令 4 被迫推迟一拍，后面所有指令跟着顺延。
成因
流水线同时有 5 条指令在跑。如果指令和数据放在同 一块存储器，访存指令进 MEM 段的那个周期，后面第 4 条指令的 IF 就必须让路。
代价估算
设访存指令占 30%，则每 100 条指令多出 30 个停顿周 期，CPI 从 1 升到 1.30。
标准做法
指令和数据分开存储，或者把一级 Cache 拆成指令 Cache 与数据 Cache。MIPS 流水线因此从一开始就画 成两块存储器。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
28

## Slide 29
第4章 处理器 · 三类冒险
数据冒险：结果还在路上，下一条指令已经要用
相邻两条指令共用 $s0
add $s0, $t0, $t1 sub $t2, $s0, $t3
周期
1
2
3
4
5
6
7
8
add
IF
ID
EX
MEM
WB
sub 无转发
IF
ID
气泡
气泡
EX
MEM
WB
sub 有转发
IF
ID
EX
MEM
WB
读图
第二行是没有转发通路时的样子，sub 要等 add 写回；第三行 装上转发通路后，sub 的 EX 回到第 4 周期，一拍都不用停。
冒险窗口
add 在第 3 周期末才算出 $s0，第 5 周期才写回。sub 却 在第 4 周期就要在 EX 段用它。
两个关键时刻
结果产生的时刻：EX 段结束，即第 3 周期末
结果被需要的时刻：sub 的 EX 段开始，即第 4 周期初
产生早于需要，所以不必等写回，把值直接送过去就行
为什么是 2 个气泡
寄存器堆写在周期前半拍、读在后半拍，sub 可以在第 5 周期的 ID 段读到新值，EX 推到第 6 周期，停顿 2 拍。若 没有这个半拍技巧，要停 3 拍。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
29

## Slide 30
第4章 处理器 · 三类冒险
转发：结果一算出来就直接送回 ALU 输入
左边的锅直接倒进右边的碗，不先放到身后的台面上
类比
寄存器堆相当于那条台面。转发就是绕过它，把值 从流水线寄存器直接接到下一条指令的 ALU 输入 端。
ID/EX
MuxA
MuxB
ALU
EX/MEM
MEM/WB
10
01
两条转发通路
上一条指令的 ALU 结果从 EX/MEM 回到 ALU 输入，编码 10
上上条指令的结果从 MEM/WB 回来，编码 01
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
30

## Slide 31
第4章 处理器 · 三类冒险
load-use 冒险：转发解决不了时间上的倒退
周期
1
2
3
4
5
6
7
lw $s0, 20($t1)
IF
ID
EX
MEM
WB
sub $t2, $s0, $t3
IF
ID
气泡
EX
MEM
WB
时间对不上
lw 的数据在第 4 周期末才从存储器读出来，而 sub 原本在第 4 周期初就要用。转发只能把值往右送，不能往回送到已经过 去的周期。
硬件怎么做
1
在 ID 段检测：前一条是 lw，且它的 rt 等于本 条的 rs 或 rt。
2
检测到就把 ID/EX 里的控制信号全清零，EX、 MEM、WB 三段做空操作。
3
同时禁止 PC 和 IF/ID 更新，让本条指令下个周 期重新译码。
停一拍就够
推迟一个周期后，lw 的 MEM 结果正好可以从 MEM/WB 转发给 sub 的 EX。代价固定是 1 个周 期，与后面还有多少条指令无关。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
31

## Slide 32
第4章 处理器 · 三类冒险
调整指令顺序，两个阻塞周期就没有了
C 语句 A = B + E; C = B + F; 编译出七条指令，$t0 是数组基址。
原始顺序 · 13 个周期
lw $t1, 0($t0) lw $t2, 4($t0) add $t3, $t1, $t2 # 停 1 拍 sw $t3, 12($t0) lw $t4, 8($t0) add $t5, $t1, $t4 # 停 1 拍 sw $t5, 16($t0)
问题出在哪
两条 add 都紧跟在为它提供数据的 lw 后面，各停 1 拍。转发已经装好了，仍然救不了这种紧邻的 load-use 依赖。
重排后 · 11 个周期
lw $t1, 0($t0) lw $t2, 4($t0) lw $t4, 8($t0) add $t3, $t1, $t2 sw $t3, 12($t0) add $t5, $t1, $t4 sw $t5, 16($t0)
复核
7 条指令无阻塞时需要 5 + (7 − 1) = 11 个周期，重排后 正好达到这个下限；原顺序多出 2 个阻塞周期，共 13 个。
把第三条 lw 提前，是因为它与前两条不相关，可以填进等待的空 档
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
32

## Slide 33
第4章 处理器 · 三类冒险
控制冒险：分支还没算完，下一条指令取哪个地址
周期
1
2
3
4
5
6
7
8
beq
IF
ID
EX
MEM
WB
等分支结果
气泡
气泡
气泡
IF
ID
EX
MEM
读图
分支在 MEM 段才判定，后面三个周期取到的指令都要作废。若什么 都不做地干等，每条分支固定赔上 3 个周期。
两个办法
1
把比较和目标地址计算提前到 ID 段，惩罚从 3 拍降到 1 拍。
2
预测分支不发生，照常按 PC + 4 取指；预测对了完全 不停，预测错了再清除已取的指令。
预测为什么划算
阻塞是每次都付出的固定代价，预测只在猜错时才付。只 要猜对的比例过半，平均代价就比一直阻塞低。
清除指令怎么做
把已经进入流水线的错误指令的控制信号全部置 0，它们 就变成不写寄存器、不写存储器的空操作，效果等同于没 执行过。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
33

## Slide 34
04
第四部分
流水线数据通路与控制
把单周期通路切成五段，中间插上寄存器
流水线寄存器存什么
控制信号怎样跟着指令走
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
34

## Slide 35
第4章 处理器 · 流水线数据通路与控制
流水线寄存器：让每一段都记得自己算出了什么
寄存器
主要内容
IF/ID
取出的 32 位指令、PC + 4
ID/EX
读出的两个寄存器值、符号扩展后的立即数、 rs/rt/rd 号、后三段的控制信号
EX/MEM
ALU 结果、要写存储器的数据、目标寄存器号、后 两段的控制信号
MEM/WB
存储器读出的数据、ALU 结果、目标寄存器号、 WB 段的控制信号
为什么必须有
每段的组合逻辑在一个周期内完成，结果必须在周期边沿被存 住，否则下一个周期这段就要为下一条指令服务，旧值立刻被冲 掉。
宽度不小
ID/EX 要存两个 32 位数据、一个 32 位立即数、三个 5 位寄存器 号和近十位控制信号，宽度超过 100 位。流水线越深，这部分面 积和功耗越可观。
唯一没有寄存器的地方
WB 段之后直接写回寄存器堆，不再需要第五个流水线寄存器，因 为寄存器堆本身就是状态单元。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
35

## Slide 36
第4章 处理器 · 流水线数据通路与控制
一条 lw 在五个周期里各做了什么
周 期
段
动作
存进流水线寄存器的内容
1
IF
按 PC 取指令，算 PC + 4
指令、PC + 4
2
ID
译码，读 $t2，立即数符号 扩展
$t2 的值、立即数、rt 号、控 制信号
3
EX
ALU 算地址 $t2 + offset
地址、rt 号、后两段控制信号
4
MEM
按地址读数据存储器
读出的数据、rt 号
5
WB
写回 $t1
无
从右往左的数据要当心
整张图里只有两处数据是往回走的：WB 段写寄存器堆，和分支 目标写 PC。这两处正好就是数据冒险和控制冒险的来源。
源课件指出的坑
写回时用哪个寄存器号
WB 段要写的寄存器号来自指令的 20:16 位，可 这时 IF/ID 里装的已经是第 5 条指令了。直接去 读 IF/ID 会写到完全无关的寄存器。
修正办法
把目标寄存器号和指令一起沿流水线往下传： ID/EX、EX/MEM、MEM/WB 各存一份，WB 段用 MEM/WB 里那一份。
凡是后面某一段还要用的信息，都必须跟着指 令一起往下走，不能回头去读前面的流水线寄 存器。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
36

## Slide 37
第4章 处理器 · 流水线数据通路与控制
控制信号也分段传递，用完一批丢一批
段
用到的控制信号
从哪个寄存器取
EX
ALUSrc、ALUOp、RegDst
ID/EX
MEM
MemRead、MemWrite、Branch
EX/MEM
WB
MemtoReg、RegWrite
MEM/WB
产生的时刻只有一个
所有控制信号仍然在 ID 段由主控制单元一次产生，和单周期完全 一样。区别只是产生之后要在流水线寄存器里排队，等轮到自己 那一段才被取出使用。
为什么不在各段各译各的
指令本身只在 IF/ID 里存一份，往后各段看不到它。要让 MEM 段 还能知道自己该不该写存储器，只能把信号提前译好带在身上。
1
ID 段产生全部 9 个信号，存进 ID/EX
2
EX 段取走 3 个，把剩下 6 个交给 EX/MEM
3
MEM 段取走 3 个，把剩下 3 个交给 MEM/WB
4
WB 段取走最后 2 个，控制信号在这里耗尽
插气泡为什么这么简单
只要把 ID/EX 里这一批控制信号全部清零，这条指令后 面三段就既不写寄存器也不写存储器，等于凭空插进一 条空操作。
同一套办法用三次
load-use 阻塞、分支预测错误的清除、异常发生时的 清除，做的都是同一件事：把某几条指令的控制信号置 0。硬件因此可以共用一套清零逻辑。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
37

## Slide 38
05
第五部分
转发与阻塞的硬件
用寄存器号比对，判断该不该把结果抄近路送回去
EX 冒险与 MEM 冒险
双重冒险取最新的
load-use 检测单元
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
38

## Slide 39
第4章 处理器 · 转发与阻塞的硬件
转发条件：拿前面指令的目标寄存器号比对当前的源寄存器号
EX 冒险（转发上一条指令的 ALU 结果）
if (EX/MEM.RegWrite and EX/MEM.RegisterRd != 0 and EX/MEM.RegisterRd == ID/EX.RegisterRs) ForwardA = 10 if (EX/MEM.RegWrite and EX/MEM.RegisterRd != 0 and EX/MEM.RegisterRd == ID/EX.RegisterRt) ForwardB = 10
MEM 冒险（转发上上条指令的结果）
if (MEM/WB.RegWrite and MEM/WB.RegisterRd != 0 and MEM/WB.RegisterRd == ID/EX.RegisterRs) ForwardA = 01 if (MEM/WB.RegWrite and MEM/WB.RegisterRd != 0 and MEM/WB.RegisterRd == ID/EX.RegisterRt) ForwardB = 01
两个前提缺一不可
前面那条指令确实要写寄存器，否则 Rd 字段里是垃圾
目标寄存器不是 $zero，因为写 $zero 是无效操作，转 发过去会把 0 换成别的值
寄存器号怎么来
ID 段把 rs、rt、rd 三个号一起存进 ID/EX，再逐段往下 传。转发单元在 EX 段同时看到三个流水线寄存器里的 号，做两次比较。
判断口诀
三问：前面那条要不要写寄存器，写的是不是 0 号，写的 号和我要读的号一样不一样。三个都成立才转发。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
39

## Slide 40
第4章 处理器 · 转发与阻塞的硬件
ForwardA 与 ForwardB 的三种取值
多选器控制
数据来源
含义
ForwardA = 00
ID/EX
第一个 ALU 操作数取自寄存器堆
ForwardA = 10
EX/MEM
取自上一条指令的 ALU 结果
ForwardA = 01
MEM/WB
取自上上条指令的结果或存储器读出的数据
ForwardB = 00
ID/EX
第二个 ALU 操作数取自寄存器堆
ForwardB = 10
EX/MEM
取自上一条指令的 ALU 结果
ForwardB = 01
MEM/WB
取自上上条指令的结果或存储器读出的数据
两个信号互相独立
ForwardA 管 ALU 的第一个操作数，对应 rs；ForwardB 管第二个，对应 rt。一条指令完全可能一个要转发、另一个不用。
编码容易记反
距离近的 EX/MEM 是 10，距离远的 MEM/WB 是 01。不少同学按“近的编号小”去记，结果全填反。
相隔三条以上不用转发
第 4 条指令的 ID 段与第 1 条的 WB 段落在同一个周 期，寄存器堆写在前半拍、读在后半拍，正常读就能 拿到新值。
sw 要不要转发
要。sw 写进存储器的数据来自 rt，同样走 ForwardB 这条通路。它的地址用 rs，走 ForwardA。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
40

## Slide 41
第4章 处理器 · 转发与阻塞的硬件
例题：判断这五条指令各自要不要转发
MIPS 汇编
sub $2, $1, $3 and $12, $2, $5 or $13, $6, $2 add $14, $2, $2 sw $15, 100($2)
判断依据
以 sub 为准：它在 EX 段算出 $2。与它相隔 1 条的 指令走 EX/MEM 通路，相隔 2 条的走 MEM/WB 通 路，相隔 3 条及以上正常读寄存器堆。
指令
与 sub 相隔
ForwardA
ForwardB
and $12, $2, $5
1 条
10
00
or $13, $6, $2
2 条
00
01
add $14, $2, $2
3 条
00
00
sw $15, 100($2)
4 条
00
00
逐条说明
and 的 rs 是 $2，命中 EX 冒险，ForwardA = 10；rt 是 $5，无关
or 的 rt 是 $2，命中 MEM 冒险，ForwardB = 01
add 的两个源都是 $2，但已相隔 3 条，写读半拍错开，不 必转发
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
41

## Slide 42
第4章 处理器 · 转发与阻塞的硬件
双重数据冒险：两条通路同时命中，要取最新的那个
三条指令连写同一个寄存器
add $1, $1, $2 add $1, $1, $3 add $1, $1, $4
第三条指令的处境
EX/MEM 里是第二条 add 的结果，MEM/WB 里是第一条的结 果，两边的 Rd 都等于 $1，EX 冒险和 MEM 冒险同时成立。
只有 EX/MEM 里那个才是最新的值，必须选它。
逐条跟一遍
第二条 add：只有第一条在 EX/MEM 里，ForwardA = 10
第三条 add：第二条在 EX/MEM，第一条在 MEM/WB，两 条都命中，取 ForwardA = 10
修订后的 MEM 冒险条件
if (MEM/WB.RegWrite and MEM/WB.RegisterRd != 0 and not (EX/MEM.RegWrite and EX/MEM.RegisterRd != 0 and EX/MEM.RegisterRd == ID/EX.RegisterRs) and MEM/WB.RegisterRd == ID/EX.RegisterRs) ForwardA = 01
改动的实质
给 MEM 冒险加一条否定前提：只在 EX 冒险不成立时才走 MEM/WB 通路。ForwardB 的条件同样处理，把 Rs 换成 Rt。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
42

## Slide 43
第4章 处理器 · 转发与阻塞的硬件
load-use 检测单元装在 ID 段，代价固定一个周期
检测条件
if (ID/EX.MemRead and (ID/EX.RegisterRt == IF/ID.RegisterRs or ID/EX.RegisterRt == IF/ID.RegisterRt)) stall
1
ID/EX.MemRead = 1 说明上一条是 lw
2
lw 的目标寄存器是它的 rt，所以拿 ID/EX.RegisterRt 去比
3
当前指令的两个源寄存器号在 IF/ID 里，还没译码完就能取到
为什么放在 ID 段
要赶在这条指令进入 EX 之前把它拦住。等它进了 EX 再发现来不及， 就得把已经开始的运算撤回来，硬件复杂得多。
只看 rt 够不够
够。会引起 load-use 冒险的只有 lw，而 lw 的目标寄存器号一定在 rt 字段，所以拿 ID/EX.RegisterRt 去比就行，不必看 rd。
阻塞的三个动作
1
ID/EX 的控制信号全部清零，本条指令的 EX、MEM、WB 变 成空操作。
2
保持 PC 不变，下个周期重新取同一条指令。
3
保持 IF/ID 不变，下个周期重新译码同一条指令。
对 CPI 的影响
设 lw 占指令总数 25%，其中一半紧跟着被使用，则每条指令平 均多出 0.25 × 0.5 = 0.125 个周期。
编译器能帮忙
把一条与 lw 无关的指令调度到它后面，这一拍就被填满。前面 代码重排的例子就是这么省下 2 个周期的。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
43

## Slide 44
第4章 处理器 · 转发与阻塞的硬件
算一次带冒险的 CPI 与加速比
假设 lw 占 25%，其中一半紧跟着被使用；分支占 20%，其中 60% 实际发生；分支判定已提前到 ID 段。
1
2
3
4
5
load-use 的贡献
0.25 × 0.5 × 1 = 0.125 个周期/指令
分支预测错的贡献
0.20 × 0.60 × 1 = 0.12 个周期/指令
实际 CPI
1 + 0.125 + 0.12 = 1.245
单条指令平均用时
1.245 × 200 ps = 249 ps
相对单周期的加速比
800 ps ÷ 249 ps ≈ 3.21
换个假设再算一次
若结构冒险没有消除，访存指令占 30% 时还要再加 0.30，CPI 变成 1.545，加速比掉到 800 ÷ 309 ≈ 2.59。
读数
理想流水线的加速比上界是 4，实际只拿到 3.21，冒险吃 掉了两成左右的性能。
哪一项更值得优化
分支那一项 0.12 与 load-use 的 0.125 相当。若分支仍 在 MEM 段判定，惩罚是 3 拍，这一项会涨到 0.36，CPI 变成 1.485，加速比掉到 2.69。
做这类题先把每类冒险的“发生频率 × 每次罚多少拍” 列清楚，再统一加到 1 上面。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
44

## Slide 45
06
第六部分
分支预测与异常
猜对了不花钱，猜错了才付账
1 位与 2 位预测位
分支目标缓存与延迟槽
精确异常
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
45

## Slide 46
第4章 处理器 · 分支预测与异常
把比较和地址计算提前到 ID 段，惩罚降到一拍
需要增加的硬件
一个专门的目标地址加法器，放在 ID 段
一个寄存器比较器，直接判断两个寄存器是否相等
ALU 在 EX 段的减法不再用于分支判定
代价对照
分支在 MEM 段判定：错了要清除 3 条指令。提前到 ID 段： 只清除 1 条。
源课件的例子
36: sub $10, $4, $8 40: beq $1, $3, 7 44: and $12, $2, $5 ... 72: lw $4, 50($7)
目标地址复核
PC + 4 = 44，偏移量 7 左移 2 位是 28，44 + 28 = 72，与代 码里 72 号地址的 lw 吻合。
提前判定带来新问题
ID 段就要用到寄存器的值，而前一两条指令可能还没算完。 分支自己也会遇到数据冒险，下一页专门看它。
还要清一条
分支发生时，44 号那条 and 已经被取进流水线，必须把它 清除掉，做法仍然是把它的控制信号置 0。这就是剩下那 1 拍惩罚的来源。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
46

## Slide 47
第4章 处理器 · 分支预测与异常
分支自己也会撞上数据冒险，停一拍还是两拍
分支操作数的来源
需要停顿
原因
前第二条或前第三条 ALU 指令
0 拍
结果已算出，转发到 ID 段的比较器即可
前一条 ALU 指令
1 拍
该指令刚进 EX，结果要等这一拍结束才有
前第二条 lw 指令
1 拍
数据要等 MEM 段读出
前一条 lw 指令
2 拍
数据最早在两拍后才能到比较器
周期
1
2
3
4
5
6
7
lw $1, addr
IF
ID
EX
MEM
WB
beq $1, $0, 目标
IF
ID
ID
ID
EX
MEM
把分支判定提前到 ID 段省下了预测错误的两拍，却把分支的数据依赖也提前了两段，这是一次有代价的交换。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
47

## Slide 48
第4章 处理器 · 分支预测与异常
1 位预测位：在循环边界上一次错两回
分支预测缓存
又叫分支历史记录表 BHT
按分支地址低位索引，每项存上次是否发生
取指时查表，按上次的结果决定往哪取
猜错就清除错误指令，预测位取反，回到正确地址重取
一个两层循环
outer: ... inner: ... beq ..., ..., inner ... beq ..., ..., outer
别名
表项不做标记比对，两条地址低位相同的分支会共用一项、 互相干扰。把表做大可以减少这种别名。
算一算内层分支的正确率
设内层循环每次执行 10 次迭代，分支发生 9 次、不发生 1 次，实际发生比例 90%。
1
最后一次迭代要退出，预测发生而实际不发生，错 1 次，预测位翻成不发生。
2
下次再进内层循环，第一次迭代预测不发生而实际发 生，又错 1 次。
3
每趟 10 次分支错 2 次，正确率只有 80%，比 90% 还 低。
问题的根源
只存一位历史，循环出口那一次反例立刻把预测位翻掉，污 染了下一趟的第一次预测。一个反例带来两次代价，循环越 短损失比例越大。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
48

## Slide 49
第4章 处理器 · 分支预测与异常
2 位预测位：连错两次才肯改主意
强预测发生
弱预测发生
弱预测不发生
强预测不发生
不发生
不发生
不发生
发生
发生
发生
发生
不发生
左边两个状态
预测这条分支会发生，按目标地址取指
右边两个状态
预测不发生，按 PC + 4 取指
回到上一题的循环
退出时从强发生退到弱发生，仍然预测发生，下次进入循环第一次就猜对，10 次里只错 1 次
两位预测位把正确率从 80% 提到 90%，代价只是每项多存一位。这是分支预测里性价比最高的一步改进。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
49

## Slide 50
第4章 处理器 · 分支预测与异常
预测对了还不够，目标地址也得提前拿到
分支目标缓存
Branch Target Buffer
按 PC 索引的一张表，存这条分支上次跳到哪里
取指的同一个周期里查表，命中且预测发生就直接按表 里的目标地址取下一条
于是分支发生时也可以做到零延迟
为什么单有预测位不够
预测位只回答“跳不跳”，不回答“跳到哪”。目标地址要 到 ID 段算完才有，中间那一拍仍然是空的。
分支延迟时间片
延迟槽
把分支后面那一拍明确规定为一条照常执行的指令，编 译器负责往里填东西。
从分支之前取一条与分支无关的指令填进去，最稳妥
从目标处取，适合分支多半发生的情形
从落空处取，适合分支多半不发生的情形
为什么现在少见
延迟槽把流水线深度写进了指令集。流水线一加深，一 拍延迟槽就不够用，而指令集又不能改，所以后来的处 理器改用动态预测。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
50

## Slide 51
第4章 处理器 · 分支预测与异常
异常与中断：不在程序里写着，却必须改变控制流
对比项
异常 Exception
中断 Interrupt
由谁引起
CPU 内部
外部 I/O 控制器
典型例子
未定义指令、算术溢 出、系统调用
键盘输入、磁盘完成、 定时器到时
与当前指令的 关系
由某条指令直接引发
与正在执行的指令无关
处理机制
保存 EPC 与 Cause 后跳 入口
与异常相同
术语提醒
不同指令集对这两个词的划分并不一致。MIPS 把两者统 称为异常，x86 则区分中断与异常，做题时以题面给的定 义为准。
EPC
异常程序计数器，保存出错指令的地址
Cause
状态寄存器，保存异常原因
统一入口
所有异常跳到同一个地址，由软件读 Cause 分派
向量中断
不同原因跳到不同入口地址，省去软件判断
更正
源课件写“异常处理系统跳转至统一的入口地址 8000 00180”，这是 9 位十六进制数。MIPS 的异常入口是 0x8000 0180，与后一页向量中断表里算术溢出那一项 一致。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
51

## Slide 52
第4章 处理器 · 分支预测与异常
流水线中的异常：当成一次特殊的分支预测错误来处理
1
2
3
4
5
发现
add $1, $2, $1 在 EX 段溢出
保护现场
阻止这条 add 写 $1，防止破坏原值
放行前面的指令
比它早进入流水线的指令照常完成
清除后面的指令
把已经取进来的后续指令控制信号置 0
记录
写 Cause 和 EPC，然后把 PC 换成异常入口地址
与分支清除的区别
分支猜错只需清掉分支后面已经取进来的指令；异常还要拦 住出错指令自己的写回，并且把 Cause 和 EPC 填对。
可重新执行的异常
流水线先清除出错指令，处理完异常后再从头取一次 这条指令。要做到这一点，EPC 必须精确指向它。
EPC 里存的是 PC + 4
硬件顺手存的是已经加过 4 的值，所以异常处理程序 要先减去 4 才能得到出错指令的地址。
精确异常
异常发生点之前的指令全部完成、之后的指令全部未生 效，这叫精确异常。一个周期里出现多个异常时，从最 早的那条指令开始处理。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
52

## Slide 53
第4章 处理器 · 分支预测与异常
精确与非精确：硬件简单和软件简单只能选一个
对比项
精确异常
非精确异常
处理程序看到的状 态
干净，一眼能判断
要自己排查
出错指令之前的指 令
全部完成
不保证
出错指令之后的指 令
全部未生效
不保证
硬件
要能按序清除和提交
只需停下并保存状态
软件
简单
复杂
乱序多发射流水线
可行
基本不可行
难在哪
深流水线一个周期里有多条指令在跑，可能同时有几条出 异常，而且完成时间是乱序的。要保持“看上去按程序顺 序执行”，必须有重排序缓冲这类机构兜底。
与分支的共用硬件
清除流水线、把控制信号置 0、改写 PC，这三件事和分 支预测错误的恢复完全一样，所以异常处理复用了同一 套清除逻辑。
判断题常考：异常属于控制冒险的一种形式。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
53

## Slide 54
07
第七部分
多发射与指令级并行
一个周期发出多条指令，CPI 才能小于 1
静态多发射与 VLIW
动态多发射与推测
真实流水线的样子
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
54

## Slide 55
第4章 处理器 · 多发射与指令级并行
提高 ILP 的两条路：流水线更深，或者一次发多条
加深流水线
每段做的事更少，时钟周期更短。代价是分支惩罚和冒险窗口 都变长，寄存器和功耗都增加。
多发射
复制流水线的各段，一个周期发出多条指令。CPI 可以小于 1， 这时改用 IPC 来描述。
两条路都有天花板
加深：每多一段，分支猜错就多清一条指令
加宽：能找出的无关指令有限，发射槽常空着
例题
4 GHz 的 4 路多发射处理器
1
峰值速率 = 4 × 10⁹ × 4 = 16 × 10⁹ 条/s，即 16 BIPS。
2
峰值 IPC = 4，峰值 CPI = 1/4 = 0.25。
3
实际达不到：指令间的相关性、访存延迟和分支都会让发射 槽空着。
静态多发射
编译器分组打包
编译器负责避开冒险
硬件简单
动态多发射
CPU 每周期挑指令
硬件消除部分冒险
编译器调度仍有帮助
VS
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
55

## Slide 56
第4章 处理器 · 多发射与指令级并行
MIPS 静态双发射：一条 ALU 或分支，配一条访存
发射包的规矩
一个包 64 位对齐，装两条指令
前一条是 ALU 运算或分支，后一条是 load 或 store
配不出第二条时用 nop 占位
一个发射包可以看成一条超长指令，这就是 VLIW 的思路
新出现的限制
同一个包里的 load/store 不能用同一包中 ALU 指令的结 果。add $t0,$s0,$s1 后面紧跟 lw $s2,0($t0) 必须拆成 两个包。
待调度的循环
Loop: lw $t0, 0($s1) addu $t0, $t0, $s2 sw $t0, 0($s1) addi $s1, $s1, -4 bne $s1, $zero, Loop
周期
ALU/分支
访存
1
nop
lw $t0, 0($s1)
2
addi $s1, $s1, -4
nop
3
addu $t0, $t0, $s2
nop
4
bne $s1, $zero, Loop
sw $t0, 4($s1)
5 条指令占 4 个周期，IPC = 5/4 = 1.25，离峰值 2 还差 不少。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
56

## Slide 57
第4章 处理器 · 多发射与指令级并行
循环展开：把四趟循环合成一趟，空槽被填满
周期
ALU/分支
访存
1
addi $s1, $s1, -16
lw $t0, 0($s1)
2
nop
lw $t1, 12($s1)
3
addu $t0, $t0, $s2
lw $t2, 8($s1)
4
addu $t1, $t1, $s2
lw $t3, 4($s1)
5
addu $t2, $t2, $s2
sw $t0, 16($s1)
6
addu $t3, $t3, $s2
sw $t1, 12($s1)
7
nop
sw $t2, 8($s1)
8
bne $s1, $zero, Loop
sw $t3, 4($s1)
偏移量对不对
第 1 周期的 lw 用旧的 $s1，之后各条用已经减了 16 的 $s1，所以 12、 8、4 这三个偏移量刚好对应原来的 −4、−8、−12 三个单元。
复核
有效指令 14 条（6 条 ALU/分支 + 8 条访存），占 8 个周期， IPC = 14/8 = 1.75。不展开时 4 趟要 16 个周期。
更正
源课件第 6 周期写作 addu $t3, $t4, $s2，但 $t4 在这段 代码里从未被赋值。应为 addu $t3, $t3, $s2，与前三条 addu 的写法一致。
代价
每份副本要用不同的寄存器，这叫寄存器重命名，目的是避开 store 后紧跟 load 复用同名寄存器造成的反相关。代价是占 用更多寄存器，代码也变长。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
57

## Slide 58
第4章 处理器 · 多发射与指令级并行
动态多发射：硬件自己乱序执行，按序提交
取指与译码
保留站 （整数）
保留站 （访存）
功能部件 乱序执行
重排序缓冲
按序写回寄存器
为什么能乱序
lw $t0, 20($s2) 后面的 addu $t1, $t0, $t2 要等数据，但 再后面的 sub $s4, $s4, $t3 与它们无关，可以先算。结果 按原顺序提交，程序看不出乱序。
保留站与重排序缓冲
保留站存住挂起的操作和已经到手的操作数
操作数可用时立刻复制进保留站，寄存器堆里那份就可以被 覆盖，这就实现了寄存器重命名
重排序缓冲保证提交顺序与程序顺序一致
为什么不全交给编译器
Cache 缺失这类停顿编译期无法预知，分支结果也要运行时 才知道，而同一个指令集的不同实现延迟还不一样。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
58

## Slide 59
第4章 处理器 · 多发射与指令级并行
真实的流水线：更深、更宽，也更耗电
项目
ARM Cortex-A8
Intel Core i7 920
定位
移动设备
服务器与云
功耗
2 W
130 W
主频
1 GHz
2.66 GHz
核数
1
4
每周期峰值指令数
2
4
流水线段数
14
14
调度方式
静态按序
动态乱序加推测
分支预测
两级
两级
两者的共同点
段数都是 14，分支预测都是两级。真正拉开差距的是发射宽度、调度方式和 核数，而这三项都要用功耗去换。
功耗效率
从 i486 的 5 W、5 段流水线，到 P4 Prescott 的 103 W、 31 段流水线，性能的提升远跟不上功耗的增长。复杂的动 态调度和推测要为此付出大量电力。
后来的转向
Core 系列把段数从 31 降回 14，改为增加核数。用多个简 单核代替一个极复杂的核，是 2006 年之后的主流选择。
谬误与陷阱
流水线的想法简单，难的全在细节，比如冒险检测
指令集设计会反过来影响流水线，复杂寻址方式和寄存 器副作用都让流水变难
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
59

## Slide 60
第4章 处理器
自测（一）
Q1
beq 的 RegWrite 和 MemWrite 取什么值，为什么不能写 X？
答：都取 0。它们是仅有的两个改变机器状态的信号，取 X 会误写 寄存器或存储器。
Q3
已知 beq 位于地址 40，偏移量字段为 7，目标地址是多少？
答：40 + 4 = 44，7 左移 2 位得 28，目标 = 44 + 28 = 72。
Q5
单周期实现为什么必须把指令存储器和数据存储器分开？
答：一个部件一个周期只能用一次，lw 同一周期既要取指又要访 存。
Q2
lw 指令的 RegDst、ALUSrc、MemtoReg 各取什么值？
答：RegDst = 0（目标寄存器号在 20:16 位），ALUSrc = 1（第二 操作数取立即数），MemtoReg = 1（写回的数据来自存储器）。
Q4
五段流水线处理 12 条指令需要几个周期？加速比是多少？
答：Tk = 5 + 11 = 16 个周期；Ck = 12 × 5 / 16 = 60/16 = 3.75。
Q6
ALU 控制为什么要分 ALUOp 和 funct 两级？
答：主控制单元只看操作码给出 2 位 ALUOp，funct 只对 R 型有意 义，单独译码可减少主控制单元的输出位数。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
60

## Slide 61
第4章 处理器
自测（二）
Q1
sub $2,$1,$3 后紧跟 and $12,$2,$5，and 的转发信号取什么 值？
答：ForwardA = 10（走 EX/MEM）；ForwardB = 00，rt 是 $5。
Q3
一条分支 90% 会发生，1 位预测位的正确率为什么只有 80%？
答：循环退出时错一次并翻转预测位，下次进入循环第一次又错一 次；10 次迭代错 2 次。
Q5
异常处理程序为什么要把 EPC 里的值减 4？
答：硬件存进 EPC 的是已经加过 4 的 PC，减 4 才是出错指令本身 的地址。
Q2
为什么 load-use 冒险必须停一拍，转发救不了？
答：lw 的数据要到 MEM 段结束才读出，而下一条的 EX 段更早，转 发不能把值送回已经过去的周期。
Q4
CPI = 1 + 0.1 + 0.15，周期 200 ps，相对 800 ps 单周期的加速 比？
答：CPI = 1.25，每条指令 250 ps，加速比 = 800 / 250 = 3.2。
Q6
静态双发射中，同一个包里的 lw 能用本包 ALU 的结果吗？
答：不能，两条同周期进 EX，来不及转发，要拆成两个包。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
61

## Slide 62
第4章 处理器
本章小结
1
单周期实现 CPI = 1，但时钟周期被最慢的 lw 绑定在 800 ps
2
数据通路的灵活性全靠三个多选器和一张控制真值表
3
k 段流水线跑 n 条指令要 k + (n − 1) 个周期，加速比上界是 k
4
三类冒险：结构靠分离存储器消除，数据靠转发消除，控制靠提 前判定加预测缓解
两条必须会算的式子
周期数 Tk = k + (n − 1)，吞吐率 = 指令数 ÷ (周期数 × 时 钟周期)
CPI = 1 + Σ（某类冒险的出现频率 × 每次罚的周期数）
1
转发编码 EX/MEM 是 10，MEM/WB 是 01，双重冒险取 EX
2
load-use 必停 1 拍，条件是 ID/EX.MemRead 且 rt 撞上 rs 或 rt
3
2 位预测位连错两次才改主意，循环出口的偶发反例不再污染下 一趟
4
多发射把 CPI 压到 1 以下，但相关性和访存延迟限制了实际 IPC
本章更正过的三处
吞吐率写成 16/20×100ns，量纲不对，应是 16 ÷ (20 × 100 ns)
异常入口写成 8000 00180，应为 0x8000 0180
循环展开第 6 周期的 addu $t3, $t4, $s2 应为 addu $t3, $t3, $s2
遇到流水线性能题，先确认段数与指令数，再逐项加上冒险带来的附加周期，最后才算吞吐率和加速比。
计算机原理与体系结构 · 第4章 处理器
62