## Slide 1
计算机原理与体系结构 · 第1章
计算机概要与技术
计算机由什么组成，性能怎样度量和比较
八个伟大思想与抽象层次
五大部件与芯片制造
CPU 时间与 CPI 计算
功耗墙与 Amdahl 定律
重制讲义 · 自学复习版｜据吉林大学《计算机原理与体系结构》第1章课件（2023 秋）整理

## Slide 2
第1章 概要与技术
本章学习路线
01
计算机革命与八个伟大思想
摩尔定律、计算机分类、后 PC 时代、八个设计思想
02
程序之下与计算机部件
软件层次、三级语言、五大部件、ISA 与 ABI
03
制造技术与成本
集成电路的发展、芯片制造流程、成本与成品率
04
性能
响应时间与吞吐率、CPU 时间、CPI、性能公式
05
功耗墙与多处理器
动态功耗公式、单核性能放缓、多核编程
06
基准测试、谬误与陷阱
SPEC、Amdahl 定律、低负载功耗、MIPS 指标
学习目标
说出计算机的五大部件、八个伟大思想，以 及 ISA、ABI 的含义
用“CPU 时间 = 指令数 × CPI × 时钟周期”计 算并比较两台计算机的性能
按指令类别算加权平均 CPI，判断哪段代码更 快
用动态功耗公式和 Amdahl 定律做估算
解释为什么 MIPS 和低负载功耗容易误导判 断
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
2

## Slide 3
01
第一部分
计算机革命与八个伟大思想
计算机为什么发展得这么快，设计者靠哪些思想提升性能
1.1 计算机革命与计算机分类
1.1.2 后 PC 时代
1.1.3 本书要回答的问题
1.2 计算机体系结构中的八个伟大思想
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
3

## Slide 4
第1章 概要与技术 · 计算机革命与八个伟大思想
摩尔定律让计算越来越便宜，许多新应用由此变得可行
技术基础
摩尔定律（Moore's Law）
集成电路上可容纳的资源（晶体管数）每 18– 24 个月翻一番。
同样的价钱能买到的计算能力持续快速增长，这是计算 机革命的基础。
摩尔定律是 Intel 创始人之一戈登·摩尔对 工艺发展速度的经验观察，并不是物理定 律。
按 18–24 个月翻一番估算，10 年（120 个 月）翻 5 到 6.7 次，资源增至约 32 到 100 倍。
新应用
为什么离不开计算机的进步
车载计算机
微处理器的价格和性能在 20 世纪 80 年代初大幅 改善后，用计算机控制发动机、提升安全才变得划 算
手机
便宜、低功耗的处理器让人随时随地通信
人类基因组计划
测定和分析 DNA 序列的计算量巨大，计算设备变便 宜后才能大规模开展
万维网
大量联网计算机提供和访问信息
搜索引擎
网上内容越来越多，要靠大规模计算快速找到相关 信息
原课件列举的五类新应用
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
4

## Slide 5
第1章 概要与技术 · 计算机革命与八个伟大思想
四类计算机：用途不同，设计时受到的制约也不同
类别
特点
主要制约与说明
个人计算机 PC
使用最广泛，运行大量第三方软件，为单个用户提供良好性能
受性价比制约，价格要低
服务器
通过网络访问；容量大、性能好、可靠性高
功能和价格的伸缩范围很大，从小型服务器到整间机房
超级计算机
服务器中的最高端，用于高端科学和工程计算
代表最高的计算能力，但在整个计算机市场中所占份额很 小
嵌入式计算机
作为部件和硬件集成在一起，如汽车、电视机、飞机里的计算机
通常面向单一应用，成本或功耗受到严格限制
通用计算机（PC、服务器）
运行用户自己选装的各种软件
性能和价格是主要卖点
嵌入式计算机
只运行固定的一个或一组应用
用户往往意识不到里面有计算机
VS
嵌入式计算机是数量最多、应用范围最广的一类计算机。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
5

## Slide 6
第1章 概要与技术 · 计算机革命与八个伟大思想
后 PC 时代：个人移动设备在手里，云计算在远端
个人移动设备 PMD
由电池供电，可以无线连接到网络上
价格只有几百美元
例：智能手机、平板电脑、电子眼镜
云计算 Cloud Computing
仓储规模计算机 WSC：把成千上万台服务器放在一 起，作为一台大计算机使用
软件即服务 SaaS：软件在云端运行，用户通过网络使 用服务，不必在本地安装
典型的提供者：Amazon、Google
智能手机
平板电脑
互联网
WSC 数据中心
无线
无线
应用的一部分在 PMD 上运行
另一部分在云上运行
开发者通常把一个应用拆开：一部分在个人移动设备 上运行，一部分在云上运行。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
6

## Slide 7
第1章 概要与技术 · 计算机革命与八个伟大思想
本书要回答的问题：从程序到硬件，性能由谁决定
学完本书应能回答
1
高级语言程序怎样翻译成机器语言，硬件怎样执行 程序
2
软件和硬件之间的接口是什么
3
哪些因素决定程序的性能，怎样改进
4
硬件设计者用哪些技术改进性能
5
什么是并行处理
贯穿全书的一条线：受内存容量和速度等条件 制约，性能提升要靠处理器的并行和存储器的 层次结构。
软件或硬件部分
决定性能的哪个方面
算法
源程序语句的数量，以及执行 I/O 操 作的数量
程序语言、编译器和体系 结构
每条源语句对应的机器指令数量
处理器和存储器系统
指令执行的速度快慢
I/O 系统（硬件和操作系 统）
I/O 操作执行的速度快慢
理解程序性能：四个层面各管一段
第四部分的性能公式会把这些因素落到三个量上：指令数、 CPI、时钟周期。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
7

## Slide 8
第1章 概要与技术 · 计算机革命与八个伟大思想
八个伟大思想：计算机设计中反复使用的方法
#
思想
含义
例子
1
面向摩尔定律的设计
设计要花好几年，要按项目完成时的工艺水平来设计，而不是按开始时 的
预估几年后芯片上可用的晶体管 数
2
使用抽象简化设计
用层次化的模型描述系统，低层细节对高层隐藏
高级语言、指令集体系结构
3
加速大概率事件
优化常见情况比优化罕见情况更能提高整体性能
Amdahl 定律（第六部分）
4
通过并行提高性能
多个部件同时处理多项工作
多核处理器
5
通过流水线提高性能
把工作分成若干阶段，各阶段像流水线一样重叠进行
流水线 CPU
6
通过预测提高性能
先按猜测执行；猜对的概率高且猜错后恢复代价不大时，平均更快
分支预测
7
存储器层次
快、小、每位贵的存储器在上层，慢、大、每位便宜的在下层
Cache、主存、磁盘
8
通过冗余提高可靠性
配备冗余部件，某个部件失效时由冗余部件接替
磁盘阵列、双电源
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
8

## Slide 9
第1章 概要与技术 · 计算机革命与八个伟大思想
流水线和存储器层次：两个思想的直观例子
时间单位
1
2
3
4
5
第 1 批
洗
烘
叠
第 2 批
洗
烘
叠
第 3 批
洗
烘
叠
例：洗 3 批衣服，每批要洗、烘、叠 3 个阶段，各占 1 个时间单位
流水线方式 5 个时间单位做完；一批做完再做下一批要 3 × 3 = 9 个。每批本身没有变快，变快的是单位时间完成的批 数。
各阶段耗时不同时，流水线的节拍由最慢的阶段决定。第4章 的流水线 CPU 也要尽量让各阶段耗时相近。
Cache（SRAM）：最快、容量最小、每位最贵
主存（DRAM）
二级存储（闪存、磁盘）：最慢、容量最大、每 位最便宜
把常用的数据放在上层，平均访问速度接近最 快的一层，每位的平均价格接近最便宜的一 层。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
9

## Slide 10
02
第二部分
程序之下与计算机部件
高级语言程序怎样变成硬件动作，硬件又由哪些部分组成
1.3 程序之下：软件层次与三级语言
1.4 五大部件、I/O 设备与处理器
抽象：ISA 与 ABI
数据存储与网络
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
10

## Slide 11
第1章 概要与技术 · 程序之下与计算机部件
程序之下：应用软件、系统软件、硬件三个层次
硬件
应用软件
系统软件
应用软件
用高级语言编写的程序，如浏览器、文字处理软件
编译程序
属于系统软件，把高级语言程序翻译成机器语言（指令）
操作系统
属于系统软件，提供各种服务和监控：处理基本的输入输 出、分配外存和内存、让多个程序安全地共享计算机
硬件
处理器、存储器、输入和输出设备
这就是抽象
复杂的高层操作经过几个软件层次，被逐步解释或翻译成简单的计 算机指令。每一层只需要知道下一层提供的接口。
例：浏览器（应用软件）要发送网页请求时，调用操作系统提供 的网络服务，操作系统再指挥网卡等硬件把数据发出去。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
11

## Slide 12
第1章 概要与技术 · 程序之下与计算机部件
三级程序语言：高级语言、汇编语言、机器语言
层次
形式
特点
高级语言
接近问题的语句， 如 C、Java
抽象级别最接近问题领域；程序员 效率高；换一种机器重新编译即可 运行，可移植
汇编语言
指令的文本表示， 用助记符书写
与机器指令基本一一对应，便于人 阅读和书写
机器语言
二进制数字（位）
指令和数据都用二进制编码，硬件 可以直接执行
存储器里的一串二进制位，单看它分不出是指令还是数据：指令与 数据都是二进制的。
高级语言程序（C）
编译器
汇编语言程序（MIPS）
汇编器
二进制机器语言程序
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
12

## Slide 13
第1章 概要与技术 · 程序之下与计算机部件
例：swap 过程的三种表示
高级语言程序（C）
swap(int v[], int k) { int temp; temp = v[k]; v[k] = v[k+1]; v[k+1] = temp; }
汇编语言程序（MIPS）：$4 = v，$5 = k
swap: sll $2, $5, 2 # $2 = k × 4 add $2, $4, $2 # $2 = v[k] 的地址 lw $15, 0($2) # $15 = v[k] lw $16, 4($2) # $16 = v[k+1] sw $16, 0($2) # v[k] = $16 sw $15, 4($2) # v[k+1] = $15 jr $31 # 返回
机器语言程序（按字段分开，右列为十六进制）
000000 00000 00101 00010 00010 000000 00051080 000000 00100 00010 00010 00000 100000 00821020 100011 00010 01111 0000000000000000 8C4F0000 100011 00010 10000 0000000000000100 8C500004 101011 00010 10000 0000000000000000 AC500000 101011 00010 01111 0000000000000100 AC4F0004 000000 11111 00000 00000 00000 001000 03E00008
更正
原课件（取自教材插图）第一条写作 muli $2, $5, 4，MIPS 没 有这条指令；下方 7 行二进制除 jr $31 外，寄存器字段都和汇 编指令对不上。
这里用 sll $2, $5, 2（左移 2 位即乘 4）实现 k × 4，并按 R 型、I 型格式 重新编码。编码规则见第2章。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
13

## Slide 14
第1章 概要与技术 · 程序之下与计算机部件
五大部件：输入、输出、存储器、数据通路、控制器
输入
输出
存储器
控制器
数据通路
程序和数据
结果
指令
数据
控制信号
处理器（CPU）
The BIG Picture
所有种类的计算机（桌面计算机、服务器、嵌入式计 算机）都由相同的五大部件组成（冯·诺依曼结构）。 数据通路和控制器合称处理器。
数据通路负责算术运算，相当于常说的“运算器”。
输入输出设备
例子
用户界面设备
显示器、键盘、鼠标
存储设备
硬盘、CD/DVD、闪存 flash
网络适配器
与其他计算机通信
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
14

## Slide 15
第1章 概要与技术 · 程序之下与计算机部件
显示器与触摸屏：最常见的输出和输入设备
LCD 液晶显示器
屏幕由大量图像元素（像素）组成
图像以位矩阵的形式存放在帧缓冲（frame buffer）中，每 个像素对应一组二进制位
显示器按刷新频率不断读出帧缓冲中的位，把图像显示到屏 幕上
像素坐标
帧缓冲中存的位
屏幕上的效果
(X0, Y0)
011
较浅的点
(X1, Y1)
101
较深的点
原课件插图中的例子：两个像素存的位不同，显示深浅不同
触摸屏
后 PC 时代设备（平板电脑、智能手机）用它代 替键盘和鼠标
通常采用电阻感应或电容感应
许多平板和智能手机采用电容感应
电容感应允许同时接触多个点（多点触摸）
电容感应的原理：人体是导体，手指碰到覆盖 透明导体的玻璃时，会改变该处的电容，控制 电路据此算出触点位置。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
15

## Slide 16
第1章 概要与技术 · 程序之下与计算机部件
打开 iPad 2：五大部件分别在哪里
拆出的部件
说明
电容式多点触摸 LCD 屏
既显示图像（输出），又接收手指触摸（输 入）
电池（3.8 V，25 Wh）
为整机供电
主板（Computer board）
上面有 A5 处理器芯片、存储芯片和各种接 口芯片
原课件的拆机照片中标出的三类部件
手机、PC、服务器、嵌入式计算机外形差别很大，拆开后都 能找到这五类部件。
触摸屏
摄像头、麦克风
扬声器
A5 芯片
闪存等存储芯片
输入
输出
处理器
存储器
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
16

## Slide 17
第1章 概要与技术 · 程序之下与计算机部件
处理器内部：数据通路、控制器和 Cache
数据通路
完成算术运算，数据在其中传送和处理
控制器
按照程序的指令，指挥数据通路、存储器和 I/O 设备正确执行
高速缓冲存储 器 Cache
小而快的 SRAM 存储器，作为主存的缓冲， 存放马上要用的数据
思考
CPU 内部构成对程序设计有什么影响？
Cache 容量小。程序访问的数据集中、连续时，大部分 访问在 Cache 里完成，程序就快；若频繁跳着访问大量 数据，就常常要去更慢的主存里取。
第5章讲存储器层次时具体分析。
USB
数据通路
数据通路
数据通路
数据通路
ARM 核
ARM 核
DDR SDRAM 存储器接口
GPIO
数字逻辑块
I/O
视频、音频、WiFi
上图是 Apple A5 芯片的布局示意（按照片上的标注重 画，未按比例）：一块芯片集成了两个 ARM 核、4 块 数据通路区域、存储器接口和多种 I/O 接口。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
17

## Slide 18
第1章 概要与技术 · 程序之下与计算机部件
抽象：指令集体系结构是硬件和底层软件之间的接口
应用程序
ABI：用户指令集 + 操作系统接口
操作系统等系统软件
ISA：指令集体系结构
硬件实现：处理器、存储器、I/O
抽象 Abstraction
用层次化的模型描述系统，掩盖底层的细节，便于构建复杂系统。
指令集体系结构 ISA
硬件和底层软件之间的接口，包括写出能正确运行 的机器语言程序所需知道的一切：指令、I/O 设备 等
应用二进制接口 ABI
基本指令集中用户可用的部分加上操作系统接口； 二进制程序在计算机之间可移植的标准
实现
遵循体系结构抽象的硬件，以及相关的细节和接口
同一种体系结构可以有多种实现，价格和性能不同，却能运行同样 的软件。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
18

## Slide 19
第1章 概要与技术 · 程序之下与计算机部件
数据存储与网络：断电后数据还在吗，计算机之间怎样通信
存储器
例子
断电后
主存储器（易失 性）
DRAM；Cache 用 SRAM
数据全部丢失
二级存储器（非易 失性）
磁盘、闪存、光盘 （CD-ROM、DVD）
数据保留
主存
程序运行时存放程序 和数据
速度快、容量小、每 位价格高
二级存储
两次运行之间长期保 存
速度慢、容量大、每 位价格低
VS
网络
范围
例子
局域网 LAN
同一个建筑物内
以太网 Ethernet
广域网 WAN
跨城市、跨大洲
因特网 Internet
无线网络
设备之间无线连接
WiFi、蓝牙 Bluetooth
联网的好处
通信：计算机之间高速交换信息
资源共享：共用打印机、存储等设备
远距离访问：在远处使用另一台计算机
Cache 用的 SRAM 和主存用的 DRAM 断电后都会丢失数据；闪存断电不丢数据，但比 DRAM 慢。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
19

## Slide 20
03
第三部分
制造技术与成本
性能不断提高的物质基础：集成电路越做越密，芯片越做越便宜
1.5 处理器和存储器的制造技术
半导体与芯片制造流程
集成电路成本与成品率
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
20

## Slide 21
第1章 概要与技术 · 制造技术与成本
电子技术持续发展：容量和性能提升，成本降低
年份
计算机中使用的技术
相对性能/单位成本
1951
真空管
1
1965
晶体管
35
1975
集成电路 IC
900
1995
超大规模集成电路 VLSI
2,400,000
2013
甚大规模集成电路 ULSI
250,000,000,000
更正
原课件把 1995 年写作“大规模集成电路”、2013 年写作 “超大规模集成电路”。教材原表分别为 VLSI（超大规 模）和 ULSI（甚大规模）。
年份
1977
1980
1983
1985
1989
1992
1996
容量
16K
64K
256K
1M
4M
16M
64M
年份
1998
2000
2004
2007
2010
2012
容量
128M
256M
512M
1G
2G
4G
单片 DRAM 的容量（单位是位，16K 即 16 Kbit），数据读自原课件的 DRAM 容量图
1977→1996 年，16K→64M，19 年增至 4096 倍，约 每 3 年变为 4 倍；1996→2012 年，64M→4G，16 年 增至 64 倍，约 2.7 年翻一番。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
21

## Slide 22
第1章 概要与技术 · 制造技术与成本
从硅锭到芯片：半导体材料与制造流程
硅是一种天然的半导体。加入特定材料后，硅可以变成良好的导体（像细铜线、铝线）、良好的绝缘体（像塑料、玻 璃），或可控的导体/绝缘体（像开关，即晶体管）。
硅锭
切片
空白晶圆
20~40 道加工工序
有图案的晶圆
晶圆测试
测试过的晶圆（标出 坏芯片）
划片
测试过的裸片
合格裸片装入封装
封装后的芯片
成品测试
测试过的封装芯片
发货给客户
成品率（yield）：一片晶圆上合格芯片数占芯片总数的百分比。坏芯片在晶圆测试时标出、划片后丢弃，封装后还要再 测一次。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
22

## Slide 23
第1章 概要与技术 · 制造技术与成本
集成电路成本：芯片面积越大，每片芯片贵得越多
实例
Intel Core i7 晶圆
直径 300 mm，32 nm 工艺
280 个完整芯片（假设良率 100%）
每个芯片 20.7 mm × 10.5 mm
晶圆边缘放不下完整芯片，所以实际芯片数少于“晶圆 面积 / 芯片面积”。
为什么是非线性关系
晶圆的价格和面积是固定的
瑕疵率由加工步骤的数量决定
芯片面积由体系结构和电路设计决定
面积变大，每片晶圆上的芯片变少，成品率也下降，两 个因素叠加。
成品率公式是根据集成电路工厂的实际成品率总结出的经验公 式：单位面积瑕疵数与芯片面积的乘积越大，成品率越低。
代入 i7：晶圆面积 π × 150² ≈ 70,686 mm²，芯片面积 20.7 × 10.5 = 217.35 mm²，估算约 325 片，比实际的 280 片多， 差额就是边缘损失。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
23

## Slide 24
第1章 概要与技术 · 制造技术与成本
补充例题：芯片面积减半，每片芯片的价格降到多少
1
2
3
4
5
已知（晶圆价格和瑕疵率为假设值）
300 mm 晶圆价格 5000 美元，单位面积瑕疵数 0.2 个/cm²。芯片 A 为 20.7 mm × 10.5 mm = 2.1735 cm²；芯片 B 面积减半，为 1.0868 cm²
每晶圆芯片数
晶圆面积 = π × (15 cm)² ≈ 706.86 cm²。A：706.86 / 2.1735 ≈ 325 片；B：≈ 650 片
成品率
A：1 / (1 + 0.2 × 2.1735 / 2)² = 1 / 1.2174² ≈ 0.675；B：1 / (1 + 0.2 × 1.0868 / 2)² = 1 / 1.1087² ≈ 0.814
每芯片的价格
A：5000 / (325 × 0.675) ≈ 22.8 美元；B：5000 / (650 × 0.814) ≈ 9.5 美元
比较
9.5 / 22.8 ≈ 0.41，面积减半，价格降到约 41%
为什么小芯片成品率高
瑕疵随机落在晶圆上。芯片越小，一个芯片上落到瑕疵的机会越小，所 以合格的比例越高。
项目
芯片 A
芯片 B（面积减 半）
芯片面积
2.17 cm²
1.09 cm²
每晶圆芯片数
≈ 325
≈ 650
成品率
≈ 67.5%
≈ 81.4%
合格芯片数
≈ 219
≈ 529
每芯片价格
≈ 22.8 美元
≈ 9.5 美元
面积减半，价格降到约 41%，比一半还低：芯片数 翻倍，成品率同时提高。
公式估算忽略了晶圆边缘的损失，真实的 i7 晶圆只 有 280 个完整芯片。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
24

## Slide 25
04
第四部分
性能
怎样定义、测量和比较计算机的性能
1.6.1 性能的定义：响应时间与吞吐率
1.6.2 性能的度量：CPU 时间与时钟
1.6.3 CPU 性能公式与 CPI
性能公式总结
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
25

## Slide 26
第1章 概要与技术 · 性能
哪架客机性能最好？先说清楚比的是哪项指标
客机
载客量
航程（英 里）
巡航速度 （英里/时）
吞吐率（乘客 × 英里/时）
波音 777
375
4630
610
228,750
波音 747
470
4150
610
286,700
协和式 Concorde
132
4000
1350
178,200
道格拉斯 DC-8-50
146
8720
544
79,424
吞吐率 = 载客量 × 巡航速度；绿色为各列最大值。原课件用 4 张条形图给出这些数据
协和式的速度是 747 的 1350 / 610 ≈ 2.2 倍，吞吐率却只有 747 的 178,200 / 286,700 ≈ 62%：换一个指标，排名就变了。
结论取决于指标
看速度：协和式最快，一位乘客从一地到 另一地用时最短
看吞吐率：波音 747 最高，单位时间运送 的乘客最多
看航程：DC-8-50 最远；看载客量：747 最多
计算机也一样：个人用户关心自己的任务 多快完成，数据中心管理员关心单位时间 完成多少任务。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
26

## Slide 27
第1章 概要与技术 · 性能
响应时间与吞吐率：一个看单个任务，一个看单位时间的总量
响应时间（执行时 间）
完成某任务所需的总时间，包括硬盘访问、内存 访问、I/O 活动、操作系统开销和 CPU 执行时 间等
吞吐率（吞吐量， 也叫带宽）
单位时间内完成的任务数量，例如每小时完成的 任务数、交易数
例题
下面两种改动分别改善哪个指标？
1
把处理器换成更快的型号：响应时间缩短，吞吐率也提高
2
增加处理器，分别处理相互独立的任务（如网页搜索请 求）：没有哪个任务变快，只提高吞吐率
若第 2 种情况下请求多到要排队，提高吞吐率能减少排队等待，响应时间 也会缩短。
多开收银台，单位时间结账的人变多，每人结账并不更快
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
27

## Slide 28
第1章 概要与技术 · 性能
相对性能：性能是执行时间的倒数
本教材说“A 比 B 快 n 倍”，指性能之比为 n，不要再减 1。执行时间短的一方性能高。
为什么取倒数
执行时间越短越好，取倒数后变成“性能数值越大越好”， 和日常说“性能高”的方向一致。
1
2
3
已知
同一个程序，计算机 A 需要 10 s，计算机 B 需要 15 s
求执行时间之比
执行时间B / 执行时间A = 15 s / 10 s = 1.5
结论
性能A / 性能B = 1.5，A 比 B 快 1.5 倍
说法
等价的式子
A 比 B 快 1.5 倍
性能A / 性能B = 1.5
B 比 A 慢 1.5 倍
执行时间B / 执行时间A = 1.5
性能提高到 1.5 倍
执行时间变为原来的 1/1.5 ≈ 67%
提高性能与缩短执行时间是一回事，比较时统一用 其中一种说法，避免“增加”“减少”混用。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
28

## Slide 29
第1章 概要与技术 · 性能
性能的度量：响应时间与 CPU 时间各包括什么
用户 CPU 时间
系统 CPU 时间
本程序的 CPU 时间
I/O 操作时间
运行其他程序的时 间
空闲时间等
响应时间
响应时间又叫执行时间、墙上时钟时间、消逝时间
度量
包括什么
说明
响应时间
完成任务的总时间：处理、I/O、OS 开 销、空闲等
决定用户感受到的系统性能
CPU 时间
程序本身占用 CPU 的时间，不含等待 I/O 和运行其他程序的时间
分为用户 CPU 时间和系统 CPU 时间
用户 CPU 时间
执行用户程序本身的 CPU 时间
常说的 CPU 性能指它
系统 CPU 时间
操作系统为该程序服务所花的 CPU 时间
与用户 CPU 时间很难精确区分
某程序
用户 CPU
系统 CPU
等待 I/O
响应时间
原来
5 s
1 s
4 s
10 s
CPU 快一倍
2.5 s
0.5 s
4 s
7 s
小例子：CPU 时间从 6 s 降到 3 s，I/O 时间不变，响应时间只缩短 30%
CPU 性能和系统性能对不同的程序影响不同：I/O 很多的程序，CPU 再快，响应时间也改善有限。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
29

## Slide 30
第1章 概要与技术 · 性能
CPU 时钟：每个时钟周期完成一次数据传送、计算和状态更新
时钟
数据传送和计算
更新状态
时钟周期
上升沿
组合逻辑传送、计算
写入寄存器
时间
时钟周期 clock period
一个时钟持续的时间，即相邻两个 上升沿之间的间隔。 例：250 ps = 0.25 ns = 250×10⁻¹² s
时钟频率 clock rate
每秒包含的时钟周期数，是时钟 周期的倒数。 例：4.0 GHz = 4000 MHz = 4.0×10⁹ Hz
一个周期里发生什么
数据在部件之间传送并完成计算， 结果要在下一个时钟边沿之前稳定， 边沿到来时写入寄存器（更新状态）。
时钟周期 = 1 / 时钟频率
两个例子是同一个时钟：1 / (4.0×10⁹ Hz) = 2.5×10⁻¹⁰ s = 250 ps
更正：原课件第三行写作“恢复时间”，教材
原图为 Update state，应译为“更新状态”。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
30

## Slide 31
第1章 概要与技术 · 性能
CPU 时间 = 时钟周期数 × 时钟周期：缩短它有两条路
改进性能的两条路
1
减少程序需要的时钟周期数
2
提高时钟频率，也就是缩短时钟周期
两者常常此消彼长：为提高频率而减少每个周期做的事，完成同样的工作就需要更多周 期。硬件设计者要在两者之间权衡。
小例子
程序需要 10×10⁹ 个时钟周期，频率 2 GHz：10×10⁹ / 2×10⁹ = 5 s
频率提到 2.5 GHz，但周期数增至 12×10⁹：12×10⁹ / 2.5×10⁹ = 4.8 s
频率提高 25%，执行时间只缩短 4%。
更正
原课件把第 2 条写作“增加时钟效率？”，教材原文为 increase clock rate，应为“提高时钟频率”。
时间单位
换算
ms 毫秒
10⁻³ s
ns 纳秒
10⁻⁹ s
ps 皮秒
10⁻¹² s
GHz 吉赫
10⁹ Hz = 10³ MHz
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
31

## Slide 32
第1章 概要与技术 · 性能
例题：计算机 B 的时钟频率要提高到多少
题目
计算机 A：时钟频率 2 GHz，运行某程序的 CPU 时间为 10 s
要设计计算机 B，使同一程序的 CPU 时间为 6 s
B 可以提高时钟频率，但这会使程序需要的时钟 周期数变为 A 的 1.2 倍
问：B 的时钟频率应为多少？
思路：先由 A 求出程序的时钟周期数，再用 B 的周期数和目标时间求频率。
1
2
3
4
A 的时钟周期数
CPU 时间A × 时钟频率A = 10 s × 2 GHz = 20 × 10⁹
B 的时钟周期数
1.2 × 20 × 10⁹ = 24 × 10⁹
B 的时钟频率
时钟周期数B / CPU 时间B = 24 × 10⁹ / 6 s = 4 × 10⁹ Hz = 4 GHz
检验
24 × 10⁹ / (4 × 10⁹ Hz) = 6 s，符合要求
方案
时钟周期数
CPU 时间
时钟频率
A
20 × 10⁹
10 s
2 GHz
B（周期数 × 1.2）
24 × 10⁹
6 s
4 GHz
对照：B 周期数不变
20 × 10⁹
6 s
≈ 3.33 GHz
频率翻倍（2 GHz → 4 GHz），CPU 时间只降到 60%。表中第三行是假设的对照：周期数若不增加，3.33 GHz 就够了。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
32

## Slide 33
第1章 概要与技术 · 性能
指令数与 CPI：CPU 时间 = 指令数 × CPI × 时钟周期
CPI（clock cycles per instruction）
每条指令的平均时钟周期数。不同指令需要的周期数不同时， CPI 是程序执行的全部指令的平均值。
例：程序执行 5×10⁹ 条指令，CPI = 1.2，时钟频率 3 GHz，CPU 时间 = 5×10⁹ × 1.2 / 3×10⁹ = 2 s。
量纲检查：条 × (周期 / 条) × (秒 / 周期) = 秒。代入数 字前先把 ps、GHz 换成 s、Hz。
因子
由什么决定
指令数 IC
程序本身、指令集体系结构和编译器
CPI
CPU 硬件；各类指令 CPI 不同时，还 取决于程序中各类指令所占的比例
时钟周期 Tc
处理器的硬件实现
两台计算机指令集相同时，同一程序的指令数相 同，只需比较 CPI × 时钟周期。
CPI 可以小于 1：能在一个时钟周期内处理多条 指令的处理器就是这样，第六部分 CINT2006 表 中就有 CPI = 0.44 的程序。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
33

## Slide 34
第1章 概要与技术 · 性能
例题：同一指令集的两台计算机，哪台更快、快多少
计算机
时钟周期
CPI
A
250 ps
2.0
B
500 ps
1.2
指令集体系结构相同，运行同一程序，指令数都记为 I
指令集相同 ⇒ 指令数相同，比较每条指令的 平均耗时 CPI × 时钟周期即可。
变式
若 B 通过改进把 CPI 降到 0.9：每条指令平均 0.9 × 500 ps = 450 ps，比 A 的 500 ps 短。
这时 B 更快，B 比 A 快 500 / 450 ≈ 1.11 倍。
1
2
3
4
A 的 CPU 时间
I × CPI(A) × 时钟周期(A) = I × 2.0 × 250 ps = 500·I ps
B 的 CPU 时间
I × CPI(B) × 时钟周期(B) = I × 1.2 × 500 ps = 600·I ps
求比值
CPU 时间(B) / CPU 时间(A) = 600·I ps / 500·I ps = 1.2
结论
A 更快，A 比 B 快 1.2 倍
计算机
时钟频率 = 1 / 时钟周期
每秒执行的指令数 = 时钟频率 / CPI
A
1 / 250 ps = 4 GHz
4 × 10⁹ / 2.0 = 2.0 × 10⁹
B
1 / 500 ps = 2 GHz
2 × 10⁹ / 1.2 ≈ 1.67 × 10⁹
换一种算法验算：2.0 / 1.67 ≈ 1.2，结论相同。指令集相同才能这样比，理由见第 48 页的 MIPS 陷阱
B 的 CPI 更小却更慢。只看 CPI 或只看时钟周期都会下错结论，要看两者的乘积。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
34

## Slide 35
第1章 概要与技术 · 性能
各类指令 CPI 不同时，按加权平均求 CPI
指令数ᵢ / 指令数 是第 i 类指令的相对频率。平均 CPI 取决于程序中各类指令所占的比例，所以编译 器也会影响 CPI。
指令类别
A
B
C
该类指令的 CPI
1
2
3
序列 1 中的条数
2
1
2
序列 2 中的条数
4
1
1
例：同一段高级语言代码，编译器可以生成两种指令序列
序列
指令数
时钟周期数
平均 CPI
序列 1
2+1+2 = 5
2×1 + 1×2 + 2×3 = 10
10/5 = 2.0
序列 2
4+1+1 = 6
4×1 + 1×2 + 1×3 = 9
9/6 = 1.5
序列 2 多执行 1 条指令，时钟周期数反而更少（9 < 10），所以序列 2 更快。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
35

## Slide 36
第1章 概要与技术 · 性能
性能公式总结：三个因子分别受哪些因素影响
影响因素
指令数 IC
CPI
时钟周期 Tc
为什么
算法
✓
可能
✗
决定执行多少条语句，从而决定指令数；若偏用除法等慢指令，CPI 也会 变高
编程语言
✓
✓
✗
语句要翻译成指令；语言特性（如大量间接调用）会用到 CPI 较高的指令
编译程序
✓
✓
✗
决定源语句怎样翻译成指令，同时影响指令数和各类指令的比例
指令集体系结构
✓
✓
✓
决定完成一个功能要几条指令、每条指令几个周期，以及处理器的时钟频 率
三个因子的乘积才是 CPU 时间。单看时钟频率、CPI 或指令数中的任何一项，都可能得出错误结论。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
36

## Slide 37
05
第五部分
功耗墙与多处理器
时钟频率为什么不再猛涨，处理器为什么转向多核
1.7 功耗墙：CMOS 动态功耗
降低功耗的例题
1.8 从单处理器转向多处理器
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
37

## Slide 38
第1章 概要与技术 · 功耗墙与多处理器
功耗增长趋势：频率和功耗一起上涨，2004 年后都停住了
Intel 处理器（年份）
时钟频率 MHz
功耗 W
80286（1982）
12.5
3.3
80386（1985）
16
4.1
80486（1989）
25
4.9
Pentium（1993）
66
10.1
Pentium Pro（1997）
200
29.1
Pentium 4 Willamette（2001）
2000
75.3
Pentium 4 Prescott（2004）
3600
103
Core 2 Kentsfield（2007）
2667
95
Core i5 Clarkdale（2010）
3300
87
Core i5 Ivy Bridge（2012）
3400
77
30 年间 8 代 Intel x86 处理器，数据读自原课件图
CMOS 动态功耗
主要的能耗发生在晶体管开关（0→1、1→0）时
负载电容：与输出端连接的晶体管数和工艺有关
开关频率：随时钟频率变化
电压：每代工艺约降 15%，20 多年从 5 V 降到约 1 V
说明
原课件图上标注功耗 ×30、电压 5 V → 1 V、频率 ×1000。按 左表从 80286 到 Prescott 计算，频率约 ×290，功耗约 ×31。电压的平方项下降，使功耗远没有频率涨得快。
原课件公式省略了 1/2；比较新旧处理器时这个常数会约掉。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
38

## Slide 39
第1章 概要与技术 · 功耗墙与多处理器
降低功耗例题：电容、电压、频率各降 15%，功耗降到约一半
题目
一种新处理器与旧处理器相比：
负载电容只有旧处理器的 85%
电压降低 15%，开关频率也降低 15%
问：新处理器的动态功耗是旧处理器的多少？
1
2
3
代入公式
电容、电压、频率分别乘 0.85，1/2 在分子分母中约掉
化简
0.85 × 0.85² × 0.85 = 0.85⁴
结果
0.85⁴ ≈ 0.52，新处理器功耗约为旧处理器的 52%
对比：若只把电压降低 15%，电容和频率不变，功耗 = 0.85² ≈ 0.72。电压是平方项，降电压最有效。
功耗墙
不能再降低电压：再降，晶体管漏电太严重
也不能散去更多的热量：散热已到极限
靠提高时钟频率提升性能的路走不通了。还有什么办法？下一页给出答 案：在一块芯片上放多个处理器。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
39

## Slide 40
第1章 概要与技术 · 功耗墙与多处理器
单处理器性能增长放缓：约每年 22%
时期
年增长率
原因
1978–1986
约 25%
主要靠工艺进步
1986–2003
约 52%
更先进的体系结构和组成思想，加上工 艺进步
2003 年以后
约 22%
受功耗、可利用的指令级并行程度和存 储器延迟的限制
性能以 VAX-11/780（1978）为 1。原课件文字写“大约每年 20%”，图中标注为 22%/year，右侧按图中数据验算
2003 年后为什么变慢
功耗：频率和电压都提不上去（功耗墙）
指令级并行：流水线、预测等手段能挖掘的并行已接近极限
存储器延迟：处理器比主存快得多，等数据的时间占比越来越大
1
2
3
1986 → 2003 年
图中性能从 5 增至 6,043，17 年约 1200 倍；1.52¹⁷ ≈ 1230，与 52%/ 年相符
2003 → 2012 年
从 6,043 增至 34,967，9 年约 5.8 倍；5.8 开 9 次方 ≈ 1.22，即每年 约 22%
结论
单核性能增长明显放缓，处理器厂商转向在一块芯片上放多个核
年份
图中的计算机
相对性能
1978
VAX-11/780
1
1986
VAX 8700
5
1996
Digital Alphastation 5/500
481
2003
Intel Xeon EE 3.2 GHz
6,043
2012
Intel Xeon 4 核 3.6 GHz
34,967
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
40

## Slide 41
第1章 概要与技术 · 功耗墙与多处理器
多核处理器：并行要由程序员显式写出来
指令级并行
硬件一次执行多条指 令（如流水线）
对程序员不可见
显式并行编程
程序员自己把任务分 给多个核
程序要为并行而改写
VS
4 份工作的分法
核 1
核 2
核 3
核 4
完成时间
单核串行
4
4
均衡分配
1
1
1
1
1
分配不均
2.5
0.5
0.5
0.5
2.5
假设工作可任意拆分、不计通信开销；完成时间由负载最重的核决定
多核微处理器
每块芯片上有多于一个处理器（核）
性能提升要靠多个核同时工作，这需要显式并行编程
显式并行编程的困难
为了性能而编程，编程难度增加
负载平衡：每个核分到大致相同的任务量
优化通信和同步：核之间协调的开销要小，减少调度开 销
有一部分工作没法并行，或核之间等待太多，加速就 会打折扣；第六部分的 Amdahl 定律可以定量估算。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
41

## Slide 42
06
第六部分
基准测试、谬误与陷阱
用标准程序公平地比较计算机，并避开几个常见误区
SPEC CPU 与 SPECpower 基准测试
陷阱：Amdahl 定律
谬误：利用率低的计算机功耗低
陷阱：用 MIPS 度量性能
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
42

## Slide 43
第1章 概要与技术 · 基准测试、谬误与陷阱
SPEC CPU 基准：执行时间归一化后取几何平均
基准测试程序 benchmark
专门用来测试性能的程序，假定它们能代表实际的工作负 载
SPEC（Standard Performance Evaluation Corp.，标准 性能评估组织）构建基准程序集，测试 CPU、I/O 系统和 网络的性能
SPEC CPU2006
测量执行选定程序的消逝时间；I/O 很少，可忽略，主要 反映 CPU 性能
CINT2006：12 个整数基准程序
CFP2006：17 个浮点基准程序
SPECratio 越大越快。用几何平均时，无论选哪台计算机 作参考，两台被测计算机综合成绩之比都不变。原课件把 SPECratio 误写为 SPECration。
例：两个程序的 SPECratio 为 20 和 80，综合成绩 = √ (20 × 80) = 40（算术平均则是 50）。
下一页 12 个比值中 libquantum 高达 190.0：算术平均 约 36.4，几何平均 25.7，单个极端值的影响小得多。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
43

## Slide 44
第1章 概要与技术 · 基准测试、谬误与陷阱
例：Intel Core i7 920 的 CINT2006 成绩
程序（用途）
指令数
CPI
执行
参考
比值
perl（字符串处理）
2252
0.60
508
9770
19.2
bzip2（块排序压缩）
2390
0.70
629
9650
15.4
gcc（C 编译器）
794
1.20
358
8050
22.5
mcf（组合优化）
221
2.66
221
9120
41.2
go（围棋 AI）
1274
1.10
527
10490
19.9
hmmer（基因搜索）
2616
0.60
590
9330
15.8
指令数单位 10⁹ 条；执行、参考时间单位 s；比值即 SPECratio；时钟周期均为 0.376 ns
验算 perl：2252×10⁹ × 0.60 × 0.376×10⁻⁹ s ≈ 508 s，SPECratio = 9770 / 508 ≈ 19.2。
程序（用途）
指令数
CPI
执行
参考
比值
sjeng（国际象棋 AI）
1948
0.80
586
12100
20.7
libquantum（量子模拟）
659
0.44
109
20720
190.0
h264avc（视频压缩）
3793
0.50
713
22130
31.0
omnetpp（离散事件仿真）
367
2.10
290
6250
21.5
astar（游戏寻路）
1250
1.00
470
7020
14.9
xalancbmk（XML 解析）
1045
0.70
275
6900
25.1
几何平均
25.7
bzip2 按表中数据算 9650 / 629 ≈ 15.3，原表为 15.4，是 原始数据取整造成的。
12 个 SPECratio 相乘后开 12 次方 ≈ 25.7。时钟周期相同，CPI 却从 0.44 到 2.66 不等：CPI 随程序变化。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
44

## Slide 45
第1章 概要与技术 · 基准测试、谬误与陷阱
SPECpower：在 0%–100% 各档负载下测性能和功耗
SPECpower_ssj2008
报告服务器在不同负载水平下的功 耗：从 0% 到 100%，每档递增 10%
性能：ssj_ops，每秒完成的业务操 作数
功耗：瓦特 W，即焦耳/秒
性能ᵢ（ssj_opsᵢ）、功耗ᵢ （powerᵢ）是第 i 档负载（i × 10%）下的性能和平均功耗。
负载
性能 ssj_ops
功耗 W
100%
865,618
258
90%
786,688
242
80%
698,051
224
70%
607,826
204
60%
521,391
185
50%
436,757
170
Intel Xeon X5650 服务器的测试结果
负载
性能 ssj_ops
功耗 W
40%
345,919
157
30%
262,071
146
20%
176,061
135
10%
86,784
121
0%
0
80
总和
4,787,166
1,922
每瓦总体性能 = 4,787,166 / 1,922 ≈ 2,490 ssj_ops/W
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
45

## Slide 46
第1章 概要与技术 · 基准测试、谬误与陷阱
陷阱：以为改进某一部分，总性能会按改进的倍数提高
例题（Amdahl 定律）
程序运行 100 s，其中 80 s 用于乘法。要使整个程序快 5 倍，乘 法要改进多少倍？
1
2
3
列方程
快 5 倍即只用 20 s：20 = 80 / n + 20
求解
80 / n = 0，任何有限的 n 都满足不了，做不到
原因
不受影响的 20 s 一点没少，乘法再快，程序也要超过 20 s
高速路段再快，堵车那一段照样要花时间
变式
要快 4 倍（25 s）：25 = 80 / n + 20，n = 16
要快 2 倍（50 s）：50 = 80 / n + 20，n = 80 / 30 ≈ 2.67
推论：加速常见事件。改进带来的收益，受限于被改进部分在总时间中所占的比例。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
46

## Slide 47
第1章 概要与技术 · 基准测试、谬误与陷阱
谬误：利用率低的计算机，功耗也低
负载
功耗
占满载功耗的比例
100%
258 W
100%
50%
170 W
66%
10%
121 W
47%
0%（空闲）
80 W
31%
数据取自上一页 SPECpower 表
更正
原课件写作“回顾 i7 功耗”，这组数据实际来自 SPECpower 表 中的 Intel Xeon X5650 服务器。
每瓦性能：满载时 865,618 / 258 ≈ 3355 ssj_ops/W， 10% 负载时 86,784 / 121 ≈ 717 ssj_ops/W，只剩约 1/4.7。
事实
负载降到 10%，功耗仍有满载时的 47%
Google 数据中心的服务器大部分时间工作在 10%–50% 负 载，满载的时间不到 1%
设计时要考虑处理器功耗与负载的比例关系，让功耗随负载 一起下降。
负载
功耗与负载成正比时
实测功耗
100%
258 W
258 W
50%
129 W
170 W
10%
25.8 W
121 W
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
47

## Slide 48
第1章 概要与技术 · 基准测试、谬误与陷阱
陷阱：用 MIPS（每秒百万条指令）度量性能
MIPS 反映不了
不同计算机指令集体系结构的差异：指令集不同，指令 数不可比
不同指令之间复杂性的差异
同一台计算机运行不同程序，CPI 不同，MIPS 也跟着 变
更正
原课件公式中写作“时钟周期”的两处应为“时钟频率”： 执行时间 = 指令数 × CPI / 时钟频率，所以 MIPS = 时钟 频率 / (CPI × 10⁶)。
计算机
指令数
时钟频率
CPI
A
10×10⁹
4 GHz
1.0
B
8×10⁹
4 GHz
1.1
补充例题：同一程序在两台计算机上的测量数据
计算机
MIPS
CPU 时间
A
4×10⁹ / (1.0×10⁶) = 4000
10×10⁹ × 1.0 / 4×10⁹ = 2.5 s
B
4×10⁹ / (1.1×10⁶) ≈ 3636
8×10⁹ × 1.1 / 4×10⁹ = 2.2 s
A 的 MIPS 更高，B 的执行时间却更短，B 才是更快的 计算机。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
48

## Slide 49
第1章 概要与技术 · 基准测试、谬误与陷阱
自测题（一）：概念
Q1
计算机的五大部件是什么？哪两个合 称处理器？
答：输入、输出、存储器、数据通 路、控制器。数据通路和控制器合称 处理器。
Q4
为什么 MIPS 高的计算机不一定更 快？
答：MIPS 不反映指令集和指令复杂度 的差异。执行时间 = 指令数 × CPI / 时钟频率，指令数少的计算机即使 MIPS 低也可能更快。
Q2
指令集体系结构（ISA）和应用二进 制接口（ABI）有什么区别？
答：ISA 是硬件和底层软件之间的接 口；ABI 是用户可用的基本指令集加 上操作系统接口，是二进制程序在计 算机之间可移植的标准。
Q5
“面向摩尔定律的设计”是什么意思？
答：设计一台计算机要花几年，要按 项目完成时的工艺水平来设计，而不 是按开始时的。
Q3
增加服务器数量来分担相互独立的请 求，主要改善响应时间还是吞吐率？
答：主要提高吞吐率。若原来请求需 要排队，排队时间变短，响应时间也 会缩短。
Q6
存储器层次为什么能兼顾速度和成 本？
答：常用数据放在快而贵的上层，大 量数据放在慢而便宜的下层；平均速 度接近上层，每位平均价格接近下 层。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
49

## Slide 50
第1章 概要与技术 · 基准测试、谬误与陷阱
自测题（二）：计算
Q1
同一指令集，程序有 2×10⁹ 条指令。A 的 CPI 为 1.5、 频率 3 GHz；B 的 CPI 为 1.2、频率 2 GHz。哪台快，快 多少？
答：时间 A = 2×10⁹ × 1.5 / 3×10⁹ = 1.0 s；B = 2×10⁹ × 1.2 / 2×10⁹ = 1.2 s。A 比 B 快 1.2 倍。
Q3
电容和频率不变，电压降低 20%，动态功耗变为原来的 多少？
答：功耗与电压的平方成正比：0.8² = 0.64，变为原来 的 64%。
Q2
三类指令的 CPI 分别为 1、2、3，在程序中各占 50%、 30%、20%。平均 CPI 是多少？
答：加权平均：1 × 0.5 + 2 × 0.3 + 3 × 0.2 = 0.5 + 0.6 + 0.6 = 1.7。
Q4
程序运行 60 s，其中 45 s 的计算可以被加速。计算部分 加速 3 倍后，整个程序快多少倍？
答：改进后 45 / 3 + 15 = 30 s，60 / 30 = 2，整个程序 快 2 倍。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
50

## Slide 51
第1章 概要与技术
本章小结
分类与后 PC 时代
八个伟大思想
计算机概貌
软件层次、五大部件
ISA 与 ABI
程序与部件
成本与成品率
制造技术
CPU 时间与 CPI
功耗墙与多核
基准与误区
性能
第1章
共更正原课件 7 处：第 13、21、30、31、43、 47、48 页。
性能 = 1 / 执行时间；“X 比 Y 快 n 倍”指性能之比为 n
CPU 时间 = 指令数 × CPI × 时钟周期 = 指令数 × CPI / 时钟频率
平均 CPI = Σ（CPIᵢ × 第 i 类指令的相对频率）
动态功耗 ∝ 1/2 × 负载电容 × 电压² × 开关频率
Amdahl：T改进后 = T受影响部分 / 改进倍数 + T不受影响部分
每芯片价格 = 晶圆价格 / (每晶圆芯片数 × 成品率)
MIPS = 时钟频率 / (CPI × 10⁶)，不适合比较不同指令集
原课件总结的三条结论
技术进步让计算机的性价比不断提高
硬件和软件都按抽象层次组织，ISA 是两者之间的接口
功耗已成为限制因素，要靠并行继续提高性能
比较两台计算机时，以同一程序的执行时间为准；时钟频率、CPI、MIPS 单独拿出来都可能误导。
计算机原理与体系结构 · 第1章 计算机概要与技术
51