## Slide 1
并行与分布式计算 · 第10章
指令级并行
找出不相关的指令，让它们重叠和乱序执行
相关、冲突与延迟槽
记分牌与 Tomasulo
分支预测与前瞻执行
超标量、VLIW 与超流水
重制讲义 · 自学复习版｜据吉林大学《并行与分布式计算》第10章课件整理

## Slide 2
第10章 指令级并行
本章学习路线
01
相关与冲突
结构、数据、控制三类相关，名相关与换名
02
静态处理分支
四种静态方法，延迟槽的三种调度，分支取消
03
记分牌
按序流出、乱序执行，四个步骤与三张表
04
Tomasulo
保留站完成换名，CDB 广播结果
05
动态分支预测与前瞻执行
BHT、BTB，ROB 按序确认
06
多指令流出
静态与动态超标量、VLIW、超流水
学习目标
给一段代码，指出 RAW、WAR、WAW 各在哪 两条指令之间
说出延迟槽三种调度方法的前提和适用场合
按记分牌规则填出指令状态周期表和某一周 期末的三张状态表
按 Tomasulo 和前瞻执行规则填周期表，说 明换名怎样消除 WAR、WAW
算出 1 位、2 位 BHT 在循环分支上的预测准 确率
对循环做展开与静态调度，算出超标量、 VLIW 的周期数和加速比
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
2

## Slide 3
01
第一部分
指令级并行的概念
相关是程序的属性，冲突是流水线的属性
原课件第 1 部分：指令级并行的概念
结构、数据、控制三类相关与冲突
名相关与换名
静态分支预测、延迟槽与分支取消
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
3

## Slide 4
第10章 指令级并行 · 指令级并行的概念
指令级并行：不相关的指令可以在流水线里重叠执行
定义
指令级并行 ILP
当指令之间不存在相关时，它们在流水线中可以重 叠起来并行执行。指令序列中这种潜在的并行性称 为指令级并行（Instruction-Level Parallelism）。
本章研究什么
在流水线的基础上，用各种技术挖掘出更多的指令 级并行。
硬件技术：运行时动态完成
软件技术：编译时静态完成
两类技术要互相配合，才能最大限度地挖掘程序中的指令级 并行。
编译器指令调度
分支预测（成功 / 失败）
分支延迟槽
循环展开
软件静态方法
记分牌算法
Tomasulo 算法
分支历史表 BHT
分支目标缓冲器 BTB
基于硬件的前瞻执行
硬件动态方法
开发 ILP 的方法
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
4

## Slide 5
第10章 指令级并行 · 指令级并行的概念
相关与冲突：相关不一定停顿，冲突才让流水线停下来
相关
两条指令之间存在某种依赖关系。相关的两条指令可能不能在 流水线中重叠执行（延后 1 拍），或只能部分重叠（延后多 拍）
冲突
由于相关的存在，指令流中的下一条指令不能在预定的时钟周 期进入流水线
相关
导致的冲突
来源
结构相关
结构冲突
硬件资源不够同时用
数据相关
数据冲突
后面的指令要用前面指令的结果或寄存器 名
控制相关
控制冲突
分支等改变 PC 的指令
相关是程序固有的属性；一次相关会不会导致冲突、停顿多 久，取决于流水线的结构。
理想 CPI 是流水线能达到的最好性能；减少任何一种停顿，都能降低实际 CPI。
途径
手段
硬件
多份资源、定向路径、插入气泡、冻结或排空流水线、分 支判断电路前移
软件
指令调度、预测成功、预测失败、延迟槽、分支取消
解决相关的两条途径
同一个相关，冲突与否看距离
LD R1 之后紧跟 DADD 用 R1：有定向的 5 段流水线里仍要停 1 拍，相关导致了冲突。
两条之间插进两条无关指令：相关还在，但 R1 已经写回，不 再冲突。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
5

## Slide 6
第10章 指令级并行 · 指令级并行的概念
结构冲突：取指令和读写数据抢同一个存储器
定义
结构相关：某种指令组合因资源冲突而不能顺利重叠 执行
结构冲突：硬件资源满足不了指令重叠执行的要求而 发生的冲突
常见原因
功能部件不是全流水；重复设置的资源份数 不够
解决办法一
允许冲突发生，冲突时插入流水线气泡
解决办法二
设置足够多的硬件资源，从根本上消除冲突
功能部件不是全流水的例子：一个除法器要若干个 周期才能接收下一条，两条相邻的除法指令就会发 生结构冲突。
指令和数据放在同一个存储器时，第 4 周期 LD 在 MEM 段读数据，第 4 条 指令同时要在 IF 段取指令：
LD
IF
ID
EX
MEM
WB
指令2
IF
ID
EX
MEM
WB
指令3
IF
ID
EX
MEM
WB
指令4
气泡
IF
ID
EX
1
2
3
4
5
6
7
指令 4 推迟一拍取指。把存储器分成指令 Cache 和数据 Cache 两份，这个冲突就不存在了。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
6

## Slide 7
第10章 指令级并行 · 指令级并行的概念
数据相关的四种情况：只有写后读才有数据真正流动
数据相关
指令在流水线中重叠执行时，读、写操作数的顺序可能与非流水执 行时不同，因读写顺序冲突而不能顺利重叠执行，称这组指令存在 数据相关。
类型
别名
例子（i 在 j 之前）
是否真相关
写后读 RAW
真数据相关、生产 者消费者相关
i 写 R1，j 读 R1
✓
读后写 WAR
反相关
i 读 R1，j 写 R1
名相关
写后写 WAW
输出相关
i 写 R1，j 也写 R1
名相关
读后读 RAR
—
i、j 都只读 R1
✗ 不相关
名相关 = {WAR, WAW}
两条指令使用相同的名（寄存器或存储单 元），但它们之间没有数据流动。
改变指令中操作数的名就能消除名相关，这叫 换名技术。换名可以由编译器静态完成，也可 以由硬件动态完成。
换名前后
DIV.D F0,F2,F4 ADD.D F6,F0,F8 # 读 F8 SUB.D F8,F10,F14 # WAR：写 F8 ----- 把 SUB 的目的改名为 T ----- SUB.D T,F10,F14 # 与 ADD 无关了
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
7

## Slide 8
第10章 指令级并行 · 指令级并行的概念
数据冲突的例子：DADD 第 5 周期才写回 R1，后面两条读早了
DADD R1,R2,R3
IF
ID
EX
MEM
WB
DSUB R4,R1,R5
IF
ID
EX
MEM
WB
XOR R6,R1,R7
IF
ID
EX
MEM
WB
AND R8,R1,R9
IF
ID
EX
MEM
WB
OR R10,R1,R11
IF
ID
EX
MEM
WB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
每条指令在 ID 段读寄存器 R1。红格读到的是旧值；AND 在第 5 周期读，寄存器堆前半 周期写、后半周期读，能读到新值。
有了定向，DADD 第 3 周期末在 EX 段算出的 R1 直接送进 DSUB 第 4 周期的 ALU 输入，XOR 第 5 周期从 MEM/WB 流水线寄存器 取到 R1，两条都不必停顿。
指令
读 R1
是否冲突
DSUB
第 3 周期
✗ 需定向
XOR
第 4 周期
✗ 需定向
AND
第 5 周期
✓ 同周期先写后读
OR
第 6 周期
✓ 已写回
数据冲突的三种解决方法
1
硬件定向（旁路）：把 EX、MEM 段刚算出的结 果直接送给后面指令的 ALU 输入
2
硬件互锁：检测到冲突就插入气泡，直到冲突消 失
3
编译器指令调度：把无关指令插到相关指令之间
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
8

## Slide 9
第10章 指令级并行 · 指令级并行的概念
控制相关：分支结果决定后面的指令要不要执行
控制相关
由分支指令引起，需要根据分支的执行结 果来确定后续指令是否执行
控制冲突
流水线遇到分支指令和其他会改变 PC 值 的指令时引起的冲突
控制相关的例子（if-then 结构）
if (p1) { S1; } S; if (p2) { S2; }
语句
与谁控制相关
能否移动
S1
p1
不能移到 if (p1) 之前，否则 p1 为假时 也会执行
S2
p2
同上，只能留在 p2 的控制范围内
S
与 p1、p2 都无关
无论两个分支怎么走都执行
分支带来的停顿
经典 5 段流水线在 ID 段才知道分支是否成功、目标地址是什 么。在这之前已经按顺序取进来的指令，若分支成功就得作废， 这就是控制冲突的代价。
接下来分两路处理控制冲突：编译器静态处理（本部分后三页），硬件动态预测（第三部分）。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
9

## Slide 10
第10章 指令级并行 · 指令级并行的概念
静态处理分支：编译时就定好怎么猜
四种静态方法
1
总是预测分支失败
2
总是预测分支成功
3
基于延迟槽的指令调度
4
基于分支取消的指令调度
预测失败
照常取 PC + 4 处的指令往下做；分支真的成 功了，就把已取进来的指令作废
预测成功
一算出目标地址就从目标处取指。5 段流水 线在 ID 段同时得到目标地址和分支条件，预 测成功得不到好处
这几种方法的处理方式在程序执行过程中始终不 变：要么总是预测成功，要么总是预测失败，跟 分支实际表现如何无关。
基于延迟槽的指令调度
1
编译器每遇到一条分支指令，就在它后面连续生成 k 个空指令 位，称为延迟槽
2
按调度规则把分支附近的指令放进延迟槽；填不满的位置用 nop （气泡）补上
3
无论分支成功与否，延迟槽里的指令都按顺序执行，掩盖了原本 要插入的暂停周期
4
执行延迟槽指令期间，分支后继指令的 PC 已经算好，槽里的指 令一进入流水线，下一条正确的指令马上就能进入
分支
IF
ID
EX
MEM
WB
延迟槽
IF
ID
EX
MEM
WB
目标/后继
IF
ID
EX
MEM
1
2
3
4
5
6
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
10

## Slide 11
第10章 指令级并行 · 指令级并行的概念
延迟槽的三种调度：从前、从目标处、从失败处
方法
调度前
调度后
编号关系
前提与适用场合
从前调度（最 佳）
DADD R1,R2,R3 → if R2=0 then [槽]
if R2=0 then [DADD R1,R2,R3]
槽 i+1 = 指令 t，t < i
被移的指令与分支条件无 关；总能带来好处
从目标处调度
DSUB R4,R5,R6（目标）… DADD R1,R2,R3 → if R1=0 then [槽]
if R1=0 then [DSUB R4,R5,R6 的复制品]，目标 改到 DSUB 之后
槽 i+1 = 指令 j，j = j+1
永远猜分支成功，猜错丢 弃槽内结果；适合成功概 率高的分支（循环回跳）
从失败处调度
DADD R1,R2,R3 → if R1=0 then [槽] → DSUB R4,R5,R6
if R1=0 then [DSUB R4,R5,R6]
槽 i+1 = 指令 i+2， t = t+1（t > i+1）
永远猜分支失败，猜错丢 弃槽内结果；适合失败概 率高的分支
为什么后两种不从前调度
例子里 DADD 写 R1，分支正要用 R1 判断
把 DADD 挪到分支之后，分支就读不到新 R1 了
延迟分支的收益取决于编译器
能不能找到有用的指令放进槽里
放不进去就只能填 nop，一个周期白白浪费
VS
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
11

## Slide 12
第10章 指令级并行 · 指令级并行的概念
分支取消：按编译时的预测填槽，猜错就取消
1
2
3
编译时
对每个分支给出成功或失败的预测；预测成功就把目标地址处的指令放进 延迟槽，预测失败就把后继地址处的指令放进延迟槽
执行时猜对
延迟槽指令的执行有效，下一条指令的 PC 按延迟槽指令更新
执行时猜错
延迟槽指令的执行被取消，下一条指令的 PC 按分支指令在 ID 段算出的 地址更新
例：循环末尾的回跳预测成功
Loop: LD F0,0(R1) L2: ... BNEZ R1,L2 # 预测成功，目标改为 L2 LD F0,0(R1) # 槽：Loop 处指令的复制品 # 回跳时：槽里的 LD 有效，省掉一个停顿 # 最后一次不跳：槽里的 LD 被取消
分支取消把延迟槽的调度条件统一了：放进槽的指 令只要求在预测路径上，猜错时硬件自动作废，编 译器不必再检查它在另一条路径上执行是否无害。
同时支持对分支成功的预测和对分支失败的预测，便于编译 器调度。
方法
槽里放什么
猜错时
普通延迟槽
必须执行也无害的指 令
结果照常保留
分支取消
预测路径上的指令
硬件取消执行
MIPS 的 BEQL 等“likely 分支”就是这种做法：编 译时按预测成功填槽，分支不成功时作废延迟槽 里的指令。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
12

## Slide 13
02
第二部分
指令的动态调度
让无辜的指令绕过受阻的指令先执行
原课件第 2 部分：指令的动态调度
动态调度的基本思想与精确异常
记分牌算法与例题
Tomasulo 算法与例题
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
13

## Slide 14
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
静态调度与动态调度：谁来把相关的指令拉开
静态调度
编译器找出存在相关 的指令，调整顺序并 优化代码
在编译期间完成，把 相关的指令拉开距离
优化通常面向特定体 系结构
动态调度
硬件在运行时重新安 排相关指令的执行顺 序
能处理编译时情况不 明的相关，如存储器 访问
以更复杂的硬件减轻 编译器负担
VS
DIV.D
执行
执行
执行
执行
执行
写回
SUB.D
等
等
等
等
等
执行
执行
ADD.D 按序
等
等
等
等
等
执行
ADD.D 乱序
执行
执行
写回
1
2
3
4
5
6
7
8
基本 MIPS 流水线的局限
DIV.D F4,F0,F2 # 指令 i SUB.D F10,F4,F6 # 指令 i+1，等 F4 ADD.D F12,F6,F14 # 指令 i+2，与前两条无关
指令必须按序流出和执行。i+1 与 i 关于 F4 相关，流水线停顿；i+2 与前两条 都无关，也因 i+1 而无辜受阻。
解决办法：允许乱序执行、乱序完成，让 ADD.D 先执 行。
乱序带来的新问题
本部分怎么解决
乱序后 RAW 怎么保证
拆出 RO 段查数据冲突
WAR、WAW 冲突出现
等待（记分牌）或换名 （Tomasulo）
不精确异常
第三部分的 ROB 按序确认
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
14

## Slide 15
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
把 ID 段拆成 IS 和 RO：按序流出，乱序读数执行
指令队列
IS 流出 译码、查结构冲 突
RO 读操作数 查数据冲突
EX 多个功能部件
写结果
顺序
顺序
乱序
假设流水线有多个功能部件，多条指令可以同处 EX 段。
IS 段
指令流出（Issue）。译码并检测结构冲突，没有 结构冲突就允许流出。指令按序从 IS 进入 RO
RO 段
读操作数（Read Operands）。检测数据冲突， 有冲突就等冲突消失再读操作数，然后送入 EX 段。指令乱序从 RO 进入 EX
指令
过 IS
过 RO
DIV.D F4
第 1 拍
第 2 拍
SUB.D F10
第 2 拍
等 F4 写回才读
ADD.D F12
第 3 拍
第 4 拍，先于 SUB 执行
上页三条指令经过 IS、RO 的情形
这样无辜的指令 i+2 可以先执行了。新问题是乱序 执行之后，怎样保证数据相关的正确性。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
15

## Slide 16
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
乱序执行让 WAR、WAW 冲突出现，寄存器换名把它们消掉
乱序后的新冲突
DIV.D F10,F0,F2 SUB.D F10,F4,F6 # 与 DIV：WAW ADD.D F6,F8,F14 # 与 SUB：WAR
经典 5 段流水线按序执行，不会发生 WAR、WAW 冲突。乱序后，如果 SUB 早于 DIV 完成，F10 最终留下 DIV 的旧结果，后面用 F10 的程序 就取错了；如果 ADD 先写 F6，SUB 就读到了新值。
WAR、WAW 都是名相关，只要换一个名字就不再冲 突。
原代码
换名后
说明
DIV.D F0,F2,F4
DIV.D F0,F2,F4
ADD.D F6,F0,F8
ADD.D S,F0,F8
用 S 代替 F6
S.D F6,0(R1)
S.D S,0(R1)
跟着改读 S
SUB.D F8,F10,F14
SUB.D T,F10,F14
用 T 代替 F8
MUL.D F6,F10,F8
MUL.D F6,F10,T
跟着改读 T
引入 S
消除 ADD 与 MUL 对 F6 的 WAW
引入 T
消除 ADD 读 F8 与 SUB 写 F8 的 WAR
换名后真正要等的只剩 RAW：ADD 仍要等 DIV 算出 F0，MUL 仍要等 SUB 算出 T。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
16

## Slide 17
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
乱序完成让异常处理变难：精确异常与不精确异常
精确异常
执行指令 i 发生异常时，处理机的现场与严格 按程序顺序执行到指令 i 时的现场相同
不精确异常
执行指令 i 发生异常时，处理机的现场与严格 按程序顺序执行到指令 i 时的现场不同
动态调度必须保持正确的异常行为
对一条会产生异常的指令，只有当处理机确切地知道这条 指令将被执行后，才允许它产生异常。
现场指寄存器、存储器和 PC 的状态。例如分支后面前 瞻取进来的一条除法，如果分支其实会跳走，它的除 零异常就不该报出来。
i DIV.D
执行
执行
执行
异常
i+1
执行
执行
完成
i+2
执行
完成
1
2
3
4
i 在第 4 周期报异常，此时 i+1、i+2 已经改写了寄存器，现场和按序执 行到 i 时不一样。
保持了正确的异常行为，动态调度的处理机仍可能发 生不精确异常。它通常由乱序完成导致，使得异常处 理之后难以接着继续执行程序。第三部分的 ROB 按序 确认解决这个问题。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
17

## Slide 18
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
记分牌：一个集中的部件监控所有指令、数据和功能部件
记分牌算法（Scoreboard）
1964 年用于 CDC 6600（原课件误印为 CDC61350）。用 一个核心调度部件“记分牌”监控并调度所有指令、数据 和部件，允许指令乱序执行。
步骤
消除的冲突
流出 IS
结构冲突、WAW
读数 RO
RAW
写结果 WB
WAR
RAR 不是真正的相关，寄存器不会因为读而改变，所以只需处理 RAW、 WAR、WAW。与当前已流出指令不相关的后续指令可以尽早执行，减少总 执行时间。
指令队列
FIFO
记分牌
LSU
含加法器
加法 ALU
乘法 ALU
寄存器组
流出
控制
数据总线
虚线是控制，实线是数据。部件要的数据都就绪时，记分牌才允许它开 始执行；执行完成后，部件通知记分牌释放资源。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
18

## Slide 19
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
记分牌的四个步骤：每一步都有等待条件
步骤
等待条件
动作
消除
流出（IS 段）
指令所需的功能部件不忙，并且目的寄存器没 有被其他指令预约
指令从指令队列流出到功能部件 f，更新记 分牌各表
结构、WAW
读数（RO 段）
指令所需的操作数全部就绪；否则该功能部件 挂起
读取操作数，更新记分牌各表
RAW
执行（EX 段）
功能部件获得执行所需的全部操作数
完成计算、产生结果，通知记分牌；Load 占 EX + MEM 段
—
写结果 （WB 段）
本部件的指令与其他执行中的指令之间，没有 关于目的寄存器的 WAR 冲突，且数据总线就 绪
结果放到数据总线上写入寄存器组，释放功 能部件；Store 占 WB + MEM 段
WAR
指令队列按先进先出的顺序流出。前一条指令在流出阶段被卡住（部件忙或目的寄存器已被预约），后面所有指令都不 能流出，这一点做例题时最容易忽略。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
19

## Slide 20
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
记分牌的三张表：指令状态、功能部件状态、寄存器预约
指令执行状态表
每条 2 项：指令字段、状态字段（IS、RO、EX、WB）
寄存器预约表
每条 2 项：寄存器号、将要写它的功能部件 Qi
功能部件状态表
每条 10 项：L、B、O、Fi、Fj、Fk、Qj、Qk、Rj、Rk
字段
含义
L
label，功能部件标识
B
Busy，功能部件是否忙
O
Operation，部件中指令的操作码
Fi
目的操作数的寄存器编号
Fj, Fk
源操作数的寄存器编号
Qj, Qk
将要产生源操作数的功能部件
Rj, Rk
源操作数是否已在 Fj、Fk 中就绪（1 就绪未读）
指令
字段对应
MUL.D F4,F0,F2
rd = F4 → i；rs = F0 → j；rt = F2 → k
L.D F2,45(R3)
rt = F2 → k 目的；rs = R3 → j
S.D F3,40(R4)
rt = F3 → k 待存数；rs = R4 → j
记号约定：Qi、Fi 的 i 对应 rd，Fj、Rj 的 j 对应 rs， Fk、Rk 的 k 对应 rt。Load 的目的寄存器写在 rt 位 置，Store 的 rt 是要存的数据。
Rj = 1 表示操作数已经就绪但还没被读走；读数之后记 分牌把 Rj、Rk 清为 0。写结果时的 WAR 检查就看这一 位。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
20

## Slide 21
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
记分牌算法（一）：流出与读数
1/4 流出（f 为所需功能部件）
Wait until (f.busy == No) && (Qi[rd] == null) // 部件不忙，目的寄存器无 WAW Do { f.state = Issued; Qi[rd] = f; f.busy = Yes; f.op = op; f.Fi = rd; f.Fj = rs; f.Fk = rt; f.Qj = Qi[rs]; f.Qk = Qi[rt]; f.Rj = !f.Qj; f.Rk = !f.Qk; } // 更新指令状态表、寄存器预约表、 // 功能部件状态表
例：LD R2 流出后 Qi[R2] = LSU。紧接着的 MUL R2 流出时发现 Qi[R2] 不空，这是 WAW，只能停在流出 阶段，后面的指令也跟着停。
2/4 读数
Wait until (f.Rj && f.Rk) // 操作数全部就绪，无 RAW Do { f.state = Read; f.Qj = 0; f.Qk = 0; f.Rj = 0; f.Rk = 0; } // 更新指令状态表、功能部件状态表
更正
原课件读数一步写作 f.Qk0，应为 f.Qk = 0。
流出时只登记源操作数由谁产生（Qj、Qk）；读数时 一次读走两个操作数。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
21

## Slide 22
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
记分牌算法（二）：执行与写结果
3/4 执行
f.state = Exec; 计算指令： Result = Reg[rs] op Reg[rt]; ST / LD 指令： Address = Reg[rs] + Imm; LD 还要访存： Result = Mem[Address]; 分支指令： PC = newPC;
更正
原课件写作 Result = f.Reg[rs] op f.Reg[rs]，第二个操作数应为 rt。
4/4 写结果
Wait until 对每个其他在执行的部件 F： (F.Fj != f.Fi || F.Rj == 0) && (F.Fk != f.Fi || F.Rk == 0) // 没有人还在等着读 f 要改写的寄存器 Do { f.state = Write; Reg[f.Fi] = Result; ST：数据写入存储器； 对任意 F：if (F.Qj == f) {F.Rj = 1; F.Qj = 0;} 对任意 F：if (F.Qk == f) {F.Rk = 1; F.Qk = 0;} Qi[f.Fi] = 0; f.busy = No; }
更正
原课件的等待条件把四个分句用“或”连起，第二句写成 f.Fk ≠ F.[rt]。WAR 检查比较的是本部件的目的寄存器 f.Fi 与别的部件 的源寄存器，两组条件都要满足。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
22

## Slide 23
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
例题：记分牌调度五条指令
题目
单流出处理器用记分牌调度指令。有一个 LSU（内部自带加 法器）、1 个加法 ALU、1 个乘法 ALU。指令序列执行前， 指令均未流出。
1
给出指令执行状态时钟周期表
2
给出第 18 周期末尾各状态表的内容
IS
RO
MEM
WB
LD
ST
SUB
ADD
MUL
1
1
3
1
1
1
4
4
10
各操作占用的周期数（LD 到 MUL 为 EX 段）
LSU
LD、ST，地址由内部加法器算
ALU1（乘法）
MUL
ALU2（加法）
SUB、ADD；部件名沿用原课件答案
指令
对应变量
LD R2,(R1)
Rt=R2, Rs=R1, Imm=0
MUL R2,R2,#2
Rd=R2, Rs=R2, Rt=#2
ST R2,(R1)
Rt=R2, Rs=R1, Imm=0
SUB R1,R1,#4
Rd=R1, Rs=R1, Rt=#4
ADD R5,R3,R4
Rd=R5, Rs=R3, Rt=R4
解题约定
部件、寄存器预约在写回那一周期释放，下一周 期才能被新指令使用；操作数写回后的下一周期 才能读
ST 的写结果
就是写存储器，占 MEM 段 3 个周期
原课件题面写 ADD R5,R4,R3，与对应变量和答案里的 ADD R5,R3,R4 不一 致，这里统一为后者。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
23

## Slide 24
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
例题解答：按序流出，MUL 要先等 LD 写回 R2
指令
IS
RO
EX
MEM
WB
卡在哪里
LD R2,(R1)
1
2
3
4–6
7
—
MUL R2,R2,#2
8
9
10–19
—
20
WAW：R2 已被 LD 预约
ST R2,(R1)
9
21
22
23–25
—
按序流出；RAW：等 MUL 的 R2
SUB R1,R1,#4
10
11
12–15
—
22
按序流出；WAR：等 ST 读 R1
ADD R5,R3,R4
23
24
25–28
—
29
结构：加法 ALU 被 SUB 占用
更正
原课件答案为 MUL 流出 2、ST 流出 8、SUB 流出 3、ADD 流出 20。MUL 流出 时 R2 已被 LD 预约，违反流出条件 Qi[rd] = null；SUB 先于 ST 流出违反 FIFO；即使按原答案自己的时间线，SUB 第 21 周期才写回、释放加法 ALU， ADD 也不能在第 20 周期流出。
1
2
3
4
MUL 等 WAW
LD 第 7 周期写回 R2 并撤销预约，MUL 第 8 周期流出
ST 等数据
第 9 周期流出，LSU 已空；R2 要等 MUL 第 20 周期写回， 第 21 周期读数
SUB 等 ST 读走 R1
第 15 周期算完，但 ST 还没读 R1，推迟到第 22 周期写回
ADD 等部件
加法 ALU 第 22 周期释放，ADD 第 23 周期流出，第 29 周期 写回
做题顺序：先按流出条件逐条定 IS，再定 RO，最后查 WAR 定 WB。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
24

## Slide 25
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
例题解答：第 18 周期末的三张状态表
部件
Busy
Op
Fi
Fj
Fk
Qj
Qk
Rj
Rk
LSU
Yes
ST
R1
R2
ALU1
1
0
ALU1 乘法
Yes
MUL
R2
R2
#2
0
0
ALU2 加法
Yes
SUB
R1
R1
#4
0
0
功能部件状态表
寄存器
R1
R2
R3
R4
R5
Qi
ALU2
ALU1
寄存器预约表
ST 的 Rj = 1：R1 已就绪但还没读走，所以 ALU2 里的 SUB 不能写回 R1。Qk = ALU1：ST 要存的 R2 由乘法 ALU 产生。
指令
第 18 周期末
LD R2,(R1)
已写结果
MUL R2,R2,#2
执行中（10–19）
ST R2,(R1)
已流出，等读数
SUB R1,R1,#4
已执行完，等写回
ADD R5,R3,R4
未流出
指令执行状态
按正确规则重算后，周期数变了，但第 18 周期 末的三张表与原课件答案相同。原答案的错误只 在周期表里。
部件名沿用原课件：ALU1 是乘法部件，ALU2 是 加法部件。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
25

## Slide 26
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
记分牌的功能与局限：名相关它消不掉
记分牌做了三件事
1
检测并消除冲突：IS 段消除结构冲突和 WAW，RO 段 消除 RAW，WB 段消除 WAR
2
记录软硬件状态：指令状态、功能部件状态、寄存器 预约状态
3
集中式动态调度：所有指令都经过记分牌，所有部件 都受它监控，每个阶段都更新它
它处理的是数据相关和结构相关；控制相关不归记分 牌管，要靠分支预测等技术。
限制记分牌性能的因素
指令中可开发的并行性：决定有多少独立指令能被发掘出来
记分牌表项的条数：决定能提前多远去找不相关的指令
功能部件的类型和数量：决定冲突的类型和数量
真数据相关导致的停顿：有些能靠乱序消除，有些不能
名相关导致的停顿：理论上可以消除，记分牌却只能等
例题里 MUL 因 WAW 等了 6 个周期，SUB 因 WAR 等了 6 个周期，都是名相关。Tomasulo 用换名消除这类停 顿。
记分牌做这五条指令要 29 个周期；第 33 页用 Tomasulo 调度同样五条指令，20 个周期做完。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
26

## Slide 27
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
Tomasulo 算法：保留站把寄存器名换成数据或生产者
核心思想
由 Robert Tomasulo 发明，IBM 360/91（原课件误印为 3135/91）首先采用。引入保留站（Reservation Station）和相 关逻辑硬件实现寄存器换名，完全消除名相关，并尽最大可能减 少真数据相关引起的流水线阻塞。
指令流出到保留站时
保留站里存什么
源操作数已在寄存器中就绪
把数值读出来存进保留站（寄存器换成数 据）
操作数还没有算出来
存将要产生它的保留站标识（寄存器换成保 留站号）
换名之后，保留站里的指令只认数据或保留站号，后面的指令 再改写这个寄存器也影响不到它。
灶台是保留站；主厨敲铃举起酱汁就是 CDB 广播，所有等它的灶台同时取走
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
27

## Slide 28
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
Tomasulo 的硬件：保留站、LS 缓冲器和公共数据总线 CDB
指令队列 FIFO
浮点寄存器 F0–F30
LS 缓冲器
6 个
Add1–Add3
Mult1–Mult2
存储部件
浮点加法器
浮点乘法器
公共数据总线 CDB
流出
操作数
浮点部件
加法器做加减，乘法器做乘除，存储单元做 Load/Store
保留站
加减 3 个（Add1–Add3），乘除 2 个 （Mult1、Mult2）；每个都有唯一标识
CDB
所有部件的计算和访存结果都送上 CDB，广播 给所有需要它的地方；连到除 load 缓冲器以外 所有部件的入口。多流出时要多条 CDB
浮点寄存器
16 个（F0、F2 … F30），经 CDB 接收结果，并 连到 store 缓冲器
LS 缓冲器
存有效地址分量 Imm、正在访存的地址、load 取回待上 CDB 的数据、store 的目标地址和待 存数据
LSU 内部含加法器，用于计算有效地址。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
28

## Slide 29
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
Tomasulo 的三个步骤：流出、执行、写结果
步骤
条件
动作
流出（IS）
指令到了指令队列头部，且有对应类型的空闲保留站 r
缓冲操作数，完成换名，预约目标寄存器
执行：浮点（EX）
两个操作数都就绪，且运算部件空闲；不管 r 是否在 保留站头部（乱序计算）
计算浮点操作，产生结果
执行：LD/ST （EX、MEM）
地址操作数就绪即可算地址；LD 访存还要求它是缓冲 器队列头部且存储器就绪（按序访存）
算出有效地址放入 r；LD 在 MEM 段读数据
写结果：浮点与 LD（WB）
r 执行结束，且 CDB 就绪
结果放上 CDB，送给所有等它的寄存器和保留站（含 store 缓冲器），释放 r
写结果：ST （MEM）
r 执行结束，待存数据就绪，是缓冲器队列头部，存 储器就绪
把数据写入存储器，释放 r
执行阶段还有一个前提：流水线中没有尚未执行完的分支指令。Tomasulo 本身不做前瞻，第三部分的 ROB 才放开这一条。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
29

## Slide 30
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
一个小例子：MUL F0,F2,F4 与 ADD F2,F0,F6 怎样换名
1
2
3
MUL 流出到 Mult1
F2、F4 已就绪，把值 a、b 取进保留站；以后执行只从保留站取 数，与 F2、F4 无关。F0 的 Qi 置为 Mult1
ADD 流出到 Add1
F6 的值 c 取进保留站；F0 没就绪，把生产者 Mult1 记进 Qj。 F2 的 Qi 置为 Add1
Mult1 广播结果 e
所有等 Mult1 的地方同时取走 e，Add1 马上开始执行，不必再 读寄存器
保留站眼中的两条指令
MUL F0,F2,F4 → Mult1: MUL a, b ADD F2,F0,F6 → Add1: ADD Mult1, c // F0 换成了生产者 Mult1，F6 换成了值 c
时刻
Mult1
Add1
Qi[F0]
Qi[F2]
MUL 流出后
MUL a, b
—
Mult1
—
ADD 流出后
MUL a, b
ADD Qj=Mult1, c
Mult1
Add1
Mult1 写 CDB
释放
ADD e, c 执行
0（F0 = e）
Add1
消除 WAW
同一寄存器被多次预约时 Qi 不断被覆盖，只留 最后一个。后续指令再写 F2，只会把 Qi[F2] 改掉，ADD 的结果不会覆盖它
消除 WAR
ADD 读 F0 已换成等 Mult1，后续指令写 F0 与 ADD 的读入无关
减少 RAW 停 顿
结果经 CDB 直接送到保留站，不必等写回寄存 器再读
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
30

## Slide 31
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
Tomasulo 的信息表与流出伪代码
指令执行状态 表
指令字段、状态字段
寄存器状态表
寄存器号、预约它的保留站 Qi；Qi = 0 表示数据就绪
保留站状态表
每条 8 项：L、B、O、Vj、Vk、Qj、 Qk、A
字段
含义
Vj, Vk
源操作数的数值
Qj, Qk
将产生源操作数的保留站号；0 表示对应 V 已 就绪
A
地址计算前存 Imm，计算后存有效地址
只有 LD、ST 缓冲器有 A；ST 缓冲器的 Vk 存待存数
浮点指令流出到保留站 r
if (Qi[rs] == 0) {RS[r].Vj = Regs[rs]; RS[r].Qj = 0;} else RS[r].Qj = Qi[rs]; if (Qi[rt] == 0) {RS[r].Vk = Regs[rt]; RS[r].Qk = 0;} else RS[r].Qk = Qi[rt]; RS[r].Busy = yes; RS[r].Op = Op; Qi[rd] = r; // rd 以后从 r 接收结果
LD / ST 流出到缓冲器 r
第一操作数 rs 同上；RS[r].Busy = yes; RS[r].Op = Op; RS[r].A = Imm; LD：Qi[rt] = r; // rt 将来接收数据 ST：rt 就绪则 Vk = Regs[rt], Qk = 0 否则 Qk = Qi[rt]; // 等待数
对比记分牌：记分牌流出时只记下寄存器号 Fj、Fk，读数时 才去寄存器取；Tomasulo 流出时就把值或生产者标识抄进保 留站。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
31

## Slide 32
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
Tomasulo 的执行与写结果伪代码
执行
浮点指令： Result = RS[r].Vj op RS[r].Vk; ST（EX 段）： RS[r].A = RS[r].Vj + RS[r].A; LD（EX 段算地址，MEM 段读数）： RS[r].A = RS[r].Vj + RS[r].A; Result = Mem[RS[r].A];
ST 写结果（MEM 段）
Mem[RS[r].A] = RS[r].Vk; RS[r].Busy = no;
写结果前要查什么
记分牌
Tomasulo
WAR
要查
不用查
总线
数据总线
CDB 空闲
操作数流出时已抄进保留站，没有人再去读旧寄存器
浮点与 LD 写结果（经 CDB 广播）
任意 x：if (Qi[x] == r) {Regs[x] = result; Qi[x] = 0;} 任意 x：if (RS[x].Qj == r) {RS[x].Vj = result; RS[x].Qj = 0;} 任意 x：if (RS[x].Qk == r) {RS[x].Vk = result; RS[x].Qk = 0;} RS[r].Busy = no; // 释放保留站
写结果时比较的是保留站号 r，不是寄存器名。等 r 的寄存器 和保留站在同一周期拿到结果，这就是 CDB 的一对多定向。
广播一次，谁收下
下页例题中 LD 占 Load1，第 6 周期把数据送上 CDB：ALU1 里 的 MUL（Qj = Load1）和寄存器 R2（Qi = Load1）在同一周期 收下，MUL 第 7 周期就开始乘。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
32

## Slide 33
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
例题：同一段代码改用 Tomasulo 调度
题目
单流出，1 个 LSU（自带加法器）、2 个 LS 缓冲 器（私有时间戳实现 FIFO）、1 个加法 ALU、1 个乘法 ALU、2 个 ALU 保留站（加法和乘法共 用）。开始时指令都未流出，缓冲器和保留站都 空闲。
各段周期：IS 1、WtCDB 1、MEM 3；EX 段 LD 1、ST 1、SUB 4、ADD 4、MUL 10。指令序列同 记分牌例题。
问：指令执行状态周期表；第 14 周期末各状态 表。
保留站在写 CDB 的那一周期释放，下一周期可 以接收新指令。
指令
IS
EX
MEM
CDB
说明
LD R2,(R1)
1
2
3–5
6
占 Load1
MUL R2,R2,#2
2
7–16
—
17
进 ALU1，等 Load1 的数 据
ST R2,(R1)
3
4
18–20
—
进 Load2；等 MUL 的数据
SUB R1,R1,#4
4
5–8
—
9
进 ALU2；R1 已换名，不 等 ST
ADD R5,R3,R4
1 0
11–14
—
15
两个 ALU 保留站都满，等 ALU2 在第 9 周期释放
与记分牌相比，MUL 第 2 周期就能流出（WAW 被换名消 除），SUB 第 9 周期就写回（WAR 被消除），全部指令第 20 周期做完，比记分牌早 9 个周期。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
33

## Slide 34
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
例题解答：第 14 周期末的状态表
保留站
Busy
Op
Vj
Vk
Qk
A
Load1
N
Load2
Y
ST
Reg[R1]
ALU1
Reg[R1]
ALU1
Y
MUL
Reg[R2]
#2
ALU2
Y
SUB→ADD
Reg[R3]
Reg[R4]
保留站状态表（Qj 一列全空，省略）；ALU1 的 Reg[R2] 指 LD 经 CDB 送来的值
寄存器
R1
R2
R3
R4
R5
Qi
ALU1
ALU2
寄存器状态表：R1 已由 SUB 在第 9 周期写回
同样到第 14 周期末，记分牌那边 MUL 刚执行到第 5 拍，SUB 还在执 行，ADD 没流出；这里 SUB 已写回 R1，ADD 也已算完。
指令
第 14 周期末
LD R2,(R1)
已写结果
MUL R2,R2,#2
执行中
ST R2,(R1)
地址已算好，等数据
SUB R1,R1,#4
已写结果
ADD R5,R3,R4
执行完，等写 CDB
读表要点
Load2 的 A 已是有效地址 R1 + 0
ALU2 先装 SUB，第 9 周期释放后又装进 ADD
Qi[R2] = ALU1：R2 将由乘法结果改写
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
34

## Slide 35
第10章 指令级并行 · 指令的动态调度
Tomasulo 小结：换名、分布控制、CDB 一对多定向
寄存器换名
由保留站和流出逻辑共同完成。流出后操作数寄存 器号要么换成数据，要么换成生产者保留站标识， 不再与寄存器有关，名相关导致的冲突消失
分布式控制
每个部件的保留站自己决定什么时候开始执行。乱 序计算，但真数据相关必须保持，操作数没准备好 就只能等
CDB
一对多的定向：结果从生产它的保留站直接送到所 有需要它的部件，最大限度减少真数据相关的停顿
对比
记分牌
Tomasulo
控制方式
集中在记分牌
分布在各保留站
WAR、WAW
只能等
换名消除
结果传给后续 指令
写回寄存器后再读
CDB 直接广播
仍然按序的部分
指令流出按序：指令队列是 FIFO，后继从尾部进入，前驱从头 部取出
存储器访问按序：LS 缓冲器也是 FIFO
保留站和执行部件数量有限，部件冲突时只能等待
执行步骤中 Load 经过 EX 和 MEM，Store、ALU 指令只经过 EX；写回步骤中 Store 经过 WB 和 MEM，Load、ALU 指令只 经过 WB
时间戳
6415
6427
6435
6478
缓冲器
指令 i
指令 i+1
指令 i+2
指令 i+3
硬件实现 FIFO 若要整体前移表项并改名，代价太大。私有时间戳做法是每项 记下进入时间，最小的就是队头；也可以用循环 head 指针。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
35

## Slide 36
03
第三部分
动态解决控制冲突
按分支过去的表现猜它将来怎么走
原课件第 3 部分：动态解决控制冲突的技术
分支历史表 BHT 与 1 位、2 位预测
分支目标缓冲器 BTB
基于硬件的前瞻执行与 ROB
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
36

## Slide 37
第10章 指令级并行 · 动态解决控制冲突
动态分支预测：记录每条分支的历史，据此预测下一次
动态分支预测
用硬件在程序执行时根据每条转移指令过去的转移历史来预测下一 次转移的方向。提前预测分支方向，减少或消除控制相关导致的流 水线停顿。
静态预测
操作事先预定
与分支实际执行情况无关
动态预测
按分支过去的表现预测将 来
分支行为变了预测跟着 变，准确度和适应性更好
VS
经典 5 段流水线把分支处理从 MEM 段提前到了 ID 段，分支开 销已经不大；流水线越深、一次流出越多，猜错的代价越大， 动态预测越有用。
分支过去的表现
即分支的历史信息。预测错误时要作废已经预取和分 析的指令、恢复现场，所以执行预测的目标指令之前 要把现场保存起来
有效性取决于
预测的准确性；预测正确和错误两种情况下的分支开 销（由流水线结构、预测方法、预测错误时的恢复策 略决定）
目的
预测分支是否成功；尽快找到分支目标地址或指令
关键问题
如何记录分支的历史信息；如何据此预测分支去向， 甚至直接取到指令
要预测什么
技术
分支是否成功
分支历史表 BHT
分支之后是哪条指令
分支目标缓冲器 BTB
分支预测 + 乱序执行
基于硬件的前瞻执行 ROB
性能逐级提高，代价是控制电路越来越复杂
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
37

## Slide 38
第10章 指令级并行 · 动态解决控制冲突
1 位 BHT：上次怎么走，这次就猜怎么走
分支历史表 BHT
也叫分支预测缓冲器（Branch Prediction Buffer），是最简单的动态分支预测方法。用 BHT 记录分支指令最近一次或几次的执行情况，并据此 预测。
1 位 BHT 只需 1 位，可以和分支指令一起存放在指令 Cache 中，也可以用专门的硬件实现。
1
预测成功
0
预测不成功
成功
不成功
成功
不成功
例题
循环体 N 共循环 10 次（分支成功 9 次，失败 1 次）。用 1 位预测，准确率是多少？
实际
T
T
T
T
T
T
T
T
T
N
预测
N
T
T
T
T
T
T
T
T
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
第 1 次猜错：上一次执行这个循环（循环 M）时最后一次不成功，预测位被置 0，保持到了这一次的第一次预测。第 10 次猜错不可避免，前 9 次都成功。
更正
原课件写“分支预测的准确性为 101%”。2 次错、8 次对，准 确率 8/10 = 80%，低于分支成功的比例 90%。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
38

## Slide 39
第10章 指令级并行 · 动态解决控制冲突
2 位 BHT：连错两次才改口
11
10
01
00
成功
成功
不成功
不成功
成功
不成功
成功
不成功
预测成功
预测不成功
就是一个 2 位饱和计数器：成功加 1、失败减 1，高位为 1 预测成功。
1 位的缺点
只要预测出错，往往是连续两次错
改进
用 2 个预测位，提高准确度。研究表明 2 位 预测的性能与 n 位（n > 2）差不多
同一个例题换成 2 位预测
循环 M 最后一次不成功，预测位从 11 变为 10，仍预 测成功，所以循环 N 第 1 次猜对。只有第 10 次猜错 （11 变 10）。准确率 9/10 = 90%。
1
2
分支预测
分支到达 ID 段时读 BHT 预测；猜对流水线不断流，猜错就作废 已预取的指令、恢复现场，从另一条路径重新取指令
状态修改
分支结果出来后按上图改写预测位
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
39

## Slide 40
第10章 指令级并行 · 动态解决控制冲突
BTB：把成功分支的目标地址存起来，IF 段就能跳
分支目标缓冲器 BTB
目标是把分支开销降为 0。把分支成功的分支指令地址和它的分 支目标地址都存进一个缓冲区，以分支指令地址作为标识，这就 是 Branch-Target Buffer（或 Branch-Target Cache）。
地址标识（成功分支的地址）
预测的分支目标地址
0x4010
0x3F80
0x40A4
0x4200
…
…
BTB 可以看成专门硬件实现的一张表，每项至少两个字段
BHT 只有在判定分支是否成功比算出目标地址更慢时才有 用。经典 5 段流水线两件事都在 ID 段完成，BHT 给它带不 来好处，BTB 在 IF 段就给出目标地址。
当前取指地址 PC
在 BTB 中 相联查找 =?
当作成功的分支 表中目标地址作下一条 PC
当作普通指令 PC + 4
命中
未命中
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
40

## Slide 41
第10章 指令级并行 · 动态解决控制冲突
采用 BTB 后，各流水段做什么、各种情况延迟多少
段
BTB 命中（预测成功）
BTB 未命中（按普通指令）
IF
以 BTB 中的目标地址作为新 PC
使用 PC + 4
ID
判断分支实际是否成功。成功：预测 正确，继续执行后继指令，不停顿； 不成功：预测错误
判断是不是成功的分支。不是：正常 执行；是：预测错误
EX
预测错误：清除已取的指令，从 BTB 删除该项（BTBDelete）
预测错误：把这条分支的 PC 和目标地 址写入 BTB，作为新的一项 （BTBCreate）
MEM
从正确地址重新取指令
从目标地址重新取指令
原课件的流程伪代码（BPC 记下分支自己的地址）
IF：Fetch(PC); BPC = PC; Match(PC,BTB) ? NPC = BTB.BranchTarget : NPC = PC+4; ID/EX：命中但 BranchCond == 0 → 作废已取指令, PC = BPC+4, BTBDelete(BPC); 未命中但是分支且 BranchCond == 1 → 作废已取指令, PC = BranchTarget, BTBCreate(BPC, BranchTarget);
在 BTB 中
预测
实际
延迟周期
是
成功
成功
0
是
成功
不成功
2
不是
—
成功
2
不是
—
不成功
0
延迟 2 个周期，是因为预测错误在 ID 段发 现、在 EX 段处理，其间取进来的指令都要 作废。
BTB 表项里还可以再加 BHT 的预测位，命中 之后再看预测位决定跳不跳，这样“不成功” 的分支也能留在表里。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
41

## Slide 42
第10章 指令级并行 · 动态解决控制冲突
BTB 的另一种形式：直接存目标处的指令
分支指令地址
分支历史 BHT
分支目标处的若干条指令
A₀
T₀
I₀,₀ I₀,₁ … I₀,ₙ₋₁
A₁
T₁
I₁,₀ I₁,₁ … I₁,ₙ₋₁
…
…
…
当前 PC 与第一列相联比较
三个潜在的好处
1
更快拿到目标处的指令，省下的时间可以用来检索更大的 BTB
2
一次提供目标处的多条指令，多流出处理器需要这一点
3
支持分支折叠（branch folding）：分支让后继指令等待的那段时间 里，从 BTB 取出指令填进气泡，分支路径和非分支路径上的指令串同 时执行，相当于硬件版的延迟槽
对比
BTB
BPB（即 BHT）
缓冲内容
分支成功路径上的后 继指令地址或后继指 令
分支是否成功的预 测值
分支预测
预测分支成功
预测值动态改变
作用位置
IF 段
ID 段
BTB 在取指时就决定下一条取哪里，BHT 要等译码后 才能用上预测位，两者常组合使用。
分支折叠最典型的对象是无条件跳转：BTB 直接送出目标处的指令，跳转指令本身不再占用流水线周期。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
42

## Slide 43
第10章 指令级并行 · 动态解决控制冲突
前瞻执行：先按预测做下去，结果放在 ROB 里等确认
基本思想
对分支结果进行猜测并假设它总是对的，按猜测继续取指、流出和执行后 续指令。执行结果不写回寄存器或存储器，而是放进再定序缓冲器 ROB （ReOrder Buffer）；等指令得到确认（commit），即确实应该执行 后，才写入寄存器或存储器。
分支预测错误或产生异常时，清空 ROB。原课件把这套机制记作 IS，注意与流出段 IS 区 分。
结合三种技术
动态分支预测选择后续指令；控制相关结果出来之前 前瞻地执行；用动态调度跨基本块调度
对 Tomasulo 的扩充
加入 ROB，把 Tomasulo 的写结果拆成写结果和指令 确认两个段
特点
实质是数据流驱动（data-flow execution），操作 数有效就执行；多数前瞻正确时能明显加快分支处 理，代价是硬件复杂得多
左边队头那盘还在装盘，右边几盘早已做好盖上，也要等队头先端走；订单取消就倒掉
关键原理：允许乱序执行，但必须按序确认。没被确认的指令不能改变机器状态，也不能引发异常。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
43

## Slide 44
第10章 指令级并行 · 动态解决控制冲突
前瞻执行的硬件与信息表：ROB 接替了保留站的换名
指令队列
ROB
寄存器号 | 数据
浮点寄存器
LS 缓冲
加法保留站
→ 加法器
乘法保留站
→ 乘法器
CDB：结果先送到 ROB 和保留站
确认时写入
LD、ST 缓冲器甚至所有保留站都可以合并到 ROB 中，原理相同。采用前瞻执 行的处理器有 Intel Pentium 2/3/4、Alpha 21264、申威 SW1600 与 SW26010、AMD K5/K6/Athlon、MIPS R10000/R12000、PowerPC 603/604/G3/G4（原课件把型号中的 60 误印为 135）。
寄存器状态表
每条 3 项：寄存器号、预约它的 ROB 项、Busy
保留站状态表
L、B、O、Vj、Vk、Qj、Qk、A、Dest；Qj、 Qk 存 ROB 号，Dest 指明哪个 ROB 项接收结果
ROB 状态表
每条 6 项：L、B、O、Target、Value、State
指令
Target
Value
分支
PC 值（目标）
分支条件码 0/1
RR 型 ALU
R[rd]
前瞻结果
RI 型 ALU 与 Load
R[rt]
前瞻结果
Store
存储器地址
待存数据
State：已流出、已执行、已写结果、已确认
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
44

## Slide 45
第10章 指令级并行 · 动态解决控制冲突
前瞻执行的四个步骤：比 Tomasulo 多了按序确认
步骤
前瞻执行（ROB）
Tomasulo
流出
队头指令有空闲保留站 r，且有空闲 ROB 项 b；换名记录生产者 的 ROB 号。分支指令流出到加法保留站
有空闲保留站 r 即可；换名记录生产者的保留站 号。分支流出不操作任何信息表
执行
条件相同。分支指令在这一步计算有效地址和分支条件；LD 经 EX 和 MEM，ST 只经 EX
操作数就绪且部件空闲就执行
写结果
浮点、LD 把结果放上 CDB，送给等它的 ROB 项和保留站，释放 r。ST 把待存数据和目标地址写入自己的 ROB 项
结果经 CDB 直接写寄存器和保留站；ST 直接写 存储器
确认
每周期查 ROB 头部指令：已写结果就确认并释放 b。浮点或 LD 写目标寄存器；ST 写存储器（CMT + MEM）；分支猜对则释放 b，猜错则清空 ROB 和所有保留站，用正确地址重新流出
相当于在写结果的同时完成确认
任何一条指令执行时引发异常，也只在它到达 ROB 头部时处理，并清空 ROB 和所有保留站，所以前瞻执行能实现精确异常。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
45

## Slide 46
第10章 指令级并行 · 动态解决控制冲突
例题：带一条分支的代码用前瞻执行调度
题目
硬件同 Tomasulo 例题，另加：总是预测 分支失败；分支由加法 ALU 执行；ROB 空间足够。各段周期 IS 1、WtCDB 1、 MEM 3、Commit 1；EX 段 LD 1、ST 1、 SUB 4、BNEZ 4、ADD 4、MUL 10。
问：指令执行状态周期表；第 16 周期末 各状态表。
MIPS 汇编
Loop: LD R2,(R1) MUL R2,R2,#2 ST R2,(R1) SUB R1,R1,#4 BNEZ R1,Loop ADD R5,R3,R4
指令
IS
EX
MEM
CDB
Cmt
说明
LD
1
2
3–5
6
7
占 Load1
MUL
2
7–16
—
17
18
进 ALU1，等 LD
ST
3
4
20–22
—
19
数据第 17 周期到；确认后才写存储器
SUB
4
5–8
—
9
20
第 9 周期就算完，按序等到 20 确认
BNEZ
10
11–14
—
15
21
ALU2 第 9 周期释放；R1 取自 ROB4
ADD
16
17–20
—
21
22
两个 ALU 保留站都满，等 ALU2 第 15 周 期释放
设 R1 − 4 = 0，分支实际失败，预测正确，ADD 的前瞻结果有效。ST 在写结 果步只把数据和地址写进 ROB，不占 CDB，所以 CDB 一栏为空。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
46

## Slide 47
第10章 指令级并行 · 动态解决控制冲突
例题解答：第 16 周期末的三张状态表
保留站
Busy
Op
Vj
Vk
Qk
A
Dest
Load1
N
Load2
Y
ST
Reg[R1]
ROB2
Reg[R1]
ROB3
ALU1
Y
MUL
Reg[R2]
#2
ROB2
ALU2
Y
SUB→BNEZ→ADD
Reg[R3]
Reg[R4]
ROB6
保留站状态表（Qj 一列全空，省略）
寄存器
R1
R2
R3
R4
R5
ROB
ROB4
ROB2
ROB6
Busy
Y
Y
Y
寄存器状态表
和 Tomasulo 例题对照：那里 SUB 第 9 周期写 CDB 就改写了 R1；这里结果只 进 ROB4，要等前面的 MUL、ST 都确认后，第 20 周期才写进 R1。
ROB
B
Op
Target
Value
State
ROB1
N
LD
R2
已确认
ROB2
Y
MUL
R2
已执行
ROB3
Y
ST
Mem[R1]
已执行
ROB4
Y
SUB
R1
Reg[R1]−4
已写结果
ROB5
Y
BNEZ
Loop
0
已写结果
ROB6
Y
ADD
R5
已流出
ROB 状态表
更正
原课件寄存器状态表 R1 一栏为空。SUB 第 20 周期 才确认，第 16 周期末 R1 仍由 ROB4 预约。原课件 ROB5 的 Value 写 Reg[R1]−4，按 ROB 表的定义应 为分支条件码，这里不转移，记 0。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
47

## Slide 48
04
第四部分
多指令流出技术
每个周期流出不止一条指令，CPI 才能小于 1
原课件第 4 部分：多指令流出技术
静态超标量与循环展开
动态超标量
超长指令字 VLIW 与超流水
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
48

## Slide 49
第10章 指令级并行 · 多指令流出技术
从单流出到多流出：四种典型技术
n 流出
单流出处理器每周期最多流出一条指令，理 想 CPI = 1，实际 CPI > 1。要让 CPI < 1，就 要每周期流出多条指令。处理机每周期最多 流出 n 条指令，称为 n 流出。
前三种靠“同时”流出多条，超流水靠把一 个周期切成 n 份、“分时”流出多条。
技术
每周期流出数
调度方式
静态超标量
不固定（有上限）
编译器静态调度，顺序执 行
动态超标量
不固定（有上限）
硬件动态调度（Tomasulo 或前瞻执行），乱序执行
超长指令字 VLIW
固定，构成一条长 指令
目前只能由编译器静态调 度；包内并行性是显式的
超流水
每 1/n 周期流出一 条
把 IF、IS 等段再细分成多 个子段
CPI 小于 1 以后，常改用它的倒数 IPC（每周期完成的指令数）来衡量，4 流出处理器的理想 IPC 是 4。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
49

## Slide 50
第10章 指令级并行 · 多指令流出技术
静态超标量：按序流出，一对指令里整数在前
典型超标量处理器每周期可流出 1 到 8 条指令
指令按序流出，流出时由硬件检测结构冲突和数据冲突，通 常在不同的段检测
没有冲突时 n 流出处理器每周期流出 n 条；其中 r 条与正 在运行的指令冲突，该周期只流出 n − r 条
允许任意类型的指令 n 流出，硬件开销太大且利用率低，所 以通常限制同时流出的指令类型
例：2 流出处理器通常每周期处理一条整型指令加一 条浮点指令，不能处理 2 条浮点或 2 条整型。
静态超标量 MIPS：1 条整型 + 1 条浮点
LD/ST、分支都归入整型指令
浮点 LD/ST 与浮点运算同时流出时，两条都要访问浮 点寄存器：增设一个读写端口，或让浮点 LD/ST 单独 流出
IF 段每周期取 2 条、ID 段每周期译码 2 条，IR 宽 64 位（即指令 Cache 宽度）
流水线宽度翻倍，定向路径也要增加
编译器把指令按类型配成对，与 64 位边界对齐，整数 指令在前并严格优先流出
静态超标量的调度全靠编译器：排不出成对的整数、浮点指令，硬件每周期就只流出一条。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
50

## Slide 51
第10章 指令级并行 · 多指令流出技术
例题：x[i] = x[i] + s 在 2 流出静态超标量上怎么调度
for (i=1; i<=1000; i++) x[i] = x[i] + s;
Loop: LD F0,0(R1) # 取一个元素 ADDD F4,F0,F2 # 加上 F2 中的标量 ST 0(R1),F4 # 存结果 SUBI R1,R1,#8 # 指针减 8（一个双字） BNEZ R1,R2,Loop # R1 ≠ R2 就转回
生产者
消费者
延迟周期
浮点计算
另一个浮点计算
3
浮点计算
浮点 ST
2
浮点 LD
浮点计算
1
浮点 LD
浮点 ST
0
周期
指令
说明
1
LD F0,0(R1)
LD 后接浮点计算，空 1 周期
2
空转
3
ADDD F4,F0,F2
浮点计算后接浮点 ST，空 2 周期
4–5
空转
6
ST 0(R1),F4
7
SUBI R1,R1,#8
BNEZ 在 ID 段要用 R1，比 SUBI 的定向结果早 一拍，空 1 周期
8
空转
9
BNEZ R1,R2,Loop
分支在 ID 段完成，下一轮延迟 1 周期
10
空转
不展开时一轮 10 个周期，5 条指令空转 5 个周期
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
51

## Slide 52
第10章 指令级并行 · 多指令流出技术
展开 5 轮，再把指令按整数、浮点两列排紧
周期
整数指令
浮点指令
1
LD F0,0(R1)
2
LD F6,-8(R1)
3
LD F10,-16(R1)
ADDD F4,F0,F2
4
LD F14,-24(R1)
ADDD F8,F6,F2
5
LD F18,-32(R1)
ADDD F12,F10,F2
6
ST 0(R1),F4
ADDD F16,F14,F2
7
ST -8(R1),F8
ADDD F20,F18,F2
8–10
ST -16、-24、-32(R1)
11
SUBI R1,R1,#40
12–14
空转、BNEZ、空转
直接排紧：5 轮 14 个周期
展开时要改三处
1
每一轮用不同的寄存器（F0/F4、F6/F8 …），避免轮与轮之间的 名相关
2
每一轮 LD/ST 用不同的地址偏移：0、−8、−16、−24、−32
3
5 个 SUBI 合并成一个，减 8 × 5 = 40；BNEZ 也只留一个
展开后的循环体（按程序顺序）
Loop: LD F0,0(R1) ADDD F4,F0,F2 ST 0(R1),F4 LD F6,-8(R1) ADDD F8,F6,F2 ST -8(R1),F8 ... # 第 3–5 轮同理 SUBI R1,R1,#40 BNEZ R1,R2,Loop
寄存器名是讲义补上的，原课件只用颜色区分各轮。排紧后 SUBI 与 BNEZ 之间、BNEZ 之后仍各空转一拍；ST 只是把结 果写回存储器，可以往后挪去填这两个空。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
52

## Slide 53
第10章 指令级并行 · 多指令流出技术
调度：两个 ST 挪到 SUBI 之后，5 轮只要 12 个周期
周期
整数指令
浮点指令
1–2
LD 第 1、2 轮
3
LD 第 3 轮
ADDD 第 1 轮
4
LD 第 4 轮
ADDD 第 2 轮
5
LD 第 5 轮
ADDD 第 3 轮
6
ST 0(R1)
ADDD 第 4 轮
7
ST -8(R1)
ADDD 第 5 轮
8
ST -16(R1)
9
SUBI R1,R1,#40
10
ST 16(R1)
11
BNEZ R1,R2,Loop
12
ST 8(R1)
1
2
3
挪哪两条
原第 9、10 周期的 ST 填到第 12、13 周期的空转，后面的指令前移补位
改偏移
SUBI 已把 R1 减了 40，挪到它后面的 ST 要把 40 加回来：−24 变 16，−32 变 8
查延迟
第 4、5 轮 ADDD 在第 6、7 周期，对应 ST 至少在第 9、10 周期之后，10 和 12 都满足
轮
ST 在 SUBI 的
地址偏移
1–3
前面
0、−8、−16，不变
4
后面
−24 + 40 = 16
5
后面
−32 + 40 = 8
第 12 周期的 ST 放在 BNEZ 之后的延迟槽里，它属于本轮，分 支成功与否都执行。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
53

## Slide 54
第10章 指令级并行 · 多指令流出技术
展开几轮合适？性能提高多少？
展开轮数 n
周期数
每轮平均
下界 2n+2
1（不展开）
10
10
—
4
10
2.5
10
5
12
2.4
12
6
14
2.33
14
整数槽每轮要 LD、ST 两条，外加 SUBI、BNEZ 各一条
调度前每轮 10 个周期，5 轮 50 个周期；调度后 5 轮 12 个周期。在 2 路超 标量硬件上，性能约为原来的 4.2 倍。
原课件的理由
4 轮展开时按同样方法排，第 5 周期整数槽空着，要 11 个周期；超过 5 轮，前两个周期浮点槽的空转仍填 不满，展开越多占用寄存器越多，可能不够用，所以 5 轮最佳。
更正
4 轮展开把 SUBI 提前到第 5 周期（后面 4 个 ST 偏移 各加 32），也能做到 10 个周期，并不需要 11 个。n 轮至少 2n + 2 个周期，展开越多每轮越接近 2 个周 期；选 5 轮是寄存器用量和代码长度的折中。
原课件写“50/12 = 4，性能提高了 4 倍”，应为约 4.17，即提高到原来的约 4.2 倍。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
54

## Slide 55
第10章 指令级并行 · 多指令流出技术
静态超标量的瓶颈与循环展开的注意事项
load 指令
编译器排好的序列中，load 后面的 3 条指令都不能用 它的结果（同一对里的另一条，加上下一对的两 条），否则流水线停顿
分支指令
分支是整数指令，一定是指令对的第一条。分支延迟 即使只有 1 个周期，每周期流出 2 条，受影响的是其 后 3 条指令，分支成功时它们可能被作废
效率平衡
指令分布不均衡，n 流出处理器的 n 条流水线得不到 足够的指令，达不到饱和
周期
整数槽
浮点槽
1
LD F0,0(R1)
✗ 不能用 F0
2
✗ 不能用 F0
✗ 不能用 F0
3
可以用 F0
可以用 F0
load 延迟 1 个周期，受影响的是同对 1 条加下一对 2 条
循环展开和静态调度时要注意
修改分支条件，合并控制指令
修正 LD/ST 的地址偏移量
分析代码的相关性：不同迭代用的寄存器和存储器地 址不能相关
循环展开可能引入新的相关，比如用了同一个临时寄 存器
上例 5 轮的 LD、ADDD、ST 访问 5 个不同的元 素，迭代之间互不相关，这是能展开的前提。
展开的代价是代码变长、占用更多寄存器；循环 次数不是展开轮数的整数倍时，还要补一段处理 剩余迭代的代码。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
55

## Slide 56
第10章 指令级并行 · 多指令流出技术
动态超标量：按序流出，靠保留站和 ROB 乱序执行
指令按序流出，根据保留站空闲情况判断能否流出
n 流出处理器每周期可流出 n 条，只要对应保留站空闲；一般每周期 最多 n 条指令处于执行状态
2 流出处理器设计实例
一个流出段：每半个周期流出一条非分支指令，每周期 最多 2 条；分支指令单独流出
两个执行段：整数 ALU 1 个周期，浮点 ALU 3 个周期； 分支和 LD/SD 算整数运算
一个写结果段、一个确认段，各 1 个周期
用前瞻执行机制调度，ROB 按序确认，保留站都合并到 ROB 中
没有定向路径
例题
同样的循环（LD、ADDD、ST、SUBI、BNEZ）在这个 2 流 出动态超标量上怎样执行？假设分支预测完美，ROB 足 够大。
这里不能用静态的循环展开，改用指令执行状态表表示调度过程， 见下页。
部件
每周期
本例用它的指令
整数 ALU
1 条
LD、ST 地址，SUBI，BNEZ
浮点 ALU
1 条
ADDD（3 个周期）
一轮 5 条指令里 4 条抢整数 ALU
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
56

## Slide 57
第10章 指令级并行 · 多指令流出技术
动态超标量的执行过程：稳态每 5 个周期完成一轮
轮
指令
流出
执行
写结果
确认
说明
1
LD F0,0(R1)
1
2
3
4
流出第一条指令
1
ADDD F4,F0,F2
1
4
7
8
数据相关，浮点 3 周期
1
ST 0(R1),F4
2
3
8
9
等 ADDD 的数据
1
SUBI R1,R1,#8
2
4
5
10
R1 已缓冲，整数 ALU 冲突
1
BNEZ R1,R2,Loop
3
6
11
等 SUBI 的 R1
2
LD F0,0(R1)
4
7
8
12
R1 换名；ALU 冲突 + 数据相关
2
ADDD F4,F0,F2
4
9
12
13
数据相关 + 浮点延迟
2
ST 0(R1),F4
5
8
13
14
R1 换名；ALU 冲突，数据相关
2
SUBI R1,R1,#8
5
9
10
15
R1 换名；ALU 冲突
2
BNEZ R1,R2,Loop
6
11
16
数据相关
n
T(n)
加速比 p
1
11
0.91
2
16
1.25
3
21
1.43
10
56
1.79
∞
—
2
基准是上例不展开的单流出版本，每轮 10 个周期。只执行 1 轮时反而更慢；轮数越多加速比越接近 2。
T(n) 按最后一条 BNEZ 的确认周期算：第 1 轮 11，第 2 轮 16，此后每多一轮多 5 个 周期。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
57

## Slide 58
第10章 指令级并行 · 多指令流出技术
影响动态超标量性能的因素
因素
表现
改进办法
整数、浮点 负载不平衡
每轮 4 条整数指令抢一 个整数 ALU，浮点部件 大部分时间空闲
减少循环中的整数指 令，或增加整数部 件，如专门计算 LD/ST 地址的加法器
每轮控制开 销大
5 条指令里 SUBI、 BNEZ 两条是辅助指令
再加上循环展开，合 并控制指令
分支的控制 相关
要等分支结果出来才能 开始下一轮首条指令的 执行
更好的分支预测与前 瞻执行
思考题
若计算中某条除法指令导致除零异常，怎样处理？
参考答案：异常先记在该指令的 ROB 项里，不立即处理。等 它到达 ROB 头部确认时才触发异常，同时清空 ROB 和所有 保留站，它之后的前瞻结果全部作废，它之前的指令都已确 认，现场是精确的。
从例表看，稳态每轮 5 个周期，正好是整数 ALU 处理 4 条整数指令再加 1 个分支等待周期，整数 部件就是瓶颈。
前两条改进合起来就是循环展开加更多访存部件，第 60 页的 VLIW 例题正是这样做的。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
58

## Slide 59
第10章 指令级并行 · 多指令流出技术
超长指令字 VLIW：编译器把可并行的指令拼成一条长指令
VLIW 是一种特殊的 n 流出超标量。调度和执行的最小单位是由多条可并行 指令组成的长指令，平均长度一百到几百位
IR 含 n 个操作槽，每个槽固定服务于一个独立的功能部件
各操作槽对应的部件类型暴露给编译器，编译器据此把可并行、类型匹配的 指令拼成长指令；静态调度通常和循环展开一起用
长指令之间按序流出和执行，同一条长指令内的指令同时流出、并行执行； 一条长指令不能流出，后面的都不能流出
由于相关等原因，编译后的长指令不一定能填满 n 个操作槽
对比
超标量
VLIW
谁找并行指令
硬件在流出时检测
编译器事先拼好
每周期流出数
不固定（有上限）
固定为一条长指令
流出逻辑
复杂
简单
部件数改变后
原程序照样能跑
要按新的槽重新编译
5 流出 VLIW 设计实例
一个 IF 段，每周期取一条长指令
一个 ID 段，每周期流出一条长指令
一个 EX 段，含 5 个独立部件
长指令
浮点ALU
浮点ALU
LSU
LSU
整数ALU
2 个 LSU
浮点 LD/ST
2 个浮点 ALU
浮点计算
1 个整数 ALU
整数计算和分支
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
59

## Slide 60
第10章 指令级并行 · 多指令流出技术
VLIW 例题：同一循环展开 5 次，8 条长指令完成
周 期
浮点 ALU
浮点 ALU
LSU
LSU
整数 ALU
1
LD1
LD2
2
LD3
LD4
3
ADDD1
ADDD2
LD5
4
ADDD3
ADDD4
5
ADDD5
SUBI R1,R1,#40
6
ST1
ST2
空转
7
ST3
ST4
BNEZ R1,R2,Loop
8
ST5
空转（延迟槽）
数字表示第几轮；ST 都在 SUBI 之后，偏移分别为 40、32、24、16、8
1
2
直接排紧
按延迟表把 5 轮的 LD、ADDD、ST 放进对应槽，SUBI、 空转、BNEZ、空转排在第 9–12 周期，共 12 个周期
整数指令前移
第 9–12 周期的整数指令提前到第 5–8 周期。所有 ST 都到了 SUBI 之后，偏移量都加 40
方案
5 轮周期
加速比
单流出不展开
50
1
2 流出静态超标量
12
4.17
5 流出 VLIW
8
6.25
8 条长指令共 40 个槽，只用了 17 个（利用率 42.5%）。原 课件本例的单轮流出表里，SUBI 一行备注写成“浮点计算 EX 段尾出结果”，SUBI 是整数减法，延迟原因同第 51 页。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
60

## Slide 61
第10章 指令级并行 · 多指令流出技术
超流水：把一个周期切成 n 份，每 1/n 周期流出一条
超流水线处理机
把每个流水段进一步细分，在一个时钟周期内分时流 出多条指令。每周期能流出 n 条指令的超流水线计 算机，这 n 条不是同时流出，而是每隔 1/n 个时钟 周期流出一条，实际的流水线周期是 1/n 个时钟周 期。
对比
普通流水线
2 路超流水
流水线周期
1 个时钟
1/2 个时钟
每时钟流出
1 条
2 条（分时）
每段硬件
1 套
1 套，但要更快
超标量靠多套部件在空间上并行；超流水靠把段 切细在时间上重叠。
I1
IF
IF
ID
ID
EX
EX
ME
ME
WB
WB
I2
IF
IF
ID
ID
EX
EX
ME
ME
WB
WB
I3
IF
IF
ID
ID
EX
EX
ME
ME
WB
WB
I4
IF
IF
ID
ID
EX
EX
ME
ME
WB
WB
I5
IF
IF
ID
ID
EX
EX
ME
ME
WB
WB
每格半个时钟周期，一段占一个时钟周期（两格）。每半个周期流出一条，一个时钟周期流出两 条，这就是每周期分时流出两条指令的超流水线（ME 即 MEM）。
5 条指令在普通 5 段流水线上要 5 + 4 = 9 个时钟，在图中的超流水线 上要 5 + 4/2 = 7 个时钟；指令越多，比值越接近 2。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
61

## Slide 62
第10章 指令级并行 · 多指令流出技术
超流水实例 MIPS R4000：取指、取数各拆成两段，共 8 段
指令1
IF
IS
RF
EX
DF
DS
TC
WB
指令2
IF
IS
RF
EX
DF
DS
TC
WB
指令3
IF
IS
RF
EX
DF
DS
TC
WB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
每格是一个流水线周期（R4000 的流水线周期是外部时钟的一半）。8 段流 水，稳态下每个流水线周期流出一条指令。
取指令和取数据都要访问 Cache，是最慢的两步，所以 各拆成前后两半，让每一段都能跟上更短的流水线周 期。
段
功能
IF
取指令前半步：按 PC 启动指令 Cache 访问
IS
取指令后半步：完成指令 Cache 访问
RF
译码、读寄存器、冲突检测，判断指令 Cache 是否命中
EX
执行：有效地址、ALU 操作、分支目标地址、条件码测试
DF
取数据前半步：启动数据 Cache 访问
DS
取数据后半步：完成数据 Cache 访问
TC
标识比较，判断数据 Cache 访问是否命中
WB
load 或运算指令把结果写回寄存器组
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
62

## Slide 63
自测
自测题（一）概念辨析
先自己写出答案，再对照。
Q1
DIV.D F10,F0,F2；SUB.D F10,F4,F6；ADD.D F6,F8,F14 三条 指令之间有哪些相关？
答：DIV 与 SUB 都写 F10，是 WAW（输出相关）；SUB 读 F6、ADD 写 F6，是 WAR（反相关）；没有 RAW。两处都是名相关，换名即可 消除。
Q3
延迟槽“从目标处调度”适合什么样的分支？猜错时怎么办？
答：适合成功概率高的分支，如循环末尾的回跳。它永远猜成功， 猜错时要丢弃槽内指令的结果，或保证这条指令在失败路径上执行 也无害。
Q2
记分牌在哪一步消除哪种冲突？为什么名相关造成的停顿它消不 掉，Tomasulo 能？
答：流出消除结构冲突和 WAW，读数消除 RAW，写结果消除 WAR。 记分牌只能让指令等；Tomasulo 在流出时把寄存器名换成数据或保 留站号，名相关不再存在。
Q4
前瞻执行为什么能实现精确异常？
答：结果先放在 ROB 里，按程序顺序确认；没确认的指令不改变机 器状态。异常要等该指令到达 ROB 头部才处理，同时清空 ROB 和 保留站，此时前面的指令都已确认，后面的全部作废。
判断相关先看同一个寄存器：先写后读是 RAW，先读后写是 WAR，两次都写是 WAW。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
63

## Slide 64
自测
自测题（二）计算
周期表题先逐条定流出周期，再往后推；结果用第 33、46 页的例题对照。
Q1
Tomasulo 例题中 MEM 段由 3 个周期改为 5 个周期（原课件习题 3.1），重新给出周期表。
答：LD 1、2、3–7、8；MUL 2、9–18、19；ST 3、4、MEM 20– 24；SUB 4、5–8、9；ADD 10、11–14、15。第 14 周期末的状态表 与原例题相同。
Q3
一个循环每次执行 4 遍（前 3 次成功，最后 1 次失败），整个循环 被反复执行。1 位、2 位 BHT 的准确率各是多少？
答：1 位：每次第 1 遍和第 4 遍猜错，准确率 2/4 = 50%；2 位： 只有第 4 遍猜错，准确率 3/4 = 75%。
Q2
前瞻执行例题中 MEM 段改为 5 个周期，各指令何时确认？
答：LD 第 8 周期写 CDB、第 9 周期确认；MUL 19、20；ST 第 21 周期确认，22–26 写存储器；SUB、BNEZ、ADD 依次在第 22、23、 24 周期确认。
Q4
静态超标量例题展开 6 轮，最少要多少个周期？每轮平均多少？
答：整数槽要 6 个 LD、6 个 ST、SUBI、BNEZ 共 14 条，至少 14 个 周期，可以排满；每轮约 2.33 个周期。
改 MEM 周期的题：只有 LD、ST 的时间变，其余指令受影响与否要看它们是否依赖 LD 或排在 ST 之后确认。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
64

## Slide 65
第10章 指令级并行
本章小结
1
相关是程序的属性，冲突是流水线的属性；WAR、WAW 是名相关，换名可消除
2
静态处理分支靠编译器：延迟槽有从前、从目标处、从失败处三种填法，分支取消统一了填槽 条件
3
记分牌：按序流出、乱序执行，IS 查结构和 WAW，RO 查 RAW，WB 查 WAR
4
Tomasulo：保留站换名，CDB 广播，名相关不再引起停顿
5
BHT 预测是否成功，2 位比 1 位少错一次；BTB 在 IF 段就给出目标地址
6
前瞻执行：结果先进 ROB，按序确认，支持精确异常
7
多流出：静态超标量、VLIW 靠编译器和循环展开，动态超标量靠硬件，超流水靠切细流水段
本讲义对原课件的更正
记分牌例题违反按序流出和 WAW 检查，已重算（第24页）；伪代码 f.Qk0、op 的第二操作数、写结果的等待条件（第21、22页）
1 位 BHT 准确率应为 80%（第38页）；ROB 例题 R1 仍被 ROB4 预约， BNEZ 的 Value 为条件码（第47页）
4 轮展开可 10 周期，加速比约 4.17（第54页）；机型号 CDC 6600、 IBM 360/91 等被误印为 61350、3135/91（第18、27页）
VLIW 例题把 SUBI 的延迟备注写成浮点计算（第60页）；记分牌题面 ADD 的操作数顺序与答案不一致（第23页）
概念
一句话
名相关
用同一个名字但没有数据流动
延迟槽
分支后无论成败都执行的位置
保留站
存操作数的值或生产者标识
CDB
一对多广播结果的总线
ROB
前瞻结果按序确认的缓冲器
与前面各章的联系
第1章的并行性等级里，指令级并行是最底层的一级；第7 章 体系结构中的流水线与超标量处理器，就是本章这些技 术的载体。
复习时动手做三张周期表：记分牌、Tomasulo、前瞻 执行；再算一遍循环展开后的周期数和加速比。
并行与分布式计算 · 第10章 指令级并行
65